МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

___________________

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

__________________

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Н. И. Дудко, В.Р. Петровец

ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

ЛЕКЦИЯ

Для студентов специальностей 1-74 02 01 – Агрономия, 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 – Защита растений и карантин, 1-74 02 04 – Плодоовощеводство, 1-74 06 01 – Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства,

1-25 01 03 – Мировая экономика, 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-74 02 06 – Производство, хранение и переработка продукции растениеводства, 1-24 03 01 – Зоотехния

Горки 2009

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

___________________

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

__________________

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Н. И. Дудко, В.Р. Петровец

ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

ЛЕКЦИЯ

Для студентов специальностей 1-74 02 01 – Агрономия, 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 – Защита растений и карантин, 1-74 02 04 – Плодоовощеводство, 1-74 06 01 – Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства,

1-25 01 03 – Мировая экономика, 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-74 02 06 – Производство, хранение и переработка продукции растениеводства, 1-24 03 01 – Зоотехния

Горки 2009

УДК 631.3.004

ББК 40.72.Я

Д 81

Рекомендовано методической комиссией агрономического факультета 05.03.2008 (протокол №5) и научно-методическим советом БГСХА 03.04.2008 (протокол №7 )

Дудко Н. И., Петровец В.Р.

Д 81 Особенности вождения механических транспортных средств в сложных дорожных условиях: лекция. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2009. 36с.

ISBN 978-985-467-197-0

Изложены основные сведения по безопасному управлению механическими транспортными средствами в сложных и опасных условиях движения. Особое внимание уделено оценке ситуаций, которые могут возникнуть в таких условиях, даны рекомендации по предотвращению дорожно-транспортных ситуаций.

Для студентов специальностей 1-74 02 01 – Агрономия, 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 – Защита растений и карантин, 1-74 02 04 – Плодоовощеводство, 1-25 01 03 – Мировая экономика, 1-74 06 01 – Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-74 02 06 – Производство, хранение и переработка продукции растениеводства,  1-24 03 01 – Зоотехния.

Рисунков 8. Библиогр. 3.

Рецензенты:   В.И. ИЛЬИН,  канд. техн. наук,  доцент кафедры механизации и практического обучения (БГСХА); Е.И. БЕРЕСТОВ, доктор техн. наук, профессор кафедры строительные и дорожные машины (Белорусско-Российский университет).

УДК 631.3.004

ББК 40.72. Я

© Н. И. Дудко, В.Р. Петровец, 2009

© Учреждение образования

«Белорусская государственная

ISBN 978-985-467-197-0                                            сельскохозяйственная академия», 2009

У ч е б н о е  и з д а н и е

Николай Иванович Дудко

Владимир Романович Петровец

ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Лекция

Редактор Е. Г. Бутова

Техн. редактор Н. К. Шапрунова

Корректор Л.А. Малеванкина

ЛИ № 348 от 09.06.2004. Подписано в печать 07.04.2009.

Формат 60х84 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л. 2,09. Уч.-изд.л. 1,93.

Тираж 75 экз.    Заказ        . Цена 3420 руб.

Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407, г. Горки  Могилёвской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, ризографии

и художественно-оформительской деятельности БГСХА

г. Горки, ул. Мичурина, 5

1.  ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В УСЛОВИЯХ

ИНТЕНСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Реальные условия движения по дороге с беспрерывным транспортным потоком и быстрой сменой дорожных условий требуют от водителя строгой дисциплины и внимания, так как незначительные нарушения правил дорожного движения могут привести к наезду на людей и строения, к столкновению или опрокидыванию машины. В период вождения автомобиля необходимо вовремя оценивать беспрерывно меняющиеся обстоятельства дорожного движения, выбирать правильный режим движения, быть всегда готовым своевременно предупредить   аварию.

Условия интенсивного движения требуют от водителя повышенного внимания, высокой реакции, сосредоточенности, так как ему приходится одновременно управлять автомобилем, следить за дорогой, сигналами других водителей, дорожными знаками и указателями, сигналами светофора или регулировщика. В период движения на автомобильных дорогах необходимо придерживаться нужного ряда, дистанции, правильно   выполнять   обгон   и   поворот.

Маневрирование на улицах города с интенсивным движением транспорта и пешеходов требует от водителя в течение одной смены выполнять несколько тысяч рабочих движений педалями и рычагами.

Умение ориентироваться в городе приобретается постепенно. При движении водитель должен учитывать направление магистралей, выбирать исходные положения для выезда на главную магистраль или съезда с нее. Важным условием является выбор кратчайшего пути к месту назначения. Все это достигается знанием схемы коммуникаций, правильным пониманием знаков и другой дорожной   информации.

В период движения всегда необходимо учитывать дорожные условия и обстоятельства, которые характеризуются интенсивностью движения, видимостью, скоростью движения транспортного потока, количеством пешеходов. Во всех случаях перед началом движения вперед или задним ходом от места остановки (стоянки) необходимо подать предупредительный сигнал световыми указателями поворотов. Для более безопасного вхождения в поток автомобилей, движущихся по соседней полосе, рекомендуется вначале двигаться, не меняя полосу движения. Разогнавшись до скорости потока и при наличии достаточной дистанции между автомобилями, движущимися по соседней полосе, водитель совершает безопасное перестроение на соседнюю полосу движения. Чтобы не создавать помех другим транспортным средствам, водитель в большинстве случаев не должен осуществлять перестроение на соседнюю полосу раньше, чем его скорость сравняется со скоростью транспортных средств, движущихся по этой полосе. В условиях интенсивного движения вдоль тротуара или на обочине могут находиться транспортные средства, вынуждающие водителя перестроиться на соседнюю полосу без предварительного выравнивания скоростей. Безопасность может быть обеспечена, если соседняя полоса будет свободна от транспортных   средств   на   большом   расстоянии.

Вследствие поперечного уклона проезжей части дороги возникает боковая сила (составляющая силы тяжести), направленная в сторону тротуара или обочины. При движении автомобиля эта сила стремится переместить его вправо. Для сохранения прямолинейного движения в пределах занимаемой полосы водителю необходимо периодически поворачивать рулевое колесо в обе стороны. По мере возрастания скорости движения увеличивается отклонение фактической траектории движения от прямой линии даже при самых малых углах поворота   рулевого   колеса.

Во избежание случайного наезда колесами на бордюрный камень, а также для уменьшения вероятности дорожно-транспортного происшествия, связанного с внезапным появлением на проезжей части пешехода, водитель должен вести автомобиль не ближе 0,5 м от бордюрного камня при скорости движения 20 км/ч, а при скорости 60 км/ч увеличить это расстояние   до   0,8 ... 0,9   м.

Последовательность действий водителя при интенсивном движении следующая: наблюдение, сигнализация, маневр. Сигнал подается заранее до выполнения маневра. Без предварительного предупреждения других водителей в интенсивном транспортном потоке отклонение от своего ряда движения может вызвать столкновение автомобилей, поэтому даже в условиях надвигающейся опасности водителю нужно сохранить свой ряд движения. В многорядном потоке особую сложность представляет перестроение транспортных средств. При взаимном перестроении в соседних рядах преимуществом пользуется   водитель,   находящийся   справа.  Необходимо уступать транспортным средствам, движущимся попутно в прямом направлении. Перестроение осуществляется, не снижая скорости движения, постепенным перемещением в соседний ряд под небольшим углом. Расстояние, на котором осуществляется перестроение, правилами не ограничивается. Оно выбирается с учетом скорости движения и ширины проезжей части. Перестроение тем безопаснее, чем острее угол сближения, хотя зона перестроения при этом удлиняется. Перестроение из ряда в ряд при перемещении в сторону на 3…3,5 м рекомендуется выполнять на пути, равном половине величины скорости автомобиля.

При движении в интенсивном потоке дистанция должна быть такой, чтобы можно было успеть остановиться, если движущийся впереди автомобиль неожиданно и резко затормозил. Чем больше скорость, тем больше должна быть и дистанция. Дистанция в метрах должна быть примерно равна половине скорости движения, если она выражена в километрах. Слишком большая дистанция уменьшит пропускную способность дорог и вызовет у водителя, движущегося сзади, желание произвести обгон, а это усложняет движение. При малой дистанции появляется опасность наезда на транспортное средство при его внезапной остановке или резком торможении. Безусловно, если проезжая часть дороги покрыта грязью, снегом или льдом, то дистанцию нужно увеличивать, так как в этих условиях коэффициент сцепления колес с дорогой резко снижается.

При остановке дистанция до переднего автомобиля должна быть не менее 1,0...1,5 м. Между автобусом или троллейбусом и грузовым автомобилем большой грузоподъемности дистанция должна быть не менее 3…4 м.

Минимальный интервал (т. е. расстояние между крайними боковыми точками двух параллельно движущихся автомобилей) должен быть в пределах 0,8…1,0 м. Чем выше скорость, тем интервал больше. При скорости движения более 60 км/ч интервал должен быть не менее 1,2...1,5 м. При очень больших интервалах (2,5...3,0 м) уменьшается возможное число рядов движения и снижается пропускная способность   дорог.

Важное значение имеет умение водителя правильно тормозить при малых дистанциях в городских условиях движения. В этих условиях чтобы замедлить движение или остановиться, нельзя резко тормозить. Торможение рекомендуется производить двигателем, и о своих намерениях снизить скорость нужно предупреждать сзади движущегося водителя путем легких, прерывистых нажатий на педаль тормоза, не производя торможения. Иначе в условиях интенсивного движения может произойти цепная реакция столкновения транспортных средств, следующих по этой полосе. При движении постоянно нужно следить через зеркало заднего вида за действиями других   водителей.

При езде по улицам города необходимо строго выполнять установленные правилами дорожного движения скорость, сигналы светофоров и регулировщиков, рядность движения. Внимательно и осторожно проезжать места скопления пешеходов, перекрестки и места ремонта дороги. Приближаясь к пешеходному переходу, важно заранее выбрать такую скорость, которая позволит при необходимости остановиться и пропустить   пешеходов.

Объезжать пешехода нужно со стороны спины, чтобы не создавать помех для его движения. В сложной обстановке пешеходу нужно предоставлять преимущественное право перехода и не надеяться на его правильные поступки. Пешеход может сделать опрометчивый поступок, который даже трудно предвидеть. Он может иметь плохое зрение, слух, находиться в болезненном состоянии, не понимать или недооценивать опасность.

Пешеходы подвергаются опасности в следующих случаях: при попытке водителя избежать столкновения с автобусом (1…4% от общего числа наездов); когда спешат перейти дорогу к автобусу (8...15%); ожидая прибытия автобуса около   проезжей   части   (3 . . .12%).

Значительное место в дорожно-транспортных происшествиях занимают столкновения автомобилей, следующих за автобусом или приближающихся к нему, когда он тормозит на маршрутной остановке. Эти столкновения составляют около 10%. Конечно, столкновения могут произойти и при других ситуациях, как правило, при неверной оценке водителями скоростей и тормозных возможностей автомобилей. Автобусные остановки как на дорогах, так и в городах создают наиболее частые помехи движению. В городских условиях автобусные остановки расположены через 500…800 м, на пригородных   маршрутах   –   через   800…2000   м.

Причиной дорожно-транспортного происшествия в зоне автобусных остановок часто является ограниченная обзорность. Наезды на пешеходов чаще всего происходят на двухполосных дорогах и необорудованных остановках. В таких местах объезжающие и встречные автомобили проходят почти вплотную около автобусов. Резкое торможение в таких ситуациях,  как  правило,  не дает эффекта.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, особенно в сложных условиях, водитель обязан правильно и в определенной   последовательности    выполнять   все   маневры.

Любому маневру должны предшествовать следующие операции:

осмотреть пространство впереди, сбоку от автомобиля, а также   сзади   через   зеркало   заднего   вида;

убедившись, что в зоне автомобиля нет помех и они не возникнут при выполнении маневра ни у кого из участников движения, можно включать предупредительный сигнал о маневре;

подождать   пять   секунд   и снова   осмотреться;

окончательно убедившись в отсутствии помех, начать выполнение   маневра;

маневр должен быть четким, не растянутым и закончен в оптимальный   срок;

закончив маневр, еще раз осмотреться и выключить предупредительный   сигнал;

желательно все время осматривать дорожное пространство вокруг автомобиля, замыкая цикл осмотра на зеркале заднего   вида   минимум   каждые  15…20 с;

нельзя отвлекаться от управления автомобилем, так как даже мимолетный взгляд на щиток приборов или прикуривавшие сигареты отвлекает внимание водителя на 1,5...2,0 с. Это не всегда безопасно. Например, при скорости 60 км/ч за это время автомобиль пройдет без контроля водителя 25...33 м. При внезапном возникновении препятствия на пути водитель не в   состоянии   предотвратить   беду.

При четком выполнении данного порядка можно ездить без   неприятных,  неожиданностей,   надежно   и   спокойно.

2. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ЗИМОЙ

Низкая температура окружающего воздуха ухудшает работу двигателя и всех механизмов автомобиля. Зимой увеличивается вязкость масла и горючего и тем самым затрудняется смазка агрегатов, снижается работоспособность аккумуляторных батарей, ухудшается эластичность шин. Больше всего нужно опасаться замерзания воды и разрыва трубок радиатора, размораживания блока и головки блока цилиндров. При низких температурах увеличивается хрупкость и опасность разрушения деталей из пластмасс и резины, нарушается работа системы питания в результате образования ледяных пробок в трубопроводах и т. д. Водить автомобиль зимой значительно труднее, чем летом. Это объясняется тем, что большинство дорог покрывается снегом или льдом. Снежные заносы, снегопады, гололедица значительно снижают проходимость автомобиля, уменьшают сцепление колес с дорогой, вызывают скольжение, боковой занос, буксование.

Зимняя погода влияет отрицательно не только на механизмы автомобиля и дорогу, но и на работоспособность водителя. Для успешной работы за рулем водитель должен не только хорошо усвоить правила и особенности вождения автомобилей в зимних условиях, но и тщательно и своевременно подготовить свой автомобиль к зимней эксплуатации. Особое внимание следует уделить работоспособности системы охлаждения, так как одним из важнейших факторов, влияющих на долговечность и экономичность двигателя, является обеспечение его надежного запуска и поддержание оптимального теплового режима в период работ при различных значениях температуры окружающего воздуха. В зимних условиях эксплуатации применение масла повышенной вязкости значительно затрудняет пуск двигателя и увеличивает его износ. После запуска двигателя густое масло в течение длительного времени не поступает к трущимся поверхностям, поэтому даже при нормальных показаниях масляного манометра нельзя нагружать или резко увеличивать частоту вращения двигателя, так как можно вывести из строя подшипники коленчатого   вала.

При слишком низких температурах холодный пуск двигателя приводит к повреждению вкладышей подшипников и шеек коленчатого вала, к интенсивному износу гильз цилиндров, причем пусковые износы этих деталей у холодного двигателя даже на зимних сортах масла примерно в три-четыре раза больше, чем у разогретого. Вследствие этого предпусковая тепловая подготовка двигателей во многих случаях просто необходима. Предпусковой прогрев можно осуществлять при   помощи   различных   подогревательных   устройств.

Нормальное тепловое состояние двигателя весьма важно обеспечить не только перед пуском, но и в процессе его работы. Вредны как перегрев, так и переохлаждение. При перегреве двигателя происходит разжижение и более быстрое старение картерного масла, что вызывает ускоренный износ деталей. Чрезмерный перегрев двигателя приводит к заклиниванию   поршней   в   цилиндрах.

Пониженный тепловой режим, т. е. переохлаждение двигателя, также приводит к плохим последствиям. Следует указать, что в литературе неубедительно обосновывается поддержание температуры охлаждающей жидкости не ниже 80°С. Поэтому трактористы и водители автомобилей часто поддерживают ее на уровне 60. . .70°С, не зная, что при такой температуре значительно возрастает износ двигателя. Это объясняется следующим. В карбюраторных двигателях при пониженном тепловом режиме происходит конденсация паров бензина из смеси на стенках цилиндров и впускного коллектора, в результате чего смывается масляная пленка с зеркала цилиндра и между деталями возникает полусухое трение. При этом быстро изнашиваются зеркало цилиндров и поршневые кольца. Особенно много конденсируется бензина при запуске холодного двигателя. Если запускать непрогретый двигатель при температуре – 15°С, то он изнашивается в такой степени, как при пробеге автомобиля на расстояние около 150 км.

В дизельных двигателях ускоренный износ при пониженном  тепловом  режиме  объясняют  электрохимической коррозией, которая возникает в результате образования на зеркале цилиндров  серной,  сернистой  и  угольной  кислот.  Происходит  это  следующим   образом.   В дизельном  топливе находится иногда более  1 %  серы. При сгорании серы образуются   серный   или сернистый   ангидриды. На стенках   зеркала цилиндров   из   газов,   образующихся   в   результате   сгорания топлива, конденсируются пары воды, в которых растворяются вышеназванные ангидриды и образуются активная серная и сернистая   кислоты,  которые   коррозируют   детали   цилиндропоршневой группы, в результате чего при пуске и прогреве   двигатель   очень   быстро   изнашивается.

Конденсация паров воды может происходить при температуре стенок 80°С и даже несколько большей. Это объясняется тем, что в цилиндре давление газов при сгорании составляет несколько десятков атмосфер, при котором температура кипения воды значительно выше 100°С, т. е. выше температуры   кипения   воды   при   атмосферном   давлении.

Выбор нижнего предела рекомендованного интервала температуры охлаждающей жидкости сделан из тех соображений, чтобы вышеуказанные процессы конденсации паров воды и образования в результате этого кислот не могли произойти. Но при запуске и последующем прогреве двигателей эти процессы неизбежны, так как предварительный подогрев двигателя до температуры охлаждающей жидкости, равной нижнему допустимому пределу, т. е. 80°С, потребовал бы применения специального подогревателя и увеличения времени для подготовки двигателя к работе, что оправдано только в зимнее время при минусовых температурах. Износ двигателя увеличивается также потому, что картерное масло разжижается горючим, в результате чего ухудшаются его смазочные свойства. Мощность и экономичность двигателя снижается, а износ его резко увеличивается. Работа дизеля при пониженной температуре деталей приводит к их осмолению, так как происходит превращение части горючего и некоторого количества масла в смолы, которые, попадая в поршневые канавки, уменьшают подвижность поршневых колец, а, попадая в зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками, могут вызвать зависание клапанов. Вследствие этого поршневые кольца полностью не закрывают зазор между поршнем и цилиндром, а клапаны не садятся в свои седла. Все это приводит к снижению мощности двигателя, ухудшению его запуска, быстрому износу и преждевременному ремонту.

С понижением теплового режима увеличивается вязкость картерного масла, в результате чего повышаются механические потери в двигателе, а также ухудшается очистка масла центрифугой. С увеличением вязкости масла ухудшается его прокачиваемость и увеличивается момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала.

Эксплуатация автотракторных двигателей при температуре охлаждающей жидкости на выходе из водяной рубашки головки блока ниже 55°С недопустима, так как создаются условия, ускоряющие износ цилиндров и верхних компрессионных колец в 3...3,5 раза. Наибольшая мощность и экономичность двигателя, минимальный износ цилиндропоршневой группы имеют место тогда, когда температура охлаждающей жидкости на выходе из водяной рубашки находится в пределах   85...95°С.

Для увеличения моторесурса двигателя необходимо, чтобы он работал при оптимальном тепловом режиме независимо от температуры окружающей среды и нагрузки. Этого можно достичь правильным уходом за системой охлаждения. Недооценивать ее роль в повышении моторесурса двигателей внутреннего сгорания нельзя. В зимний период двигатели работают на пониженном тепловом режиме, что приводит к их интенсивному износу, сокращению срока службы, уменьшению мощности и увеличенному расходу топлива. Но и зимой при достаточном предпусковом прогреве двигателей и работе их на оптимальном тепловом режиме износ деталей двигателя может быть меньше, чем летом за такой же период, так как уменьшается износ цилиндров, вызываемый пылью, находящейся   во   всасываемом   воздухе   летом.

На тепловое состояние двигателя значительное влияние оказывает не только температура окружающего воздуха, но и нагрузка. Низкий тепловой режим двигателя в зимний период часто обусловливается не только пониженной температурой окружающего воздуха, но и зачастую недогрузкой двигателя. Так как мощность, экономичность, надежность и долговечность автотракторных двигателей в значительной степени зависят от теплового режима, необходимо строго соблюдать правила технической эксплуатации и обеспечивать поддержание оптимального теплового режима при любой температуре окружающей среды и любой нагрузке, что является одним из важнейших условий долговечной и экономичной работы   двигателей   внутреннего   сгорания.

В зимний период трогаться с места следует только после прогрева двигателя, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 85...90°С. При минимальной частоте вращения коленчатого вала необходимо переходить с пониженных на повышенные передачи. Это нужно для того, чтобы предупредить повышенный износ деталей и их поломку, так как смазка в механизмах силовой передачи в начальный период еще не разогрелась и оказывает большое сопротивление вращающимся   деталям.

Стекла машины нужно всегда содержать в чистоте. Если стекла обледенели или грязные, не следует начинать движение. Фары и задние фонари необходимо очищать от снега. Перед посадкой в машину следует отряхнуть снег с обуви, иначе подошвы будут скользить на педалях. В период снегопада или вьюги необходимо избегать всяких поездок.

Во время движения по снежным дорогам лучше по возможности использовать колею, образованную ранее проходившими автомобилями. Но при этом необходимо учитывать, что слишком глубокая колея опасна для движения, так как возможно задевание агрегатов автомобиля за поверхность дороги, а также затруднен выезд автомобиля из колеи при разъездах со встречным транспортом. Двигаться по колее нужно с небольшой скоростью и не отклоняться в сторону, так как автомобиль   может   завязнуть   в   снегу.

Хорошо накатанная снежная дорога обычно не вызывает никаких трудностей. Однако не следует забывать, что при движении по наезженной снежной дороге значительно уменьшается сцепление колес с дорогой. Поэтому в подобных условиях не рекомендуется резко поворачивать рулевое колесо, резко тормозить. Перед поворотом, во избежание заноса автомобиля, нужно заблаговременно снизить скорость движения. Если на дороге встречаются небольшие снежные заносы или сугробы, то их следует преодолевать с разгона под прямым углом, не меняя передачи, не делая поворотов и не уменьшая   частоты   вращения   двигателя.

Заснеженные участки дороги протяженностью более 5 м рекомендуется преодолевать на пониженной передаче. В случае застревания автомобиля в снегу нельзя допускать продолжительного буксования во избежание образования обледенелых лунок под колесами, а также износа шин. Нужно отвести автомобиль назад по колее на расстояние 5...7 м, дать ему небольшой разгон и повторить движение вперед. Для обеспечения выезда автомобиля после буксования на заснеженных участках необходимо отвести автомобиль назад, а если это не удается, нужно расчистить снег, подсыпать песок или подложить   подручный   материал.

При буксовании ведущих колес не следует увеличивать частоту вращения коленчатого вала. Практикой установлено, что автомобили могут преодолевать свежий рыхлый снег, глубиной до 35 см на пониженной передаче и при средних оборотах   коленчатого   вала   двигателя.

Если на пути движения встретится глубокий уплотнившийся снег высотой не больше половины диаметра колеса, этот участок необходимо преодолевать с цепями противоскольжения или с помощью других имеющихся средств повышения проходимости на второй или третьей передаче с постоянной подачей топлива. В тех случаях, когда высота уплотнившегося снега больше половины диаметра колеса, проехать участок на обычном автомобиле невозможно. Остается заранее расчистить   снег   и   лишь   тогда   начинать   движение.

Особенно внимательным нужно быть при движении по снежной целине. Чтобы предотвратить всякие происшествия, нужно заранее сделать разведку пути, определить труднопроходимые места, убедиться, нет ли здесь ям, пней и т.п. Кроме этого нужно проверить глубину и плотность снега и по возможности выбрать для движения участки пути с незначительным снежным покровом без поворотов или, в крайнем случае, с небольшим   радиусом   поворота.

Двигаться по снегу нужно без остановок и переключения передач, так как эго приводит к потере скорости, а после остановки   тронуться   с   места   гораздо   труднее.

Есть и другой способ увеличения проходимости автомобиля по снегу.   Часто на   практике   водители при необходимости снижают давление воздуха в шинах. В этом случае удельное давление колес на снег уменьшается, проходимость автомобиля улучшается. При пониженном давлении воздуха в шинах значительно возрастают нагрузки на элементы покрышки, и резко увеличивается износ шин. Во избежание повреждения шин скорость движения в этих условиях не должна превышать   25   км/ч.

На автомобилях, имеющих передний ведущий мост, при проезде снежных участков нужно включить его заранее, потому что при работе второго ведущего моста значительно увеличивается сцепление колес со снежным покровом и за счет этого повышается проходимость автомобиля.

Для успешного движения автомобилей по снегу в составе колонны целесообразнее впереди нее направить автомобиль повышенной проходимости. Движение остальных автомобилей должно быть по проложенной колее, без отклонений в сторону, с дистанцией 30...40 м друг от друга со скоростью   30…40   км/ч.

Если в период движения вас застал сильный снегопад, остановитесь и отведите машину с дороги. Если это невозможно, следует остановиться на правой обочине подальше от проезжей части.  Габаритные огни должны быть включены.

Зимой обочины находятся под толстым снежным покровом, поэтому пешеходы зачастую движутся по проезжей части. При плохой видимости пешеход может быть не замечен. Об этом нужно всегда помнить и ездить зимой медленнее, с особой   внимательностью.

Если на машине установлены шипованные шины, ездить все равно нужно на пониженной скорости. Категорически запрещается использовать шипованные шины только на передней оси. Их можно использовать только на задних или на всех колесах. Если на шинах, предназначенных для зимних условий и имеющих специальный рисунок для повышения проходимости, нет шипов, то обычные шины при движении по гладкому   льду   эффективнее.

Не следует ездить близко к обочине и оси дороги, если на ней накопилось много снега. Это связано с тем, что рыхлый снег, как и глубокий талый, обладает сильным тормозящим действием. Поэтому если колеса с одной стороны машины попадут в такой снег, то неравномерное сопротивление качению колес может вырвать рулевое колесо из рук водителя   и   развернуть   автомобиль   поперек   дороги.

Гололед –  опасное,  но  неизбежное явление на  автомобильных дорогах в климатических условиях большей части территории СССР. Водителям необходимо знать, какие опасности   создает   гололед   и   как   их   преодолевать.

Во время движения автомобиля в гололедицу от водителя требуется повышенная осторожность. Прежде всего, скорость должна быть не более 20 км/ч. Это вызвано тем, что дорога покрыта слоем скользкого льда, в результате чего сильно уменьшен коэффициент сцепления колес с дорогой и вместо нормального качения колес возникает скольжение, нарушается управляемость автомобилем. Тормозной путь увеличивается по сравнению с сухим дорожным покрытием в 8 и более раз при одинаковой скорости движения. Прежде всего, в гололед перед выездом необходимо проверить давление воздуха в шинах и износ рисунка протектора. Рисунок протектора должен быть отчетливо виден и иметь одинаковый износ на   всех   шинах.

Выехав из гаража, на свободном участке дороги затормозите автомобиль и проверьте, все ли колеса одновременно начинают тормозить. При этом оцените длину тормозного пути на обледеневшем дорожном покрытии, устойчивость автомобиля   при   торможении   и   стремление   его   к   заносу.

Какими же приемами безопасного движения необходимо пользоваться при гололедице? Прежде всего, следует ехать очень медленно, осмотрительно и исключительно плавно, без резких изменений скорости и направления движения. При необходимости тормозить следует плавно, не выключая сцепления, периодическими кратковременными нажатиями на педаль тормоза.

На льду передние управляемые колеса имеют незначительную силу сцепления с поверхностью дороги. Боковая сила, возникающая при повороте колеса, зависит от силы сцепления и является недостаточной для поворота автомобиля. Одна из возможных причин заноса в этом случае – поперечный уклон   дороги.

Выпавший после гололеда снег не только не уменьшает скольжение, но даже увеличивает его. Неплавное торможение в   этих   условиях   может   привести   к   аварии.

К основным причинам заноса автомобиля на скользкой дороге   можно   отнести   следующие:

резкое изменение частоты оборотов коленчатого вала двигателя   во   время   движения;

неравномерное   давление   воздуха   в   шинах   колес;

неправильное распределение груза в кузове автомобиля;

износ   протектора   шин;

слишком   быстрое   включение   сцепления;

попадание под колеса автомобиля камней, щебня, мерзлых   кусков   грунта   и   т.п.

В подобных ситуациях необходимо производить комбинированное торможение, т. е. осуществлять торможение двигателем, а основным тормозом лишь притормаживать. Тормозить двигателем необходимо в такой последовательности: сбросить газ (т.е. уменьшить подачу топлива), не выключая сцепления, затем выключить сцепление, дать промежуточный газ, включить низшую передачу и снова плавно включить сцепление. При выполнении таких действий водителем автомобиль будет постепенно снижать скорость. В это же время можно плавно притормаживать, не выключая сцепления. Если при торможении происходит занос автомобиля, то необходимо прекратить торможение, быстро и плавно повернув рулевое колесо в сторону заноса, после чего опять притормозить.

Практикой доказано, что тормозной путь обратно пропорционален коэффициенту сцепления между покрышкой и дорогой и прямо пропорционален квадрату скорости, с которой начато торможение автомобиля. Поэтому дистанция между автомобилями, движущимися по скользкой дороге, должна соответствовать удвоенной скорости движения, выраженной в километрах в час. Например, если скорость автомобиля 30 км/ч, то дистанция между автомобилями должна быть не менее 60 м.

Встречаемые на скользкой дороге подъемы и спуски лучше всего объехать. Если это невозможно, рекомендуется преодолевать их на пониженных передачах без изменения оборотов двигателя и переключения передач с установившейся постоянной скоростью. Передача должна быть включена такой, при которой не будет чрезмерного тягового усилия на колесах.

На перекрестках необходимо опасаться столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте предусмотрительны, так как не все водители правильно учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем поставить себя под удар машины, которой   управляет   неосторожный   водитель.

В гололедицу крайне опасно использовать движение автомобиля накатом, потому что исключается возможность тормозить двигателем.

На пешеходных переходах, подъезжая к ним, и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части необходимо проявлять повышенную осторожность. Следует помнить, что пешеход тоже идет по обледенелой поверхности дороги и не имеет возможности быстро остановиться. В этом случае не следует подавать звуковой сигнал вблизи от пешехода. В спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от движущегося автомобиля.

На обледенелой дороге легко возникает занос, при котором автомобиль может преградить дорогу другим машинам, выехать на полосу встречного движения и даже на тротуар. Если занос начался, не теряйтесь, энергично, но не резко выверните рулевое колесо в сторону заноса и будьте готовы (как только занос прекратится) повернуть рулевое колесо в обратную сторону. Это позволит в дальнейшем автомобилю двигаться в прежнем направлении. При начале заноса одновременно с поворотом рулевого колеса нужно плавно отпустить педаль дроссельной заслонки, а сцепление и передачу выключать не надо. Всегда помните, что значительно легче избежать начала заноса, чем прекратить уже начавшийся занос.

3.  ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ  НА КРУТЫХ СПУСКАХ

И ПОДЪЕМАХ

Горная местность отличается комплексом специфических особенностей, существенно влияющих на безопасность движения.

Горные дороги, как правило, имеют большое количество затяжных подъемов и спусков, крутых поворотов малого радиуса с ограниченной видимостью. Ширина проезжей части их обычно недостаточна для беспрепятственного встречного разъезда транспортных средств. На перевалах могут быть снежные заносы или опасные обвалы. На горной дороге в среднем на каждые 100 км пути приходится 700…800 поворотов, в то время как на равнинной местности – около 70. Горная местность характеризуется резкими изменениями температуры и атмосферных явлений, что вызывает частые туманы и гололед. На больших высотах атмосферное давление и плотность воздуха понижены, поэтому уменьшается коэффициент наполнения цилиндров двигателя и соответственно его мощность. Мощность двигателя внутреннего сгорания на высоте 3,0…3,5 км на 20…25% ниже относительно обычных условий, т. е. над уровнем моря.

При понижении плотности воздуха в горной местности повышается давление воздуха в шинах, снижается электрическое сопротивление изоляции электропроводки (особенно при перегреве), нарушается работа вакуумного корректора, раньше обычного выходит из строя конденсатор и индукционная катушка, повышается испарение электролита. По вышеперечисленным причинам нарушается работа всей системы зажигания.

Тепловой режим двигателя в горных условиях обычно выше допустимого, т.е. двигатель часто перегревается, поэтому рекомендуется время от времени останавливаться и давать   возможность   остыть   двигателю.

Особенности горной местности влияют не только на работу двигателя, но и на состояние организма самого водителя. Изменение высоты, понижение давления и недостаток кислорода затрудняют дыхание, вызывают головную боль. В момент преодоления снежных переправ длительное действие отраженных солнечных лучей раздражает слизистую оболочку глаз, ухудшается зрение. Специфика горных дорог, изменение за небольшой период времени климатических и метеорологических условий часто оказывают сильное воздействие на общее психофизиологическое состояние водителя. Ему приходится за считанные часы побывать в разных климатических зонах от субтропиков до тундры. Поэтому для работы в горных условиях следует направлять наиболее квалифицированных,   опытных   и   физически   крепких   водителей.

Многие водители, попадающие в горные условия впервые, сразу чувствуют свою неподготовленность. Это связано с тем, что увеличивается нагрузка на зрение и все воспринимающие органы, участвующие в движении. Перед началом рейса нужно тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие инструмента, необходимых запасных частей, буксирного троса, противооткатных приспособлений, цепей противоскольжения. Особое внимание при проверке технического состояния необходимо обратить на исправность рулевого управления и тормозной системы, двигателя, ходовой части, контрольно-измерительных приборов. Совершенно не допускается течь топлива, масла или охлаждающей жидкости. Грузовые автомобили, предназначенные для работы в горной местности, должны быть обеспечены приспособлениями для жесткой сцепки при буксировке.

На горных дорогах и участках других дорог, обозначенных дорожными знаками 1.13 «Крутой спуск» и 1.14 «Крутой подъем», где затруднен встречный разъезд, водитель транспортного средства, движущегося на спуск,   обязан   уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на подъем, независимо от того, с какой стороны расположены обрыв, скала   или   какое-либо   препятствие   на   проезжей   части.

Особое значение имеют укладка и крепление груза. Груз необходимо располагать так, чтобы его центр тяжести совпадал по вертикали с центром тяжести автомобиля.

Водителю нужно учитывать, что ехать без отдыха в горной местности нужно меньше, чем в равнинной местности. Поэтому заранее с учетом маршрута, характера местности, опыта и самочувствия водителя следует спланировать время и место   для   отдыха.

Приближаясь к краю дороги со стороны обрыва или пропасти, нужно проявлять особую осторожность, потому что край дороги может осесть или сползти, и тогда беда неотвратима.

В зависимости от крутизны и длины подъема, а также от состояния дороги и видимости двигаться на подъем можно следующими   способами:

с разгона на высшей передаче без переключения ее на протяжении   всего   подъема;

с разгона на высшей передаче с постепенным переходом на   низшую;

с включением низшей передачи в начале подъема и движением   на   подъем   без   переключения   передач.

При использовании первого и второго способа движения водитель должен стараться проехать подъем на возможно высшей передаче, набирая для этого необходимый разгон. Однако он должен следить за нагрузкой двигателя и, если двигатель начнет работать с перегрузкой, немедленно перейти на низшую передачу. Переключать передачи нужно как можно быстрее, чтобы не потерять инерцию автомобиля. Необходимо помнить, что увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя дополнительным открытием дроссельной заслонки на подъеме не всегда достигается, хотя затрата топлива значительно увеличивается. Поэтому, как только частота вращения коленчатого вала начинает уменьшаться, необходимо перейти на низшую передачу. На большегрузных автомобилях переключать передачи на подъеме можно только с   двойным   выключением   сцепления.

Третий способ движения автомобиля используют на крутых подъемах дорог с неусовершенствованным покрытием или занесенных снегом и в условиях, где невозможно осмотреть дорогу (туман, крутые повороты). В этих условиях в начале подъема необходимо включить низшую передачу  и двигаться так на протяжении всего подъема. Более высокая передача включается только тогда, когда автомобиль преодолеет вершину   подъема.

Для того чтобы начать движение на подъеме, необходимо выжать педаль сцепления, включить первую передачу и, нажимая на педаль подачи топлива, постепенно отпускать ручной тормоз и педаль муфты сцепления. При этом по мере отпускания тормоза необходимо увеличивать подачу смеси. Согласованность действий рычагом ручного тормоза и педалью сцепления имеет исключительно важное значение. Если вследствие неправильных действий водителя автомобиль начинает скатываться вниз, его необходимо сразу затормозить,   а   потом   повторить   трогание.

Рывки при движении автомобиля на подъеме и перебои в работе двигателя указывают на недостаточное тяговое усилие на ведущих колесах. Крутящий момент и тяговое усилие на ведущих колесах увеличиваются только путем перехода на более   низшую   передачу.

Небольшие пологие подъемы ограниченной протяженности при достаточной видимости рекомендуется преодолевать с  разгона, используя кинетическую энергию, накопленную автомобилем при движении по горизонтальному участку дороги. Скорость в начале подъема должна обеспечивать движение на протяжении всего подъема без переключения передач. В любых случаях скорость не должна превышать предельных значений, установленных правилами дорожного движения для данного участка дороги, конкретному транспортному средству.

Если во время подъема колеса автомобиля начали пробуксовывать, необходимо нажать на педаль сцепления, притормаживая переместить автомобиль назад и повторить маневр   с   большим   разгоном.

Участок дороги в конце подъема является наиболее опасным. При подъезде к вершине в темное время суток рекомендуется подавать предупредительные сигналы для предотвращения столкновения с транспортным средством, приближающимся к вершине по полосе встречного движения. Таким сигналом может быть переключение света фар, которое привлекает внимание водителя транспортного средства, движущегося по встречной полосе, и позволяет заблаговременно принять меры для безопасного разъезда. В дневное время можно   подавать   звуковые   сигналы.

Водитель,  следующий в составе колонны,  может  начать преодолевать подъем при условии, что впереди идущий автомобиль достиг вершины подъема. При наличии встречного автомобиля преодоление крутого подъема с узкой шириной проезжей части можно начинать тогда, когда встречный автомобиль   достиг   конца   спуска.

При остановке на крутом подъеме или спуске следует включить первую или заднюю передачу, предварительно заглушив двигатель, затормозить ручным тормозом и подложить под колеса башмаки, колодки или клинья. Перед выездом па линию водитель не должен забывать требование правил дорожного движения: запрещается эксплуатация транспортных средств, если на грузовом автомобиле с полной массой свыше 3,5 т и автобусе с полной массой свыше 5 т отсутствуют противооткатные упоры. При вынужденной остановке по техническим или другим причинам в местах за поворотом или подъемом, где транспортное средство своевременно не может быть замечено водителями других транспортных средств, независимо от продолжительности остановки необходимо включить аварийную сигнализацию, а если ее нет или она неисправна, то выставить знак аварийной сигнализации или красный мигающий фонарь (в населенных пунктах за 15...20 м от транспортного средства, вне населенных пунктов – за 30 ... 40 м).

Перед преодолением крутых длинных подъемов противооткатные упоры целесообразно держать в кабине водителя, а на очень крутых подъемах их привязывают сзади так, чтобы при движении они волочились по дороге на расстоянии 15...20 см от колеса. При неожиданном откате автомобиля назад, колодки попадут под колеса, и автомобиль остановится. Более активными средствами, обеспечивающими безопасность вождения автомобиля в горах, являются сошники, горный упор, рельс. Если же случилось так, что автомобиль «повело» назад и никакие противооткатные средства не смогли остановить его движение, нужно немедленно включить заднюю передачу и осторожно направить автомобиль на естественное препятствие. Конечно, при этом нужно стремиться к тому, чтобы   не   повредить   машину.

Для надежного преодоления крутых скользких подъемов рекомендуется посыпать дорогу песком, шлаком, соляной смесью или заблаговременно надеть на колеса цепи противоскольжения.

В горах много извилистых дорог, называемых серпантинами. Серпантины отличаются значительной крутизной поворотов, расположенных на крутых подъемах. При проезде этих участков дорог даже полный поворот рулевого колеса может оказаться недостаточным для того, чтобы проехать закругление без выезда на полосу встречного движения.

Торможение в момент нахождения автомобиля на серпантине ухудшает устойчивость автомобиля, переключение передач затрудняет работу водителя с рулевым колесом. Поэтому рекомендуется снизить скорость и перейти на пониженную передачу заблаговременно при движении по прямолинейному участку дороги. Если скорость перед поворотом не снизить, то под действием центробежных сил или поперечной инерционной силы может произойти опрокидывание автомобиля. Центробежная сила, возникающая на повороте, проявляется в виде бокового крена автомобиля или перемещения незакрепленного груза. При резком повороте рулевого колеса или резком заносе автомобиля возникает поперечная инерционная сила, в результате чего рессоры и шипы правой и левой стороны автомобиля получают неодинаковую нагрузку, что приводит к перекашиванию кузова и ухудшению устойчивости   автомобиля.

Равномерное размещение и надежное крепление груза, плавные повороты рулевого колеса, умелое торможение, снижение скорости при проезде поворотов – важнейшие меры, предупреждающие опрокидывание автомобиля на горных дорогах.

Спуски на горных дорогах преодолевать не легче, чем подъемы. Движение на крутых спусках требует от водителя повышенного внимания и осторожности, так как скорость движения транспортного средства может возрасти до опасных пределов под действием сил инерции. Остановить автомобиль, развивший большую скорость, в большинстве случаев затруднительно. Поэтому следует немедленно сменить передачу на более низкую, даже в том случае, если при включении будет слышен сильный шум в коробке передач. Чтобы избежать увеличения скорости автомобиля, движущегося по крутому спуску, необходимо заблаговременно включить одну из низших передач и осуществлять торможение двигателем. Включив низшую передачу, мы увеличиваем передаточное отношение и создаем больший тормозной момент на ведущих колесах. По мере увеличения крутизны спуска возрастает сила, действующая на автомобиль и стремящаяся увеличить скорость движения на спуске. Поэтому чем круче спуск, тем больший тормозной момент должен быть приложен к колесам автомобиля.

Использование стояночного тормоза при движении по крутому спуску не обеспечивает эффективного затормаживания, ведет к интенсивному износу стояночных тормозных механизмов. Частое пользование только основным тормозом приводит к его нагреву, износу, может вызвать самоторможение одной   стороны   автомобиля   и   занос.

При движении на спусках не следует выключать зажигание. Вращение коленчатого вала двигателя при выключенном зажигании приводит к конденсации бензина на стенках цилиндров, разжижению смазки в поддоне картера и ускоренному износу деталей. Останавливать двигатель при движении на спусках категорически запрещается, потому что это приводит к прекращению работы компрессора на автомобилях с пневматическим приводом тормозов. Двигаться накатом даже на горизонтальных участках дорог в горной местности не рекомендуется, так как в случае экстренного торможения значительно возрастает опасность заноса и возникновения аварийной ситуации. Если остановить транспортное средство, развившее высокую скорость, не удается, следует воспользоваться аварийным съездом, перед которым обычно устанавливают информационное панно с указанием расстояния до съезда.

Аварийные съезды оборудуются на крутых спусках большой   протяженности   в   местах   закругления   дорог.

На крутых спусках уменьшаются сцепной вес и сила сцепления колес с дорогой. Соответственно уменьшаются предельные значения тормозных усилий, которые при торможении не вызывают блокировки колес. Вследствие этих особенностей удлиняется тормозной путь и увеличивается опасность заноса при торможении. Наибольшая опасность заноса возникает на закругленных участках дорог, имеющих крутой уклон. Вследствие разных тормозных усилий на заторможенных колесах при торможении возникает крутящий момент, стремящийся вызвать занос. Уменьшение силы сцепления на уклоне делает в этом случае занос более вероятным по сравнению с торможением автомобиля на прямолинейном участке дороги.

4. ОСОБЕННОСТИ  ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК, В ТУМАН, В ДОЖДЬ

Водить автомобиль ночью значительно сложнее, чем днем, хотя некоторые водители считают, что ночью им легче работать, так как в это время интенсивность движения значительно ниже, чем в дневное время. Они утверждают, что ночью можно ехать быстрее и спокойнее. Фары современного автомобиля настолько совершенны, что позволяют отчетливо различать предметы на расстоянии 100... 150 м. Однако статистика полностью опровергает эти доводы. В темное время суток происходит около половины дорожно-транспортных происшествий, хотя интенсивность движения транспортных средств в это время в 8…10 раз, а скорость на     5…7 км/ч ниже, чем днем. Эти факторы свидетельствуют о том, что управление автомобилем в темное время суток является довольно сложным с точки зрения работоспособности водителя и выбора безопасного режима движения. Ночью мы не можем   видеть   далеко   и   предвидеть   изменение   ситуаций.

Особенности вождения автомобиля в ночное время в основном связаны с психофизиологическими факторами. Основные из них следующие:

утрата   перспективы автомобильной дороги;

ухудшение видимости дороги и окружающих предметов;

сокращение поля осмотра в горизонтальной и вертикальной   плоскостях;

быстрая утомляемость зрительных органов;

снижение осторожности и остроты зрительного восприятия;

притупляемость наблюдательности.

При искусственном освещении человеческий глаз теряет способность улавливать малейшую разницу в яркостях наблюдаемого объекта и фона, на котором рассматривается объект. Силуэты предметов в темноте сливаются, очертания их контуров расплываются и становятся малопонятными. Глаз теряет цветовое зрение, т. е. при освещении дороги фарами все кажется серебристо-серым, цветовые оттенки отсутствуют. Фары высвечивают узкое пространство, а неравномерность яркости в поле зрения снижает зрительные возможности человека.

В ночных условиях водитель просто может не заметить людей или транспортные средства, стоящие на обочине. Особую опасность представляют случаи, когда цвет транспортного средства или одежды людей неяркий, с темными тонами. Учитывая это обстоятельство, работникам, обслуживающим дорогу или объекты, расположенные в непосредственной близости от дороги, выдается спецодежда оранжевого или ярко-желтого   цветов.

Вождение автомобиля ночью усложняется также возможным ослеплением водителя светом встречных транспортных средств. Ослепление водителя происходит не только от прямого попадания света фар встречного автомобиля, но и за счет отражения лучей света от полотна дороги, особенно мокрой. Наибольшая потеря видимости наступает на расстоянии около 30 м между встречными автомобилями. Затем начинается постепенное восстановление чувствительности глаз. Продолжительность этого периода зависит от степени ослепления и от индивидуальных особенностей организма водителя, т. е. от скорости адаптации органов зрения. При резком попадании из света в темноту водитель практически ничего не видит. Этот период может быть от нескольких секунд у водителей с хорошей адаптацией глаз до 20…30 с для водителей со слабой адаптацией. За такое время автомобиль, даже двигаясь с небольшой скоростью, может пройти расстояние в несколько сот метров. Особую опасность в это время представляют наезд на транспортные средства, движущиеся в соседних рядах, на пешеходов, идущих по краю дороги или обочине, а также столкновения с транспортными средствами, стоящими   на   обочине.

Для того чтобы не происходило ослепления водителей встречными транспортными средствами, они должны своевременно переключать дальний свет на ближний. В Правилах дорожного движения указано, что дальний свет должен быть переключен на ближний не менее чем за 150 м до встречного транспортного средства, а также и при большем расстоянии, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого. Водитель должен переключать дальний свет на ближний и в иных случаях, когда он может ослепить других водителей, в том числе движущихся в попутном направлении.

Если водитель встречного автомобиля не переключил дальний свет фар на ближний, можно попросить его об этом переключением на подфарники или же неоднократным переключением света с дальнего на ближний. Если это не помогло и вы ослеплены, то нужно включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. В этом случае нельзя совершать маневр в сторону, так как вы не знаете, что там находится.

Если вы намерены произвести обгон в ночное время, то, приблизившись на расстояние не менее 150 м к обгоняемому автомобилю, необходимо переключить свет фар с дальнего на ближний, чтобы не ослепить водителя через зеркало заднего вида. Поравнявшись с обгоняемым автомобилем, можно ехать как на дальнем, так и на ближнем свете фар. Когда обгоняющий автомобиль начнет опережение, водитель обгоняемого должен переключить свет на ближний и двигаться с таким светом до тех пор, пока дистанция между автомобилями не достигнет   расстояния   150   м.

При встречном разъезде по закруглениям дорог в горизонтальной плоскости возникает опасность ослепления водителя, едущего по внешней кривой. Поэтому при повороте влево нужно быть готовым к возможному ослеплению, снизить скорость   и   наблюдать   за   правым   краем   дороги.

Особую опасность представляют ночью автомобили или другие транспортные средства, у которых работает только одна фара, и худшим вариантом является левая неработающая фара. Встречные водители могут принять это транспортное средство за мотоцикл и неправильно выбрать интервал при встречном разъезде. Поэтому если в пути сгорела лампочка в левой фаре и нет для нее замены, необходимо работающую лампочку снять с правой и поставить на левую фару. В таком положении водитель обязан следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

При остановке и стоянке на неосвещенных участках дорог в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на механическом транспортном средстве должны быть включены габаритные или стояночные огни. В случае их неисправности транспортное средство должно быть отведено за пределы дороги, а если это невозможно, включить аварийную сигнализацию. Если аварийная сигнализация неисправна или отсутствует, нужно выставить знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь в населенных пунктах за 15…20 м от транспортного средства, вне населенных пунктов – за 30 …40   м.

Очень большие затруднения для движения транспортных средств создает туман. В условиях густого тумана видимость может быть настолько ограничена, что движение почти невозможно. Включение света фар и особенно дальнего света может не только улучшить, но даже еще больше уменьшить зону видимости, так как лучи белого света сильно рассеиваются, поглощаются и отражаются туманом, ослепляя водителя. Поэтому в тумане следует ехать только при ближнем свете фар, который хотя немного, но освещает дорогу. Лучше всего использовать специальные противотуманные фары с низким и широким пучком света. По Правилам дорожного движения мотоциклы (мопеды) могут быть оборудованы одной противотуманной фарой, другие транспортные средства – двумя. Противотуманные фары должны располагаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги, но не выше фар ближнего света, симметрично относительно продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от наружного габарита по ширине.

Разрешается устанавливать на транспортных средствах один или два задних противотуманных фонаря красного цвета па высоте 400…1200 мм и не ближе 100 мм от сигналов торможения. Включение противотуманных фар, задних противотуманных фонарей должно осуществляться одновременно с включением габаритных огней и освещения номерного знака. Нужно помнить, что хотя в тумане свет не очень помогает видеть дорогу, зато он является хорошим предупреждением других участников движения. Габаритные огни необходимо включать и днем, если автомобиль въезжает в туман, так как самая большая опасность при движении в тумане, когда на дороге находятся автомобили, движущиеся или стоящие без освещения, велосипедисты, пешеходы, животные, с которыми можно столкнуться прежде, чем водитель их заметит.

В условиях тумана необходимо при движении держаться правой стороны, ориентируясь по разметке проезжей части, краю тротуара, обочине, бордюрам или краю дорожного покрытия.

Опасность движения транспортных средств в дождь или после него можно объяснить следующими основными причинами:

уменьшением видимости и обзорности с места водителя;

снижением коэффициента сцепления колес с дорогой;

ухудшением   работы   тормозной   системы;

проявлением опасного явления – гидропланирования.

Видимость и обзорность с места водителя уменьшается за счет самого дождя и за счет уменьшения прозрачности стекол кабины из-за водяной пленки. В площади работы стеклоочистителей прозрачность лобового стекла можно улучшить, а остальная остается малопрозрачной, за счет чего и уменьшается обзорность с места водителя. Правила дорожного движения запрещают дальнейшее движение транспортных средств во время дождя или снегопада, если со стороны водителя   не   действует   стеклоочиститель.

Снижение коэффициента сцепления колес с дорогой начинается при появлении первых капель дождя на проезжей части. Эти первые капли растворяют пыль и грязь, создавая на поверхности дороги скользкую пленку. В дальнейшем эта пленка смывается, и коэффициент сцепления несколько увеличивается, однако он остается ниже, чем на сухом покрытии. Особо опасными остаются места пересечения дорог с боковыми выездами без покрытия. В этих местах дождь растворяет более толстый слой глины или земли, нанесенный колесами транспортных средств на культурное покрытие дороги. Эта растворенная дождем земля или глина уменьшает коэффициент сцепления колес с дорогой в несколько раз по сравнению с мокрой, но чистой дорогой, а следовательно, во столько   же   раз   увеличивается   тормозной   путь.

Во время сильного дождя или при проезде больших луж вода, попадая на тормозные накладки, сильно снижает эффективность действия тормозов. Поэтому водитель должен периодически проверять действие тормозов на ходу автомобиля. Если тормоза намокли, то их нужно просушить путем слабого периодического нажатия на тормозную педаль. Когда водитель убедится, что работоспособность тормозов восстановилась, он может спокойно продолжать дальнейшее движение.

При скорости движения автомобиля порядка 80 км/ч и более и большой толщине водяной пленки в зоне контакта шин с дорогой образуется водяной клин, который способен оторвать колеса от дорожного покрытия. Передние колеса становятся неуправляемыми, автомобиль в любой момент может оказаться на полосе встречного движения или на обочине. Такое явление обычно называют аквопланированием или гидропланированием. Для грузовых автомобилей это явление менее опасно. Жесткие шины современных грузовиков лучше разрушают водяную пленку. Эффект же гидропланирования наступает при скорости около 120 км/ч, т. е. практически это почти невозможно. Водители легковых автомобилей должны знать, что наиболее опасными в этом отношении являются дороги с гладким покрытием и менее опасными – с шероховатым покрытием.

5. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ

Условия эксплуатации автотранспорта на грунтовых дорогах значительно усложняются и требуют от водителя особых навыков. На дорогах часто встречаются неровности, канавы, глубокие и разбитые колеи. Водителю необходимо часто переключать передачи, тормозить автомобиль, объезжать труднопроезжаемые и разбитые участки полевых дорог. Только знание правил эксплуатации машин в подобных условиях и приобретение практических навыков позволит успешно водить автомобиль.

Рвы, придорожные канавы, насыпи, ямы рекомендуется проезжать под углом, близким к прямому, и на пониженных передачах. Через препятствие нужно вести автомобиль плавно, без резких поворотов и переключения передач. Если рвы, ямы, канавы переезжать под острым углом, может возникнуть перекос автомобиля, что приведет к поломке рессор, рамы и т.д.

Проезд по пашне лучше всего осуществлять на низшей передаче. Вести автомобиль нужно вдоль борозды или наискосок под острым углом, прочно удерживая в руках рулевое колесо. Поперек борозды, т.е. под прямым углом, вести машину не рекомендуется.

При движении в лесу по ненаезженным дорогам, которые имеют промоины, глубокую колею, крутые повороты, рекомендуется ездить осторожно, на пониженных передачах, стараться меньше наезжать на высоко выступающие корни деревьев, хворост, пни, чтобы не повредить рулевые тяги, тормозную систему, радиатор или шины.

Заболоченные участки переезжают на промежуточных передачах с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если машина завязла, необходимо выезжать назад по проделанному пути.

На сильно увлажненных грунтах необходимо делать настил из хвороста или жердей, которые укладывают поперек колеи.

При переезде через кустарник необходимо оберегать радиатор, стекла фар и ветровое стекло от возможностей порчи их ветками и осторожно объезжать пни.

Короткие участки дорог с песчаным или мягким грунтом переезжать с разгона, длинные участки – на низшей передаче с большой частотой вращения коленчатого вала  двигателя. На песчаных грунтах не допускать переключения передач.

Движение автомобиля на некрутом спуске. При сухой дороге можно съезжать накатом, установив рычаг коробки передач в нейтральное положение. Если спуск незначительный, но дорога мокрая и скользкая, необходимо съезжать на низшей передаче с прикрытой дроссельной заслонкой, тормозя двигателем. На крутом и коротком спуске, кроме прикрытия дроссельной заслонки, нужно, не выключая сцепления, периодически тормозить автомобиль ножным тормозом. Во время движения на крутом и длинном спуске при гололедице необходимо тормозить двигателем. Для этого до начала спуска включить низшую передачу (чем круче спуск, тем ниже передача). Если торможения двигателем будет недостаточно, необходимо осуществлять торможение ножным тормозом.

Остановка и трогание с места на подъемах и спусках. Если автомобиль не скатывается при остановках на подъемах или спусках, необходимо на подъеме включить первую передачу, а спуске – заднюю и под колеса подложить упоры.

Движение автомобиля на подъеме отличается от движения на ровной дороге тем, что автомобиль под действием своей тяжести стремится скатиться вниз, а поэтому подачу горючей смеси в это время необходимо увеличить. Для того чтобы начать движение на подъеме, необходимо выключить сцепление, включить первую передачу и, нажимая на педаль дроссельной заслонки, постепенно отпускать ручной тормоз и педаль муфты сцепления. При этом по мере отпускания тормоза необходимо увеличивать подачу смеси. Необходимо иметь в виду, что согласованность действий рычагом ручного тормоза и педалью сцепления имеет исключительно важное значение. Если вследствие неправильных действий автомобиль начнет скатываться вниз, необходимо сразу затормозить его, а потом повторить трогание.

На скользких дорогах и спусках необходимо избегать переключения передач и остановок. Необходимо помнить, что при остановке автомобиля на спуске нужно сохранять большее расстояние от стоянки другого транспорта по сравнению с остановками на ровной дороге.

Движение на полевых дорогах. На полевых дорогах небезопасно двигаться по глубокой колее, так как это может привести к повреждению картера или других частей, которые размещены в нижней части автомобиля. Однако на мокром глинистом грунте и черноземе колея является единственным путем для движения автомобиля.

Проезд через мосты. При приближении к мостам необходимо уменьшить скорость движения. Подъезжая к мосту, необходимо остановить автомобиль и проверить пригодность моста для переезда. Мосты на шоссейных дорогах, как правило,  рассчитаны  на  большие  нагрузки. Мосты на грунтовых дорогах строят деревянными и около них устанавливают знаки ограничения массы.

Вождение автомобилей в сложных условиях. Короткие участки дорог с песчаным или мягким грунтом следует переезжать с разгона, длинные участки – на низшей передаче с большой частотой вращения коленчатого вала двигателя. На песчаных грунтах не допускать переключения передач.

Если автомобиль начал буксовать, необходимо остановиться, включить заднюю передачу и проехать назад, а потом по уплотненной колее с разгона преодолеть препятствие. Если это не удается сделать, то следует расчистить песок из-под передних колес и продолжать движение на низшей передаче.

По сухому глинистому грунту можно двигаться с нормальной скоростью. Увлажненные глинистые участки нужно переезжать не с полным открытием дроссельной заслонки, не допуская при этом крутых и резких поворотов рулевого колеса. Мокрые короткие, глинистые подъемы преодолевают с разгона, а если они длинные, необходимо надевать цепи противоскольжения. Заболоченные участки переезжают на промежуточных передачах с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если машина завязла, необходимо выезжать назад по проделанному следу. На сильно увлажненных грунтах необходимо делать настил из хвороста или жердей, которые укладывают поперек колеи. Вспаханные участки переезжают на низших передачах вдоль борозды или под острым углом к ней. При этом рулевое колесо необходимо крепко держать в руках. При переезде через кустарник необходимо оберегать радиатор, стекла фар и ветровое стекло от возможной порчи их ветками и быть осторожным, чтобы не наехать на пни. На косогорах нужно ехать на низшей передаче с малой скоростью и быть всегда готовым предупредить опрокидывание автомобиля.

В сложных дорожных условиях на грузовых автомобилях применяют металлические цепи противоскольжения и другие приспособления. Металлические цепи надевают на колеса с помощью приспособления (рис. 1), которое представляет собой доску размером 200х500 мм. Цепь расстилают на приспособление, наезжают на него, а потом монтируют. Чтобы цепь не перекручивалась в период движения, необходимо закреплять дополнительными специальными цепями, которые пропускают через отверстия дисков колес.

Очень хорошо преодолевать преграды с цепями улучшенной   конструкции,   в   которые  установлена   дополнительная стяжка (планка) для стягивания продольных ветвей цепи (рис.2).

Рис. 1. Приспособление для надевания

цепей противоскольжения.

Рис. 2. Цепи противоскольжения

улучшенной конструкции.

К улучшенным планковым цепям относятся: цепи с ромбовидными траками (рис.3), цепи с траками таврового типа (рис. 4), цепи с косым размещением траков.

Рис. 3. Цепи с ромбовидными траками.

Рис. 4. Цепи с траками таврового типа.

Применение каких-нибудь приспособлений против скольжения увеличивает износ шин, а поэтому их необходимо сразу снимать с колес, если в них отпадает необходимость. Против скольжения применяют также траковые дорожки (рис. 5),  противобуксаторы и рейковые маты (рис. 6).

Рис. 5. Траковая дорожка.

Рис. 6. Рейковый мат с клином.

Противобуксатор изготавливают из двух продольных угольников размером 45х30х4 мм с зацепами и шести поперечных угольников. Противобуксатор с колесом соединяют с помощью цепи. Для предупреждения буксования применяют и другие приспособления.

Действие водителя при буксовании автомобиля. Если автомобиль неглубоко завяз в грунте, необходимо:

попробовать выехать на низшей передаче;

увеличить нагрузку на заднюю ось автомобиля;

использовать цепи против скольжения;

подсыпать песок и т.д.;

вытянуть автомобиль другим автомобилем или трактором.

Если колеса глубоко завязли в грунт, необходимо:

раскачать автомобиль вперед и назад;

подкопать и расчистить грунт из-под передних и задних колес;

поднять домкратом или рычагом автомобиль и подложить под             колесо твердую основу (щебень, шлак, доски, бревна и др.).

При самовытягивании канатом последний закладывают в зазор между сдвоенными задними колесами, пускают двигатель, включают низшую передачу и увеличивают подачу горючей смеси. Канат наматывается на колесо, как на барабан лебедки, и вытягивают автомобиль.

Рис. 7. Деревянные упоры для закрепления троса

при самовытаскивании: 1 – соединительный трос;

2 – связующий трос.

Рис. 8. Неподвижные якори: а – легкий; б – разборный.

Для вытаскивания автомобиля могут быть использованы деревянные упоры (рис. 7), неподвижный якорь или разборный (рис. 8). Следует помнить, что длительное буксование приводит к перегреву двигателя, большому заглублению колес в грунт и  повреждению шин.

ЛИТЕРАТУРА

- Г р и ш к е в и ч, А.И. Автомобили. Теория: учебник для вузов / А.И. Гришкевич. Минск: Вышэйш. шк., 1986. 208с.: ил.

- Б е р ш а д с к и й, В.Ф. Правила дорожного движения: учебник / В.Ф. Бершадский, Н.И. Дудко, В.И. Дудко. Минск: Амалфея, 2008. 400 с.: ил.

- Д у д к о, Н.И. Безопасность движения тракторов и автомобилей: учеб. пособие/ Н.И. Дудко, В.Ф. Бершадский, В.И. Дудко. Минск: Дизайн ПРО, 2003. 256 с.: ил.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вождение автомобиля в условиях интенсивного      движения …..…….………..3

2. Вождение автомобиля зимой……………………………………………………….7

3. Вождение автомобиля на крутых спусках и подъемах..…………………………16

4. Особенности вождения автомобиля в темное время суток, в туман, в дождь …22

5. Вождение автомобиля в сложных условиях грунтовых дорог ………………….27

Литература …..…………………………………………………………………………35