МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

"БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

Кафедра землеустройства

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"

Для студентов специальности

1- 56 01 01 - землеустройство

Горки – 2009

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО "БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

Кафедра землеустройства

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"

Для студентов специальности

1- 56 01 01 - землеустройство

Горки - 2009

Рекомендован научно-методическим советом БГСХА (протокол № 6) от 24 февраля 2009 г.

Составитель: доцент кафедры землеустройства, кандидат экономических наук, доцент С.М. КОМЛЕВА.

Рецензенты: кандидат экономических наук, доцент О.В. ОРЕШНИКОВА; кандидат технических наук, доцент С. Н. КАНДЫБО.

( Составление. С. М. Комлева, 2009

( Учреждение образования

«Белорусская государственная

сельскохозяйственная академия», 2009

ВВЕДЕНИЕ

Одним из разделов курса "Землеустроительное проектирование" является межхозяйственное землеустройство. Этот раздел включает лекции, лабораторные занятия и курсовое проектирование. На лабораторных занятиях необходимо освоить методику и технику правового, экономического и технического обоснования проекта образования и размещения землепользования сельскохозяйственного назначения, включая оформление основных графических и правовых процессуальных документов, а также камеральных геодезических работ по установлению его границ. Студенты должны получить достаточно полное представление о процессе образования землепользования и порядке проведения связанного с этим межхозяйственного землеустройства. Межхозяйственное землеустройство проводится на основе ранее составленной схемы землеустройства административного района, конкретизирует ее разработки и доводит их до перенесения в натуру.

Первым этапом межхозяйственного землеустройства являются подготовительные работы. Их задача состоит в установлении оснований и участников землеустройства, сборе, изучении и обработке исходных данных и материалов, предварительном подборе земельных участков для размещения проектируемого объекта. На основе подготовительных работ выполняется технико-экономическое обоснование организации образуемого землепользования, производится окончательный выбор земельного участка, разрабатывается проект отвода земель, составляется схема внутрихозяйственного устройства территории, подготавливаются данные для перенесения в натуру границ землепользования и документы по его правовому оформлению, изготавливается план границ земельного участка.

Структура УМК разработана на  основе  образовательного  стандарта  специальности  1-56 01 01 – землеустройство и учебной программы.

В структуру УМК входят: требования к знаниям и умениям студентов  специальности 1-56 01 01 – землеустройство по дисциплине «Землеустроительное проектирование», учебная программа, конспект лекций, методические указания и задания по лабораторным работам и курсовому проектированию, программное обеспечение, тестовые задания, экзаменационные вопросы,  список рекомендуемой литературы.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СТУДЕНТОВ

(согласно образовательному стандарту специальности)

По дисциплине «Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное землеустройство» студент должен знать:

принципы, основные задачи, виды и формы организации территории;

теоретические основы землеустроительного проектирования;

землеустроительный процесс;

основные задачи, содержание и принципы землеустроительного проектирования;

методики обоснования проектных решений по организации использования и охране земель.

Студент должен владеть:

специальной терминологией, понятиями и определениями в области землеустройства;

методикой составления и обоснования проектов межхозяйственного землеустройства.

Студент должен уметь использовать:

закономерности, принципы, виды и формы землеустройства при изучении конкретных частных задач организации территории;

методы обоснования проектных решений по межхозяйственному землеустройству;

материалы изысканий для целей землеустройства.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Методологические вопросы землеустроительного проектирования

1.1.1. Землеустроительное проектирование как важнейшая часть землеустроительного процесса

Земля как объект социально-экономических отношений и природный ресурс. Значение и роль организации использования земель и землеустройства в осуществлении земельной реформы, развитии производительных сил и производственных отношений в Республике Беларусь. Необходимость землеустройства. Понятие рационального использования земли. Свойства земли, учитываемые при землеустройстве. Развитие землеустроительного проектирования как инженерного искусства, усиление его социальной, экономической и экологической сущности. Развитие науки о землеустроительном проектировании.

1.1.2. Содержание землеустроительного проектирования на современном этапе

Понятие о проектировании. Место проектирования в созидательной деятельности человека и в землеустроительном процессе. Проект – связующее звено между наукой и производством. Территория – производство – расселение как составные части проектирования. Прогнозирование и перспективное планирование как основа для проектирования.

Понятие землеустроительного проекта. Землеустроительный проект – исходная территориальная база для организации производства во всех отраслях народного хозяйства, использующих землю, решения социальных проблем города и села, формирования культурных ландшафтов, улучшения среды обитания человека, стабилизации экологической обстановки, освоения прогрессивных систем ведения сельского хозяйства и земледелия, научного обоснования системы землепользований. Социально-экономическое значение землеустроительного проекта. Объекты проектирования. Задачи проектирования.

Отражение в проектах проблем охраны земли и окружающей природной среды, системы природопользования. Экологические условия, их учет при проектировании.

Землеустроительный проект как основа осуществления противоэрозионных, культуртехнических, мелиоративных, водохозяйственных и других мероприятий, связанных с использованием и охраной земли.

1.1.3. Принципы землеустроительного проектирования

Общие принципы землеустройства и основные требования к землеустроительному проекту. Формулировка принципов землеустроительного проектирования и их содержание.

1.2. Общеметодические вопросы и технология землеустроительного

проектирования

1.2.1. Предпроектные разработки

Состав и система предпроектной документации. Прогнозирование, планирование использования и охраны земельных ресурсов, их связь с проектированием. Генеральная схема и программы использования и охраны земельных ресурсов Республики Беларусь, схемы землеустройства областей и административных районов на перспективу.

Схема землеустройства района как основа территориальной организации районного АПК и задание на разработку проектов землеустройства сельскохозяйственных организаций, мероприятий по охране земли и окружающей природной среды.

1.2.2. Землеустроительные проекты

Проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, рабочие проекты как составные части единой системы землеустройства.

Виды землеустроительных проектов, их взаимосвязь с видами, разновидностями землеустройства, формами устройства земли, производственными и социальными типами хозяйств. Землеустроительный проект – территориальная основа развития всех форм собственности и хозяйствования на земле.

1.2.3. Стадийность в землеустроительном проектировании

Понятие, условия применения, требования к точности решения проектных задач, их обоснованию. Понятие о стадийности проектирования. Проект и схемы, условия их применения. Решение вопросов в объеме схемы и проекта. Общее понятие о сметно-финансовых расчетах и расчетах по укрупненным показателям.

Понятие комплексного и рабочего проектирования. Комплексный проект землеустройства сельскохозяйственной организации как основа для разработки рабочих проектов по его составным частям (элементам).

1.2.4. Методы решения проектных задач, их экономическое и экологическое

обоснование

Использование общестатистических и земельно-кадастровых материалов для анализа состояния землепользования, экономических и социальных условий землеустраиваемых хозяйств. Применение расчетно-вариантного и нормативного методов в землеустроительном проектировании. Сопоставимость вариантов. Оптимальный вариант, методы его нахождения.

Система показателей по обоснованию проектных решений. Технические и экономические показатели землеустроительного проекта. Средние и средневзвешенные расстояния, способы их вычисления. Понятие контурности. Размеры контуров, полей, других хозяйственных участков. Группировка показателей, средние величины. Относительные величины и коэффициенты.

Экономические показатели проекта. Понятие единовременных капитальных вложений, ежегодных расходов, приведенных затрат. Типовая методика определения экономической эффективности капиталовложений. Методы определения экономической эффективности проектируемых мероприятий при землеустроительном проектировании. Применение ЭВМ в проектировании.

Экологические показатели проекта.

1.2.5. Проектная документация

Содержание проектной документации. Графическая и текстовая части проекта. Понятие проектного плана, основные требования к его содержанию и оформлению. Текстовая часть, ее составляющие. Агроэкономические расчеты и расчетно-пояснительная записка.

Сметно-финансовые расчеты.

Правовые вопросы проекта.

Технические вопросы проектирования.

1.3. Методы научных исследований, применяемые в землеустроительном

проектировании

Землеустроительное проектирование - ведущая отрасль научных знаний о землеустройстве, важнейшая составная часть землеустроительной науки.

Преемственность научных основ (общей теории) землеустройства в научной дисциплине “Землеустроительное проектирование”.

Диалектический метод познания – методологическая основа изучения и обобщения закономерностей исследований, применяемых в науке о землеустроительном проектировании. Статистико-экономический, монографический, расчетно-конструктивный (вариантный), экономико-математический, абстрактно-логический, экспериментальный методы, их содержание и особенности изучения сущности явлений.

2. МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

2.1. Понятие, задачи и содержание межхозяйственного землеустройства

2.1.1. Земельный фонд Республики Беларусь как объект межхозяйственного

землеустройства и его состав

Земельный фонд Республики Беларусь и его состав: категории земель, землепользования, специальные фонды. Природные особенности, хозяйственное использование, целевое назначение, правовой режим отдельных частей земельного фонда республики.

Землепользование, его определение, экономическая и правовая сущность, признаки классификации. Границы землепользований, их значение и определение. Устойчивость землепользования и ее значение.

Задачи регулирования и совершенствования землепользований в целях развития и повышения эффективности производства и осуществления земельной реформы в современных условиях.

2.1.2. Понятие, задачи и общее содержание межхозяйственного землеустройства

Межхозяйственное землеустройство как один из двух видов землеустройства. Его роль в организации рационального использования и охраны земельных ресурсов, территориальной организации производства. Экономическая сущность межхозяйственного землеустройства.

Разновидности и типы межхозяйственного землеустройства.

Понятие организации землепользований: образование, упорядочение, совершенствование, реорганизация, отвод, восстановление границ. Землеустроительные действия, относящиеся к межхозяйственному землеустройству: образование новых, упорядочение существующих землепользований с устранением неудобств в расположении земель, установление границ территорий с особыми режимами, установление и изменение черты (границ) населенных пунктов, образование специальных фондов земель.

Межхозяйственное землеустройство как совокупность правовых, экономических, социальных и технических мероприятий. Развитие научных представлений о межхозяйственном землеустройстве.

Определение межхозяйственного землеустройства, отражающее его назначение и содержание.

Основные факторы (причины), вызывающие необходимость межхозяйственного землеустройства.

Принципы и основные требования межхозяйственного землеустройства.

Объекты проектирования при межхозяйственном землеустройстве (массив освоения, группа хозяйств, вновь образуемое хозяйство, административный район, специальный фонд земель, населенный пункт и др.).

Межхозяйственное землеустройство в условиях земельной реформы в Республике Беларусь. Задачи межхозяйственного землеустройства.

Зональные особенности межхозяйственного землеустройства. Использование данных земельного кадастра.

2.1.3. Процесс межхозяйственного землеустройства

Основные стадии процесса межхозяйственного землеустройства. Материалы, на которых базируется межхозяйственное землеустройство. Схема землеустройства административного района как основа для разработки проектов межхозяйственного землеустройства. Вопросы межхозяйственного землеустройства, решаемые в схеме землеустройства района, их реализация в проектах.

Общее содержание проекта межхозяйственного землеустройства. Состав проектной документации.

Подготовительные работы при межхозяйственном землеустройстве. Задачи и назначение подготовительных работ, их состав. Содержание и оформление полевого землеустроительного обследования. Задание на проектирование, его содержание. Разработка, согласование и утверждение задания.

Порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта. Перенесение проекта в натуру и закрепление границ землепользований и землевладений. Оформление проекта и выдача землеустроительных документов. Составление и выдача государственных актов. Осуществление проекта.

2.2. Образование землепользований сельскохозяйственных  организаций

2.2.1. Задачи и принципы образования землепользований сельскохозяйственных

организаций

Понятие землепользования и характеризующие его показатели. Землепользования сельскохозяйственных организаций в современных условиях. Административный район как система землепользований, фондов земель и основной объект межхозяйственного землеустройства. Сельскохозяйственная организация как объект межхозяйственного землеустройства. Содержание межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций в административном районе. Правовой и экономический аспекты. Задачи межхозяйственного землеустройства.

Исходные данные, используемые при межхозяйственном землеустройстве сельскохозяйственных объектов.

Выбор участков земель для организации землепользований сельскохозяйственного назначения. Образование специального фонда земельного запаса района для перераспределения.

Случаи образования новых землепользований в современных условиях.

Принципы организации землепользований сельскохозяйственного назначения.

Составные части проекта межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций.

2.2.2. Содержание и методика решения проектной задачи образования

землепользований сельскохозяйственных  организаций

Содержание проектной задачи. Требования, предъявляемые к формированию землепользований сельскохозяйственных организаций. Размер землепользования и объем производства сельскохозяйственной организации, связь между ними.

Основные требования к составу земель, качеству почв, размерам, компактности и конфигурации земельных массивов сельскохозяйственных организаций разной специализации. Зональные особенности образования землепользований сельскохозяйственных организаций.

Методика разработки научно обоснованного проекта образования новых землепользований. Варианты проектных решений (рациональный, оптимальный), особенности их разработки и обоснования.

Понятие рационального размера землепользования, способы и методы его установления.

Размещение центральных усадеб на территории землепользований новых хозяйств.

Размещение и формирование землепользований. Оценка пространственного расположения земельного массива сельскохозяйственной организации. Определение средних расстояний.

Установление видов, площадей и соотношения земель в составе землепользований. Учет качества земель и использование материалов земельного кадастра.

Размещение границ землепользований. Правила проектирования.

Составление схем внутрихозяйственной организации территории землепользований сельскохозяйственного назначения.

Особенности образования землепользований сельскохозяйственных организаций различных специализаций, производственных типов, форм и видов в современных условиях.

2.2.3. Упорядочение существующих землепользований сельскохозяйственных

организаций

Понятие упорядочения (совершенствования) землепользований сельскохозяйственных организаций.

Понятие недостатков землепользований, их виды. Критерий установления недостатков землепользований. Анализ и оценка землепользования. Использование материалов земельного кадастра. Производственные и территориальные факторы совершенствования землепользований сельскохозяйственных организаций.

Правила внесения изменений в размеры и размещение земельных массивов (участков) сельскохозяйственных организаций. Последовательность устранения недостатков. Методика составления и экономического обоснования проекта упорядочения существующих землепользований с устранением неудобств в расположении земель.

2.2.4. Содержание экономического обоснования и эффективность проекта

межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций

Экономическое обоснование проекта образования и упорядочения землепользований сельскохозяйственных организаций. Его назначение и содержание. Обоснование взаимного соответствия параметров землепользования и производства хозяйства, обоснование организационно-территориальных решений. Организационно-хозяйственное обоснование. Показатели обоснования. Сравнение и выбор лучшего варианта проекта.

Показатели эффективности межхозяйственного землеустройства, методика расчетов.

2.2.5. Содержание и методы составления проекта межхозяйственного землеустройства в условиях проведения земельной реформы

Виды работ по межхозяйственному землеустройству, необходимые для земельной реформы. Создание земельных фондов специального назначения, передача земель сельских населенных пунктов в ведение сельских Советов. Землеустроительные работы при реорганизации колхозов и совхозов. Перераспределение их земель. Оптимизация землепользования сельскохозяйственных организаций. Другие виды работ. Их содержание и методы выполнения.

2.3. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения

и установление черты населенных пунктов

2.3.1. Задачи и содержание образования землепользований

несельскохозяйственного назначения

Цели и задачи межхозяйственного землеустройства при предоставлении земель для несельскохозяйственных нужд.

Виды несельскохозяйственных землепользований и размещаемых на них объектов, их влияние на организацию территории, сельское хозяйство, окружающую среду. Понятия “образование землепользований несельскохозяйственного назначения” и “изъятие, предоставление и отвод земельных участков”.

Межотраслевой характер предоставления земель для несельскохозяйственных целей. Использование земель по целевому назначению.

Соблюдение принципа приоритета сельского хозяйства при образовании несельскохозяйственных землепользований.

Требования к образованию несельскохозяйственных землепользований.

Последовательность (стадии) образования землепользований несельскохозяйственного назначения. Содержание землеустройства на каждой стадии. Место проекта в процессе образования землепользований. Особенности подготовительных работ.

Содержание проекта образования несельскохозяйственных землепользований. Его составные части.

2.3.2. Методика решения проектной задачи образования землепользования

несельскохозяйственного назначения

Методика составления и экономического обоснования проекта. Исходные данные.

Установление площадей предоставляемых земельных участков различного назначения. Способы расчетов.

Рациональное размещение землепользований на территории. Варианты размещения.

Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств, связанных с изъятием земель для несельскохозяйственных и сельскохозяйственных нужд, определение их размеров и способов возмещения. Нормативы возмещения потерь. Использование материалов земельного кадастра.

Возмещение убытков землепользователям и землевладельцам. Виды убытков, определение их размера и способов возмещения.

Подготовка технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы. Подготовка технических условий рекультивации нарушенных земель.

Подготовка предложений по условиям предоставления земли. Разработка предложений по необходимой реорганизации существующих землепользований.

Оценка и сопоставление вариантов проекта. Технико-экономические показатели сравнения вариантов проекта. Оформление землеустроительного проекта.

2.3.3. Особенности образования различных видов землепользований промышленных, транспортных и других несельскохозяйственных организаций

Особенности организации землепользований различных производственных и социальных объектов. Учет назначения земель, площади, конфигурации участков, их влияния на существующие землепользования и организацию территории. Учет влияния на окружающую среду. Обеспечение охраны земли и окружающей среды в проектах межхозяйственного землеустройства несельскохозяйственных объектов.

Народнохозяйственный подход к выбору проектного решения. Образование землепользований промышленных организаций, линейных сооружений, горнодобывающих организаций, заповедников и др. Его особенности.

Особенности межхозяйственного землеустройства в зонах водохранилищ. Зоны водохранилища, их влияние на окружающие земли. Инженерная и экономическая защита земель. Содержание и обоснование проектных решений.

2.3.4. Установление и изменение городской черты, поселковой черты, границ сельских населенных пунктов и организация использования их земель

Понятие городской, поселковой черты и границ сельского населенного пункта.

Особенности использования земель, включенных в черту города, поселка и в границы населенного пункта.

Состав земель городов и поселков. Землеустроительные работы по установлению городской (поселковой) черты. Подготовительные работы. Задание на проектирование. Состав проекта. Содержание текстовой и графической частей проекта.

Основное содержание проекта земельно-хозяйственного устройства города (поселка).

Состав земель (зон), включаемых в границы сельского населенного пункта. Составление проекта границы сельского населенного пункта. Правовая основа. Исходные материалы. Подготовительные работы. Установление земель, передаваемых в ведение сельских Советов депутатов. Оформление материалов: чертежа установления границ, пояснительной записки, расчетов.

2.3.5. Установление на местности границ административно-территориальных

образований, территорий с особым правовым режимом земель

Содержание вопроса. Порядок решения и обоснования проектной задачи.

Установление на местности границ областей, районов и сельских Советов в случаях их изменения или уточнения. Инициаторы установления границ административно-территориальных образований и оформляемые при этом документы. Закрепление границ административно-территориальных образований на местности.

Формирование и размещение территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами. Установление их границ при разработке республиканской программы, схемы использования и охраны земельных ресурсов, схем землеустройства, проектов внутрихозяйственного землеустройства. Паспорт охраняемой территории, графические материалы. Содержание документа, удостоверяющего право владения и право пользования землей (границы территорий с особыми режимами и обязательными требованиями по соблюдению соответствующего режима).

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий

| Раздел, тема | Всего аудиторых часов | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лабораторные |
| Введение | 1 | 1 | - |
| 1. Теоретические основы землеустроительного проектирования | 5 | 5 | - |
| 2. Межхозяйственное землеустройство | 79 | 28 | 51 |
| 3. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций | 238 | 90 | 148 |
| 4. Рабочие проекты в землеустройстве | 40 | 8 | 32 |
| 5. Региональные особенности и специальные вопросы землеустройства | 81 | 30 | 51 |
| 6. Ландшафтное проектирование | 4 | 4 | - |
| Итого: | 448 | 166 | 282 |

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

| Номер недели | Номер темы | Название вопросов, которые изучаются на лекции | Лабораторные занятия | Наглядные и методические пособия | Содержание и часы самостоятельной работы | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 | 1 2 | Методологические вопросы землеустроительного проектирования – 2 ч. 1. Возникновение и развитие землеустроительного проектирования 2. Значение землеустроительного проектирования и его место в системе землеустройства 3. Объект и субъект научной дисциплины «Землеустроительное проектирование». Связь ее с другими дисциплинами 4. Принципы землеустроительного проектирования Общеметодические вопросы и технология землеустроительного проектирования – 4 ч. Лекция 1 1. Понятие о проектировании 2. Основы технологии проектирования 3. Проектно-сметная документация 4. Экономическое и экологическое обоснование принимаемых проектных решений Лекция 2 5. Предпроектные разработки 6. Классификация землеустроительных проектов 7. Стадии проектирования 8. Методы научных | МОДУЛЬ 1 Задание №1 – 9 ч. Подготовительные работы для составления проекта межхозяйственного землеустройства. Задание №2 – 12 ч. Технико-экономи-ческое обоснование проекта образования землепользования | Плакаты, литература [4, 5, 11, 13, 14] Плакаты, литература [4, 5, 11, 13, 14] | Изучение земельно-кадастровых и других материалов, характеризующих хозяйство, на базе которого создается новое землепользование сельскохозяйственного назначения (2 ч.). Характеристика сложившегося землепользования и организационно-хозяйственного состояния базовой сельскохозяйственной организации (2 ч.). Написание пояснительной записки по первой главе курсового проекта (2 ч.). Предварительный вы-бор земельных массивов для размещения образуемого землепользования сельскохозяйственного | Сдача модуля 1 Сдача задания №1 и первой главы курсового проекта Сдача задания №2 и второй главы курсового проекта. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | исследований, принимаемых в землеустроительном проектировании Понятие, задачи и общее содержание межхозяйственного землеустройства – 2 ч. 1. Земельный фонд Республики Беларусь как объект межхозяйственного землеустройства, его состав и использование 2. Сущность межхозяйственного землеустройства, его задачи и объект 3. Разновидности и типы межхозяйственного землеустройства | сельскохозяйственного назначения и выбор земельного участка. | Плакаты, литература [ 1, 2, 4, 9, 12, 13] | назначения (2 ч.). Уточнение площади земельных участков с учетом качества земель предварительно выб-ранных массивов (2 ч.). Оценка вариантов раз-мещения земельных участков и принятие окончательного решения (2 ч.). Написание пояснительной записки по второй главе |  |
| 5 6 | 4 | 4. Факторы, вызывающие необходимость межхозяйственного землеустройства, и основные принципы его проведения 5. Формирование фонда перераспределения земель. Процесс межхозяйственного землеустройства – 4 ч. Лекция 1 1. Понятие и общая характеристика производственного процесса межхозяйственного землеустройства 2. Подготовительные работы при межхозяйственном землеустройстве 3. Составление, рассмотрение и утверждение проекта межхозяйственного землеустройства Лекция 2 4. Перенесение проекта в натуру 5. Составление и выдача государственных актов 6. Подготовка данных для установления размера земельного налога 7. Осуществление проекта межхозяйственного землеустройства | Задание №3 – 15 ч. Разработка проекта отвода земельного участка для создания землепользования сельскохозяйственного назначения. | Плакаты, литература [ 2, 4, 7, 9, 10] | курсового проекта (2 ч.). Составление графического проекта отвода земельного участка (2 ч.). Вычисление площадей участка и контуров земель (2 ч.). Составление схемы внутрихозяйственной организации территории образуемого землепользования. Проектная экспликация земель (2 ч.). Подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка (2 ч.). Написание пояснительной записки по третьей главе курсового проекта (2 ч.). | Сдача задания №3 и третьей главы курсового проекта |
| 7 | 5 | Образование землепользований сельскохозяйственных организаций – 6 ч. Лекция 1 1. Содержание, задачи и принципы образования землепользований сельскохозяйственного назначения. Параметры проекта. 2. Соотношение размеров производства и землепользований. | Задание 4 – 9 ч. Подготовка данных для установления границ земельного участка в натуре | Плакаты, литература [ 2, 4, 5, 7, 9, 10] | Решение обратной геодезической задачи (2 ч.). Составление рабочего чертежа перенесения в натуру границ земельного участка (2 ч.). | Сдача задания №4. |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | сельскохозяйственного назначения. 3. Методы определения рациональных размеров землепользований. 4. Составление и обоснование проекта образования землепользований сельскохозяйственного назначения. Лекция 2 5. Методика решения задачи образования землепользований сельскохозяйственного назначения 6. Размещение и формирование землепользования с.-х. назначения | Задание №5 – 6 ч. Изготовление плана границ земельного участка |  | Оформление плана границ земельного участка (2 ч.). Написание пояснительной записки по четвертой главе курсового проекта (2 ч.). | Сдача задания №5 и четвертой главы курсового проекта. Защита курсового проекта. |
| 9 10 11 | 6 7 | 7. Размещение центральной усадьбы. 8. Установление площади землепользования с.-х. назначения. Лекция 3 9. Установление видов, состава и площадей земель в составе землепользования. 10. Размещение границ землепользования. 11. Составление схемы внутрихозяйственной организации территории. 12. Подготовка данных для установления размера земельного налога. Упорядочение существующих землепользований сельскохозяйственного назначения – 2 ч. 1. Виды недостатков землепользований 2. Показатели оценки землепользований 3. Способы устранения недостатков землепользований Особенности образования землепользований сельскохозяйственного назначения – 2 ч. 1. Обоснование размера землепользования крестьянских (фермерских) хозяйств 2. Особенности формирования и межхозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств 3. Особенности образования землепользований садоводческих товариществ |  | Плакаты, литература [4, 5, 9, 12, 13] Плакаты, литература [4, 5, 6, 10, 12, 13] |  |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | Образование землепользований не-сельскохозяйственного назначения – 4 ч. Лекция 1 1. Цели и задачи межхозяйственного землеустройства при предоставлении земель для несельскохозяйственных нужд 2. Процесс образования землепользований несельскохозяйственного назначения 3. Содержание проекта образования землепользований несельскохозяйственного назначения. Определение и обоснование площади землепользований | МОДУЛЬ 2 | Плакаты, литература [2, 4, 5, 12, 13] |  | Сдача модуля 2 |
| 13 14 15 | 9 10 | 4. Размещение землепользований на территории. Определение состава и ценности земель в границах землепользования Лекция 2 5. Определение потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей 6. Подготовка технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы и рекультивации нарушенных земель 7. Оценка и сопоставление вариантов проектных решений Особенности образования различных видов землепользований несельскохозяйственного назначения – 2 ч. 1. Народнохозяйственный подход к образованию землепользований несельскохозяйственного назначения 2. Отвод земель промышленных организаций и АЭС 3. Отвод земель для строительства линейных сооружений 4. Отвод земель для горнодобывающих организаций 5. Отвод территории заповедников 6. Отвод земель для образования крупных гидротехнических сооружений и водохранилищ Перенесение проекта в натуру и закрепление границ землепользований – 4 ч. Лекция 1 1. Понятие, задачи и способы установления и восстановления границ земельных участков. |  | Плакаты, литература [2, 4, 5, 12, 13] Плакаты, литература [2, 4, 5, 8 12, 13] |  |  |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 2. Подготовительные работы при перенесении проекта отвода земельного участка в натуру. 3. Полевые работы по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка геодезическим и комбинированным способами. Лекция 2 4. Особенности полевых работ при установлении и восстановлении границ земельного участка аэрофотогеодезическим способом. 5. Камеральные работы по установлению (восстановлению) границ земельного участка. |  |  |  |  |
| 17 | 11 | 6. Контроль качества работ по установлению (восстановлению) и закреплению границ земельного участка Установление и изменение городской и поселковой черты, границ сельских населенных пунктов и организация использования их земель – 2 ч. 1. Понятие и назначение черты населенных пунктов 2. Установление и изменение городской и поселковой черты 3. Организация использования городских земель 4. Установление и изменение границ сельских населенных пунктов |  | Плакаты, литература [2, 4, 5, 12, 13] |  |  |

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ТЕМА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Возникновение и развитие землеустроительного проектирования

В любом государстве, общественно-экономической формации, на каждом историческом  этапе развития общества земля является материальной основой земельных отношений и главным объектом собственности. Земельные  собственники всегда заинтересованы в реализации своих прав владения,  пользования и распоряжения землей, что требует ясности в принадлежности землевладений в их границах. Возникают также задачи разграничения,  раздела, присоединения и укрупнения земельных участков, наведения порядка в использовании и охране угодий.

Сначала землеустройство носило случайный характер (разграничение сфер использования земли в первобытном обществе  для  целей охоты, скотоводства,  земледелия), а затем, превратилось в целенаправленное распределение земель и организацию территории в  интересах ее  собственников,  владельцев и пользователей. Такая деятельность и получила впоследствии название землеустройства.

Первоначально землеустройство  было сравнительно несложным и сводилось к землемерно-техническим действиям по разграничению земель, установлению  и закреплению на местности границ  землепользований с использованием простейших  геодезических инструментов (мерной цепи, астролябии,  эккера),  а также включало юридическое оформление прав на землю  с  выдачей  документов,  их удостоверяющих. Такие работы назывались межеванием.

В дальнейшем межевые действия стали преследовать  не  только цели правового и технического оформления и обозначения границ земельных собственников,  но и приобрели четко выраженный  экономический характер, включая выбор рациональной, наиболее эффективной формы хозяйственного использования земли и  организационно-экономического устройства землепользования; постепенно это стало одной из основных задач землеустройства.

Усложнение землеустроительных  действий,  особенно их технических и экономических аспектов,  потребовало от землеустроителей составления специальных проектов землеустройства,  в которых каждое решение подлежало тщательному анализу,  обоснованию и  подтверждению соответствующими  расчетами,  графическими  материалами (планами, картами) и чертежами. Развитие землеустроительного проектного дела  привело  к  появлению  специальной  отрасли сначала практических, а затем и научных знаний,  которые постепенно оформились в новую научную дисциплину.

Землеустроительное проектирование - центральное звено  всего землеустройства. Оно является основной стадией землеустроительного процесса и его итогом.

Исходя из различного понимания землеустройства,  его политических и социально-экономических задач,  средств и  методов  осуществления на различных исторических этапах менялось и содержание землеустроительного проектирования, определялось его место и роль в системе смежных научных дисциплин.

В период создания единоличного землепользования в ходе  столыпинской земельной  реформы  в  России (1906-1911 гг.), а также в 1921-1927 гг.,  земельные  участки  хуторов  и  отрубов,   наделы крестьянских обществ и особенно дворов в клиньях общественных севооборотов проектировали с высокой точностью,  как правило, аналитическим способом.   Большое  внимание  уделялось  юридическому оформлению отводов земель с выдачей документов,  удостоверяющих право землевладения  и землепользования.  Поэтому землеустройство рассматривалось рядом дисциплин:  земельным правом, техникой землеустройства, экономикой  и организацией землеустройства.

Поскольку в это время при землеустройстве преобладали  межевые действия,  вопросы техники землеустройства и юридические вопросы регулирования прав земельной собственности в  ходе  осуществления землеустроительного  процесса  были объединены в одну дисциплину - "землеустроительное проектирование".

Со времен  коллективизации  и  создания  колхозно-совхозного строя (1928-1932 гг.)  землеустроительное  проектирование  стало приобретать и иное содержание.  В это время,  в связи с массовым вступлением крестьян в колхозы,  нехваткой специалистов землеустроителей и необходимостью оперативного проведения работ по формированию коллективных  предприятий проекты землеустройства практически не составлялись,  а само  землеустройство  носило  характер землеуказаний.

В процессе землеуказаний новых съемок и обследований  территории не проводилось;  использовался планово-картографический материал прежних лет. Границы хозяйств и угодий только показывались колхозникам и  рабочим совхозов в натуре и изменялись в натуре по мере вступления в коллективные предприятия новых  крестьян-единоличников.

В период завершения коллективизации и укрепления  землепользований (1932 – 1938 гг.) землеустроительная наука была нацелена на поиски новых методов землеустроительного проектирования, способствующих организационно-хозяйственному  укреплению колхозов и совхозов. Предстояло выработать неизвестные прежде методы  землеустройства, обеспечивающие формирование,  организационно-хозяйственное и организационно-территориальное устройство крупных  сельскохозяйственных предприятий,  высокопроизводительное использование сельскохозяйственной техники,  организацию коллективного труда, рациональное переустройство  крупных массивов земли.  Правовые и технические вопросы землеустройства отодвинулись на второй план, а первое место заняли организационные,  экономические и социальные задачи. В основу землеустройства, в противовес административно-правовой и землемерно-технической его концепции, была положена социально-экономическая теория.

С конца  20-х  годов стали разрабатываться проекты внутрихозяйственного землеустройства,  включающие в себя вопросы размещения новых колхозных и совхозных селений, организации и размещения производственных подразделений (отделений,  бригад, участков), животноводческих ферм, установления рациональной структуры и площадей сельскохозяйственных угодий,  введения правильных  севооборотов, устройства территории севооборотов, многолетних насаждений и кормовых угодий.

На смену  межселенному  и  внутриселенному пришло межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство, также осуществляемое на основе соответствующих проектов.

В дальнейшем (до конца 60-х - начала 70-х гг.) развитие теории землеустройства и совершенствования методики землеустроительного проектирования шло по пути учета  особенностей  колхозной  и совхозной форм ведения хозяйства, природных и экономических условий территории, комплексного решения проектных задач в их взаимосвязи с  мелиорацией,  производственным и дорожным строительством, агролесомелиорацией, планировкой сельских  районов  и  населенных мест, земельно-оценочными работами,  сельскохозяйственным картографированием.

В связи с развитием процессов ветровой и водной эрозии, деградации почв к концу 60-х годов землеустройство стало приобретать и природоохранное  содержание.  При  этом  проект землеустройства  стал включать в себя не  только  решение  вопросов  организационно-хозяйственного и организационно-территориального  устройства сельскохозяйственных предприятий,  но и проектирование  комплекса противоэрозионных мероприятий (организационно-хозяйственных,  агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических).

В 70-е  годы в связи с развитием межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции,  специализации и концентрации производства между  сельхозпредприятиями  стали складываться сложные технологические, организационные, экономические и социальные взаимосвязи. Поэтому  возникла необходимость до составления проектов землеустройства разрабатывать  предпроектные  документы  -  схемы землеустройства районов.

Учитывая то,  что проекты внутрихозяйственного землеустройства носили  комплексный характер и многие проектные решения в них разрабатывались на уровне схемы (по дорожному строительству, закладке лесополос, освоению новых земель и улучшению угодий и др.), для реализации входящих в них мероприятий  стали  разрабатываться рабочие проекты. Особенно быстрое развитие рабочее проектирование в землеустройстве получило в 80-е годы. Рабочие проекты составлялись по отдельным особо сложным объектам, требующим проведения дополнительных инженерных  обследований, изысканий,  специальной методики проектирования, экономического обоснования и составления особой проектно-сметной документации.

Таким образом,  в стране постепенно  сложилась  определенная система землеустроительного проектирования, включающая в себя работы, осуществляемые:

на предпроектном этапе;

в процессе проектирования при межхозяйственном и внутрихозяйственном землеустройстве  и  при составлении рабочих проектов, связанных с использованием и охраной земель;

на этапе осуществления проектов землеустройства.

2. Значение землеустроительного проектирования и его место в системе

землеустройства

Чтобы правильно определить место землеустроительного  проектирования в системе землеустройства, необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Во-первых, землеустройство  в изначальном смысле этого слова означает наведение порядка на земле.  Земля может  быть  устроена наилучшим образом  только  в  том случае,  если все решения будут продуманными, всесторонне обоснованными, если они будут учитывать конкретные природно-экономические условия.

Поэтому землеустроительное проектирование – основная  и  неотъемлемая часть  (атрибут) землеустройства,  без которого не возможно организовать рациональное использование и охрану земель.

Во-вторых, согласно  "Основным положениям землеустройства", при его проведении решаются следующие задачи:

1) формирование  рациональной системы землевладения и землепользования и ее совершенствование;

2) создание  равных условий для развития всех форм землевладения, землепользования,  аренды земли и хозяйствования на равных по качеству и местоположению землях;

3) разработка предложений по установлению режима  и  условий использования земель,  предоставленных во владение, пользование и аренду;

4) подготовка информации о количестве, качестве и местоположении земель для установления земельного налога и арендной  платы на землю, возмещения землевладельцам и землепользователям убытков и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного  производства при изъятии земель;

5) установление и  обеспечение  бесспорного  обозначения  на местности границ  административно-территориальных  образований  и территорий с особыми природоохранными,  рекреационными и заповедными режимами, черты городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов;

6) создание пространственных условий,  обеспечивающих рациональное функционирование   сельскохозяйственного    производства, внедрение прогрессивных форм организации труда, совершенствование состава и размещения земельных угодий, сельскохозяйственных культур, севооборотов, сенокосо- и пастбищеоборотов;

7) разработка системы мероприятий по сохранению и  улучшению природных ландшафтов, восстановлению и повышению плодородия почв, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, вторичного засоления и заболачивания,  уплотнения и загрязнения промышленными отходами и химическими веществами.

Поэтому, землеустроительное  проектирование  -  это  главное средство (способ) решения землеустроительных задач.

Согласно Земельному кодексу РБ,  в состав землеустроительных действий входит:

1) разработка   прогнозов,  республиканских  и  региональных программ, схем использования и охраны земельных ресурсов  и  схем землеустройства;

2) установление на местности границ административно-территориальных образований;

3) составление проектов образования новых и упорядочения существующих  землепользований  с устранением неудобств в расположении земель,  отвод земельных участков в  натуре, подготовка документов, удостоверяющих право собственности на землю и пользования землей;

4) разработка  проектов внутрихозяйственного землеустройства и других проектов, связанных с использованием и охраной земель;

5) разработка  рабочих  проектов по рекультивации нарушенных земель, защите почв от эрозии, подтопления и засоления, улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель;

6) обоснование размещения и установление границ территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами;

7) установление и изменение городской черты, поселковой черты и границ сельских населенных мест;

8) проведение   топографо-геодезических,   картографических, почвенных, агрохимических,  геоботанических  и  других обследовательских и изыскательских работ.

Как видно из этого списка,  большая часть землеустроительных действий связана с землеустроительным проектированием.  Кроме того, ряд землеустроительных проработок в виде схем землеустройства районов, специальных технико-экономических  обоснований  (ТЭО)  и

расчетов (ТЭР), других схем и программ местного уровня, составляемых землеустроительными организациями, выступают в роли предпроектных документов, материалы которых используются при последующей подготовке проектов землеустройства.  Поэтому можно сказать,  что землеустроительное проектирование  раскрывает  основное содержание землеустройства.

Вместе с тем,  само землеустройство,  его цели, задачи и содержание оказывают обратное влияние на землеустроительное  проектирование. Поскольку землеустройство является не только государственным мероприятием,  но и носит объективный  характер,  поэтому состав и содержание проектов землеустройства претерпевает изменения.

Землеустройство – это  сложный социально-экономический процесс. Оно постоянно развивается и не может быть  одноразовым  мероприятием. Поэтому проекты землеустройства,  прежде всего внутрихозяйственного, должны периодически обновляться (составляться заново или корректироваться).

Существует законодательным образом закрепленный процесс производства землеустроительного   дела   (землеустроительный   процесс). Данный процесс всегда включал следующие основные этапы:

1) возбуждение землеустроительного дела;

2) подготовка землеустроительного дела (подготовительные работы, составление проекта,  предъявление его участникам землеустройства);

3) утверждение  проекта и приведение его в исполнение (установление на местности пограничных межевых знаков, перенесение основных проектных решений в натуру и т.д.);

4) составление и выдача участникам землеустройства землеустроительных документов.

Этапы составления проекта,  его рассмотрения,  согласования, утверждения и осуществления являются преобладающими как по значимости, так и по трудоемкости. Поэтому можно сказать, что землеустроительное проектирование  - основная стадия землеустроительного процесса.

Этим, однако,  роль  землеустройства  не исчерпывается.  Его следует рассматривать также как систему  действий,  процесс  осуществления намеченных  мероприятий.  Чтобы перейти от одной формы организации территории к другой, необходимо проложить дороги, заложить многолетние насаждения,  лесополосы, разместить севообороты, поля,  рабочие участки,  скорректировать границы и т.д.,  что возможно только  на основе соответствующих проектов.  Нужно также получить сведения о природных и экономических условиях  землепользований,  провести топографо-геодезические, почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания,  наметить определенный  порядок  переустройства территории,  составить проект, рассмотреть и утвердить его, перенести в натуру, осуществить авторский надзор.  В этом смысле землеустройство может рассматриваться как система мероприятий по организации  рационального использования и охраны земель, созданию устойчивых ландшафтов.

Землеустроительное проектирование может  изучаться  также  и как особый вид трудовой деятельности, имеющий свои правила, методы и технологию.

Землеустроительное проектирование  как отрасль научного знания (научная дисциплина) – это учение о видах и формах  землеустройства, закономерностях  организации территории и средств производства, неразрывно связанных с землей.  Как  сфера  практической деятельности – это система знаний о методах,  способах и приемах составления, обоснования и осуществления проектов землеустройства.

3. Объект и предмет научной дисциплины "Землеустроительное

проектирование". Связь ее с другими дисциплинами землеустройства

Отнесение землеустройства не только к сфере практической, но и научной деятельности обусловлено следующими причинами.

Во-первых, любая наука – это  систематизированное  знание  о природе, обществе,  мышлении,  явлении и процессе, имеющее определенную структуру,  взаимосвязи и взаимозависимости.  Землеустроительная наука также представляет собой цельное, сложное, систематизированное знание,  имеющее внутренние и внешние взаимосвязи  и взаимозависимости.

Во-вторых, наука обязательно должна иметь прямую и  обратную связь с практикой, исходить из практики, отражать ее и проверяться на практике.  Только в этом случае она трансформируется  из  абстрактной в конкретно действующую.

В третьих,  развитие науки и способов познания  действительности предполагает  объективную дифференциацию науки на отдельные самостоятельные отрасли научного знания,  имеющие свой предмет  и объект изучения, что является следствием сложности и многосторонности окружающего нас мира. Учитывая многогранность землеустройства, проявляющего себя  в политической,  административно-правовой, социально-экономической, организационно-хозяйственной,   инженерно-технической, природоохранной сферах,  землеустроительная наука также включает в себя различные отрасли научных  знаний  (научные дисциплины).

Если в качестве классификатора для выбора землеустроительных научных дисциплин принять отдельные стороны землеустройства (технику, технологию,  организацию и др.), возникает логическая схема (рис. 1).

Рис. 1. Содержание землеустроительной науки

Объектом землеустроительного проектирования является организация территории, но не в отрыве, а во взаимосвязи с системами хозяйства, землевладения  и  землепользования.  Нельзя, например, провести межхозяйственное  землеустройство,  реорганизовать сельскохозяйственные предприятия,  не  затрагивая  их  специализации, объемов производства продукции, системы расселения, организационно- производственной структуры,  системы использования земельных угодий. Организация  территории  крестьянского  хозяйства заметно отличается от организации территории крупного  сельскохозяйственного предприятия,  личного подсобного сельского хозяйства промышленного предприятия.

Кроме того,  любому  землепользованию или их системе на момент землеустройства свойственна определенная  организация территории - состав и структура земель,  размещение границ производственных подразделений и хозяйственных центров, севооборотов,  полей,  рабочих участков, мелиоративной сети, дорог, лесополос и т.д. Она представляет собой социально-экономическое явление, которое может изучаться, трансформироваться и регулироваться. В ходе землеустройства на основе проектов  осуществляется переход к новой организации территории.  Тем самым землеустройство приобретает характер  динамичного  процесса,  объектом  которого является  организация  территории,  а предметом научного познания - ее закономерности.

Следовательно, предметом  научной  дисциплины  "Землеустроительное проектирование" являются закономерности организации  территории и средств производства,  неразрывно связанных с землей, и обусловленные ими методы, способы и приемы составления, обоснования и осуществления проектов землеустройства.

Содержание и методика составления проектов, а также последовательность проектирования могут быть весьма разнообразными.  Они зависят от множества природных и экономических условий - климата, почв, рельефа, размера и конфигурации земельных участков, гидрографии и гидрогеологии,  естественной  растительности,  структуры, плотности и размещения населения, уровня специализации и концентрации производства, размеров и сочетания основных и дополнительных отраслей хозяйства, его фондообеспеченности и технической оснащенности. Такое разнообразие  факторов  вызывает  необходимость формулировки общих и частных требований, вытекающих из закономерностей научно обоснованной организации территории в тех или  иных условиях.

Например, влияние конфигурации и размеров полей на  производительность сельскохозяйственной техники приводит к необходимости проектировать поля и рабочие участки  по  возможности  правильной формы с параллельными длинными сторонами и достаточно большой длиной гона. Зависимость эффективности производства от формы организации территории означает, что при землеустройстве сельхозпредприятий должны быть созданы надлежащие организационно-территориальные условия, способствующие расширенному воспроизводству, повышению культуры земледелия, росту плодородия почв, внедрению прогрессивных технологий, научной организации труда и управления.

Землеустроительное проектирование аккумулирует знания, полученные в различных дисциплинах, изучающих землеустройство, а также общепрофессиональных дисциплинах. К последним относятся науки о земле (геодезия,  почвоведение с основами геоботаники, мелиорация и рекультивация земель,  агромелиорация,  картография и др.); прикладные дисциплины (земельный кадастр,  прогнозирование и планирование использования земель,  планировка  сельских  населенных мест, инженерное оборудование территории,  основы лесоустройства и др.); общеотраслевые дисциплины (аграрная экономика,  организация сельскохозяйственных предприятий,  основы  технологии  сельскохозяйственного производства).

Например, чтобы  решить только один вопрос проекта внутрихозяйственного землеустройства, связанный с организацией севооборотов, землеустроитель-проектировщик должен знать:

как растения реагируют на различные свойства почв  (плодородие, механический состав, степень увлажненности, кислотность);

какие технологии возделывания  сельскохозяйственных  культур можно применить в данном хозяйстве;

как влияют размеры и форма полей на производительность сельскохозяйственной техники;

какие формы организации  производства,  труда  и  управления лучше использовать в данных условиях;

как увязать размещение севооборотов с  системой  расселения, наличием дорожной сети,  проектированием лесополос, агротехнических противоэрозионных мероприятий;

как и  с использованием каких геодезических приборов вынести границы запроектированных полей севооборотов и рабочих участков в натуру и т.д.

4. Принципы землеустроительного проектирования

При разработке проектов землеустройства,  как и в любой другой сфере научной и  практической  деятельности,  руководствуются определенными принципами  - исходными положениями,  определяющими направленность, содержание  и  эффективность  этой  деятельности.

Поскольку изучаемый  предмет  является  одной из областей проектно-сметного дела,  его принципы, с одной стороны, отражают специфику землеустройства, с другой - относятся к любому виду проектирования.

Землеустроительное проектирование изучает закономерности организации территории и средств производства, неразрывно связанных с землей; поэтому его принципы должны быть согласованными с принципами землеустройства и не противоречить им. Вместе с тем, следует учитывать и некоторые другие обстоятельства.

Во-первых, любой проект землеустройства  должен  максимально опираться на  достижения научно-технического прогресса и практики в области техники,  технологии и  организации  землеустроительных работ. Следует,  с одной стороны,  использовать самые современные вычислительные и измерительные средства,  программное обеспечение, автоматизированные технологии землеустроительных работ, с другой, - разрабатывать формы земельно-хозяйственного устройства, обеспечивающие внедрение прогрессивных систем земледелия, кормопроизводства, эффективных  технологий  возделывания   сельскохозяйственных культур, рациональных способов защиты земель от эрозии и т.д.

Во-вторых, каждое проектное решение должно быть обосновано с различных сторон. Учитывая связь землеустройства с земельными отношениями, административно-правовой  и  законодательной  деятельностью, с экономикой предприятий, земельно-техническими действиями, любой проект землеустройства должен быть составлен технически правильно, юридически грамотно и экономически обоснованно. Совершенно недопустимы решения, способные повлечь за собой нежелательные экологические последствия (снижение плодородия почв,  нарушение природоохранных требований и т.п.).

В третьих,  поскольку  при  организации территории неизбежно затрагиваются вопросы территориальной  организации  и  размещения производства, совершенствования  расселения,  организации  рационального использования и охраны земель,  любой  проект  землеустройства должен  предусматривать улучшение использования природных (земельных), трудовых и денежно-материальных ресурсов.

В четвертых,  практика показывает, что наилучших экономических результатов добиваются предприятия, в которых земля находится в оптимальных пропорциях с трудовыми ресурсами и производственными фондами, где тесно увязаны между собой технологические, экономические, социальные и другие вопросы,  территориальная организация производства дополняется размещением элементов производственной и социальной инфраструктуры,  а система земледелия – решением мелиоративных проблем.  Все это означает,  что  землеустроительное проектирование должно иметь комплексный характер.

Например, сельскохозяйственное освоение и улучшение земель, намечаемые в проектах землеустройства, должны обязательно сопровождаться разработкой мероприятий  по  строительству  дорог, включению освоенных  участков  в севообороты,  организации жилого и производственного строительства,  мелиорации земель. Расширение животноводческих ферм, создание крупных животноводческих комплексов требует рассмотрения вопросов  реорганизации  кормовой  базы, введения новых сево-,  сенокосо- и пастбищеоборотов,  коренного и поверхностного улучшения луговых земель.  Формирование  массивов крестьянских хозяйств предполагает совершенствование расселения, создание сети новых дорог, развитие систем энергообеспечения, водоснабжения, переустройства территории.

Комплексный характер  землеустройства  требует   участия   в процессе проектирования различных специалистов: землеустроителей, агрономов, экономистов, дорожников, агролесомелиораторов и др.

В пятых,  сельскохозяйственные организации, землепользования и даже отдельные их участки  имеют  неодинаковые природные, пространственные  и экономические характеристики (типы почв, рельеф местности,  условия увлажнения,  степень эродированности, культуртехническое состояние, специализация, структура посевов, фондообеспеченность и др.  Уникальность объектов землеустройства требует  особого подхода к проектированию,  всестороннего учета конкретных условий, в которых находятся землепользования и их системы.

В шестых, проект землеустройства, за счет создания оптимальных организационно- территориальных условий землепользований, организации рационального использования  и  охраны  земель,  должен обеспечивать в  конечном счете более эффективное функционирование предприятий, учреждений,  организаций.  Это означает,  что каждое землеустроительное решение  в отдельности и проект в целом должны быть эффективными с экологической, экономической и социальной точек зрения.

Исходя из сказанного, можно сформулировать следующие принципы землеустроительного проектирования:

1) максимально  возможное  использование  достижений   научно-технического прогресса в области техники, технологии и организации проектирования;

2) строгое соблюдение экологических требований,  техническая правильность, юридическая грамотность и экономическая  обоснованность проектных решений;

3) создание условий  для  лучшего  использования  земельных, трудовых и денежно-материальных ресурсов;

4) комплексное решение проектных задач;

5) максимально полный учет природных и экономических условий землепользований или их систем; т.е. зональность;

6) обеспечение экологической, экономической и социальной эффективности проектов землеустройства.

ТЕМА: МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Понятие о проектировании его организация в Республике Беларусь

Процесс проектирования представляет собой разработку вариантов проекта, анализ, сравнение и выбор наиболее экономически эффективного технически легко осуществимого. Проектные разработки основываются на последних достижениях науки и техники.

Проект – это технически, экономически, юридически обоснованное и графически оформленное предложение о решении одной или комплекса задач. Он составляется на основе специального проектного задания, реальных изыскательских данных, в соответствии с действующем земельным законодательством, положениями и инструкциями по разработке данного вида проекта с использованием планово-картографических материалов последнего срока обновления. Проект является основным связующим звеном между наукой и производством, основным средством материализации научных идей проектировщика.

В настоящее время сложился определенный порядок составления проекта и сформулированы основные принципы и требования, которые предусматривают:

минимум капиталовложений в осуществление проектных мероприятий и минимальные сроки их окупаемости;

использование в расчетах прогрессивных нормативов, технологий и материалов;

пользование материалами прогнозных и предпроектных разработок;

использование доброкачественных материалов обследований и изысканий.

Каждый проект в зависимости от его вида, особенностей объекта проектирования, природных и экономических условий имеет свое содержание и проектные задачи. Как правило, узловые вопросы проекта объединяются в составные части, а последние – разбиваются на элементы. Цель такого деления – обеспечить последовательное решение проектных задач, начиная от общих, закладывающих основу проекта, и заканчивая частными, которые могут скорректировать общие решения, но не изменить их суть.

Составная часть проекта – совокупность ключевых задач, связанных между собой и объединенных одной целью. Она выделяется по следующим признакам:

одинаковая целевая установка решаемых вопросов;

возможность выполнения каждой составной части самостоятельно на основе ранее принятых решений в самом проекте или предпроектных документах;

единый критерий экономического обоснования взаимосвязанных задач;

решение проектных задач в логической последовательности от общего к частному.

В связи с тем, что проектные решения, в конечном счете, сводятся к установлению точного графического изображения на плане площадей, местоположения и границ тех или иных объектов, составная часть проекта может состоять из ряда взаимосвязанных элементов.

Элемент проекта – это задача, результат решения которой графически фиксируется на проектном плане, а затем на территории.

Последовательность действий, включающая в себя совокупность методов (способов, приемов, программ) практического решения конкретных задач проекта, называется методикой проектирования.

Землеустройство в Республике Беларусь осуществляется специальными государственными органами – системой организаций, обеспечивающих выполнение всего объема землеустроительных, земельно-кадастровых, съемочных и изыскательских работ, а также организацию работ по планированию и прогнозированию, разработке государственных и региональных программ в данной области. В ее составе можно выделить землеустроительную службу, проектные и научно-исследовательские институты по землеустройству.

Землеустроительная служба – административно-управленческая структура землеустройства. Ее возглавляет Государственный комитет по недвижимости. Главными задачами землеустроительной службы являются осуществление земельной политики государства, претворение в жизнь земельного законодательства, организация землеустройства, ведение земельного кадастра и мониторинга земель, государственный контроль за использованием и охраной земель.

Разработка проектов землеустройства ведется, как правило, специалистами Республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем» и его дочерними предприятиями. В ряде случаев они могут составляться другими землеустроительными, научно-исследовательскими и др. организациями, имеющими лицензию на проведение соответствующих работ. Финансирование осуществляется в основном за счет Госбюджета, средств заинтересованных физических и юридических лиц. Землеустройство проводится на основании решения органов государственной власти, местного самоуправления или по ходатайству заинтересованных землепользователей.

Землеустроительные проекты рассматриваются и утверждаются с учетом их содержания в органах исполнительной власти в зависимости от их компетенции с участием представителей землеустроительной службы.

Законченный проект рассматривается на заседании технического совета проектной организации и подвергается экспертизе.

Землеустроительные организации оказывают помощь и ведут авторский надзор за осуществлением проектов. Они имеют право проводить контроль за ходом реализации предусмотренных проектом мероприятий, вносить предложения о совершенствовании или переработке устаревших схем и проектов землеустройства.

2. Основы технологии проектирования

Технология проектирования – процесс, включающий в себя совокупность производственных операций по решению проектных задач. Она исходит не только из методики проектирования, но и базируется на конкретных технических измерительных и вычислительных средствах организации работ. Накопленный опыт позволяет выделить три основные технологии землеустроительного проектирования: традиционную, комплексную и автоматизированную.

Первая основана на решении проектных задач методом последовательных приближений от общего к частному и в обратном направлении. Процесс принятия проектного решения  и его качество в данном случае зависят от знаний и опыта проектировщика, его интуиции, способности учесть все факторы, влияющие на землеустройство. Поэтому, несмотря на применение расчетно-конструктивного и вариантного методов, традиционная технология не всегда обеспечивает получение оптимальных решений.

Комплексная технология основана на сочетании традиционных методов проектирования с использованием для решения отдельных задач математического моделирования и экономико-математических методов. Данная технология предусматривает решение оптимизационных задач на ЭВМ с применением пакетов программ.

Автоматизированная технология представляет собой процесс получения полностью законченных землеустроительных решений по заранее заданным программам, осуществляемый с использованием автоматизированного рабочего места землеустроителя. Для этого требуется специальное техническое, программное и информационное обеспечение (цифровые модели местности, специальный информационный банк данных о количестве, качестве и местоположении земельных участков и др.)

3. Проектно-сметная документация

Землеустроительный проект – это совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) по созданию новых форм организации территории (устройства земли), их экологическому, экономическому, техническому и юридическому обоснованию, обеспечивающих организацию рационального использования и охраны земель.

Намеченные в проекте изменения в землепользовании, территориальной организации и размещении производства, использовании и охране земель, создающие новую пространственную организацию территории, образуют основное его содержание.

В состав проекта входят графическая и текстовая части. Графическая часть включает проектный план, рабочие чертежи перенесения проекта в натуру, графики, схемы, карты.

Основным документом является проектный план, на котором отображаются все проектные решения с применением принятых в землеустройстве условных обозначений. Его масштаб зависит от площади объекта проектирования, зональных условий, возможности нанесения проектных решений и удобства дальнейшего использования.

Текстовая часть включает задание на проектирование, расчетно-пояснительную записку, материалы технико-экономического обоснования, ведомости вычисления площадей контуров угодий, проектную экспликацию, сметно-финансовые расчеты, материалы согласования, рассмотрения, утверждения и экспертизы проекта.

В случае использования проектировщиком цифровых моделей местности и компьютерных технологий, в состав проектной документации включаются также  пакеты прикладных программ, различные носители информации (дискеты, диски и др.).

В совокупности графическая и текстовая части проекта образуют проектно-сметную документацию.

Рассмотренный и утвержденный в установленном порядке проект землеустройства, представляющий собой совокупность надлежащим образом оформленных документов, и перенесенный в натуру, имеет юридическую силу и на многие годы определяет права и порядок пользования землей. В связи с тем, что часть средств производства неразрывно связана с землей (постройки, дороги, каналы, многолетние насаждения), а использование других (сельскохозяйственная техника, продуктивный скот) существенно зависит от ее свойств, проект землеустройства затрагивает все средства производства. Кроме того, он оказывает влияние на систему расселения, размещение объектов производственной и социальной инфраструктур, использование рабочей силы. Поэтому в состав проектной документации включаются материалы по организационно-хозяйственному устройству предприятия, его социальному и экономическому развитию.

4. Экономическое и экологическое обоснование принимаемых

проектных решений

Разработанные в процессе проектирования альтернативные варианты проектных решений характеризуются техническими и экономическими показателями. В качестве первых служат абсолютные (количество и качество контуров сельскохозяйственных земель; средние расстояния перевозки грузов, людей, перегонов техники от основных массивов пахотных земель и полей севооборотов до хозяйственных центров, пунктов сдачи продукции; средние размеры полей севооборотов и максимальные отклонения фактических от средних, которые оказывают большое влияние на производительность используемой техники, организацию труда и управление производством) и относительные показатели. Относительные включают коэффициенты сельскохозяйственной освоенности (Кс) и распаханности территории (Кр), компактности (Кк), прямолинейности (Кп), протяженности (Кпр), дальноземелья (Кд) и др.

Кс = Рс / Р  (1),                                         Кр = Рп / Р (2),                        Кк = Пф / Пк  (3),

Кп = Пф / Ппр (4),                                    Кпр = ПТф / ПТкв (5),            Кд = Rср / 0.43 (6),

где Р, Рс, Рп – соответственно площадь землепользования, сельскохозяйственных и пахотных земель;

Пф, Пк, Ппр – соответственно периметр фактический, квадрата и прямоугольника;

ПТф, ПТкв – соответственно протяженность фактическая и квадрата.

Технические показатели не всегда позволяют выбрать лучшее проектное решение и являются основой для расчета экономических. Чаще всего в качестве экономического показателя выступает минимум приведенных затрат (П, руб.)

П = КЕ + С – min,                                                                       (7)

где К – капиталовложения, руб.;

Е – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений;

С – ежегодные расходы, руб.

Капиталовложения представляют собой расходы на строительство зданий и сооружений, мелиорацию и улучшение земель, закладку садов и защитных лесных насаждений и т.д.

Ежегодные расходы включают транспортные расходы на перевозку людей, грузов, перегоны техники, амортизационные отчисления и эксплуатационные расходы.

Экономические показатели эффективности проектно-землеустрои-тельных решений являются дополнительная продукция, чистый доход, срок окупаемости капиталовложений.

Проектные разработки должны получить экологическое обоснование. Экологический эффект характеризуют коэффициенты лесистости (Кл), залуженности (Кз), обводненности (Ко), контурности (Ккт), экологической (Кэу) и эрозионной уязвимости (Кэк.) и экологической стабильности территории

(Кэк. ст..) и др., которые определяются по следующим зависимостям:

Кл = Рл / Р (8),                Кз = Рз / Р (9),          Ко = Рв / Р (10),        Ккт = 100 N / Р (11),

Кэу = Рэо / Р (12),          Кэк. = Рэу / Р (13),                      Кэк. ст. = Кi Рi Км / Рi  (14),

где Р, Рл, Рз, Рв, Рэо, Рэу – соответственно площадь землепользования, лесов, луговых земель, под водой, эрозионно опасных и экологически уязвимых (загрязненных, засоренных, эродированных, нарушенных, переувлажненных и др.)  земель;

N – количество контуров земель, находящихся в границах землепользования;

Кi – коэффициент экологической стабильности земель i-го вида;

Рi  – площадь земель i-го вида;

Км – коэффициент морфологической стабильности рельефа (для стабильных Км = 1, для нестабильных – Км = 0.7).

Если рассчитанное таким образом значение Кэк. ст. меньше 0,33, то территория считается нестабильной, в пределах 0,34 – 0,50 – неустойчиво стабильной, в диапазоне от 0,51 до 0,66 – средней стабильности, превышает значение 0,67 – экологически стабильной.

5. Предпроектные разработки

В настоящее время сложилась структура землеустроительного проектирования, которая включает следующие этапы:

прогнозирования и планирования;

предпроектный;

проектирования;

осуществления проектов.

На этапе прогнозирования и планирования разрабатываются прогнозы, генеральные схемы, государственные и региональные программы использования и охраны земель, схемы землеустройства областей.

Предпроектной основой землеустроительного проектирования является региональные программы использования и охраны земельных ресурсов. Они представляют собой увязанный по трудовым, денежно материальным и другим ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, производственных, организационно-хозяйственных и др. мероприятий по организации рационального использования и охраны земель. По характеру решаемых задач они подразделяются на программы освоения новых земель, защиты почв от эрозии, консервации деградированных земель, повышения плодородия почв и др.

Основой для разработки региональных программ служат аналогичные проработки более высокого уровня, например, республиканские, а также прогнозы использования и охраны земель. Они включают в себя научный анализ современного состояния и тенденций развития таких негативных процессов, как эрозия, заболачивание, потеря почвенного плодородия и т.д. и возможные направления их преодоления.

Прогнозы и программы использования и охраны земель предназначены для взаимоувязанного решения проблем рационального использования земельных ресурсов, сохранения и повышения плодородия почв, охраны земель в комплексе с другими природоохранными мероприятиями.

Для подготовки обоснованных решений по формированию новых форм землепользования, переселению жителей в районы с низкой обеспеченностью трудовыми ресурсами землеустроительными органами разрабатываются генеральные схемы использования и охраны земельных ресурсов страны и схемы землеустройства областей.

На предпроектном этапе разрабатываются схемы землеустройства административных районов и технико-экономические обоснования осуществления землеустроительных мероприятий, связанных с использованием и охраной земель по группе землепользования и объектам проектирования.

Схемы землеустройства административных районов используются для обоснования развития различных форм собственности на землю и хозяйствования, корректировки специализации сельскохозяйственных предприятий, площадей землепользований и т.д. Они определяют наиболее эффективные направления использования и охраны земельных ресурсов на перспективу (12-15 лет) и включают решение следующих вопросов:

обоснование потребности в земельных ресурсах для различных отраслей с учетом перспектив их развития, а также потребностей в земле граждан (для коллективного садоводства, дачного  и индивидуального жилищного строительства, развития личного подсобного и крестьянского хозяйства);

выявление резервов земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения;

совершенствование системы землепользований с устранением их недостатков;

обоснование показателей интенсивности использования земельных ресурсов и продуктивности сельскохозяйственных земель;

разработка перспектив развития и размещения хозяйственных центров, объектов производственной и социальной инфраструктуры;

обоснование мер по защите почв от эрозии, сохранению и повышению их плодородия, осуществлению других природоохранных мероприятий;

определение потребности в капиталовложениях, материальных и трудовых ресурсах для реализации намеченных мероприятий и оценка их эффективности.

В зависимости от задач, стоящих перед системой землеустройства, в качестве самостоятельного вида работ или в составе схемы землеустройства административного района могут разрабатываться отдельные схемы, связанные с организацией рационального использования и охраной земель:

выделения земельных фондов различного назначения;

развития и размещения крестьянских (фермерских) хозяйств;

противоэрозионных мероприятий;

рекультивации нарушенных земель;

размещения внутрихозяйственных дорог на территории района и др.

Технико-экономические обоснования и расчеты в качестве предпроектного вида работ используются, как правило, в районах интенсивных мелиораций, гидротехнического и производственного строительства по группе землепользований, по большим и сложным объектам проектирования. Их основная задача – обоснование хозяйственной необходимости и экономической целесообразности данных мероприятий, выбор наиболее эффективных направлений и способов проведения работ, последовательности их осуществления.

На этапе проектирования разрабатываются проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, а также рабочие проекты, связанные с организацией рационального использования и охраной земель. В необходимых случаях составлению проектов предшествует проведение топографо-геодезических, картографических, почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, а также работ по корректировке планово-картографических материалов, инвентаризации др. Эти работы входят в состав проектно-изыскательских работ по землеустройству и осуществляются землеустроительными организациями.

6. Классификация землеустроительных проектов

Землеустройство, затрагивая организацию использования и охрану земель, осуществляется в различных природных и экономических условиях. Его содержание определяется многочисленными политическими, социально-экономическими, организационно-хозяйственными, природоохранными, инженерными и другими задачами. Поэтому землеустройство многообразно по своей природе и может иметь различные цели, содержание и способы осуществления.

В связи с этим проекты землеустройства также отличаются большим разнообразием. На практике их подразделяют на три большие группы:

- проекты межхозяйственного землеустройства;

- проекты внутрихозяйственного землеустройства;

- рабочие проекты, связанные с использованием и охраной земли.

В основе данного деления лежат виды землеустройства: межхозяйственное и внутрихозяйственное. Необходимость разработки рабочих проектов на конкретных рабочих участках обусловила попытку добавить к названным видам землеустройства дополнительно «участковое землеустройство».

Состав и содержание землеустроительного проекта существенно зависит от его принадлежности к той или иной группе. Кроме того, в пределах каждой группы имеются проекты землеустройства, содержание которых абсолютно не совпадает. Например, в первой группе (межхозяйственное землеустройство) проект организации землепользований несельскохозяйственного назначения (предоставления земель для нужд промышленности, транспорта, энергетики и других несельскохозяйственных целей путем отводов земельных участков) по содержанию будет заметно отличаться от проекта образования землепользований сельскохозяйственных организаций и граждан.

Точно также проекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственного предприятия неравнозначны проектам организации территории садоводческих товариществ (коллективных садов) или проектам организации территории, находящейся в ведении местной (сельской, поселковой) администрации. В третьей группе проекты рекультивации земель отличаются от проектов закладки садов, внутриполевой организации территории севооборотов, проектов противоэрозионных мероприятий и т. д.

В землеустроительной практике упоминаются такие понятия, как одностадийный и двухстадийный проект, эскизный и технический проект; наконец, содержание проектов сильно зависит от природных и экономических условий устраиваемой территории.

Учитывая большое разнообразие проектов землеустройства, различную их направленность, тематику, характер и содержание, в основу группировки проектов могут быть положены различные классификационные признаки, а именно:

- вид землеустройства;

- стадийность проектирования;

- степень готовности проекта;

- вид землеустроительных действий;

- порайонные особенности землеустройства.

Обобщение опыта современного землеустроительного проектирования, а также использование указанных признаков позволяет предложить следующую модель классификации (табл. 1.).

Таблица 1. Классификация проектов землеустройства

| Классификационный признак | Классы проектов |
| --- | --- |
| 1. Вид землеустройства | Проекты межхозяйственного землеустройства Проекты внутрихозяйственного землеустройства Рабочие проекты, связанные с использованием и охраной земель |
| 2. Стадийность проектирования | Одностадийные проекты Двухстадийные проекты Комплексные проекты |
| 3. Степень готовности | Предпроектные разработки Эскизные проекты Технические проекты |
| 4.Вид землеустроительных действий: а) при межхозяйственном землеустройстве б) при внутрихозяйственном землеустройстве в) при рабочем проектировании | Проекты: Образования новых землепользований сельскохозяйственных организаций Упорядочения существующих землепользований сельскохозяйственного назначения Организации землепользований несельскохозяйственного назначения Установления и изменения границ населенных пунктов Установления на местности границ административно-территориальных образований Размещения и установления границ территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами Образования специальных земельных фондов Внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций Внутрихозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских хозяйств) Внутрихозяйственного землеустройства подсобных сельских хозяйств несельскохозяйственных организаций Организации территории коллективных садов и огородов Упорядочения приусадебного земельного фонда Освоения и коренного улучшения земель Проведения культуртехнических работ Рекультивации земель и проведения землевания Осуществления противоэрозионных мероприятий Закладки садов Дорожного строительства Реконструкции мелиоративных систем Внутриполевой организации территории севооборотов |

В технологической взаимосвязи со схемами землеустройства районов и другими предпроектными проработками создаются проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства.

Проекты межхозяйственного землеустройства решают вопросы образования или упорядочения землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий и граждан, а также предоставления (отвода) земель промышленным, транспортным и другим несельскохозяйственным предприятиям, организациям и учреждениям.

Только на основе проекта межхозяйственного землеустройства, который затрагивает группу землевладений и землепользований, хозяйствам можно выдавать документы, удостоверяющие право владения и пользования землей (свидетельства о государственной регистрации), а после вынесения проекта межхозяйственного землеустройства в натуру и закрепления границ землепользований межевыми знаками (отвода земель) – гарантированно осуществлять ведение и развитие хозяйства.

Проекты внутрихозяйственного землеустройства разрабатываются в конкретных сельскохозяйственных предприятиях (акционерных обществах, товариществах, колхозах, малых предприятиях, крестьянских, кооперативных, подсобных, учебно-опытных и других хозяйствах). Их основная цель – организация рационального использования и охраны земель, а также неразрывно связанных с ней средств производства. Поэтому проект внутрихозяйственного землеустройства затрагивает не только организацию территории сельскохозяйственного предприятия, но и расселение, организацию производства, труда и управления в нем.

Составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства:

1) размещение производственных подразделений, хозяйственных центров и основных внутрихозяйственных дорог;

2) организация земель;

3) организация системы севооборотов и устройство их территории;

4) устройство территории плодово-ягодных насаждений;

5) устройство территории луговых земель.

Таким образом, проект внутрихозяйственного землеустройства ориентируется на максимальное удовлетворение экономических интересов землевладельцев и землепользователей при соблюдении режима и условий пользования землей, экологических требований, направленных на сохранение и улучшение природных ландшафтов.

Единство межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства проявляется в следующем:

1. Последовательное достижение общей цели – организации рационального, полного и эффективного использования земель.

2. Единая принципиальная основа осуществления землеустроительных мероприятий. Однако при межхозяйственном землеустройстве особое значение приобретает законность действий, соблюдение оптимальных межотраслевых пропорций, а при внутрихозяйственном – создание организационно-территориальных предпосылок для повышения эффективности производства.

3. Экономическое, правовое и техническое содержание землеустроительных мероприятий. При проведении межхозяйственного землеустройства более выражен правовой и технический аспект при некоторой скрытости экономического. Внутрихозяйственное землеустройство имеет ярко выраженное экономическое содержание.

4. Единый землеустроительный процесс. Он разделен на определенные законодательством этапы, стадии и порядок землеустроительного производства. Проекты включают определенный круг решаемых вопросов, т.е. составные части и элементы, разрабатываемые с таким расчетом, чтобы обеспечить органическое единство формирования землепользования и его внутрихозяйственной организации.

5. Взаимосвязь и последовательность осуществления. Внутрихозяйственное землеустройство является прямым продолжением организации землепользования сельскохозяйственного предприятия. В свою очередь, при проведении межхозяйственного землеустройства обязательно учитываются условия рациональной организации территории хозяйств путем разработки соответствующей схемы.

В целях поэтапного освоения землеустроительных решений, намеченных в проектах землеустройства, а в ряде случаев – и в схемах землеустройства районов, по конкретным земельным участкам разрабатывают рабочие проекты использования и охраны земель.

Данные проекты составляются на все мероприятия по использованию и охране земель и связанных с ней средств производства, которые требуют капиталовложений. К ним относятся: коренное улучшение сельскохозяйственных угодий и освоение новых земель, рекультивация земель и улучшение малопродуктивных угодий плодородным слоем почвы (землевание), закладка лесополос, многолетних насаждений, строительство противоэрозионных прудов, дорог и т. д.

Рабочие проекты служат основой для начала финансирования и осуществления намеченных мероприятий собственными силами или подрядными организациями (строительными, мелиоративными, лесохозяйственными и др.).

На этапе освоения проектов землеустройства проводится авторский надзор за их осуществлением, а при необходимости корректировка проектов. Авторский надзор осуществляется землеустроительными организациями. Он ведется за своевременным и правильным выполнением проектных решений, соблюдением технологий и сметной стоимости работ, обязательных требований и нормативов по использованию и охране земель.

Результаты авторского надзора периодически обобщаются устанавливаются причины выявленных недостатков и разрабатываются меры по их устранению, включая уточнение, дополнение или изменение отдельных проектных решений.

7. Стадийность в землеустроительном проектировании

С момента возбуждения ходатайства перед компетентными органами о предоставлении земельного участка до момента осуществления проекта должна проводиться определенная последовательность действий, включающая:

подготовительные работы;

составление проекта землеустройства;

рассмотрение и утверждение проектной документации;

перенесение проекта в натуру;

изготовление землеустроительного дела и документов, удостоверяющих права на землю;

осуществление проекта и авторский надзор за его осуществлением.

Содержание каждого из перечисленных действий определяется видом землеустройства, земельным законодательством, указаниями, инструкциями, положениями и нормативно-справочными материалами по составлению проектов землеустройства.

Проектные решения в зависимости от поставленных целей и задач, сроков осуществления, содержания и объемов работ могут приниматься в виде схемы, рабочего проекта (одностадийный проект), проекта и рабочей документации (двухстадийный проект), комплексного проекта.

Так, большинство землеустроительных решений в проекте внутрихозяйственного землеустройства разрабатывается на уровне схемы. Это относится к размещению производственных подразделений, хозяйственных центров, магистральных дорог, инженерных объектов общехозяйственного назначения, организации земель, устройству территории садов, проектированию противоэрозионных мероприятий.

Вместе с тем ряд проектных решений, связанных с установлением границ земельных массивов (размещение севооборотов, полей, рабочих участков, полевых дорог др.), доводится до стадии рабочей документации, представленной виде рабочих чертежей, и могут быть перенесены в натуру.

Чтобы полностью осуществить некоторые проектные мероприятия, например, трансформацию земель, требуются время и значительные денежные средства. Кроме того, для освоения и улучшения земель необходимо проведение дополнительных обследований (почвенных, геоботанических и др.) и изысканий (топографических, дорожных, гидрологических и др.), вариантных проработок, которые могут осуществляться только в самостоятельных проектах землеустройства – рабочих.

В этом случае разрабатывается технико-экономическое обоснование, которым определяется порядок составления проектной документации – в две стадии (проект и рабочая документация) или в одну (рабочий проект). Технико-экономическое обоснование проводится только по особо крупным и сложным объектам, к которым относятся большие массивы земель, подлежащие мелиорации, проведению культуртехнических работ, осуществлению комплекса почвозащитных мероприятий, рекультивации больших массивов нарушенных земель.

При разработке проектов землеустройства технико-экономические обоснования могут заменяться схемами, включающими и расчеты стоимости работ. В этом случае проект приобретает комплексный характер.

Во всех других случаях на сравнительно небольших площадях, где не требуется больших материальных, денежных и трудовых затрат, проектно-сметная документация по землеустройству земельных участков разрабатывается в одну стадию (рабочий проект), а по более сложным объектам – в две (проект и рабочая документация).

Учитывая сложный механизм территориальной организации производства и использования земель сельскохозяйственных предприятий, проект внутрихозяйственного землеустройства разрабатывается в следующей последовательности: схема – проект – рабочая документация. Тем самым он приобретает комплексный характер.

Проекты межхозяйственного землеустройства предполагают, как правило, немедленное и полное осуществление. Это требует, чтобы данный проект был доведен до стадии рабочих чертежей, включая координаты поворотных точек землепользования, длины линий и т.д. Поскольку при межхозяйственном землеустройстве затрагиваются землепользования  и экономика нескольких организации, такие проекты также разрабатываются в несколько стадий и носят комплексный характер.

В землеустройстве по-прежнему применяются понятия эскизного и технического проектирования. Чтобы обеспечить реальность проекта и возможность его осуществления, проектировщик обычно согласовывает эскизный проект, включающий основные предварительные решения по организации территории и производства с участниками процесса землеустройства. Цель такого согласования заключается в учете их интересов и пожеланий, исключении споров на этапе освоения проектов. Появляется также возможность учесть мнения специалистов, работающих в конкретных предприятиях и знающих в деталях природные и экономические особенности объектов проектирования.

После уточнения эскизный проект дорабатывается до технического, имеющего инженерно-экономическое, агроэкономическое, экологическое и социально-экономическое обоснование.

8. Методы научных исследований, применяемые в землеустроительном

проектировании

Все научные дисциплины используют ряд общих методов, важнейшем из которых является метод научной абстракции. Он заключается в отбрасывании посторонних, случайных характеристик изучаемого объекта, процесса или явления и фиксации типичных, постоянных и регулярно повторяющихся.

При исследованиях по землеустроительному проектированию данный метод необходимо использовать для выявления закономерностей организации территории, использования и охраны земель, размещения производства. Он является основным и в экономических исследованиях, когда организация эксперимента затруднена, требует продолжительного времени или невозможна вообще.

В связи с тем, что землеустройство реально существует в системе различных взаимосвязей, для изучения закономерностей и форм организации территории используются методы индукции и дедукции, анализа и синтеза. Индукция – это движение мысли от частных к общим положениям, дедукция – в обратном направлении. В практической деятельности эти методы трансформируются в метод последовательных приближений «от общего к частному», а затем с помощью балансового метода « от частного к общему». Так, например, в процессе внутрихозяйственного землеустройства сначала намечают размещение производственных подразделений и хозяйственных центров, затем размещают магистральные дороги и объекты инженерного оборудования территории. После этого организуют земли и севообороты и устраивают их территорию. Однако при формировании полей и эколого-технологически однородных рабочих участков могут изменяться площади и границы севооборотов, производственных подразделений, уточняться их специализация, размещение мелиоративной сети, дорог и т.д. Возникает последовательная цепь операций, производимых в направлениях «от общего к частному» и наоборот.

В ходе научных исследований по землеустройству широко используется монографический метод, при котором детально изучаются отдельные типичные или характерные явления и процессы, На их основе делаются научные выводы и предложения. При исследованиях по землеустроительному проектированию оцениваются, как правило, организация территории передовых сельскохозяйственных предприятий или наиболее эффективные методы, способы, технологии, приемы осуществления землеустроительных работ.

Определенное значение имеет экспериментальное землеустроительное проектирование, когда достижения науки, практики и передового опыта апробируются на реальных производственных объектах. На основании результатов экспериментов делаются выводы о целесообразности реорганизации территории других объектов.

Организационно-хозяйственный характер землеустройства требует применения при землеустроительном проектировании расчетно-конструктивного метода. Он основан на системе расчетов и балансов, проводимых по определенной методике и в должной последовательности. Например, чтобы запроектировать в хозяйстве систему севооборотов и правильно их разместить, необходимо произвести расчеты потребностей продуктивного скота в кормах, зеленого конвейера, посевных площадей кормовых культур, возделываемых на пашне, установить количество, размеры и размещение севооборотов.

В сложных случаях расчетно-конструктивный метод заменяется расчетно-вариантным, при котором разрабатываются и оцениваются по системе технико-экономических показателей несколько вариантов проектных решений с выбором лучшего из разработанных, который не всегда является оптимальным.

Развитие новых методов научного познания, мощной вычислительной техники, прикладных экономических исследований привели к использованию при землеустроительном проектировании математического моделирования, экономико-математических и экономико-статистических методов.

Математическое моделирование основано на преставлении поставленной задачи виде математической формулы, на решение которой накладываются определенные ограничения. Данный метод дает возможность в формализованном виде установить закономерности организации территории, вскрыть причины ее изменения, наметить пути ее совершенствования в различных моделируемых условиях.

Экономико-математические методы предназначены для решения широкого круга задач, например, формирования землепользования, установления специализации хозяйства, структуры его земель и посевных площадей и т.д. При этом обычно ставиться задача поиска оптимальных решений, т.е. выбора из всех возможных вариантов проекта землеустройства наилучшего с учетом выбранного критерия оптимальности.

Экономико-статистические методы основаны на обработке массовых данных методами математической статистики. В их арсенал входят корреляционно-регрессионный и дисперсионный анализы, экспертные оценки, производственные функции.

ТЕМА: ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

1. Земельный фонд Республики Беларусь, его состав и использование

Все земли в пределах территории Беларуси составляют её земельный фонд, площадь которого равна 20,8 млн. гектаров.

Земельный фонд – это совокупность всех земель определенной территории в пределах страны, области, района и т.д., являющихся объектами хозяйствования, собственности, владения, пользования, аренды [6].

В различных сферах деятельности земля выполняет разную роль, используется по-разному, поэтому земельный фонд подразделяют на категории земель, которые различают по двум признакам:

- основному целевому назначению;

- правовому режиму использования и охраны.

Следовательно, категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим использования и охраны.

Земли каждой категории используются в соответствии с установленным для нее целевым назначением.

Целевое использование – это установленный законодательством порядок, условия и предел использования земель для конкретных целей.

Правовой режим категорий земель определяется правилами использования, охраны, кадастра и мониторинга, установленными земельными и другими видами законодательства, и распространяется на все земельные участки, включенные в определенные категории.

Перевод земель из одной категории в другую регламентирован специальными законами [1].

Земли делятся на следующие категории:

1. Земли сельскохозяйственного назначения предоставлены для нужд сельского хозяйства и предназначены для этих целей. Их используют сельскохозяйственные предприятия, учреждения и организации, фермерские хозяйства, граждане для производства сельскохозяйственной продукции. Они составляют 50,2% земельного фонда.

2. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов занимают 8,7% в структуре земельного фонда и находятся в пределах черты городов, поселков, сельских поселений, в ведении их администраций.

3. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения необходимы для выполнения специальных народнохозяйственных задач несельскохозяйственного характера предприятиями и организациями промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и др. Они не должны быть плодородными. Удельный вес земель данной категории  в структуре земельного фонда составляет 5%.

4. Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения – это государственные природные заповедники, национальные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты (2,2%). Часть этих объектов является самостоятельными учреждениями со своим землепользованием (заповедники, памятники природы, парки, курорты и др.). Они расположены на землях сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций.

5. Земли лесного фонда, покрытые и непокрытые лесом (вырубки, гари, редины, болота, дороги, просеки), предоставлены для ведения лесного хозяйства (32,7%). Они находятся в ведении лесохозяйственных организаций.

Перевод земель лесного фонда в земли других категорий осуществляется в исключительных случаях.

6. Земли водного фонда – земли, занятые водными объектами, а также выделяемые под полосы отвода и водоохранные зоны водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и других водных объектов (1%).

7. Земли запаса – это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование и аренду. В основном эта категория земель включает болота, пески, овраги, каменистые поверхности и т.д. Использование этих земель допускается после перевода их в другую категорию в установленном законами и другими нормативными правовыми актами порядке посредством межхозяйственного землеустройства, когда меняется их основное целевое назначение (разрешенное использование). Их удельный вес в структуре земельного фонда Беларуси составляет около 0,2%.

Земельный фонд страны используется как виды земель, т. е. земельные участки, постоянно используемых для определенных хозяйственных целей и различающихся по природным и другим признакам и свойствам.

Рассмотрим классификацию земельного фонда по видам земель.

Вид земель – часть земельного фонда, выделяемая по природно-историческим признакам, состоянию и характеру использования.

Характер использования является приоритетным при отнесении того или иного участка к определенному виду земель.

Выделяют две большие группы видов земель: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные.

Сельскохозяйственные земли включают:

- пахотные земли;

- залежные земли;

- земли под постоянными культурами;

- луговые земли (луговые земли под выпас скота, луговые земли под сенокошение).

Несельскохозяйственные земли подразделяются на:

- лесные земли;

- земли под древесно-кустарниковой растительностью;

- земли под болотами;

- земли под водными объектами;

- земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;

- земли общего пользования;

- земли под застройкой;

- нарушенные земли;

- неиспользуемые земли;

- иные земли.

При необходимости в зависимости от поставленных задач виды земель могут подразделятся на подвиды и разновидности. Например, луговые земли подразделяются на улучшенные и естественные луговые земли. В естественных луговых могут выделяться разновидности: заболоченные естественные луговые земли, закустаренные естественные луговые земли и др.

Виды и количество земель зависят от характера функционирования земли в народном хозяйстве. Например, являясь пространственным базисом в сфере обрабатывающей промышленности, отдельные территории могут использоваться для таких целей, как размещение зданий, транспортировка продукции, создание защитных зеленых зон и т. п.

Однако там, где земля выступает как главное средство производства, где она является не только предметом, но и орудием труда, формы ее использования более дифференцированы. В силу этого классификацию земель по видам следует рассматривать, прежде всего, с позиций их применения в сельскохозяйственном производстве. Здесь земли могут использоваться так же, как и в других отраслях (под постройками и сооружениями, дорогами и т. п.), и в то же время специфично (пахотные, луговые земли, земли под продуктивными постоянными культурами). Благодаря использованию земли в сельском хозяйстве, мы получаем продукцию первейшей необходимости для жизни людей.

Пахотные земли – сельскохозяйственные земли, систематически обрабатываемые (перепахиваемые) и используемые под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также выводные поля, участки закрытого грунта (парники, теплицы и оранжереи) и чистые пары.

На пахотных землях производится основная сельскохозяйственная продукция и, прежде всего, зерно. На ее обработку приходится значительная доля затрат в сельском хозяйстве.

Важнейшей организационно-хозяйственной формой использования пахотных земель служит севооборот. В зависимости от назначения и состава культур, главного вида производимой растениеводческой продукции (зерно, технические культуры, корма, овощи и т. д.) севообороты подразделяются на типы – полевые, кормовые и специальные. Экономическое значение различных севооборотов в хозяйстве неодинаково, что, в свою очередь, обусловливает экономическое различие участков пахотных земель, включенных в тот или иной севооборот. Севообороты, обеспечивающие получение основной продукции, имеют и более важное экономическое значение. Поэтому, рассматривая пахотные земли как определенную форму использования земли в сельскохозяйственном производстве, важно и необходимо учитывать ее в хозяйстве по севооборотам. В отдельных случаях она может использоваться вне севооборота.

Залежные земли – сельскохозяйственные земли, которые ранее использовались как пахотные и более одного года, начиная с осени, не используются для посева сельскохозяйственных культур и не подготовлены под пар.

Земли под постоянными культурами – сельскохозяйственные земли, занятые искусственно созданными насаждениями кустарниковых или травянистых многолетних растений, предназначенными для получения плодово-ягодной продукции, технического и лекарственного сырья, а также для озеленения и декоративного оформления территории.

Участки земли, занятые постоянными культурами (сады, виноградники и т. п.), составляют самостоятельный, весьма ценный вид сельскохозяйственных земель. Как и пахотные, они подвергаются систематическому воздействию и требуют относительно больших вложений труда и средств на единицу площади. На них получают сравнительно большой объем ценной продукции, поэтому наличие данных земель свидетельствует об интенсивном использовании земли. В отличие от пахотных на этих участках выращиваются многолетние древесные и кустарниковые растения, что обусловливает сравнительно значительный период использования земель под данный вид растений. Поскольку здесь произрастают различные виды насаждений, поэтому при учете их подразделяют на виды.

Луговые земли – сельскохозяйственные земли, используемые, преимущественно, для возделывания луговых многолетних трав, а также покрытые естественными луговыми травостоями.

К луговым относятся земли, используемые для сенокошения, выпаса скота, сбора лекарственных трав, меда и т.д., а также по каким-либо причинам неиспользуемые, но пригодные для этих целей. К луговым землям не относятся газоны, пустыри, заросшие сорной растительностью, и другие, не предназначенные и не пригодные для перечисленных целей земли.

В целях организации более эффективного использования луговых земель в процессе землеустройства они могут подразделяться на используемые для выпаса скота и используемые для сенокошения земли. Они имеют важное хозяйственное значение и занимают значительный удельный вес.

Их иногда называют кормовыми землями, поскольку они в меньшей степени претерпели изменения в природном состоянии и используются для обеспечения животноводства кормами.

Виды земель, которые входят в группу сельскохозяйственных, являются наиболее ценными.

Каждый вид земель состоит из отдельных контуров. Под контуром обычно понимается территория, состоящая из однородного вида земель и имеющая замкнутую границу.

Несельскохозяйственные:

- нарушенные земли;

- неиспользуемые земли;

- иные земли.

Нарушенные земли – земли, утратившие свою природно-историческую и хозяйственную ценность в результате вредного антропогенного воздействия и находящиеся в состоянии, исключающем их эффективное использование по основному целевому назначению.

Они дифференцируются на подвиды по причинам и способам нарушения (которые предопределяют возможные пути рекультивации): нарушенные при разработке месторождений полезных ископаемых и их переработке; при торфоразработках и добыче сапропелей; при ведении строительных работ.

Неиспользуемые земли – земли, не используемые в хозяйственной и иной деятельности.

К неиспользуемым относятся земли, которые в результате природных (и антропогенных) процессов находятся в состоянии, не пригодном для их хозяйственного использования: пески, лишенные растительности; овраги и промоины; выгоревшие торфяники; бывшие сельскохозяйственные земли, загрязненные радионуклидами, пустыри и прочие неиспользуемые земли.

Иные земли – земли, не отнесенные ни к каким, указанным ранее видам земель.

Каждый вид земель состоит из отдельных контуров. Под контуром обычно понимается территория, состоящая из однородного вида земель и имеющая замкнутую внешнюю границу. Как показатель он характеризуется размером и имеет определенное хозяйственное значение. Чем больше контуры по площади, тем удобнее они для использования техники. Мелкоконтурность создает неудобства в использовании земельных участков и вызывает дополнительные затраты на обработку земли и уборку урожая. Поэтому для более полной характеристики землепользования и вида земель необходимы сведения об их контурности. Суммирование площадей  отдельных контуров позволяет определить площади вида земель. Поэтому контур объективно выступает в качестве первичного учетного элемента и является единицей счета при земельном учете. Эту роль он выполняет при учете не только размеров, но и качества земель.

Земельный фонд РБ состоит из землепользований. Землепользование – это земельный участок, предоставленный в пользование, владение, собственность либо аренду, для конкретных целей, имеющий фиксированную площадь, местоположение, точные границы и правовой статус, установленный земельным законодательством на основе документов, удостоверяющих право на землю.

Пользование землей может быть постоянным и временным. Постоянным признается пользование без заранее оговоренного срока. Временное пользование может быть краткосрочным (до 3 лет) и долгосрочным (3–10 лет). В пользование земля предоставляется сельскохозяйственным, лесохозяйственным, промышленным, транспортным и другим предприятиям и учреждениям, подсобным хозяйствам несельскохозяйственных организаций, а также для ведения огородничества, сенокошения и выпаса скота.

Основными землевладельцами являются граждане РБ, которым земельные участки предоставлены для:

строительства и обслуживания жилого дома;

ведения личного подсобного хозяйства;

ведения фермерского хозяйства;

коллективного садоводства;

дачного строительства.

В сельскохозяйственном производстве функционирует ряд средств производства, неразрывно связанных с землей, к числу которых относятся производственные, жилые и иные здания и сооружения, каналы, дороги. Указанные средства имеют ту особенность, что: во-первых, они фиксируются в процессе  сельскохозяйственного производства, только будучи неразрывно связанными с определенными участками земли; во-вторых, они представляют затраты, фиксируемые на земле на сравнительно продолжительный срок. Земельные участки, связанные с этими средствами производства, составляют отдельную группу. Такого рода земельные участки функционируют и в других отраслях материального производства. Поэтому они учитываются в составе не только сельскохозяйственных, но и других землепользовании.

В отдельную группу выделяют также земли, в форме которых земля выступает только как предмет труда. К ним относятся места добычи для нужд сельскохозяйственного производства торфа, песка, глины, камня и т. п. Они играют относительно меньшую роль в сельском хозяйстве. Однако для нормального функционирования сельскохозяйственного производства они необходимы. Эта группа видов земель имеется и в составе несельскохозяйственных землепользовании.

2. Понятие межхозяйственного землеустройства, его цели и задачи

Межхозяйственное землеустройство – один из видов землеустройства, посредством которого организуют использование и охрану земельных ресурсов.

В отличие от внутрихозяйственного межхозяйственное землеустройство, как правило, затрагивает несколько землепользований и распространяется на земли всех отраслей народного хозяйства. Его объектами являются хозяйства и их системы, административные районы, населенные пункты, осваиваемые территории, земельные фонды и т.д.

Понятие «межхозяйственное землеустройство» формировалось постепенно по мере возникновения потребностей в нем общества и производства. Прежде существовало понятие «межевание», суть которого формулировалось так: «Государственное межевание представляет из себя совокупность технических и юридических действий, направленных к материальному и документальному укреплению границ земельной собственности и определению внутри них количества земли» [6].

Современная трактовка понятия «межхозяйственное землеустройство» включает [5]:

условно выделяемый по объектному признаку вид землеустройства, объектом или результатом которого являются два и более земельных участка (землепользования);

совокупность землеустроительных мероприятий, затрагивающих интересы двух и более землепользователей (собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков);

совокупность землеустроительных мероприятий по формированию, совершенствованию и перераспределению земельных участков (землепользований).

В общем случае эти мероприятия могут включать разработку соответствующих схем и проектов межхозяйственного землеустройства, оформление материалов по изъятию и предоставлению (отводу) земельных участков, передаче их в собственность, установлению (восстановлению) и закреплению границ этих объектов землеустройства и др.

Таким образом, определение межхозяйственного землеустройства можно сформулировать как систему государственных мероприятий (социально-экономических, правовых и технических) по организации использования и охраны земли в народном хозяйстве, его отраслях, регулированию землепользования путем образования новых, упорядочения и изменения земельных участков хозяйств, земельных фондов, отвода их в натуре, по установлению границ административно-территориальных образований и особо охраняемых территорий  [2].

Посредством этого вида землеустройства распределяют и перераспределяют землю между отраслями народного хозяйства, категориями земельного фонда, юридическими лицами и гражданами; создают исходную территориальную основу для функционирования производства; обеспечивают выполнение требований земельного законодательства; устанавливают точные границы землепользований; осуществляют регулирование землепользования.

Межхозяйственное землеустройство позволяет регулировать землепользования, воздействуя на характер использования и распределение земель между собственниками, землевладельцами и землепользователями с целью реализации земельной политики государства и повышения эффективности использования земель на основе земельного законодательства.

В результате проведения межхозяйственного землеустройства возникают или изменяются права на определенные участки земли, происходит организация землепользования в целом с определенным составом земель, размещение его на территории, установление его площади и установление границ.

Экономическая сущность межхозяйственного землеустройства заключается в соответствии всех создаваемых форм и элементов организации территории (площадь, структура земель, конфигурация, размещение, границы) потребностям землеустраиваемого объекта, организации производства, экономической эффективности его развития и использования им земли.

При межхозяйственном землеустройстве организаций устанавливается целевое назначение земель, их категория, обеспеченность объекта проектирования земельными участками, целесообразность размещения его на рассматриваемой территории. Вместе с тем размещают и другие средства производства, связанные с землей (недвижимость), т.е. осуществляют пространственную организацию средств производства, функционирующих на земле вместе с ней. Правильное размещение и формирование землепользований оказывает особенно большое влияние на сельскохозяйственное производство, его эффективность, внутрихозяйственную организацию территории, охрану земельных ресурсов и окружающей среды.

Организуемое землепользование должно соответствовать параметрам предприятия, его производства, при которых оно функционирует наиболее успешно.

Организация землепользования – это система землеустроительных действий, включающая образование, реорганизацию, упорядочение землепользований и отвод земель в натуре.

Образование землепользования – это создание соответствующего земельного участка нового хозяйства или предприятия.

Реорганизация землепользований – значительные изменения площадей, конфигурации, размещения и числа хозяйств.

Землепользование должно быть устойчивым и рациональным. Устойчивость землепользование – это сохранение его площади и неизменных границ в течение длительного времени, объективно обусловленного отсутствия причин, вызывающих необходимость внесения изменений путем проведения межхозяйственного землеустройства. Рациональным считается землепользование, которое по своим параметрам (площадь, структура земель, границы и др.) и размещению обеспечивает наибольшую эффективность использования и охраны земли, организацию производства и решение социальных задач хозяйства.

При проведении межхозяйственного землеустройства преследуются две цели:

организация рационального использования и охрана земли;

территориальное организация производства, т.е. размещение на территории с учетом ее свойств производительных сил – производственных объектов и трудовых ресурсов.

Основными задачами данного вида землеустройства являются:

создание равных территориальных условий для развития всех форм хозяйствования на земле;

формирование и совершенствование рациональной системы землепользований;

обеспечение обоснованности, точности, бесспорности обозначения на местности границ, установленных при землеустройстве;

создание территориальных условий для рациональной организации сельскохозяйственного производства;

подготовка данных для установления размера земельного налога, арендной платы за землю, возмещения потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель;

разработка предложений по установлению режима и условий использования земель, обременений и сервитутов на земельные участки, предоставленные в собственность, владение, пользование или аренду;

разработка мероприятий, направленных на улучшение и восстановление почвенного плодородия, защиту от эрозии, рекультивацию;

обоснование направлений и перспектив мелиорации земель.

На решение задач межхозяйственного землеустройства оказывают влияние различные природные, экономические, социальные и др. факторы: сельскохозяйственная освоенность территории, расположение и структура земель, расселение, наличие коммуникаций, инфраструктура и т.д. Они определяют возможности образования новых землепользований различного назначения, влияют на их площадь и размещение, отражаются на содержании и способах проведения межхозяйственного землеустройства.

Землеустроительные действия при данном виде землеустройства связаны с правовыми мероприятиями, основными из которых являются следующие:

изъятие земель – прекращение в установленном порядке права использования конкретного земельного участка;

предоставление земель – передача земельного участка в собственность, владение, пользование и аренду гражданину или юридическому лицу;

отвод земель – землеустроительные действия по установлению в натуре границ земельного участка, предоставленного в собственность, владение, пользование.

Межхозяйственное землеустройство проводится по решению соответствующих государственных органов, инициативе сельскохозяйственных органов или ходатайству землепользователей. Проект оставляется при участии заинтересованных сторон.

3. Разновидности и типы межхозяйственного землеустройства

Межхозяйственное землеустройство делится на две разновидности:

организация и упорядочение землепользований сельскохозяйственного назначения;

образование и изменение несельскохозяйственных землепользований.

В практике землеустройства это деление имеет принципиальное и решающее значение: в состав сельскохозяйственных и несельскохозяйственных землепользований должны входить разные по качеству земли. В первом случае это земли, обладающие почвенным плодородием, во втором – наоборот. Таким образом, в основу разделения межхозяйственного землеустройства на виды положены отличия в целевом назначении основных частей единого государственного земельного фонда, в использовании земли как средства производства в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства.

В соответствии с действующим законодательством и производственным опытом к межхозяйственному землеустройству относятся следующие основные землеустроительные действия:

образование землепользований сельскохозяйственных предприятия;

упорядочение существующих сельскохозяйственных землепользований;

образование землепользований несельскохозяйственного назначения;

создание специальных земельных фондов;

перераспределение земель сельскохозяйственных предприятий при их реорганизации;

установление и изменение городской и поселковой черты;

установление границ сельских населенных пунктов;

обоснование размещения и установление границ особо охраняемых территорий;

установление (восстановление) на местности границ административно-территориальных образований.

Каждому из этих действий соответствует определенный тип межхозяйственного землеустройства.

4. Факторы и принципы межхозяйственного землеустройства

Межхозяйственное землеустройство проводится только тогда, когда в нем возникает действительная необходимость, имеются объективные причины и никакие другие мероприятия не дадут нужного результата.

Главными факторами проведения межхозяйственного землеустройства, действующими на всех категориях земель, служат:

необходимость организации нового хозяйства, для деятельности которого требуется земельный участок, т.е. образование нового землепользования;

создание специального земельного фонда;

установление новых границ территориальных образований.

На землях сельскохозяйственного назначения, кроме выше указанных, действуют следующие факторы:

необходимость устранения недостатков в размещении землепользований и их границ;

несоответствие существующего размера и структуры земель хозяйства потребностям производства и условиям рационального использования земель;

изменение условий производства в хозяйстве (специализации, размеров отраслей, характера использования земель), ведущее к возникновению несоответствия между параметрами землепользования и производства;

необходимость улучшения социальных условий;

требования охраны земли, других ресурсов и окружающей среды.

Внесение изменений в существующие землепользования и образование новых посредством межхозяйственного землеустройства должны быть обоснованными в экономическом, экологическом и других отношениях и проводиться в соответствии со следующими принципами землеустройства:

строгое соблюдение земельного законодательства, укрепление землепользования, его устойчивости;

обеспечение полного, научно обоснованного, рационального и эффективного использования земель, приоритет сельскохозяйственного землепользования;

создание территориальных условий для успешного выполнения всеми землепользователями их задач, повышения эффективности общественного производства и социального развития хозяйств;

создание условий для последующей правильной внутрихозяйственной организации территории сельскохозяйственных предприятий и планировки несельскохозяйственных территорий;

обеспечение охраны земли и других природных ресурсов.

5. Формирование фонда перераспределения земель

Фонд перераспределения земель формируется в целях планирования землепользования преимущественно из сельскохозяйственных земель, которые при изменении их целевого назначения могут использоваться более эффективно, и в порядке землеустройства в каждом районе районными исполнительными комитетами по предложению территориальных органов Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

Он используется, в первую очередь,  для целей:

создания и развития сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств;

развития населенных пунктов;

обеспечения граждан земельными участками для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства и дачного строительства;

предоставления организациям, ведущим лесное хозяйство;

размещения объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Земли фонда перераспределения используются прежними землепользователями до их изъятия и предоставления новым в соответствии с законодательством об охране и использовании земель.

Законом Республики Беларусь « О праве собственности на землю» указано, что данный фонд должен составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных земель, а плодородие выделенных земель не должно быть ниже среднего значения по хозяйству.

В первую очередь у сельскохозяйственных организаций подлежат изъятию неиспользуемые и нерационально используемые земли, которые не вовлечены в сельскохозяйственный оборот, выбыли из него или используются недостаточно эффективно с нарушением природоохранных требований из-за низкой трудообеспеченности, отсутствия необходимых денежно-материальных ресурсов или бесхозяйственности. При этом площади ежегодно изымаемых нерационально используемых земель должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы после их изъятия сельскохозяйственные организации могли на оставшихся землях вести производство эффективно без сокращения объемов основной продукции.

К землям, используемым не по целевому назначению, относятся участки, на которых самовольно изменен вид хозяйственной деятельности, используемые не в тех целях, для которых они предоставлены.

К неэффективно используемым землям относятся:

сельскохозяйственные земли всех категорий, на которых фактический уровень урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности естественных луговых земель за последние пять лет ниже нормативного, установленного по кадастровой оценке, на 20 %, а также высокопродуктивные сельскохозяйственные земли, используемые в качестве менее ценных;

земли, на которых в результате неправильной хозяйственной деятельности, несоблюдения установленного проектами землеустройства режима и условий использования происходит снижение плодородия и ухудшение других свойств, уничтожение плодородного слоя, загрязнение отходами производства, химическими веществами, ухудшение экологической обстановки (развитие эрозионных процессов, уплотнение, переувлажнение и т.д.);

мелиоративный земельный фонд, предусмотренный к сельскохозяйственному освоению схемами и проектами землеустройства, материалами инвентаризации земель;

пригодные для сельскохозяйственного использования земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения;

земли лесного фонда или непокрытые лесом и кустарником, занятые малоценными лесными породами и пригодные по почвенным и другим условиям для сельскохозяйственного освоения.

К выбывшим из оборота или переведенным в менее ценные виды земель относятся:

сельскохозяйственные земли, неиспользуемые в сельскохозяйственном производстве вследствие их зарастания лесом и кустарником, заболачивания, подтопления, развития процессов эрозии почв и других причин, если полное или частичное восстановление их технически и экономически невозможно;

земли, предоставленные для сельскохозяйственного производства, но не используемые в течение 1 года, за исключением периодов стихийных бедствий;

земли, предоставленные для несельскохозяйственного производства, если в течение 2 лет не осуществлено их целевое освоение.

При этом проводится анализ использования земель по продуктивности путем сопоставления нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и луговых земель, рассчитанной по данным экономической оценки земель, с соответствующими фактическими показателями за последние 5 лет, исключая резко аномальные по урожайности годы.

В настоящее время в различных хозяйствах республики, районах и областях сложилась неравномерная нагрузка продуктивных земель на одного жителя. Поэтому в целях создания равных условий может рассчитываться так называемый коэффициент резервирования, представляющий собой отношение землеобеспеченности одного жителя в хозяйстве к землеобеспеченности в среднем по району. Умножив среднерайонный процент выделения земель на полученный коэффициент резервирования, можно получить размер фонда перераспределения земель в конкретной сельскохозяйственной организации в процентах. Кроме того, при установлении его размера учитываются плотность поголовья скота на единицу площади, территориальное расположение земельных массивов хозяйств относительно крупных городов, а также продуктивность земель.

Размещение фонда перераспределения земель на территории сельскохозяйственной организации производится с учетом результатов агроэкологического зонирования, рекомендуемого режима использования земель выделенных зон, расположения населенных пунктов и животноводческих ферм, обустроенности территории, контурности сельскохозяйственных земель и т.д., а также следующих принципов:

1. При выделении земель различных форм собственности необходимо исходить из интересов развития всех отраслей народного хозяйства, создавать условия для внедрения в сельскохозяйственное производство рыночных отношений.

2. Выдержать требования организации рационального природопользования и улучшения экологического состояния землепользования.

3. Средний уровень плодородия почв фонда должен быть не ниже аналогичного значения в данной сельскохозяйственной организации.

4. Формировать фонд целесообразно крупными массивами компактной формы, не создавая мелкоконтурности, вклиниваний, чересполосицы инее расчленяя массивы земель в их центральной части.

5. Необходимо учитывать территориальное расположение животноводческих ферм и комплексов, размеры и размещение населенных пунктов, линейных элементов инфраструктуры, расчленность и контурность земель.

6. Не ухудшать условия обеспеченности луговыми землями скота, находящегося в личной собственности граждан, проживающих в населенных пунктах.

При этом необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, развития индивидуального строительства в первую очередь следует выделять земельные массивы возле населенных пунктов, при которых не размещено общественное поголовье скота или имеются небольшие животноводческие фермы;

- площадь земель должна позволять создание двух и более крестьянских (фермерских) хозяйств;

- в массивы, предназначенные для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, должны включаться все продуктивные земли, расположенные рядом территориально, независимо от их качества;

- земельные массивы крестьянских (фермерских) хозяйств должны быть представлены возможно меньшим количеством контуров и не разделяться труднопреодолимыми препятствиями;

- границы земельных массивов крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих товариществ должны по возможности совмещаться с естественными и искусственными рубежами. При этом следует учитывать интересы местного населения и организаций (доступность к водным источникам, лесными массивы, переезды к дорогам общего пользования и т.д.), а также требования охраны окружающей среды;

- земельные массивы  крестьянских (фермерских) хозяйств по возможности должны примыкать к усадебной части надела или находиться в пределах пешеходной доступности (2 км) и иметь с ним удобную транспортную связь. Для обеспечения нового производственного строительства должны быть места, пригодные для возведения капитальных построек согласно СНиП и создания источников водоснабжения;

- размещение земель для коллективных садов должно обеспечить минимальные затраты времени на проезд к участку и обратно, что создает условия для нормальной работы и отдыха, более интенсивного использования выделяемых земель. По своим свойствам (плодородие почв, мелиоративное и культуртехническое состояние) отводимые земли должны обеспечить минимальные затраты садоводов на их освоение и организацию инженерной инфраструктуры.

При решении вопроса формирования фонда перераспределения земель необходимо учитывать, что сельскохозяйственная организация представляет собой единый комплекс, в который входят сельскохозяйственные земли, хозяйственные центры, животноводческие фермы, инженерные коммуникации и др. Эти компоненты комплекса функционально и пространственно взаимосвязаны, поэтому при образовании новых землепользований и соответствующем сокращении площади данного хозяйства, важно сохранить целостность комплекса.

ТЕМА: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

- Понятие и общая характеристика производственного процесса

межхозяйственного землеустройства

Процесс межхозяйственного землеустройства представляет собой установленный нормативными актами порядок или последовательность землеустроительных действий или работ. Производственный процесс имеет две стороны: технологическую и правовую. В технологическом отношении – это наиболее целесообразный порядок выполнения технических, экономических и организационных действий. В правовом отношении производственный процесс межхозяйственного землеустройства предполагает выполнение необходимых правовых действий. Соблюдение производственного процесса позволяет наиболее правильно выполнить землеустроительные действия, а также обеспечить соблюдение законных прав и интересов всех участников землеустройства.

К числу нормативных актов и инструкций, регламентирующих производственный процесс межхозяйственного землеустройства, относятся:

Кодекс Республики Беларусь о земле;

Положение «О порядке изъятия и предоставления земельных участков», утвержденное Указом Президента Республики Беларусь № 667 от 27 декабря 2007 г. «Об изъятии и предоставлении земельных участков»;

инструкция по установлению, восстановлению и закреплению границ земельных участков (утверждена Государственным комитетом по имуществу РБ , 2006 г. с изменениями и дополнениями 2007 г.).

Межхозяйственное землеустройство проводится по решению государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или ходатайству собственников, землевладельцев или пользователей земли, арендаторов, а также по инициативе землеустроительных органов и при участии заинтересованных граждан и юридических лиц.

Для целей межхозяйственного землеустройства изъятие и предоставление земельных участков осуществляется:

районными исполнительными комитетами – из земель в границах районов для целей, связанных с ведением лесного, сельского, подсобного сельского хозяйства, традиционных народных промыслов, коллективного садоводства, дачного строительства, а также из земель городов районного подчинения, сельских населенных пунктов, поселков городского типа, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, за исключением земель, решение по которым принимается сельскими, поселковыми исполнительными комитетами;

Минским городским исполнительным комитетом и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами – соответственно из земель г. Минска и городов областного подчинения;

областными исполнительными комитетами – из земель в границах области, за исключением земель, решение по которым принимается Минским городским, городскими (городов областного подчинения), районными, сельскими, поселковыми исполнительными комитетами;

администрациями свободных экономических зон – резидентам соответствующих свободных экономических зон в границах данных зон (если это право делегировано соответствующими областными, Минским городским и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами).

Одновременно с принятием решения об изъятии и предоставлении земельных участков областные, Минский городской, городские (городов областного подчинения), районные исполнительные комитеты, администрации свободных экономических зон в соответствии с их компетенцией по изъятию и предоставлению земельных участков при необходимости осуществляют перевод земельных участков из одних категорий в другие.

Изъятие и предоставление земельных участков из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных земель лесного фонда для целей, не связанных с назначением этих земель, а также перевод таких земель в иные категории и виды производятся областными и Минским городским исполнительными комитетами и допускаются:

- для размещения объектов недвижимого имущества в случаях, когда такое размещение предусмотрено решениями Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, государственными программами, утвержденными Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, градостроительными проектами, генеральными планами городов, иных населенных пунктов и (или) градостроительными проектами детального планирования – в населенных пунктах, схемами землеустройства районов, проектами внутрихозяйственного землеустройства с учетом государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, схем комплексной территориальной организации областей – вне населенных пунктов;

- для размещения объектов недвижимого имущества в исключительных случаях, когда отсутствует возможность размещения таких объектов на земельных участках из иных категорий и видов земель;

- в иных случаях, предусмотренных законами или решениями Президента Республики Беларусь.

При этом принятие областными, Минским городским исполнительными комитетами решений о размещении объектов недвижимого имущества несельскохозяйственного и нелесохозяйственного назначения, связанных с изъятием и предоставлением земельный участков сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных земель лесного фонда, допускается только при невозможности размещения этих объектов на земельных участках несельскохозяйственного назначения, или непригодных для ведения сельского хозяйства, или на сельскохозяйственных землях худшего качества, а также на землях, не покрытых лесом либо занятых малоценной древесно-кустарниковой растительностью, в случае предоставления земельного участка из земель лесного фонда.

Земельные участки предоставляются в установленном порядке по результатам аукционов:

на право заключения договоров аренды земельных участков – в аренду гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;

с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) – в аренду индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;

по продаже земельных участков в частную собственность – в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов (за исключением случаев, когда земельные участки находятся в пользовании, пожизненном наследуемом владении этих граждан или на праве аренды, но с расположенными на них жилыми домами, принадлежащими гражданам на праве собственности), а также негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Без проведения аукциона на право заключения договоров аренды, аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и аукциона по продаже земельных участков в частную собственность земельные участки предоставляются на вещных правах в соответствии с законодательными актами в области охраны и использования земель:

государственным органам, иным государственным организациям (за исключением предоставления земельных участков для строительства автозаправочных станций);

сельскохозяйственным организациям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, иным организациям – для ведения сельского, подсобного сельского хозяйства;

научным организациям, учреждениям образования – для исследовательских или учебных целей в области сельского либо лесного хозяйства;

государственным лесохозяйственным учреждениям, организациям местных исполнительных и распорядительных органов, в компетенцию которых входит ведение лесопаркового хозяйства, – для ведения лесного хозяйства;

религиозным организациям, иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для строительства культовых строений и мест погребения;

гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающим в населенных пунктах и работающим в этих населенных пунктах или на территории районов, в которых находятся такие населенные пункты, – для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в данных населенных пунктах;

гаражным (гаражно-строительным) кооперативам и кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок, – для строительства и эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для хранения транспортных средств граждан Республики Беларусь – членов таких кооперативов;

гражданам Республики Беларусь – для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, традиционных народных промыслов, огородничества, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, а также отдельным категориям граждан Республики Беларусь в соответствии с законодательством – для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей;

садоводческим товариществам, гражданам Республики Беларусь – для ведения коллективного садоводства;

гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, если по условиям отвода земельного участка требуется предоставление им другого земельного участка взамен изымаемого (в том числе взамен намеченного к изъятию и предоставлению этим лицам);

гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам − для оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании капитальные строения (здания, сооружения);

гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, получившим в установленном законодательством порядке до 2 мая 2006 г. разрешения сельских, поселковых, городских, районных исполнительных комитетов на проведение проектно-изыскательских работ для строительства в г. Минске, областных центрах и пригородных зонах этих городов капитальных строений (зданий, сооружений), если проведение аукционов на эту дату не предусмотрено законами или решениями Президента Республики Беларусь;

гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, получившим в установленном законодательством порядке до 1 января 2008 г. разрешения сельских, поселковых, городских, районных исполнительных комитетов на проведение проектно-изыскательских работ для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на территории, не указанной в абзаце тринадцатом части первой настоящего пункта, если проведение аукционов на эту дату не предусмотрено законами или решениями Президента Республики Беларусь;

резидентам свободных экономических зон – для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества в этих зонах;

при необходимости занятия дополнительного земельного участка,  если при проведении реконструкции существующего объекта без изменения его функционального назначения либо в ходе выполнения проектно-изыскательских работ выяснилось, что для строительства объекта требуется земельный участок большего размера;

при приобретении не завершенных строительством, незаконсервированных капитальных строений (кроме не завершенных строительством жилых домов и жилых помещений), решение об отчуждении которых принято Президентом Республики Беларусь;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям − для размещения объекта недвижимого имущества на территории Республики Беларусь, если строительство такого объекта и конкретное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель определены решением Президента Республики Беларусь либо государственной программой, утвержденной Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь;

по решению Президента Республики Беларусь в иных случаях.

Если иное не предусмотрено законами, правовыми актами Президента Республики Беларусь, областные, Минский городской исполнительные комитеты определяют вещные права на земельные участки, предоставляемые данными исполнительными комитетами без проведения аукциона гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества.

В связи с тем, что основные действия по межхозяйственному землеустройству затрагивают, как правило, группу хозяйств и осуществляются преимущественно в границах административных районов, межхозяйственное землеустройство проводят в единой технологической и информационной связи с предпроектными разработками – схемами землеустройства административных районов.

В современных условиях в схему землеустройства района на основании изучения состояния его земельного фонда, землевладений и землепользований, потребностей в земле могут быть включены следующие вопросы, относящиеся к межхозяйственному землеустройству:

- выявление резервов земель;

- предложения по перераспределению земельного фонда;

- размещение объектов районного агропромышленного комплекса и его инфраструктуры;

- организация территории района: выделение специальных земельных фондов, упорядочение землевладений и землепользований, выделение массивов земель для размещения крестьянских (фермерских) хозяйств, коллективных садов и других объектов;

- уточнение границ городских и сельских поселений;

- уточнение и установление границ особо охраняемых территорий и т.д.

Схема землеустройства района и разработанные в соответствии с ней показатели служат основой при подготовке задания на составление проектов межхозяйственного землеустройства.

Производственный процесс межхозяйственного землеустройства включает следующие стадии:

1. подготовительные работы (включая предварительное согласование места размещения земельного участка);

2. разработку и обоснование проекта;

3. рассмотрение и утверждение проекта;

4. перенесение проекта в натуру;

5. оформление и выдачу землеустроительных материалов и документов, удостоверяющих  права на землю (государственная регистрация создания земельного участка и возникновения права на него);

6. осуществление проекта межхозяйственного землеустройства, авторский надзор за выполнением проекта собственниками земли, землевладельцами, землепользователями и арендаторами.

Некоторые стадии могут объединяться в этапы. Существует три таких этапа: первый объединяет первые три стадии, второй – перенесение проекта в натуру (четвертая стадия), третий – пятая и шестая стадии производственного процесса.

По величине территории, числу затрагиваемых землепользований, характеру решаемых задач и их содержанию производственный процесс межхозяйственного землеустройства может быть различной степени сложности.

- Подготовительные работы при межхозяйственном землеустройстве

Заинтересованное в предоставлении земельного участка лицо обращается в местный исполнительный комитет по месту нахождения испрашиваемого земельного участка с заявлением о предоставлении этого участка.

В заявлении указываются:

цель, для которой испрашивается земельный участок;

вещное право на испрашиваемый земельный участок;

характеристика объекта строительства, включающая его функциональное назначение и ориентировочные размеры;

намечаемое место размещения земельного участка и его примерная площадь.

объем планируемых инвестиций и источники финансирования строительства объекта;

К заявлению прилагаются копии устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ с указанием его банковских реквизитов, или копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, или копии документов, содержащие идентификационные сведения о гражданине, испрашивающем земельный участок.

Местный исполнительный комитет рассматривает это заявление и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, поручает организации по землеустройству подготовить земельно-кадастровую документацию, необходимую для работы комиссии, и одновременно сообщает заинтересованному лицу о результатах рассмотрения его заявления.

Подготовка земельно-кадастровой документации осуществляется организацией по землеустройству на основании договора подряда, заключаемого данной организацией с заинтересованным лицом, за счет средств этого лица.

Варианты места размещения земельного участка намечаются организацией по землеустройству с участием заинтересованного лица в процессе проведения подготовительных работ .

Для составления, обоснования и оформления проекта межхозяйственного землеустройства проводят подготовительные работы в необходимом и достаточном объеме,  соответствующем задачам данного землеустройства и характеру объекта проектирования.

В процессе подготовительных работ нужно решить следующие задачи:

1. установить состав участников землеустройства. К ним относят собственников земли, землевладельцев, землепользователей, организации и учреждения, интересы которых затрагивает землеустройство;

2. собрать, подготовить и изучить все необходимые для землеустройства материалы, сведения, данные: правовые, планово-картографические, земельно-кадастровые, земельно-оценочные, обследовательские, экономические, предпроектные, проектные, а также составить план работ;

3. изучить  основания и необходимость проведения землеустройства, состояние территории землепользований и фондов земель (выявить недостатки землепользований и возможности их устранения, установить пути и способы рационального использования и охраны земель);

4. выявить и изучить землеустроительные пожелания заинтересованных сторон, выработать компромиссные проектные предложения;

5. подготовить и утвердить задание на проектирование.

Подготовительные работы состоят из камеральной землеустроительной подготовки и полевого землеустроительного обследования.

Камеральную землеустроительную подготовку выполняют до выезда на объект проектирования. Начинают ее с установления участников землеустройства и хозяйств, на территории которых будут производиться землеустроительные работы. Это определит территорию, на которую потребуются планово-картографические материалы.

По объектам проектирования подбирают и изучают необходимые материалы, состав которых может быть следующим:

- планово-картографические материалы и данные вычисления площадей контуров видов земель;

- материалы обследований и изысканий: почвенных, геоботанических и иных;

- материалы государственного земельного учета количества, оценки продуктивности, качественного состояния и инвентаризации земель;

- сведения об урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных за последние 3 – 5 лет, а также перспективы развития существующих и образуемых хозяйств;

- схемы и проекты землеустройства, мелиорации, строительства дорог, планировки и застройки населенных мест и производственных центров;

- материалы об установлении границ прибрежных полос, водоохранных зон и других охраняемых территорий, сведения о режиме использования в них земель;

- сведения об установлении границ сельских населенных мест;

- данные о наличии и размещении специального фонда земель.

При образовании землепользований несельскохозяйственного назначения необходимо заключение Департамента «Беларусгеологии» о наличии на участке полезных ископаемых.

Масштабы используемых планово-картографических материалов устанавливают в зависимости от охватываемой проектом площади, характера и содержания землеустройства, размеров землепользования, зоны размещения объекта и других условий.

Планово-картографические материалы должны быть не только достаточно детальными и точными, но и удобными для работы, не громоздкими (чаще всего М 1:10000 или М 1:25000).

Полевое землеустроительное обследование проводят на территории объекта проектирования.

При обследовании в натуре:

1. определяют сохранность межевых знаков;

2. устанавливают наличие, состояние, возможности дальнейшего использования животноводческих построек, мастерских, складов, гаражей и других производственных построек, а также подсобных предприятий;

3. определяют местоположение земельных массивов, намечаемых для размещения проектируемых землепользований относительно охраняемых территорий и существующих хозяйств;

4. выявляют участки эродированных земель;

5. устанавливают наличие и состояние противоэрозионных гидротехнических сооружений, лесных полос и других защитных насаждений;

6. выявляют участки пригодные для освоения под сельскохозяйственные земли после их улучшения;

7. обследуют мелиоративные сооружения, дорожную сеть, связывающую проектную территорию с дорогами общего пользования; источники водоснабжения, их состояние и потребность в строительстве новых;

8. определяют экологическое состояние земель (близость к загрязненным объектам – автодорогам, промышленным предприятиям и т.д.);

9. выбирают места и участки для размещения усадеб (при необходимости).

Обследование проводится специалистами проектного института по землеустройству (Гипрозем) и представителями хозяйств, районных служб.

По результатам полевого обследования устанавливают пожелания и предложения заинтересованных сторон в отношении проектных решений.

На основании проделанной работы исполнители вместе с заказчиком разрабатывают задание на проектирование.

Содержание задания зависит от вида проекта межхозяйственного землеустройства. Оно должно быть кратким, не перегруженным экономическими показателями и другой информацией. В то же время оно должно содержать все основополагающие требования по составу и исходным данным проекта. Задание согласовывают с заинтересованными сторонами. Его утверждает заказчик.

Примерная форма и содержание задания на составление проекта следующие.

Титульный лист: кто утвердил задание; название проекта; с кем согласовано — лица и организации. Их подписи и печати; дата, печать.

Содержание  задания:

основание для проектирования;

заказчик и проектировщик;

задачи проектирования (цель землеустройства, местоположение объектов проектирования, их специализация, технико-экономическое обоснование проекта);

исходные данные — размеры хозяйств, расчетная урожайность культур, продуктивность животных и другие экономические показатели деятельности хозяйств;

размещение усадеб;

мероприятия по инженерному оборудованию территории: мелиорация, строительство дорог, водоснабжение, электропередача (объемы);

кооперативные связи (по производству и переработке продукции, совместному использованию техники и т.д.);

природоохранные мероприятия;

состав проекта, масштаб проектного плана, обязательные чертежи, содержание текстовой части, число комплектов проектной документации.

Заключение: подписи (с указанием должностей, печати, даты) представителей заказчика и проектной организации.

На основании землеустроительной документации осуществляется сбор информации о предполагаемом месте размещения земельного участка: состав и качество его земель, ориентировочный размер убытков, которые могут быть причинены землепользователю, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, связанных с изъятием данного участка.

Для выбора места размещения земельного участка местный исполнительный комитет своим решением создает комиссию по выбору места размещения земельного участка.

Без предварительного согласования предоставляются земельные участки:

гражданам Республики Беларусь – для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, строительства (установки) временных индивидуальных гаражей, обслуживания принадлежащих на праве собственности или ином законном основании капитальных строений (зданий, сооружений) в границах сельского населенного пункта и поселка городского типа (при наличии утвержденного генерального плана населенного пункта), города (при наличии градостроительного проекта детального планирования), для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, традиционных народных промыслов, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, а также свободные (незанятые) земельные участки, в том числе с расположенными на них неиспользуемыми объектами недвижимости, подлежащими сносу, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания таких домов в населенных пунктах, либо свободные (незанятые) в дачном кооперативе, садоводческом товариществе;

гражданам Республики Беларусь, проживающим в населенном пункте и имеющим земельные участки во владении, пользовании для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства, предоставленные им до       1 января 1999 г., при условии, что сведения о данных участках внесены в земельно-кадастровую документацию соответствующего местного исполнительного комитета до указанной даты;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям − для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах сельского населенного пункта и поселка городского типа (при наличии утвержденного генерального плана), города (при наличии градостроительного проекта детального планирования) либо незанятые и предназначенные для жилищного строительства в сельском населенном пункте, а также для ведения лесного, сельского, подсобного сельского хозяйства, реконструкции (капитального ремонта) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и строительства объектов (за исключением мест добычи общераспространенных полезных ископаемых открытым способом), необходимых для такой реконструкции (капитального ремонта);

резидентам свободных экономических зон – для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества в границах свободных экономических зон (при наличии утвержденных в установленном порядке генеральных планов этих зон);

Предварительное согласование проводится с учетом градостроительной документации:

районными исполнительными комитетами – при предоставлении земельного участка из земель в границах районов, городов районного подчинения, сельских населенных пунктов, поселков городского типа, дачных кооперативов, садоводческих товариществ;

Минским городским исполнительным комитетом, городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами – соответственно при предоставлении земельного участка из земель г. Минска и земель городов областного подчинения.

В состав комиссии включаются уполномоченные должностные лица областной (Минской городской) землеустроительной и геодезической службы Государственного комитета по имуществу, территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, территориального органа архитектуры и строительства (градостроительства) местного исполнительного комитета, сельского, поселкового исполнительного комитета, организации по землеустройству, представители проектных организаций, которые будут осуществлять работы по проектированию объекта. В состав комиссии могут включаться представители других заинтересованных организаций.

Земельно-кадастровая документация, необходимая для работы комиссии, включает:

- заявление заинтересованного лица и прилагаемые к нему документы в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения;

- письменное согласие (отказ) землепользователя на размещение земельного участка на  его землях и изъятие у него данного участка;

- документы о составе и качестве земель этого участка, ориентировочный размер убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства;

- заключения заинтересованных органов и организаций.

- копию земельно-кадастрового плана (части плана) с нанесенными границами земельного участка.

Результаты работы комиссии оформляются актом выбора места размещения земельного.

В акте выбора места размещения земельного участка должны указываться условия предоставления земельного участка, обоснование наиболее целесообразного места размещения земельного участка, состав и качество земель, наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка, условия снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, ориентировочные размеры убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства (если они имеют место), необходимость проведения почвенных и агрохимических обследований для определения фактического размера потерь сельскохозяйственного производства, оценки воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую среду или окружающей среды на объект, обоснование необходимости размещения объекта, срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее государственной экспертизы, срок направления в организацию по землеустройству генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной документации – архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива, который не может превысить двух лет со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка, условия проведения общественного обсуждения размещения объекта строительства (при необходимости), иные условия выполнения проектно-изыскательских работ.

К акту выбора места размещения земельного участка прилагается копия земельно-кадастрового плана (части плана) с границами выбранного земельного участка, а также земельного участка, который будет улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы.

Землепользователь, из земель которого намечается изъятие земельного участка, при согласовании места размещения этого участка одновременно согласовывает изъятие у него данного участка.

Отказ землепользователя в согласовании места размещения испрашиваемого земельного участка и изъятии у него этого участка не приостанавливает предварительного согласования, а также разработку проекта отвода данного участка.

Утвержденный в установленном порядке акт выбора места размещения земельного участка является основанием для проведения проектно-изыскательских работ.

Земельно-кадастровая документация с утвержденным актом выбора места размещения земельного участка находится в организации по землеустройству для использования ее при разработке проекта его отвода.

Заинтересованное лицо на основании утвержденного акта выбора места размещения земельного участка осуществляет проектно-изыскательские работы.

После проведения проектно-изыскательских работ, согласования в установленном порядке с территориальным органом архитектуры и строительства (градостроительства) генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива заинтересованное лицо обращается в организацию по землеустройству для разработки проекта отвода земельного участка.

3. Составление,  рассмотрение и утверждение проекта

Образование новых землепользований, внесение в них необходимых улучшений и изменений влекут за собой серьезные изменения в существующей организации использования земель. Поэтому проектные решения должны быть тщательно продуманными и научно обоснованными. Обосновывается проект системой технико-экономических и экологических показателей, подтверждающих целесообразность, эффективность и реальность осуществления проектных предложений. Проект межхозяйственного землеустройства должен соответствовать экологическим требованиям, правовым нормам и быть экономически обоснованным.

Разрабатывают и обосновывают проект специалисты землеустроительных организаций на основе специальных инструкций и указаний по межхозяйственному землеустройству.

Для разработки проекта отвода земельного участка необходимы:

материалы предварительного согласования;

копии согласованных в установленном порядке генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива, а также заключений государственной экспертизы;

документы, подтверждающие источники финансирования или заявленных инвестиций для строительства, реконструкции, расширения объекта;

заявления садоводческого товарищества, дачного кооператива о предоставлении им земельных участков для ведения коллективного садоводства, дачного строительства и список учредителей данного товарищества, кооператива.

Организация по землеустройству, осуществляющая разработку проекта отвода земельного участка, согласовывает этот проект с территориальным органом архитектуры и строительства (градостроительства) соответствующего местного исполнительного комитета.

При смене землепользователя, на землях которого согласовывалось место размещения испрашиваемого земельного участка, проект его отвода согласовывается организацией по землеустройству с новым землепользователем, который представляет письменное согласование этого проекта отвода.

При размещении объекта на земельных участках нескольких землепользователей или в пригородных зонах городов организацией по землеустройству изготавливается обзорная схема земельных участков, на которых размещается этот объект, приобщаемая к проекту отвода земельного участка.

Проектная документация состоит из графической (проектного плана и других чертежей) и  текстовой частей. Текстовая часть включает пояснительную записку, технико-экономическое обоснование, правовые документы, экспликации.

Содержание проекта зависит от сложности решаемых задач в проекте межхозяйственного землеустройства. Например, при устранении недостатков в расположении земель сельскохозяйственных предприятий основное целевое назначение в использовании земель не изменяется. При предоставлении земель промышленному предприятию соответствующий участок следует отводить из земель запаса, что не требует изменения других землепользований. В ряде случаев земельный участок промышленному предприятию выделяют из уже используемых земель. Такой отвод влечет за собой изменения их ранее установленного целевого назначения и одновременной реорганизации производства и территории затрагиваемых землеустройством предприятий, как это имеет место, например, при землеустройстве зон водохранилищ крупных гидроэлектростанций.

Каждый проект межхозяйственного землеустройства определяет:

место расположения границ объектов землеустройства, включая границы частей объектов землеустройства, ограниченных в использовании;

возможности использования земель с учетом площади земельного участка, целевого назначения, разрешенного использования;

земель и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

площади объектов землеустройства и (или) их частей, ограниченных в использовании;

иные экономические и качественные характеристики земель, используемые для исчисления земельного налога, арендной платы за землю, правоустанавливающие документы;

экономические показатели, применяемые в ходе осуществления проектов (потери и затраты, упущенная выгода и т. д.);

условия использования снимаемого с этого участка плодородного слоя почвы.

Общим содержанием проекта межхозяйственного землеустройства при организации сельскохозяйственных и несельскохозяйственных землепользований является разработка следующих основных вопросов:

определение площади земельного участка;

размещение участка на территории;

включение в его состав необходимых площадей земель;

размещение границ участка;

подготовка данных для установления размера земельного налога.

Рассматривают и утверждают проект в установленном законом порядке. Проект согласовывают с участниками процесса землеустройства, территориальными органами, осуществляющими различные виды контроля (государственной санитарно-эпидемиологической, ветеринарной службами; органами, осуществляющими охрану природных ресурсов, памятников истории и культуры; органами, регулирующими имущественные отношения, а также архитектуры и строительства, противопожарного надзора, землеустроительными службами и т. п.).

Проекты межхозяйственного землеустройства проходят необходимую государственную экспертизу (экологическую, землеустроительную).

Во всех случаях проекты рассматривают на научно-технических советах проектных организаций (проектных институтов, предприятий) и согласовывают с землеустроительной и геодезической службой данной административной единицы.

Согласованный проект отвода земельного участка с материалами об изъятии и предоставлении земельного участка, и проект решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении этого участка направляются организацией по землеустройству в соответствующую землеустроительную и геодезическую службу.

Землеустроительная и геодезическая служба рассматривает проект его отвода, при необходимости уточняет проект решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении земельного участка и вносит данный проект с такими материалами в местный исполнительный комитет в соответствии с его компетенцией по изъятию и предоставлению земельного участка для принятия необходимого решения.

В решении об изъятии и предоставлении земельного участка должны быть указаны:

землепользователи, из земель которых изымается земельный участок;

площадь земельного участка и виды изымаемых земель;

лица, которым предоставляется земельный участок;

вещное право на земельный участок (с учетом полномочий местного исполнительного комитета);

цель предоставления земельного участка;

размеры убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, подлежащих возмещению, порядок и условия их возмещения, транзитный счет инспекции Министерства по налогам и сборам для перечисления суммы  потерь;

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка;

условия снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, а также порядок возврата и (или) рекультивации земель, предоставленных во временное пользование;

иные условия отвода земельного участка (в том числе срок осуществления государственной регистрации в отношении предоставленного земельного участка, срок и условия занятия (строительства, иного освоения) земельного участка).

Местный исполнительный комитет передает указанные материалы и копию решения соответствующей землеустроительной и геодезической службе для установления границ этого участка на местности и государственной регистрации создания земельного участка и права на него заинтересованному лицу и лицу, из земель которого изымается земельный участок.

4. Перенесение проекта в натуру

Границы предоставленного земельного участка на местности устанавливаются в срок, определенный в договоре подряда на разработку проекта отвода этого участка, заключенного организацией по землеустройству с гражданином, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которому предоставлен земельный участок, за счет средств названных лиц.

Установление границ земельного участка на местности производится в присутствии заинтересованного лица, которому предоставлен этот участок, землепользователя земельного участка, из земель которого изъят данный участок, и при необходимости – смежных землепользователей, оформляется актом об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности и подписывается указанными лицами и представителем организации по землеустройству либо юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы по установлению границ земельного участка на местности, в момент осуществления этих работ.

В случае если при ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности эти стороны отказались подписывать акт, в нем должностным лицом местного исполнительного комитета делается соответствующая отметка. В этом случае местный исполнительный комитет принимает решение о разрешении возникшего земельного спора в порядке, установленном законодательными актами. Работы по установлению границ приостанавливаются со дня совершения отметки об отказе от подписи, и возобновляется со дня принятия решения о разрешении возникшего земельного спора, если оно не было обжаловано.

Переносят проект в натуру в соответствии с техническими требованиями, указаниями и инструкциями по выполнению соответствующих работ.

Перенесение проекта в натуру (отвод земельного участка) состоит в технически точном проложении на местности проектных границ землепользовании и закреплении их межевыми знаками.

Переносят проект в натуру на основе рабочего (разбивочного) чертежа, на котором показывают графически и надписями все элементы, необходимые для действий в полевых условиях: ситуацию для ориентирования на местности; геодезические данные для выполнения измерений углов и длин линий; направление хода — стрелками; места установки межевых знаков.

В лесной зоне проект можно переносить в натуру по отчетливым и точно обозначенным на плане элементам ситуации. В открытой местности прокладывают теодолитные ходы. Каждое землепользование должно быть привязано к пунктам Государственной геодезической сети (триангуляции и полигонометрии) и опорной межевой сети (ОМС) или опорным межевым знакам (ОМЗ).

В зависимости от материала пункты ОМС представляют собой: бетонный пилон, монолит; железную трубу; деревянный столб, пень свежесрубленного хвойного дерева или марки, штыри, болты, закрепленные цементным раствором в основании различных сооружений.

Окапывают пункт ОМС в виде круглого кургана высотой 0,1м, диаметром 2,0 м, глубина канавы 0,3 м, ширина по верху 0,5 м, по низу 0,2 м. Все поворотные точки границы земельного участка, кроме границ, проходящих по «живым урочищам» и линейным сооружениям (заборам, фасадам зданий, элементам дорожной сети и др.), закрепляют межевыми знаками. В качестве межевых знаков используют деревянные колья диаметром 5...7 см, железные трубы и штыри, забитые в грунт на глубину 0,4...0,6м. Окапывают межевые знаки круглой канавой с внутренним диаметром 0,8 м, глубиной 0,2 м и шириной 0,2 м. Межевой знак при установке в грунт ориентируют так, чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена в сторону следующего межевого знака по ходу часовой стрелки.

Суходольные границы, не совмещенные с живыми урочищами, пропахивают в одну борозду глубиной не менее 20 см. На границе одного землепользования должны быть установлены знаки одинакового образца.

Расстояния между межевыми знаками и их месторасположение должны обеспечить взаимную видимость и соответствовать геодезическим нормам. При установлении границ геодезическими способами должна быть обеспечена требуемая точность положения на местности межевых знаков относительно пунктов съемочной геодезической основы.

Пункты ОМС и межевые знаки сдают собственникам, владельцам или пользователям земельных участков по акту на наблюдение за сохранностью. При этом составляют протокол с описанием границ, к которому прилагают их чертеж.

На чертеже границ земельного участка показывают: поворотные точки границ, их номера, меры линий; элементы гидрографической сети (реки, озера) и линейные объекты (дороги, каналы и др.), являющиеся границами участка; границы и кадастровые номера земельных участков других собственников, владельцев и пользователей, расположенных в границах предоставленного участка (посторонние землепользования); границы и номера территорий (зон), на которые установлены ограничения или особый режим использования земель; границы территорий, обремененных правами других физических и юридических лиц по использованию частей участка.

Масштаб чертежа выбирают в зависимости от конфигурации земельного участка и возможности показа поворотных точек границ.

Чертеж в двух экземплярах подписывает должностное лицо районной землеустроительной и геодезической службы, где хранится и подлинник этого документа.

Организация по землеустройству либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполнившие работы по установлению границ земельного участка на местности по договору субподряда, оформляют землеустроительное дело, содержащее материалы по установлению границ земельного участка на местности и документы предварительного согласования места его размещения, а также документы, оформленные на стадии разработки проекта отвода земельного участка и принятия на его основе решения об изъятии и предоставлении данного участка.

Организация по землеустройству передает землеустроительное дело с заявлением о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в организацию по государственной регистрации, а также сообщает заинтересованному лицу о дате и месте получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации.

Право на земельный участок возникает у юридического лица, гражданина или индивидуального предпринимателя с момента государственной регистрации этого права в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и удостоверяется свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.

5. Осуществление проекта

В землеустройстве осуществляют только утвержденный и соответствующий действующему земельному законодательству проект. Его осуществление начинают после отвода земельного участка на местности (перенесения проекта в натуру) и получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него.

Осуществление проекта включает:

1. своевременный переход собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов к использованию предоставленного участка земли и расположенных на нем других объектов недвижимости с учетом целевого назначения и установленных ограничений и обременений;

2. выполнение в намеченные сроки всех предусмотренных проектом мероприятий, таких, как инженерное оборудование территории, мелиорация, строительство и другие в границах землевладения, землепользования и за его пределами;

3. поддержание в натуре сохранности границ и межевых знаков.

Реализация намеченных проектом межхозяйственного землеустройства мероприятий не всегда состоит только в фактическом переходе к разрешенному использованию земельного участка и не всегда может быть выполнена сразу после отвода участка. В сложных случаях, когда межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий проводится на обширных территориях, в условиях мелиорации земель или при размещении несельскохозяйственных землепользований значительной площади, целесообразно составлять план осуществления проекта, с указанием сроков реализации мероприятий, начиная с момента перенесения проекта в натуру.

Важно, чтобы в результате осуществления проекта межхозяйственного землеустройства земля использовалась непрерывно, а хозяйство, предприятие своевременно осуществляло свои функции по производству продукции.

ТЕМА: ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РГАНИЗАЦИЙ

1. Задачи и принципы образования землепользований сельскохозяйственных

организаций

Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий проводят для того, чтобы их размещение, площадь, структура земель были приведены в соответствие с потребностями развития, повышения эффективности производства, а также для организации рационального использования земли как главного средства производства.

Образование и упорядочение сельскохозяйственных землепользований проводится в различных природных (климат, почвы, рельеф, растительность, гидрография и т.д.) и социально-экономических (форма хозяйства, система расселения, состав земель, освоенность территории, удаленность от экономических центров, специализация производства и т.д.) условиях, которые оказывают большое влияние на выбор подхода к решению данных вопросов.

При межхозяйственном землеустройстве имеют значение:

сельскохозяйственная освоенность территории – процент сельскохозяйственных земель в общей площади хозяйства;

компактность расположения продуктивных земель, их расчлененность лесами, реками, овражно-балочными системами, искусственными преградами;

наличие земельных ресурсов, пригодных для освоения;

качество земель и потенциальные возможности повышения их продуктивности;

обеспеченность водой, трудовыми ресурсами, коммуникациями, производственными фондами.

Вопросы межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций (их образование, упорядочение, реорганизация) на территории административного района должны решаться с учетом размещения объектов инфраструктуры агропромышленного комплекса, а также местоположения и границ природоохранных территорий. Кроме того, проект должен основываться на исчерпывающем анализе землепользований хозяйств, расположенных на территории района. Выборочное, изолированное решение этих вопросов не допустимо, так как может затрагивать интересы других землепользователей, землевладельцев и собственников земли.

Новые землепользования сельскохозяйственных предприятий на используемых и вновь осваиваемых землях образуют, в основном, при организации новых, объединении, разделении и реорганизации существующих хозяйств, а также при освоении массивов новых земель.

Земельные массивы, на которых организуют землепользования сельскохозяйственных предприятий, должны обладать определенными качествами по местоположению, площади и компактности, почвам, рельефу, естественной растительности, гидрографическим и другим условиям. Они должны быть

хорошо изучены и обследованы;

пригодны для производства сельскохозяйственной продукции;

достаточно крупные по площади и правильной конфигурации;

удобными для размещения населенных пунктов по строительно-планировочным условиям, условиям водоснабжения, требованиям сохранения экологического равновесия в природе;

обеспечивать наименьшие затраты на создание инфраструктуры (дорог, линий электропередач, связи  и т.д.);

иметь надежную связь с населенными пунктами и дорогами общего пользования.

Землепользования сельскохозяйственных организаций характеризуются следующими параметрами: размещение, площадь, состав и качество земель; конфигурация и компактность территории; расположение по отношению к хозяйственным центрам и другим обособленным частям; границы. Каждая из характеристик является фактором, влияющим на эффективность производства и использование земли в хозяйстве. Изменение их может положительно или отрицательно отразиться на управляемости производства, объеме и себестоимости производимой продукции, размере капиталовложений и ежегодных затрат, продуктивности земель, эрозии почв, социальных условиях. Наилучшее сочетание и величины этих взаимосвязанных параметров создают рациональное землепользование, наиболее приспособленное для эффективного ведения хозяйства, использования и охраны земель.

При определении параметров проекта необходимо руководствоваться следующими принципами:

размещение землепользования должно производиться в соответствии с экономическими и социальными интересами сельскохозяйственного производства конкретного хозяйства с учетом интересов других землепользователей, расположенных на данной территории;

площадь должна быть рациональная, отвечающая специализации сельскохозяйственной организации, размерам производства и зональным условиям;

состав и качество земель устанавливаются в зависимости от специализации хозяйства и задач рационального использования земли;

конфигурация и компактность должны соответствовать потребностям организации производства и территории;

расположение по отношению к хозяйственным центрам и другим объектам должно обеспечивать хорошую связь между внутренними и внешними экономическими объектами:

границы должны быть удобны для внутрихозяйственного землеустройства и позволять правильно использовать и охранять землю.

Соблюдение этих принципов позволит обеспечить организацию устойчивых землепользований, отвечающих условиям успешного развития хозяйства, рационального использования и охраны земель. При этом будут учтены интересы данного предприятия  и общие интересы развития сельского хозяйства на данной территории.

- Содержание проектной задачи образования землепользований

сельскохозяйственных организаций

Образование землепользований сельскохозяйственных организаций – это землеустроительные действия, включающие составление, рассмотрение, утверждение проекта и перенесение его в натуру, в результате которых создается новый земельный участок и оформляются документы, удостоверяющие право на него (свидетельство о регистрации земельного участка и прав на него).  При этом их размещают и формируют как составную часть системы района.

Новым является землепользование вновь организуемого хозяйства, которое ранее не существовало или у которого по необходимости значительно изменены параметры.

Площадь землепользования и размер производства сельскохозяйственной организации взаимосвязаны. Судить о размере хозяйства только по площади нельзя, если неизвестна его специализация. Сопоставлять по площади разные хозяйства можно только в том случае, если они имеют одинаковую специализацию и расположены в зонах с одинаковыми природными условиями.

Размер землепользования влияет не только на возможный размер производимой продукции, но и на транспортные расходы. Важны также компактность и конструкция землепользования. Так, землепользования, одинаковые по площади, но состоящие из разного количества обособленных участков, разные по компактности, будут иметь различные транспортные и другие расходы. Кроме того, затраты, потери, управляемость предприятием зависят от размещения центральной усадьбы на его территории. От того, как при проектировании решаются эти вопросы, в дальнейшем будут зависеть внутрихозяйственная организация территории и организация производства.

Следовательно, необходимо найти оптимальное соотношение между размерами хозяйства по площади и размерами его производства. Можно сформулировать следующие факторы,  влияющие на размер землепользования сельскохозяйственной организации: специализация хозяйства; обеспеченность техническими и трудовыми ресурсами; характер организации производства; расположение населенных пунктов; компактность и контурность массивов; природные условия зоны размещения объекта проектирования и др.

Землепользования сельскохозяйственных организаций находятся в постоянном движении. Изменяются их границы, число, площади, местоположение, формы собственности и хозяйствования. Хозяйства образуются вновь или реорганизуются, в результате земельного оборота их размеры увеличиваются или уменьшаются.

Правильная организация каждого землепользования имеет решающее значение для дальнейшего развития производства. Любые изменения, связанные с образованием новых или упорядочением существующих землепользований сельскохозяйственных организаций, проводят на основе проектов межхозяйственного землеустройства. Узловые вопросы, составляющие содержание проекта называются составными частями. Они взаимосвязаны, но каждая из них представляет собой в определенной степени самостоятельную задачу, решаемую по специальной методике.

Проект образования землепользования сельскохозяйственной организации включает следующие составные части:

1. установление площади землепользования;

2. размещение и формирование его земельного массива;

3. размещение усадьбы нового хозяйства;

4. установление видов и площадей земель по видам в составе землепользования;

5. размещение границ землепользования;

6. определение размера земельного налога;

7. составление схемы внутрихозяйственной организации территории, хозяйства.

Эти составные части разрабатывают одновременно, совместно и взаимосвязано как единую проектную задачу, решаемую от общего к частному.

Проект составляют на основе задания на проектирование, используя материал подготовительных работ, схемы землеустройства района, другие проектные и предпроектные материалы и документы.

- Методика решения задачи образования землепользования

сельскохозяйственного назначения

Определение площади землепользования. В проекте ее устанавливают одновременно с расчетом размеров производства сельскохозяйственного предприятия. Задача проектировщика состоит в том, чтобы на основе контрольных цифр по объемам производства продукции, содержащихся в «Задании на проектирование», или пожеланий руководителя хозяйства разработать модель организации территории производства сельскохозяйственной организации и затем определить размер его землепользования.

Размер землепользования сельскохозяйственной организации зависит от многих условий, основные из которых:

производственное направление (специализация) хозяйства, состав и сочетание его отраслей;

природные условия (плодородие почв, мелиоративное и культуртехническое состояние земель, их контурность, расчлененность, удаленность от хозяйственных центров, основных дорог и т. д.);

обеспеченность хозяйства трудовыми ресурсами (состав и уровень квалификации административно-управленческого аппарата, наличие кадров механизаторов и других работников, возможность привлечения рабочей силы со стороны);

наличие в хозяйствах основных и оборотных производственных фондов, в первую очередь сельскохозяйственного назначения, денежно-материальных средств и возможность привлечения и использования банковских кредитов для развития материально-технической базы;

другие условия, включающие в себя наличие и состояние дорожной сети, транспортных средств, средств связи, условия расселения, естественно-исторические условия.

Для определения расчетной площади сельскохозяйственного землепользования используют рекомендации научно-исследовательских институтов для определенных зон и производственных типов хозяйств. Кроме того, с этой целью применяются статистический, монографический, расчетно-вариантный, расчетно-конструктивный, аналитический методы, а также методы аналогов и экономико-математический.

Статистический метод состоит в обработке результатов хозяйственной деятельности передовых организаций. Производится группировка хозяйств, по результатам которой анализируются сельскохозяйственные организации с разной площадью сельхозземель по основным экономическим показателям развития отраслей производства. При этом в качестве рационального принимается размер землепользования, при котором на единицу площади производится больше валовой и товарной продукции.

С целью подтверждения полученных результатов проводится их монографическое изучение. Для этого выбирается организация с параметрами, соответствующими лучшей статистической группе, и анализируются результаты ее хозяйственной деятельности.

Расчетно-конструктивный метод основан на системе расчетов и балансов. При его использовании сначала моделируется структура сельскохозяйственных земель, урожайность культур, устанавливается поголовье скота, далее рассчитывается выход валовой продукции и, исходя из этого, определяется потребность в рабочей силе, затраты на строительство жилых и производственных построек.

Выявление оптимальных размеров землепользования сельскохозяйственной организации производится с помощью разработки и сравнения альтернативных вариантов. Такого рода исследования осуществлены для всех зон Республики Беларусь. Установлено, что оптимальными являются хозяйства размерами: для южной зоны – 1300-2300 га пахотных и 3000-4500 га селькохозяйственных земель, для северной соответственно – 1800-2200 и 2800-3500 га.

Суть метода аналогов заключается в учете площади передовых организаций, расположенных в аналогичных природно-экономических условиях и имеющих сходный производственный тип.

При использовании аналитического метода для определения площади землепользования сельскохозяйственного назначения применяются формулы. Так, площадь  земельного участка, выделяемого для функционирования подсобного сельского хозяйства промышленной организации (S общ) устанавливается по формуле

(15)

где П i  – поголовье i-го вида скота;

S i – кормовая площадь, необходимая для содержания одной головы i-го вида скота, га;

Q j – потребность в семенах j-й культуры, ц;

Q t j – объем товарной продукции j-й сельскохозяйственной культуры, ц;

У j – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц/га;

S x – площадь под дорогами, хозяйственными постройками и другими инженерными коммуникациями,       га;

i –  виды скота от 1 до n;

j –  вид сельскохозяйственной культуры от 1 до m.

С использованием перечисленных выше методов можно определить рациональные размеры сельскохозяйственных землепользований.

Рациональным считается землепользование, в пределах которого возможно размещение сельскохозяйственного производства управляемых размеров при обеспечении его отраслей необходимым составом и площадями сельскохозяйственных земель.

Оптимальные размеры землепользований сельскохозяйственного назначения можно установить экономико-математическими методами и, в частности, методом математического моделирования. Суть его заключается в том, что поставленная задача формулируется виде математической формулы с системой ограничений, накладываемых на ее решение.

Окончательную (проектную) площадь землепользования определяют с учетом конкретных территориальных условий. В процессе проектирования ее стремятся приблизить к расчетной площади.

Проектируемая площадь землепользования сельскохозяйственного назначения должна быть рациональной.

Таким образом, разработка данной составной части проекта включает  установление расчетной и проектной площадей сельскохозяйственного землепользования.

Размещение и формирование земельного массива хозяйства. Понятие размещение включает определение места расположения землепользования и придание ему целесообразной конфигурации. Формирование землепользования – это включение в его состав обособленных участков и различных видов земель.

При решении данного вопроса необходимо выполнять следующие требования:

соблюдение интересов сельского хозяйства в целом и отдельных землепользователей, землевладельцев и др.;

учитывать существующее устройство и состояние территории (размещение существующих землепользовании, дорог, населенных пунктов, особо охраняемых территорий, водных источников и т. п.);

принимать во внимание затраченные ранее капиталовложения на производственные, культурно-бытовые и другие постройки и сооружения, оросительные и осушительные системы, каналы, дороги, колодцы и т. п.;

учитывать размещение и назначение населенных пунктов, возможное размещение и расширение усадеб хозяйств, которые должны быть выгодно расположены относительно своих земель;

формировать землепользования в виде единого компактного массива удобной конфигурации, не расчлененного естественными и искусственными преградами (оврагами, реками, лесами, болотами, дорогами и др.);

обеспечивать наименьшую протяженность землепользования, на равнинной, относительно однородной территории проектируя их правильной формы, близкой к квадрату;

обеспечивать при формировании землепользований из нескольких обособленных (чересполосных) участков минимальную удаленность их друг от друга, а дорожную связь между ними – удобной;

не дробить границами нескольких хозяйств участки пахотных земель, водосборные площади, орошаемые и осушаемые земли, не нарушать функционирование мелиоративных сетей, противоэрозионных систем и др.;

создавать при размещении землепользования и его границ благоприятные условия для последующей внутрихозяйственной организации территории, охраны природы;

создавать территориальные условия для обеспечения хозяйств коммуникациями (линиями электропередачи, связи, водоснабжения и др.) для независимого подъезда по дорогам к каждому землепользованию, их водоснабжение с учетом наличия водного источника или доступа к нему;

для обеспечения компактности в состав землепользований включать сельскохозяйственные (пахотные, под постоянными культурами, луговые) и несельскохозяйственные (лесные, под болотами, под древесно-кустарниковой растительностью, под водными объектами и др.) виды земель, расположенные в одном массиве.

Выполнение приведенных выше требований позволит сформировать компактные землепользования, которые при данной площади имеют наименьший периметр.

Для оценки конфигурации и компактности землепользования рассчитывают коэффициент компактности, протяженности землепользования, удаленность отдельных частей землепользования от хозяйственных центров.

Коэффициент компактности – это частное от деления периметра данного землепользования на периметр квадрата той же площади как фигуры, имеющей наименьший периметр. Чем ближе коэффициент компактности к единице, тем лучше конфигурация землепользования.

Протяженность землепользования — это расстояние между его наиболее удаленными частями (крайними точками), измеряемое по дорогам. Частное от деления фактической протяженности землепользования на среднюю протяженность квадратной фигуры той же площади называют коэффициентом протяженности, который при соотношении сторон прямоугольника 1:2  равен 1,08, при 1:3 – 1,21, при 1:4–1,34.

Удаленность земель зависит от размеров землепользования, его конфигурации, степени пересеченности местности, наличия и размещения дорог, расположения хозяйственного центра.

При расположении хозяйственного центра (населенного пункта) в центре обслуживаемой территории удаленность земель будет наименьшей.

Для расчета величины транспортных затрат в хозяйстве определяют среднее расстояние перевозок, которое зависит от площади и конфигурации землепользования, а также от положения на его территории усадьбы. С этой целью по дорогам измеряют кратчайшее расстояние от центральной усадьбы до физического центра каждого контура пахотных земель (r), с которых и на которые перевозят грузы и людей, перегоняют технику. Пахотные участки имеют разную площадь (Р), поэтому вычисляют средневзвешенное расстояние (Rср) по формуле (4):

(16)

Величина среднего расстояния перевозок характеризует и условия управляемости хозяйством. Существуют следующие зависимости между ее значением, с одной стороны, и площадью, конфигурацией землепользования и положением на его территории усадьбы – с другой:

1. При одной и той же площади землепользования среднее расстояние перевозок возрастает по мере увеличения его периметра, т.е. ухудшения конфигурации. Причем относительный рост величины среднего расстояния выше.

2. Перемещение усадьбы из центра землепользования к его границе вызывает увеличение среднего расстояния перевозок до двукратной величины.

3. С увеличением площади землепользования при неизменных конфигурации и местоположении усадьбы среднее расстояние увеличивается прямо пропорционально корню квадратному из величины увеличения площади.

Решение данной составной части проекта, как правило, включает разработку нескольких вариантов размещения и формирования землепользования сельскохозяйственного назначения с учетом приведенных выше требований, их оценку по системе технических и экономических показателей с выбором лучшего.

В состав технических показателей могут быть отнесены: площадь отводимого земельного участка; балл земель; протяженность дорог и дополнительных внешних инженерных коммуникаций; виды и объемы строений и сооружений, не планируемые для пользования в общественном производстве сельскохозяйственной организации, переданные новому землепользователю, ликвидируемых в связи с отводом земель; площадь земель, занятая под дополнительными дорогами, коммуникациями и объектами строительства; среднее расстояние от земельных массивов нового землепользования до его хозяйственного центра; объемы грузоперевозок и полевых механизированных работ по новому землепользованию; затраты труда на обслуживание отводимых земель и др.

При образовании крестьянских (фермерских) хозяйств в дополнение к названным выше показателям устанавливается количество членов семьи крестьянского двора и число трудоспособных, занятых в крестьянском хозяйстве, годовое количество посещений членами семьи культурно-бытовых учреждений и других внешних центров обслуживания и т. д.

Технические показатели ложатся в основу расчета экономических показателей рассматриваемых решений. Наиболее экономически эффективный вариант устанавливается по минимуму приведенных затрат (, тыс. рублей), определяемых по формуле (17):

(17)

где K – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений (принимается равным 0,12);

K i – единовременные капитальные затраты на строительство объектов и коммуникаций, связанных с образованием нового землепользования, тыс. рублей;

C i – ежегодные расходы, связанные с функционированием нового землепользования, тыс. рублей.

К единовременным капитальным затратам относятся: затраты на строительство жилых и производственных построек, складских помещений, дополнительных внешних подъездных дорог, внешних инженерных коммуникаций и других  объектов (Kу); стоимость существующих объектов, вовлекаемых в использование при организации землепользования сельскохозяйственного назначения (Kc), ликвидируемых объектов и сооружений в связи с выделением земель для образования землепользования сельскохозяйственного назначения (Kл); дополнительные необходимые затраты на освоение земель (Ko).

Ежегодные расходы включают: амортизационные и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием дополнительных дорог и подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (Аэ); убытки в связи с занятием земель для строительства дополнительных дорог, внешних инженерных коммуникаций и объектов (Уп); транспортные расходы на перевозку грузов между земельными массивами образуемого землепользования сельскохозяйственного назначения и его хозцентром, а также внешними грузооборотными пунктами (Тг); на перевозки, связанные с получением культурно-бытовых и других услуг (Ткб); на переезды работников для обслуживания земельного массива (Тл); условную стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды работников до земельного массива с целью его обслуживания (Во); транспортные расходы на перевозку грузов между хозяйственным центром и земельными массивами сельскохозяйственной организации (Тгп); затраты сельскохозяйственной организации на перевозку людей (Тлп), перегоны техники (Тtn) и условную стоимость непроизводительно затраченного времени на переезды и переходы работников для обслуживания земельных массивов сельскохозяйственной организации (Bn); ущерб, нанесенный существующей сельскохозяйственной организации в связи с образованием нового землепользования сельскохозяйственного назначения (Усп); убытки или экономию существующей сельскохозяйственной организации на обслуживание территории, обусловленные изменением средневзвешенного расстояния в связи с образованием землепользования сельскохозяйственного назначения (Эк); прочие расходы, связанные с образованием землепользования сельскохозяйственного назначения  (Пр).

Значения составляющих единовременных капитальных затрат и ежегодных расходов можно вычислить с использованием приведенных ниже формул (18) – (29):

(18)

где Q i – объем i-го строения, сооружения;

C i – стоимость строительства единицы объема i-го объекта, руб.;

i – вид строительного объекта от 1 до n.

(19)

где G j – современная стоимость строения, сооружения, насаждения и  т. д., руб.:

d1 – расчетный срок перехода к проектным предложениям, лет;

d2 – расчетный срок службы зданий, сооружений и других объектов, лет;

j – количество сохраняемых строений, сооружений и других объектов, от 1 до m.

(20)

где G j , d1 , d2 – то же, что и в формуле (5);

Д j – затраты, связанные с демонтированием зданий, сооружений и других объектов, руб.;

K m – стоимость материалов демонтируемых зданий и сооружений, руб.

(21)

где S l – площади l-го вида земель, подлежащего освоению для использования по целевому назначению, га;

C l – затраты на освоение 1 га территории l-х земель, руб.;

l –    вид земель от 1 до ε.

Амортизационные и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием дополнительных дорог и подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (Aэ) принимаются в размере 8–9 % от стоимости объекта и 10 % от капитальных затрат на строительство дорог.

Значения показателя Уп определяется по формуле

(22)

где Ч дl – чистый доход с 1 га l-х сельскохозяйственных земель, руб.;

S l – площадь l-х земель, занимаемых под строительство, га;

l –   вид сельскохозяйственных земель от 1 до k.

Транспортные расходы на перевозки грузов (Тг) определяются по следующим формулам:

(23)

или

(24)

где а// и b // – эмпирические коэффициенты;

L –   средневзвешенное расстояние перевозки грузов, км;

Q – объемы перевозимых грузов в пересчете на грузы первого класса, т;

C1 – стоимость одного тонно-километра грузоперевозок, руб.

Расчет транспортных расходов на перевозки, связанные с получением культурно-бытовых и других услуг, выполняется по формуле

(25)

где n /i – число посещений учреждений сферы обслуживания I ступени i-м жителем за год;

H i – количество жителей определенной демографической категории (дошкольники, школьники, трудоспособные, пенсионеры и др.), чел.;

L i – расстояние от хозцентра образуемого землепользования до учреждений I ступени обслуживания, км;

C / – стоимость перевозки пассажира на 1 км, руб.;

n //i – число посещений учреждений сферы обслуживания II ступени i-м жителем за год;

L 2 – расстояние от хозцентра образуемого землепользования до учреждений II ступени обслуживания, км.

Затраты на переезды работников для обслуживания земельного массива образуемого землепользования (Тл , руб.) и земель сельскохозяйственной организации (Тлп) можно рассчитать по следующей формуле:

,                                                                            (26)

где F – затраты времени на обслуживание сельскохозяйственных земель, чел.-дни;

n – количество переездов работников в день;

C 1 – стоимость 1 км пробега транспортного средства, руб.;

L – средневзвешенное расстояние перевозки людей, км;

Е – вместимость транспортного средства, чел.;

Z – коэффициент использования пробега транспортного средства;

γ – коэффициент использования вместимости транспортного средства.

Условную стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды и переходы работников для обслуживания земель образуемого землепользования (Во) и сельскохозяйственной организации (Вn) можно рассчитать по формуле

(27)

где F и L – то же, что и в формуле (12);

n – количество переездов работников в день;

C // – стоимость 1 чел.-ч работы, руб.;

V – средняя скорость передвижения автомобиля, км/ч;

t – время, затраченное на переходы, поездки, посадку и высадку людей, ч.

Затраты на перевозку грузов между хозцентром и земельными массивами сельскохозяйственной организации (Tгп) устанавливаются по формуле (9).

Затраты на перегоны техники для обслуживания сельскохозяйственных земель () устанавливаются по формуле

(28)

где Р – площадь сельскохозяйственных земель, га;

Q – объем механизированных работ, выполняемых на 1 гектар сельскохозяйственных земель, усл. эт. га;

n / – количество переездов агрегатов в смену;

L – средневзвешенное расстояние перегонов техники, км;

С / – затраты на 1 км переезда агрегата, руб.;

W – средняя выработка одного агрегата в смену, усл. эт. га;

K c – коэффициент сменности работы агрегатов.

Ущерб, нанесенный существующей сельскохозяйственной организации в связи с образованием нового землепользования сельскохозяйственного назначения (Усп), рассчитывается по формуле:

(29)

где Чд – чистый доход с 1 га сельскохозяйственных земель, руб.;

Si – площадь изымаемых земель, га.

Убытки и экономия существующей организации, обусловленные изменением средневзвешенного расстояния в связи с образованием землепользования сельскохозяйственного назначения, устанавливаются как разность между затратами на обслуживание территории (затраты на перевозки грузов, перегоны техники, переезды людей для обслуживания сельскохозяйственных земель) при существующем положении хозяйства и с учетом отвода земель. Значения эмпирических коэффициентов и нормативные материалы для расчетов по приведенным выше формулам в виду их динамичности представляются студенту преподавателем.

Таким образом, данная составная часть проекта включает решение следующих вопросов: разработка вариантов размещения землепользования на территории и его формирования, их оценка по системе технико-экономических показателей и выбор лучшего проектного решения.

Размещение усадьбы хозяйства необходимо при образовании новых землепользований и при строительстве новых населенных пунктов или производственных центров.

Эта составная часть включает определение месторасположения усадьбы на территории; выбор участка земли для размещения построек усадьбы; расчет площади земель, необходимой для усадьбы.

При определении местоположения усадьбы важным фактором являются требования организации производства и территории. От решения данного вопроса зависят расстояния перевозок, транспортные затраты, расходы на управление производством. Усадьба должна размещаться в центре землепользования, удобно относительно отдельных его частей, наиболее трудоемких видов земель и объектов, а также внешних экономических центров (административного центра, железнодорожной станции и т.д.).

Усадьбы сельскохозяйственных организаций могут быть размещены на базе существующих благоустроенных населенных пунктов, опустевших деревень и бывших поселений или на новом месте (на территории землепользования, которое проектируют).

Последний вариант размещения центральной усадьбы является наименее желательным, т.к. требует значительных капиталовложений на строительство и инженерное оборудование территории.

Не рекомендуется занимать под населенные пункты пахотные земли, т.к. для размещения одной усадьбы сельского жителя требуется не менее 0.5 – 1,0 га земли.

При выборе участка для нового строительства обязательно учитывают строительно-планировочные требования к почво-грунтам, уровню залегания грунтовых вод, санитарно-гигиенические нормы, условия водоснабжения, тепло- и энергообеспечения, связи и т. д.

Площадь под усадьбу рассчитывают, исходя из требований планировки и застройки, числа жителей в ней и назначения усадьбы.

Виды и площади земель в составе землепользования устанавливают в соответствии с намечаемой специализацией хозяйства, объемом производства продукции с учетом конкретных природных и экономических условий.

При размещении землепользования в его границы включают исходный состав земель. Состав и площади земель могут не соответствовать потребностям создаваемого хозяйства полностью, но позволяют путем необходимой трансформации (перевода земель из одного вида в другой) или нового освоения земель привести его в соответствие с этими потребностями. Если эту задачу решить невозможно, то вносят изменения в формирование и размещение землепользования, т. е. изменяют его размер, добавляя необходимые площади видов земель.

Почвы, растительность, рельеф, режим увлажнения и другие условия должны обеспечить организацию и развитие всех отраслей производства образуемого хозяйства. Например, в составе землепользований садоводческих товариществ должны быть земли, которые по природным свойствам отвечают специфическим требованиям плодово-ягодных насаждений.

В состав земель хозяйства не следует включать такие, рациональное использование которых невозможно. Например, в составе земель свиноводческих хозяйств не должно быть естественных пастбищных земель.

В результате разработки данной части проекта составляют окончательную проектную экспликацию земель.

Границы землепользования размещают с учетом следующих правил:

суходольные границы, особенно в открытой местности, на пахотных землях, размещают прямолинейно, без изломов, с углами поворотов близкими к 90°;

границы совмещают с естественными рубежами (живыми урочищами) – реками, ручьями, оврагами, лощинами, опушками леса и т. п., а также с искусственными преградами (каналами, дорогами и др.);

границы размещают согласованно с рельефом местности, исключая возможность возникновения и развития эрозии (проектируют по водоразделам, тальвегам, элементам гидротехнической сети, на склонах – по линии стока);

исключение неоправданного дробления крупных контуров земель, создания мелкоконтурности;

в зонах орошения или осушения земель границы совмещают с постоянными оросительными, осушительными и другими каналами, создают условия для обособленного водопользования каждому хозяйству;

границы располагают так, чтобы создавались хорошие условия для последующей внутрихозяйственной организации территории (правильного размещения севооборотов, полей, рабочих участков, внутрихозяйственных дорог, лесополос и т. д.).

Режим и условия (ограничения) использования земель определяют для того, чтобы включить эту информацию в документы, удостоверяющие права на землю. Ограничения в использовании земель обусловлены особым правовым режимом территорий (природоохранного, природозаповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, охранных и санитарно-защитных зон и полос, инженерных, транспортных и других сооружений и объектов, деградированных и загрязненных земель), а также правами ограниченного пользования чужими земельными участками (обременениями, сервитутами).

Для этого пользуются информацией об ограничении и обременении в использовании земель, которая находится в административном районе, на территории которого расположено образовываемое землепользование, и специальными нормативными правовыми документами.

Схему внутрихозяйственной организации территории нового хозяйства составляют для проверки правильности формирования земельного массива сельскохозяйственного предприятия и увязки территории нового землепользования с требованиями последующего внутрихозяйственного землеустройства. Поэтому на уровне схемы надо предвидеть и наметить наиболее целесообразную внутрихозяйственную организацию территории: размещение производственных подразделений и хозяйственных центров; магистральных внутрихозяйственных дорог с учетом их выходов на внехозяйственные; сельскохозяйственных земель, предусмотренных проектом; основных типов севооборотов и др.

Намеченные в схеме элементы организации территории наносят на проектный план, что служит дополнительным обоснованием правильности проектного решения.

Подготовка данных для определения размера земельного налога. В соответствии с «Основными положениями землеустройства в Республике Беларусь» подготовка данных для определения размера земельного налога входит в состав проекта межхозяйственного землеустройства. Земельный налог устанавливается законом Республики Беларусь «О платежах за землю» от 18 декабря 1991 года. Объектом налогообложения являются земельные участки, переданные в установленном порядке в пользование, владение или собственность. В основу исчисления земельного налога кладутся документы, удостоверяющие права на землю. Налогом не облагаются земли природоохранного назначения, запаса, заповедников, заказников, радиоактивно загрязненные, занятые административными зданиями местных Советов депутатов, общего пользования населенных пунктов.

Целью платы за землю является обеспечение экономическими методами рационального использования земель. Средства от уплаты земельного налога в первую очередь идут на охрану земель, повышение их плодородия и социальное развитие территории. Исчисление земельного налога производится по ставкам, которые зависят от вида земель, их качества в баллах и местоположения участка относительно республиканского, областных и районных центров.

Согласованная разработка всех составных частей проекта межхозяйственного землеустройства позволяет правильно решить проектную задачу образования землепользования сельскохозяйственной организации, хотя содержание и методы ее решения могут значительно отличаться в зависимости от конкретных природно-экономических условий объекта проектирования и его специализации.

4. Особенности формирования и размещения крестьянских  (фермерских)

хозяйств

Крестьянское (фермерское) хозяйство является самостоятельным типом товарного аграрного предприятия, владеющим основными средствами производства (включая землю), собственными (частично наемными) трудовыми ресурсами, а также финансами и др. средствами ведения хозяйства. Оно имеет права юридического лица, представлено отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности, пожизненном наследуемом владении или пользовании, в т.ч. в аренде.

Размер и размещение землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства должны отвечать интересам производства и производства и позволять вести хозяйство на надлежащем технологическом уровне, обеспечивать достойном жизненный уровень крестьянской семье. На размер и размещение хозяйства влияют:

намечаемая специализация;

продуктивность и особенности земельного участка;

наличие и состояние жилья, производственных построек и сооружений, дорог, объектов социальной инфраструктуры;

местоположение участка и др.

Расчет площади крестьянского (фермерского) хозяйства выполняется с учетом его специализации, наличия рабочей силы, уровня энерговооруженности, качества земель и др. факторов. При выполнении расчетов основными предпосылками являются следующие:

хозяйство имеет определенную специализацию в растениеводстве и животноводстве;

размер выделяемого земельного участка и содержащегося поголовья скота должны обеспечивать полную занятость трудовых ресурсов семьи с учетом участия ее членов в крестьянском хозяйстве;

производство продукции животноводства будет вестись за счет кормов собственного производства;

животноводческие отрасли должны находиться в оптимальном для данных условий соотношении;

затраты труда на возделывание единицы земельной площади и обслуживание одной головы скота принимаются в соответствии с прогрессивными технологиями производства, уровнем механизации производственных процессов и наличием ручного труда;

наряду с техникой крестьянское (фермерское) хозяйство может иметь рабочий скот;

крестьянское (фермерское) хозяйство может иметь определенную площадь земель для производства товарной продукции растениеводства и сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей внутренние потребности семьи. Однако затраты труда на производство продукции для семейного потребления не входят в годовой фонд рабочего времени крестьянской семьи;

общая площадь земель, выделяемых крестьянскому (фермерскому) хозяйству слагается из сельскохозяйственных земель, используемых для производства товарной продукции, а также земель, занятых под постройками, дорогами, садом, огородом и др. объектами.

Расчет площади крестьянского (фермерского) хозяйства чаще всего производится аналитическим методом с использованием математических формул в зависимости от специализации и методом аналогов.

Например, расчет размеров крестьянского хозяйства, специализирующегося на производстве животноводческой продукции и товарной продукции растениеводства (S общ), можно выполнить по формуле

(30)

где Т с – суммарный годовой фонд рабочего времени крестьянской семьи, чел.-ч;

П р – поголовье рабочего скота, гол.;

t p– затраты на обслуживание рабочего скота, чел.-ч/гол.;

q p– затраты кормов на содержание одной головы рабочего скота, ц к. ед/гол.;

t op, t др, t pp– затраты труда на производство 1 ц к. ед. кормов для основного, дополнительного поголовья и рабочего скота, чел.-ч;

У – продуктивность сельскохозяйственных земель, выделяемых крестьянскому хозяйству, ц к. ед/га;

Q o , Q д – продуктивность одной головы основного и дополнительного поголовья, ц;

t o , t д – затраты труда на производство 1 ц продукции основного и дополнительного поголовья, чел.-ч;

K – соотношение основного и дополнительного поголовья

t j – затраты труда на производство 1 ц j-й сельскохозяйственной культуры, чел.-ч;

S у – площадь земель, занятых под усадьбой (двором, садом, огородом, постройками, сооружениями, дорогами), га;

q o , q д – затраты кормов на производство 1 ц продукции основного и дополнительного поголовья, ц к. ед.;

S j –  площадь j-й товарной сельскохозяйственной культуры, га;

У j – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц/га;

j –    виды товарных сельскохозяйственных культур от 1 до m.

Размещение землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств производится одновременно с определением места жительства фермеров. При решении данного вопроса необходимо учитывать как их интересы, так и интересы землепользователей, из земель которых производится отвод, а также следующие требования:

земли отводимого участка должны быть пригодны для ведения сельского хозяйства;

размещение крестьянских (фермерских) хозяйств не должно вызывать недостатки землепользований и по возможности максимально сохранять сложившуюся организацию территории сельскохозяйственных предприятий, из земель которых производится отвод;

земельные участки следует отводить единым массивом, исключая дробление крупных контуров сельскохозяйственных земель, по возможности компактной формы и правильной конфигурации;

предоставляемый участок должен иметь надежное водоснабжение, хорошую дорожную связь с дорогами общего пользования и хозяйственными центрам, а также быть удобно расположен по отношению к месту жительства фермера и различным инженерным сетям (линиям электропередач, связи, теплосетям и т.д.);

за крестьянским (фермерским) хозяйством должны закрепляться все виды земель, размещаемые в пределах границ их земельных массивов, в т.ч. и несельскохозяйственные;

интенсивные производственные типы крестьянских (фермерских) хозяйств (овощеводческие, свекловодческие, молочно-картофелеводческие и др.) следует размещать недалеко от мест реализации продукции (районных центров, крупных населенных пунктов), а хозяйства, производящие малотраспортабельную продукцию, -  вблизи дорог с твердым покрытием;

однотипные по специализации и технологически взаимосвязанные хозяйства в целях создания условий для кооперирования необходимо располагать на одном земельном массиве или небольшом расстоянии друг от друга;

отводимый земельный участок должен иметь места, пригодные для строительства зданий и сооружений;

максимальная экономия средств на создание, внешнее и внутреннее обустройство  крестьянского (фермерского) хозяйства.

Объектами проектирования при организации крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть:

единоличное крестьянское (фермерское) хозяйство, организуемое на территории другого сельскохозяйственного предприятия или за счет фонда перераспределения земель;

группа крестьянских (фермерских) хозяйств, организуемых на территории одного или нескольких смежных сельскохозяйственных предприятий;

группа смежных крестьянских (фермерских) хозяйств, организуемых на территории фонда перераспределения земель;

группа крестьянских (фермерских) хозяйств, организуемых на территории одного или нескольких сельскохозяйственных предприятий и примыкающих к ним массивах фонда перераспределения земель.

В случае проектирования землепользований по группе крестьянских (фермерских) хозяйств в первую очередь размещают хозяйства овощеводческого направления вблизи места жительства фермера и дорог. Затем размещают хозяйства, специализирующиеся на производстве молока. Пастбища от них должны располагаться на расстоянии не более 2 км. Хозяйства по откорму молодняка крупного рогатого скота можно размещать на более удаленных землях, но не дальше 4 км от пастбищных массивов. Хозяйства по откорму поросят следует располагать не далее 4 км, а растениеводческого направления – не далее 6 км от места жительства фермера. Одновременно необходимо учитывать размещение объектов, с которыми  крестьянское (фермерское) хозяйство имеет постоянные транспортные связи: молочные хозяйства целесообразно располагать на расстоянии не более 50 км от молокозавода, овощные хозяйства и хозяйства других специализаций – не более 100 км от рынков сбыта продукции или 2 ч езды на грузовом автомобиле.

Усадьба крестьянского (фермерского) хозяйства может размещаться в имеющемся селении, на участке фермера или населенном пункте для группы хозяйств.

Если крестьянские (фермерские) хозяйства расположить группой более 10 на удаленных от имеющихся населенных пунктов свыше, чем 4-5 км земельных массивах, необходимо проанализировать целесообразность создания нового селения. При этом решающее значение будет иметь возможность обеспечения его инженерным оборудованием. Для снижения стоимости строительства следует использовать опустевшие деревни.

При размещении усадьбы в крупном населенном пункте необходимо учесть возможность выполнения существующих ограничений в строительстве ферм внутри жилой застройки.

Строительство усадьбы на участке фермера целесообразно только в том случае, если есть возможность обеспечить ее водой, электричеством, связью и т.д.

Если фермер дополнительно желает приобрести земельный участок в аренду, то желательно, чтобы он примыкал к уже имеющемуся в собственности или владении земельному массиву с целью возможного последующего присоединения.

- Содержание экономического обоснования и эффективности проекта          межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций

Одновременно с разработкой проекта межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации выполняется его обоснование на три срока (на год составления проекта, первый год работы организации, перспективу). Обоснование включает:

проектные землеустроительные расчеты (обоснование размещения землепользования и его усадьбы, площадей и состава земель, трансформации земель; вычисление площадей контуров видов земель, составление экспликации и др.);

организационно-хозяйственное обоснование (размеры животноводческих и растениеводческих отраслей, баланс кормов, стоимость валовой и товарной продукции, баланс трудовых ресурсов, потребность денежно-материальных средствах, экономическая эффективность проектных предложений);

экономические расчеты по выбору лучшего варианта проектного решения.

Критериями приемлемости и обоснованности проекта являются: соблюдение социальных норм; более полное, рациональное и эффективное использование земли при обеспечении ее охраны; улучшение территориальных условий для организации производства, труда, управления и использования ресурсов; увеличение объема и снижение издержек производства; нормативные сроки окупаемости капиталовложений.

Эффект межхозяйственного землеустройства в связи с отводом земель для сельскохозяйственных целей складывается из:

увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции на той же территории в результате более полного, рационального и эффективного использования земли совместно с другими средствами производства, создания территориальных условий для улучшения организации производства, труда и управления;

экономии единовременных производственных затрат;

сокращения ежегодных производственных и других расходов, увеличения чистого дохода вследствие изменения расположения, размеров и структуры землепользования, создания лучших условий для внутрихозяйственной организации территории;

сокращения потерь и затрат в результате создания лучших условий для охраны земли и окружающей среды.

Если реализация проекта связана с большими капиталовложениями, их эффективность можно рассчитать. Эффективность капиталовложений бывает двух видов: абсолютная и сравнительная.

Первая (Е) определяется как отношение прироста прибыли (чистого дохода) (Д, тыс. руб.) к размеру капиталовложений (К, тыс. руб.):

Е = Д / К                                                                               (31)

Показателем сравнительной экономической эффективности капиталовложений в варианты проектных решений является минимум приведенных затрат (Пз, тыс. руб.):

(32)

где K – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений (принимается равным 0,12);

Ki – единовременные капитальные затраты на строительство объектов и коммуникаций, связанных с образованием нового землепользования, тыс. рублей;

Ci – ежегодные расходы, связанные с функционированием нового землепользования, тыс. рублей.

Проектные предложения и расчеты по ним выполняют или на одно хозяйство, или на группу территориально взаимосвязанных сельскохозяйственных организаций. При этом в процессе проектирования учитывают не только земельную площадь хозяйства, но и его производственные показатели (обосновывают целесообразность данной специализации, определяют возможные объемы производства продукции, условия водо-, энерго-, теплообеспече-ния, связи и т.д.).

ТЕМА: УПОРЯДОЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Виды недостатков землепользований

Упорядочение существующих землепользований сельскохозяйственных организаций представляет собой землеустроительное действие по внесению целенаправленных изменений в их площадь, размещение и границы в целях улучшения условий использования и охраны земель и повышения эффективности производства.

Недостатки землепользований – это неудобства и отклонения в площади, структуре, размещении  и границах земельных массивов сельскохозяйственных предприятий, отрицательно влияющих на использование земель и организацию производства.

Можно выделить следующие недостатки землепользований:

Нерациональная площадь хозяйства – несоответствующая его специализации и зоне расположения. Этот недостаток отрицательно влияет на эффективность производства, транспортные и другие расходы. Нерациональным можно считать и слишком мелкое и слишком крупное по площади землепользование.

Нерациональная структура земель – несоответствие состава и соотношения земель специализации предприятия. Ведет к снижению эффективности производства (при недостатке определенных угодий) и ухудшению использования земель (при наличии земель, неиспользуемых в основных отраслях).

Чересполосица – расчлененность землепользования на несколько обособленных участков, отделенных друг от друга землями других землепользователей. Вызываемые чересполосицей раздробленность территории, удаленность земельных участков, сообщение через земли других хозяйств ведут к ухудшению управляемости, увеличению транспортных расходов и потерь времени, дополнительным капиталовложениям на строительство дорог и сооружений. Ухудшаются условия организации системы севооборотов и устройства их территории, нередко удаленные чересполосные участки менее продуктивны и на них хуже используется земля. Устранение данного недостатка представляет собой уменьшение среднего расстояния от центральной усадьбы.

Вкрапливание – расположение внутри земель и границ одного землепользования участка земель другого землепользователя или землевладельца. Оно увеличивает площадь территории, на которой осуществляется производство, и среднее расстояние перевозок.

Дальноземелье – большая удаленность части землепользования данного хозяйства от усадьбы. Оказывает тоже влияние, что и чересполосица.

Вклинивание – расположение границ одного землепользования глубоко внутри границ другого. Создает неудобства для внутрихозяйственной организации территории и ухудшает конфигурацию угодий.

Изломанность границ – большое количество поворотных точек на окружной границе землепользования.

Топографическая чересполосица – расположение части землепользования данного хозяйства за живым урочищем (оврагом, балкой, лесом и т.д.). Такие участки неудобны для использования, т.к. труднодоступны и их обработка обходится дороже остальных участков.

Эрозионноопасное расположение границ – расположение границ, не согласованное с рельефом местности, не обеспечивающее возможность борьбы с эрозией, создающее опасность ее возникновения.

Недостатки землепользования не всегда очевидны, хотя часть из них имеет внешние признаки. При определенных условиях недостатки не могут быть устранены, например, чересполосица в лесной зоне.

Критериями устранения недостатков и основанием для их устранения являются не внешние признаки, а их отрицательное влияние на хозяйственную деятельность и использование земель, а также возможность устранения путем проведения межхозяйственного землеустройства. Устранение недостатков всегда охватывает группу территориально взаимосвязанных хозяйств или весь административный район.

Для упорядочения землепользований необходимо:

придать землепользованию рациональные размеры и структуру земель;

сделать его компактным;

сократить расстояния перевозок и переездов;

ликвидировать условия, ухудшающие внутрихозяйственную организацию территории и охрану земель.

Недостатки землепользований делятся на прямые и косвенные. К первым относятся несовершенство местоположения и конфигурации землепользования, которые устраняются в процессе межхозяйственного землеустройства. К косвенным относятся недостатки, устраняемые при внутрихозяйственной организации территории с помощью дополнительных капиталовложений.

Недостатки землепользований и степень их отрицательного влияния непостоянны. Поэтому необходимо выяснить причины их возникновения, в качестве которых выступают:

ошибки при образовании землепользований;

неблагоприятные природные условия;

развитие производительных сил;

недостатки хозяйственной деятельности;

стихийные бедствия.

Большинство недостатков возникли исторически по первой причине. В условиях хуторской и мелкопоселковой формах расселения при образовании колхозов не учитывалось размещение перспективных населенных пунктов и центральные усадьбы не всегда располагались в центре землепользования, что привело к возникновению дальноземелья.

2. Показатели оценки землепользований

Наличие недостатков характеризует степень совершенства землепользования с качественной стороны. Для их определения применяются количественные показатели (площадь, фактический периметр, средние расстояния, длина, ширина, соотношение сторон и др.). На основании данных показателей рассчитываются пространственные показатели оценки сложившегося землепользования, к которым относятся коэффициенты прямолинейности, компактности, протяженности и дальноземелья. Пространственные условия хозяйства являются хорошими, если значения коэффициентов менее 1.25, удовлетворительными, если они колеблются в пределах 1.25-1.75, и плохими в том случае, если значения коэффициентов более 1.75.

Для определения комплексного показателя оценки землепользования необходимо отобрать основные факторы, влияющие на землепользование в целом; установить показатели, отражающие сущность факторов и определить их численные значения.

При выборе основных факторов должны соблюдаться следующие требования:

выбирается минимальное количество факторов, существенно влияющих на комплексный показатель;

выбранные факторы не должны зависеть друг от друга;

каждый фактор должен быть представлен только одним признаком.

Факторы, влияющие на комплексный показатель оценки землепользования, в основном сводятся к требованиям, предъявляемым к землепользованию: компактность землепользования, качество угодий, местоположение землепользования, его размер, устойчивость, качественное состояние внутрихозяйственных дорог.

3. Способы устранения недостатков землепользования

Устранение недостатков заключается в прекращении или сокращении их отрицательного влияния, повышении устойчивости землепользования. Существуют следующие основные способы устранения недостатков землепользования:

перенесение границ землепользования;

обмен заинтересованных сторон равновеликими и равноценными участками;

обмен неравновеликими и неравноценными участками с денежной компенсацией;

передача земель от одного хозяйства другому с денежной компенсацией по соглашению сторон;

реорганизация землепользований.

Перечисленные способы не всегда дают возможность полностью решить данную задачу. Поэтому они могут дополняться методами внутрихозяйственного землеустройства (трансформация земель, введение севооборотов  разной интенсивности, перемещение хозяйственных центров, изменение внутрихозяйственной специализации и др.).

При внесении изменений в существующие землепользования с целью их упорядочения необходимо придерживаться следующих правил:

нарушение в существующей организации территории и производства должны быть минимальными;

улучшение одного землепользования не должно вызывать ухудшение другого;

при реорганизации землепользований необходимо передавать от одного хозяйства в другое целые организационно-территориальные единицы (массивы производственных подразделений, севооборотные массивы, поля севооборота и т.д.);

после передачи земель без территориальной компенсации условия организации производства и использования земель передающего хозяйства не должны ухудшаться;

вносимые в землепользования изменения должны вызываться действительной необходимостью, давать заметный положительный экономический, экологический и социальный эффекты.

При обмене между предприятиями неравноценными и неравновеликими участками используются материалы качественной оценки земель. Площадь получаемого в обмен участка может быть определена по формуле

П2 = П1Б1 / Б2 ,                                                             (33)

где П2, П1 – площадь соответственно получаемого и передаваемого участков;

Б2, Б1 – балл земель соответственно получаемого и передаваемого участков.

- Землеустроительные работы по упорядочению существующих            землепользований сельскохозяйственного назначения

Производственный процесс межхозяйственного землеустройства по упорядочению существующих землепользований сельскохозяйственного назначения включает следующие стадии:

подготовительные работы;

составление и обоснование проекта;

рассмотрение и утверждение проекта;

перенесение в натуру;

изготовление землеустроительных материалов и документов, удостоверяющих права на землю.

Подготовительные работы включают анализ существующих землепользований, выявление недостатков, их влияния на эффективность производства и использование земли, установление возможностей их устранения.

Необходимо с учетом экономических показателей, специализации, перспектив развития производства оценить площадь землепользований, их структуру земель, размещение, компактность и конфигурацию, расположение границ и т.д., определить величину затрат и потерь, зависящих от наличия недостатков землепользований (недополучение продукции, транспортные расходы, единовременные затраты и т.д.).

Разработанный проект устранения недостатков землепользований должен создавать наилучшие территориальные условия для использования и охраны земель; организации производства и управления; внутрихозяйственной организации территории; использования средств механизации производственных процессов; сокращения переездов между отдельными частями землепользования и снижения транспортных затрат; сокращения капиталовложений на оборудование территории постройками, дорогами, водными источниками.

Обоснование проекта включает расчеты, доказывающие экономическую эффективность вносимых в землепользование  изменений. Для того, чтобы предлагаемые решения были достаточно убедительными, необходимо выяснить и рассчитать следующие показатели:

потери продуктивности участков из-за их удаленности и их снижение при приближении к центру;

потери, вызываемые невозможностью полностью использовать продукцию с удаленных участков, и величину дополнительно получаемой продукции при приближении их к хозяйственному центру;

затраты на непроизводительное использование техники и величину их снижения после устранения недостатков;

снижение затрат от улучшения внутрихозяйственной организации территории в результате упорядочения землепользовании;

затраты на эксплуатацию удаленных участков и возможность их снижения и т.д..

Эти положения рассчитывают по ситуации до землеустройства и по предлагаемым по проекту данным. Их сравнение позволяет определить экономический эффект землеустройства.

Утвержденный проект переносится в натуру

ТЕМА: ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Задачи и содержание образования землепользований

несельскохозяйственного назначения.

Образование несельскохозяйственных землепользований относится ко второй разновидности межхозяйственного землеустройства и имеет свои особенности в содержании и методах.

Оно предполагает следующий порядок землеустроительных действий:

1. подготовительные работы;

2. составление и обоснование проекта;

3. принятие компетентным органом решений о предоставлении участка и утверждение проектной документации;

4. отвод земельного участка в натуре;

5. выдача землеустроительных материалов и документов, удостоверяющих право на землю.

Поскольку этот процесс заканчивается отводом земельного участка, то и в землеустроительной практике нередко вместо «образования несельскохозяйственного землепользования» употребляется термин «отвод земель».

Разработка проектов размещения и строительства несельскохозяйственных объектов выполняется на основе строительных норм и правил соответствующими организациями, но окончательное определение места расположения объекта, т.е. выбор участка (строительной площадки) необходимого для его размещения, производится путем межхозяйственного землеустройства.

Задача межхозяйственного землеустройства при образовании землепользований несельскохозяйственного назначения состоит не только в рациональном перераспределении земель между отраслями народного хозяйства и создании нормальных территориальных условий для функционирования размещаемого объекта, но и в недопущении необоснованных потерь продуктивных земель, охране земельных богатств и окружающей среды, а также всех правил, установленных законодательством.

Проект межхозяйственного землеустройства разрабатывается землеустроительными органами до начала проектирования размещаемого промышленного или иного объекта соответствующей (например, промышленной) проектной организацией (при подготовке задания на проектирование).

По характеру влияния на организацию территории, использование земли, окружающую среду можно выделить следующие основные виды несельскохозяйственных землепользований:

1. Небольшие по площади участки, размещение которых не нарушает существующую организацию территории.

2. Большие по площади массивы, занимаемые крупными промышленными и другими предприятиями, размещение которых затрагивает землепользование нескольких сельскохозяйственных предприятий.

3. Протяженные участки, занимаемые линейными сооружениями: железными и шоссейными дорогами, линиями электропередач и связи, трубопроводами и т.п. Занимаемая ими площадь относительно невелика, но они могут серьёзно нарушить целостность существующих землепользований и организации территории, т.к. часто создают труднопреодолимые преграды для перемещения транспортных средств.

4. Значительные по площади массивы или участки, на которых размещаются предприятия, ведущие добычу полезных ископаемых. Предоставление им земель связано с реорганизацией существующих землевладений и землепользований, нарушением земель, загрязнением атмосферы и другими последствиями.

5. Большие земельные массивы, занимаемые водохранилищами и сооружениями ТЭС. При этом происходит затопление значительных площадей, что может вызвать реорганизацию существующих хозяйств, подтопление окружающей территории и т.д.

Таким образом, несельскохозяйственные землепользования весьма разнообразны по площади, размещению, конфигурации и характеру влияния на окружающую среду. Это влияние нередко имеет отрицательный характер и складывается, во-первых, из воздействия несельскохозяйственного объекта на размещение и организацию территории других землепользований, во-вторых, из его влияния на окружающую среду.

- Приоритет сельскохозяйственного землепользования и его учет              при образовании  землепользований несельскохозяйственного назначения

Выделение земель для сельскохозяйственных нужд осуществляется исходя из приоритета сельскохозяйственного землепользования. Это означает, что площади земель сельскохозяйственных организаций не должны уменьшаться, а их состояние - ухудшаться.

Данный эффект достигается следующими путями:

земли, пригодные для сельского хозяйства, должны предоставляться для сельскохозяйственных целей;

земельные участки предоставляются по согласованию с собственниками, землепользователями и землевладельцами;

размещение несельскохозяйственных объектов на сельскохозяйственных землях допускается только в исключительных случаях при отсутствии других вариантов по решению Президента Республики Беларусь;

подлежат возмещению потери сельскохозяйственного производства, связанные с предоставлением сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей;

при предоставлении сельскохозяйственных земель для иных целей плодородный слой почвы должен быть снят, сохранен и использован;

подлежат возвращению в пригодное для использования состояние земли, предоставленные во временное пользование, связанное с их нарушением.

Таким образом, проектное решение должно быть приемлемым для несельскохозяйственного землепользователя и вызывать минимальные потери сельскохозяйственного производства.

При этом необходимо обеспечить:

размещение предоставляемого участка с учетом интересов всех отраслей, землевладельцев, землепользователей и собственников земли, расположенных на данной территории при соблюдении принципа приоритета сельскохозяйственного землепользования;

размещение участка в таком месте, где есть необходимые территориальные условия для использования его по целевому назначению;

соответствие площади, конфигурации и природных условий участка тем целям, для которых он предоставляется;

рациональное использование земельных ресурсов и снижение затрат на улучшение земель;

сохранение ценных земель, сложившейся внутрихозяйственной организации территории, целостности землепользований, недопущение в них недостатков;

охрану окружающей среды.

Подводя итог, можно сформулировать три основных принципа, которыми следует руководствоваться при отводе земель для несельскохозяйственных целей:

приоритет сельскохозяйственного землепользования;

абсолютная экономия земель;

полный учет влияния несельскохозяйственного землепользования и размещаемого на нем объекта на окружающую территорию и среду.

3. Процесс образования несельскохозяйственного землепользования

Процесс межхозяйственного землеустройства, в результате которого предоставляется и отводится земельный участок для несельскохозяйственных целей, разрабатывается в определенном порядке и последовательности и проходит три стадии – предварительного согласования места размещения объекта, предоставления и оформления землепользования.

Организации, которым требуется земля, до начала проектирования объекта обращаются в местный Совет депутатов, обладающий правом изъятия и предоставления земельных участков, с ходатайством о предварительном согласовании места его расположения. К ходатайству прилагаются схема размещения объекта (варианты), схема генерального плана (проект планировки) земельного участка организации. Соответствующий Совет депутатов поручает землеустроительным органам обеспечить выбор участка. С этой целью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством [4], местный исполнительный комитет своим решением создает комиссию по выбору места размещения земельного участка.

В состав комиссии включаются уполномоченные должностные лица областной (Минской городской) землеустроительной и геодезической службы Государственного комитета по имуществу, территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, территориального органа архитектуры и строительства (градостроительства) местного исполнительного комитета, сельского, поселкового исполнительного комитета, организации по землеустройству, представители проектных организаций, которые будут осуществлять работы по проектированию объекта. В состав комиссии могут включаться представители других заинтересованных организаций.

На этой стадии выполняются подготовительные работы, затем составляется проект образования землепользования и осуществляются все необходимые согласования.

Подготовительные работы включают:

изучение ходатайства о предоставлении земельного участка, его обоснованности и приложений к нему;

сбор и подготовку планово-картографических материалов на территорию, охватываемую проектом (чаще масштаба 1:100000);

сбор земельно-учетных, земельно-оценочных данных и других материалов, характеризующих состояние и ценность земель в районе расположения объекта;

сбор и изучение материалов о ранее предоставленных данному предприятию землях и выполнении им требований, предусмотренных законодательством.

На основании полученных данных разрабатывается проект образования землепользования несельскохозяйственного объекта. Полная и правильная разработка всех его составных частей должна осуществляться на данной стадии, т.к. в последующем любые изменения и дополнения будут невозможны или связаны с большими затратами. Проект утверждается компетентным органом исполнительной власти и им же принимается решение о предварительном согласовании места расположения объекта.

После разработки и утверждения проекта строительства несельскохозяйственного объекта и включения его в план строительства заинтересованная организация обращается в тот же Совет депутатов с ходатайством о предоставлении предварительно согласованного земельного участка для строительства объекта. К ходатайству прилагаются материалы предварительного согласования места размещения земельного участка, проект образования землепользования, составленный на предыдущей стадии, документ о финансировании строительства, копия согласованных в установленном порядке генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, рабочие проекты рекультивации земель, снятия и сохранения плодородного слоя почвы и другие.

Компетентный Совет депутатов с привлечением землеустроительной и геодезической службы готовит необходимые материалы и принимает решение об изъятии и предоставлении земельного участка для заявленных целей. В решении указываются площадь отводимого участка, состава и площадей земель в его границах, цели и условия предоставления и т.д.

Далее границы земельного участка устанавливаются и закрепляются в натуре, а землепользователю выдаются документы, удостоверяющие право на землю (свидетельство о регистрации земельного участка).

- Методика решения проектной задачи образования землепользования

несельскохозяйственного назначения

Проект образования несельскохозяйственного землепользования полностью разрабатывается на стадии предварительного согласования места расположения объекта и при необходимости уточняется на стадии предоставления участка. Он включает следующие составные части:

установление и обоснование площади предоставляемого участка;

размещение участка на территории;

определение состава и ценности земель в границах землепользования, выявление отрицательных последствий изъятия участка и размещения объекта, разработка мер по их предотвращению;

установление размера потерь сельскохозяйственного производства;

определение видов и размеров убытков землепользователей, включая упущенную выгоду;

подготовка технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы;

подготовка технических условий рекультивации нарушаемых земель;

подготовка предложений по условиям предоставления земельного участка.

а) Установление и обоснование площади предоставляемого участка

Для установления площади образуемого несельскохозяйственного землепользования необходимы схема размещения объекта (по вариантам) и схема его генерального плана (проект планировки). При решении данного вопроса могут использоваться три основных способа. Первый основан на применении норм отвода земель для различных целей, которые содержатся в СНиП (строительных нормах и правилах). Он применяется при установлении полосы отводы линейных объектов (железных и автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, электрических сетей). Утверждены также нормы отвода земель для организаций рыбного хозяйства, гидромелиоративных сооружений. Они широко используются в градостроительстве, при планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов общественными, административными, жилыми и производственными зданиями и сооружениями.

Второй способ предполагает использование показателей минимальной плотности застройки промышленных предприятий различных специализаций. Минимальная плотность застройки Мп представляет собой отношение (в процентах) площади под зданиями и сооружениями Пз к общей площади предоставляемого земельного участка По.

Мп = 100 Пз / По                                                         (34)

Чем больше данная величина, тем лучше и полнее используется территория несельскохозяйственного предприятия.

Третий способ предполагает использование аналогов, т.е. сведений о действующих объектах одинаковой специализации и равной мощности. Он может применяться при отсутствии других возможностей расчета (например, по нормам), а также при размещении зданий и сооружений, строящихся, например, по типовым проектам, или же в однотипных условиях местности.

При крупных отводах земель для размещения многофункциональных объектов все три способа расчета площади земельных участков могут использоваться комбинированно и комплексно.

б) Размещение участка на территории   Для поиска наилучшего проектного решения как правило разрабатывается несколько вариантов размещения земельного участка, приемлемых для заинтересованных участников процесса землеустройства. При решении данного вопроса необходимо учитывать следующие требования:

размещать несельскохозяйственные землепользования в первую очередь на землях запаса, несельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственных землях худшего качества (по кадастровой оценке), а также на землях лесного фонда, не покрытых лесом или занятых малоценными насаждениями;

не нарушать целостность землепользований, прежде всего сельскохозяйственных, и их внутрихозяйственную организацию территории или вносить в них наименьшие изменения;

предусматривать меры по недопущению развития процессов эрозии, заболачивания, подтопления, других видов деградации и нарушения земель;

не допускать неблагоприятных последствий, ведущих к ухудшению условий хозяйственной деятельности сельскохозяйственных и других организаций, причиняющих им убытки и потери.

Границы проектируемых участков несельскохозяйственных землепользований наносятся на проектный план в масштабе 1:10000. При этом их площадь должна соответствовать расчетной.

Варианты размещения землепользования и его отдельных частей, а также дальнейшее уточнение его границ разрабатываются с соблюдением нормативных актов по охране природы и использованию природных ресурсов, действующих санитарно-гигиенических, архитектурно-планировочных и других норм, правил и указаний по размещению и строительству конкретных объектов.

С точки зрения принципа приоритета сельскохозяйственного землепользования лучшим будет вариант, предусматривающий минимальное расходование и наиболее полную охрану сельскохозяйственных земель, наименьшее нарушение сельскохозяйственных землепользований и приемлемый для функционирования проектируемого объекта.

в) Определение состава и ценности земель в границах землепользования, выявление отрицательных последствий изъятия участка и размещения объекта, разработка мер по их предотвращению

В границах земельного участка по каждому варианту проекта с использованием планово-картографического материала устанавливается его общая площадь, состав и площади земель и составляется проектная экспликация.

Качество земель в границах проектируемого участка определяются по имеющимся на эту территорию материалам почвенных и других обследований и качественной оценки земель.

Одновременно выявляются отрицательные последствия экологического, территориального, экономического и другого характера, вызываемые изъятием сельскохозяйственных земель размещением несельскохозяйственного объекта и его влиянием на окружающую территорию и природную среду. К ним можно отнести:

нарушение существующих землепользований, внутрихозяйственной организации территории сельскохозяйственных предприятий, ухудшение транспортных связей;

снижение качества земель, прилегающих к образуемому землепользованию, в связи с их возможным временным или постоянным загрязнением, нарушением, затоплением, подтоплением, переувлажнением и т.д.;

загрязнение водных источников и атмосферы.

Определяется состав мероприятий, необходимых для предотвращения или минимизации негативных процессов, связанных с изъятием земли и размещением проектируемого объекта, и величина затрат на их осуществление.

г) Установление размера потерь сельскохозяйственного производства

Потери производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных земель для размещения несельскохозяйственных объектов, подлежат возмещению в размере стоимости освоения равновеликой площади новых земель и доведению их плодородия до уровня плодородия изъятого участка путем проведения комплекса мероприятий по окультуриванию и повышению плодородия почв.

Под освоением новых земель понимается выполнение следующих мероприятий: организация новых хозяйств; вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель, занятых несельскохозяйственными землями (кустарниками, малоценными лесами, вырубками и т.д.); проведение мелиоративных работ (осушение, орошение, культуртехнические и другие мероприятия).

Размер стоимости освоения новых земель определяется по нормативам, которые обеспечивают на освоенных землях производство сельскохозяйственной продукции в объеме не менее того, который получали на изъятом участке.

При этом необходимо знать площадь проектируемого участка, характеристику его почв и местоположение относительно крупных городов. Общая сумма потерь сельскохозяйственного производства определяется по формуле

С = П S К1 К2 К3,                                                        (35)

где  С – сумма потерь сельскохозяйственного производства, руб.;

П – площадь изымаемого участка, га;

S – норматив стоимости освоения новых земель, руб.;

К1 – коэффициент, учитывающий содержание в почве Р и К;

К2 - коэффициент, учитывающий кислотность почв и глубину гумусового горизонта;

К3 - коэффициент, учитывающий размещение изымаемого участка относительно крупных городов.

При расположении участка ближе 10 км от г. Минск расчетная стоимость увеличивается в 2,4 раза. Если участок расположен ближе 10 км от областного центра – в 1,7 раза, ближе 10 км от городов с населением свыше 50000 жителей- в 1,4 раза и до 10 км от городов с количеством жителей менее 50000 человек – 1,2 раза.

Нормативы стоимости освоения новых земель построены с таким расчетом, чтобы было крайне не выгодно получать для несельскохозяйственного использования сельскохозяйственные земли.

Потери сельскохозяйственного производства возмещаются в размере 50 % от норматива при нанесении снятого с изымаемого участка плодородного слоя почвы на малопродуктивные или непродуктивные земли и не возмещаются при предоставлении земель для строительства мелиоративных систем на землях сельскохозяйственного назначения; под индивидуальное жилищное строительство в границах населенных пунктов; естественных луговых земель для строительства прудов рыбных хозяйств; для природоохранных, природно-заповедных, оздоровительных, рекреационных и историко-культурных целей; консервации деградированных земель, если виновные не установлены или не выполнены необходимые мероприятия по восстановлению земель.

Потери сельскохозяйственного производства не являются потерями конкретных землепользователей и возмещаются в бюджет местной администрации. Эти средства предназначены для целевого использования на освоение и улучшение сельскохозяйственных земель.

д) определение видов и размеров убытков землепользователей, включая упущенную выгоду Убытки землепользователей, причиненные размещением несельскохозяйственных объектов, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду, и выплачиваются непосредственно им.

Возмещению подлежит стоимость:

жилых, производственных и культурно-бытовых зданий и сооружений или затраты по их переносу на новое место;

плодово-ягодных, защитных и других многолетних насаждений;

незавершенного производства;

затрат, вызываемых возникшими неудобствами (недостатками) землепользований;

затрат, необходимых для восстановления ухудшенного качества земель;

упущенной выгоды;

затрат, связанных с ограничением права пользователя земли.

Здания и сооружения оцениваются по сметной стоимости строительства новых объектов равного качества; многолетние насаждения – по стоимости покупки саженцев и затратам на их посадку и выращивание до начала плодоношения или смыкания крон; незавершенное производство – по фактически произведенным объемам работ и затратам на них.

Убытки, вызванные возникшими неудобствами (недостатками) землепользований определяются суммой единовременных затрат на строительство дополнительных дорог, мостов, дамб и других сооружений и на приобретение транспортных средств.

Убытки по восстановлению качества ухудшенных земель определяются, исходя их проектной документации, и включают стоимость специальных обследований и изысканий, а также мероприятий по восстановлению качества земель.

Упущенная выгода связана с прекращением ежегодных доходов с изымаемых земель в течение периода, необходимого для восстановления нарушенного производства. Она возмещается единовременно в размере этого дохода. При этом используется коэффициент, зависящий от продолжительности периода восстановления: 1 год – 0,9, 2 года – 1,7, 3 года – 2,5, 4 года – 3,2, 5 лет – 3,8 и т.д. до 31 года и более – 10. Ежегодный доход исчисляется по фактическим объемам производства в натуральном выражении и ценам, действующим на момент изъятия земель.

е) Подготовка технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы  При отводе земельных участков для целей, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства, возникает опасность безвозвратной потери ценнейшего свойства земли – почвенного плодородия. С цель ее предотвращения на собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов возложена обязанность проводить мероприятия по:

сохранению почв и их плодородия;

рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Требования земельного законодательства предусматривают различные способы сохранения плодородного слоя почвы:

посредством рационального использования земель без нарушения почвенного покрова;

мерами рекультивации земель, т.е. восстановления почвенного покрова, нарушенного при проведения различных работ;

посредством снятия плодородного слоя почвы для последующего нанесения его на малопродуктивные участки сельскохозяйственных земель за пределами отвода.

При предоставлении сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных нужд плодородный слой почвы с изымаемого участка должен быть снят, сохранен и использован для улучшения других земель. На выполнение данной работы составляется рабочий проект, задание на подготовку которого разрабатывается в составе проекта межхозяйственного землеустройства на стадии предварительного согласования места расположения объекта виде технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы.

В технических условиях указывают:

местоположение  площади участков, с которых снимается плодородный слой;

толщина снимаемого слоя и характеристика почвенного покрова;

направление использования плодородного слоя;

расположение временных отвалов;

местоположение и площади участков, улучшаемых землеванием;

толщина наносимого слоя;

основные требования к освоению земель с нанесенным природным слоем (сроки освоения, агротехника, культуры и т.д.).

К заданию на проектирование прилагаются чертежи. Рабочий проект должен быть составлен до момента предоставления земельного участка.

ж) Подготовка технических условий рекультивации нарушаемых земель Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на восстановление (формирование) природно-исторической и хозяйственной ценности нарушенных земель, в том числе плодородия почв, улучшение условий окружающей среды и т.д.

В зависимости от последующего целевого использования земельных участков выделяют следующие основные направления рекультивации: сельскохозяйственное – осуществление комплекса работ по приведению нарушенных земель в состояние, позволяющее их использовать в качестве сельскохозяйственных земель (пахотных, луговых и т.д.); лесохозяйственное – подготовка нарушенных земель для создания лесонасаждений различного назначения (противоэрозионных, водоохранных, лесопарковых и др.); рыбохозяйственное – создание на рекультивированных землях водоемов для рыборазведения; водохозяйственное – создание на рекультивированных землях водоемов различного назначения (противопожарных, для орошения, водопоя скота и т.д.); рекреационное – создание зон отдыха; природоохранное – подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления биологического разнообразия и гидрологического режима; строительное – приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для строительства (промышленного, жилищного, дорожного и др.).

Работы по рекультивации обычно проводятся в два этапа: технический и биологический.

Технический предусматривает планировку поверхности, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство мелиоративных сооружений, а также проведение других мероприятий, создающих условия для использования участка и восстановления почвенного плодородия.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение физических, химических и биологических свойств почв.

При предоставлении земельных участков для несельскохозяйственных нужд, связанных с нарушением земель, в составе землеустроительного проекта разрабатываются технические условия рекультивации. В них указываются:

местоположение и площади участков, требующих проведения рекультивации;

направления использования земель после рекультивации;

площадь участков, на которых снимается плодородный слой и его толщина;

природный состав поверхностного слоя, на который наносится плодородный и его толщина;

основные параметры рельефа после рекультивации (формы, уклоны и т.д.);

требования к биологическому этапу рекультивации;

сроки выполнения работ.

з) Подготовка предложений по условиям предоставления земельного участка Условия предоставления земельного участка указываются в решении об его изъятии, они должны быть подготовлены при составлении землеустроительного проекта образования несельскохозяйственного землепользования выполнены до начала и в процессе использования участка. Они разрабатываются по согласованию с землепользователями, чьи земли изымаются и теми, кому предоставляются.

В условия предоставления участков включают мероприятия:

по охране окружающей среды, сельскохозяйственных земель, растительности, водных источников, атмосферы, памятников культуры и истории, а также защите почв от эрозии, заболачивания, загрязнения, иссушения;

восстановлению нарушаемого производства;

восстановлению нарушаемых транспортных связей;

ограничению прав землепользователя, которому предоставляется земельный участок, в интересах других землепользователей или государства (сервитуты, обременения) на основании нормативных актов.

5. Оценка и сопоставление вариантов проектных решений

При проектировании несельскохозяйственных землепользований, как правило, разрабатывается несколько вариантов их размещения. Они оцениваются по технико-экономическим показателям, основные из которых следующие:

площадь землепользования, состав и площади сельскохозяйственных земель в его границах;

характеристика почвенного покрова участка;

балл качественной оценки земель;

нормативная урожайность сельскохозяйственных культур и садов;

число затрагиваемых землепользований;

площадь, на которой требуется внесение дополнительных изменений в существующие землепользования (проведение межхозяйственного землеустройства);

число и площадь хозяйств, требующих проведение внутрихозяйственного землеустройства;

площадь, с которой снимается плодородный слой почвы;

площадь земель, подлежащих рекультивации;

площадь, улучшаемая землеванием;

потери сельскохозяйственного производства на пахотных, кормовых землях и в целом;

ежегодные потери валовой продукции (чистого дохода);

затраты на возмещение убытков землепользователей;

упущенная выгода;

затраты на проведение землеустройства;

снижение потерь за счет проведения землевания.

К дополнительным показателям могут быть отнесены:

затраты на предотвращение негативных последствий размещения объекта;

затраты на снятие и сохранение плодородного слоя почвы;

затраты на землевание;

затраты на рекультивацию;

цена выкупаемой земли;

величина земельного налога;

величина арендной платы;

другие затраты организаций, которым предоставляется земельный участок;

общая сумма потерь и затрат.

Основным критерием, определяющим выбор лучшего варианта, считается наименьший ущерб, причиняемый сельскому хозяйству и окружающей среде.

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Народнохозяйственный подход к образованию землепользований

несельскохозяйственного назначения

Несельскохозяйственное землепользование может быть промышленным, транспортным, лесохозяйственным, водохозяйственным, природоохранным, градостроительным и т. д.

Земли этих объектов служат в качестве территориального базиса их деятельности, естественного основания для размещения зданий, сооружений, коммуникаций. Плодородие земли в данном случае не имеет значения. Обычно такие землепользования не образуют больших компактных массивов; они разбросаны среди других, чаще всего сельскохозяйственных землевладений и землепользований, вклиниваясь, вкрапливаясь и пересекая их, тянутся длинными узкими полосами. Часто это приводит к нарушению устойчивости сельскохозяйственного производства, вызывает необходимость реорганизации существующих землевладений. Кроме того, объекты (заводы, электростанции, добывающие предприятия и т. п.), размещенные на отводимых участках, могут оказывать вредное влияние на окружающую территорию.

Вместе с тем, отдельные землепользования указанного типа могут размещаться крупными массивами на больших площадях. К ним относятся заповедники, лесхозы, водохозяйственные объекты и т. д. В отличие от сельскохозяйственных, они весьма разнообразны по своим характеристикам, многочисленны, а их образование может иметь существенные особенности. В любом случае, однако, необходимо:

1) проектировать размещение и параметры землепользования в соответствии с функциями и внутрихозяйственной структурой размещаемого объекта;

2) просчитывать несколько вариантов размещения для определения лучшего проектного решения с позиций народнохозяйственной эффективности;

3) учитывать социально-экономическую и экологическую ценность предоставляемых земель.

Народнохозяйственный подход к выбору проектного решения требует:

1) полного учета положительных и отрицательных последствий принятого способа использования земельных ресурсов, а также влияния размещаемого объекта и его землепользования на территорию и окружающую среду в ближайшей и отдаленной перспективе;

2) последовательной реализации принципа абсолютной экономии земли, ее минимального расходования под объекты промышленного и другого строительства в пределах, соответствующих современному уровню развития производительных сил.

2. Отвод земель промышленных предприятий и АЭС

При проектировании землепользований (площадок) промышленных предприятий эффективным способом экономии земли является размещение их в составе промышленных узлов, то есть групп предприятий с общими объектами вспомогательных производств, инженерных сооружений и коммуникаций.

При предоставлении участков для крупных промышленных предприятий производственных комплексов в новых районах одновременно с выбором площадки выбирается и отводится территория для создания поселка или города с учетом строительных и планировочных требований.

Размещение атомных электростанций (АЭС) практически не связано с местами запасов топлива, что позволяет приближать их к потребителям электроэнергии. Сами АЭС не требуют для размещения больших земельных площадей, но многие из них нуждаются в искусственных водохранилищах – охладителях, которые занимают значительные площади.

В структуру земельного массива АЭС входят: промышленная площадка, водохранилище – охладитель, железные и автомобильные дороги, другие коммуникации, поселок энергетиков и карьеры строительных материалов. Предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды. Устанавливается санитарно-защитная зона (в радиусе 3 км с учетом розы ветров). Жители из нее должны быть переселены на новые места.

3. Отвод земель для строительства линейных сооружений

К линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, магистральные трубопроводы, каналы, водоводы, линии электропередач, связи и другие. Главной особенностью установления границ земельных участков для строительства этих объектов является их значительная протяженность.

При размещении участков для строительства линейных сооружений необходимо проявлять особую осторожность, так как в противном случае возможно резкое снижение эффективности производства и ухудшение использования земли на территории, значительно превышающей предоставляемую площадь.

Транспортным организациям земельные участки предоставляются в постоянное пользование: для железных дорог – под земляное полотно, искусственные сооружения, линейно-путейные здания, станции, защитные лесонасаждения; для автомобильных дорог – под земляное полотно, проезжую часть, дорожные сооружения, жилые и служебные здания, лесные насаждения и др. Кроме земель, отводимых в постоянное пользование, при сооружении линейных объектов обычно земельные участки предоставляются и во временное пользование на период строительства: под карьеры, временные жилые и производственные постройки и сооружения, подъездные и объездные дороги и т.д. Для большинства коммуникаций (линейных сооружений) существуют утвержденные нормы отвода земель. Участки, предоставляемые временно (на период строительства) и использование которых связано с нарушением земель, подлежат возврату после их рекультивации.

Установление границ земельных участков, предоставленных для строительства линейных объектов и сооружений, выполняется на основе проектов отвода земель, архитектурных (строительных) проектов строительства, разбивочных чертежей по вынесению этих объектов на местность.

Землепользователям, по землям которых проходит трасса газопровода, разрешается использовать полосу отвода газопровода под посев сельскохозяйственных культур, сенокошение и выпас скота с определенными ограничениями:

равнинные участки трассы могут быть засеяны травами, злаковыми и бобовыми культурами, не имеющими высокого стебля и глубоких корней;

глубина вспашки не должна быть более 20 см;

не разрешается производить вспашку и допускать работу сельскохозяйственной техники ближе 3 м от километровых столбов и 50 м от магистральных кранов;

для предохранения от размывов трассы газопроводов должны быть хорошо одернованы;

в пределах охранной зоны газопровода запрещается без ведома соответствующих органов возводить постройки, располагать полевые станы, заправочные пункты, устраивать водопои и т.д.

В состав высоковольтных электрических сетей и телеграфно-телефонных линий входят воздушные линии, подземные и подводные кабели, трансформаторные и преобразовательные подстанции, распределительные устройства и переключательные пункты. Земельные участки под сооружения электросети отводятся в следующих размерах:

под опоры воздушных линий электропередачи напряжением 20–400 кВ кроме площадки, занимаемой опорами, трехметровую зону вокруг нее, при меньшем напряжении – однометровую;

подземные кабельные линии – площадь под кабелем и по одному метру по обе стороны от крайних кабелей;

под необходимые служебные здания и сооружения – в соответствии с проектом.

Земельные участки, находящиеся под воздушными линиями электропередач, не изымаются у землепользователей и используются для сельскохозяйственных целей с определенными ограничениями. Вдоль линий электропередач устанавливаются охранные зоны шириной от 2 до 30 м в зависимости от их напряжения, считая от крайних проводов. В их пределах не разрешается возводить постройки, ставить стога сена или соломы, штабеля лесоматериалов и др.

Точки теодолитных или тахеометрических ходов, прокладываемых для этих целей, должны быть связаны  с пунктами государственной геодезической сети не реже чем через 30 км (на магистральных каналах – через 8 км).

Установка и закрепление межевых знаков осуществляется не реже чем через 3–5 км в характерных точках границ линейных сооружений группами по 3–4 смежных знака с одной стороны границы и в местах пересечения полос отвода линейных сооружений с границами других землепользований, а также в местах уширения полосы отвода.

Подземные линейные сооружения, воздушные электрические сети и телефонно-телеграфные линии межевыми знаками не закрепляются.

4. Отвод земель для горнодобывающих организаций

Большое  своеобразие имеет образование землепользований горнодобывающих организаций. Промышленная добыча полезных ископаемых начинается только после оформления горного отвода и получения в установленном порядке земельного участка, необходимого для организации горных работ.

Горный отвод – это часть недр, выделяемая специализированными горными органами для промышленной разработки содержащихся в них залежей полезных ископаемых.

Земельный участок для этой цели предоставляется в обычном порядке после оформления горного отвода. Его размер и конфигурация определяются структурой горнодобывающей организации и параметрами горного отвода.

Для землепользований горнодобывающих организаций характерны:

1) динамичность землепользования во времени и пространстве (вовлечение новых земель и освобождение их в нарушенном состоянии);

2) ограниченность срока пользования определенными участками;

3) значительное воздействие на окружающую среду;

4) необходимость воспроизводства потребляемых земельных ресурсов (рекультивации).

В настоящее время около 80 % добычи полезных ископаемых осуществляется открытым способом. Он гораздо дешевле, чем подземный, но связан с большими потерями земли. Большие участки земной поверхности нарушаются карьерами, глубина которых может достигать 100 м и более, засыпаются отвалами высотой до 50 м. Открытые горные работы ухудшают гидрологические условия (иссушают землю) на территории, в 10 – 12 раз большей, чем сама нарушенная площадь, загрязняют окружающую территорию и атмосферу.

Организации, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых открытым способом, а также производящие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, обязаны снимать и хранить плодородный слой почвы в целях использования его для рекультивации земель и повышения плодородия малопродуктивных сельскохозяйственных земель.

Земельные участки, на которых промышленные организации производят добычу торфа на топливо, удобрение, подстилку и для изготовления другой торфяной продукции, по мере их освобождения от торфоразработок отдельными участками возвращаются прежним землепользователям.

Такие участки должны отвечать следующим условиям:

участки, на которых добыча торфа велась фрезерным способом, должны иметь ровную поверхность (пни должны быть выкорчеваны и вывезены за пределы участков, оставшиеся после корчевки ямы засыпаны, земля разровнена;

осушительная и водоотводящая сеть, а также гидротехнические сооружения должны быть в исправном состоянии, пригодном для использования под сельскохозяйственные земли, лесные насаждения и т.д.;

природный (защитный) слой торфа должен быть не менее 0,2 м. Затраты, необходимые для указанных целей, производятся за счет эксплуатационных расходов организаций, добывающих торф.

5. Отвод территории заповедников

Одним из специфических видов землепользований являются территории заповедников. Земля в данном случае передается в бессрочное пользование, причем необходимо проведение межхозяйственного землеустройства. Размещение, площадь, конфигурация, границы, структура земель зависят от профиля заповедника и целей его создания. Как правило, главное назначение заповедников – сохранение в естественном, нетронутом виде определенной части природной среды. Поэтому всякая деятельность, нарушающая ее или угрожающая сохранению природных объектов, запрещается как на территории самого заповедника, так и в пределах устанавливаемой вокруг него охранной зоны.

В структуре территории заповедника выделяют следующие функциональные зоны:

1) абсолютной заповедности;

2) научных исследований;

3) хозяйственную;

4) рекреационную.

Кроме того, вокруг заповедника при необходимости может быть установлена охранная (буферная) зона с ограничительным режимом использования природных ресурсов.

Зоны абсолютной заповедности и научных исследований должны иметь площадь, достаточную:

1) для ботанических и ландшафтных заповедников, с учетом ареалов распространения охраняемых растительных сообществ;

2) для зоологических заповедников – не менее площади охотничьих (пастбищных) участков, необходимых для поддержания критической численности охраняемой популяции.

Хозяйственная зона включает центральную усадьбу и прилегающие сельскохозяйственные угодья. Размещать ее целесообразно на краю землепользования. Это уменьшит ее размеры, сократит площади с повышенным фактором беспокойства для диких животных (около дорог и т. п.). Землепользование заповедника должно быть максимально компактным, иметь минимальную линию соприкосновения с окружающей территорией. Границы следует проводить по естественным рубежам.

6. Отвод земель для образования крупных гидротехнических сооружений

и водохранилищ

Межхозяйственное землеустройство в зонах крупных водохранилищ является одной из наиболее сложных землеустроительных задач. В практике землеустроительных работ его называют также «земельно-хозяйственным устройством».

Водохранилища – это искусственные водоемы значительной вместимости, образуемые обычно плотинами в долинах рек для целей гидроэнергетики, орошения земель, водоснабжения, водного транспорта и других потребностей. Основные параметры водохранилища – площадь водной поверхности, глубина, ширина, длина, уровни воды, объемы воды.

Наиболее крупные по площади водохранилища создаются при строительстве гидроэлектростанций в равнинной местности. При этом затапливаются обширные территории и вызывается обрушение берегов, изменение климатических условий и др. Изменяются расселение, размещение предприятий и отраслей народного хозяйства. Происходят безвозвратные потери земельной площади, в том числе ценных сельскохозяйственных угодий. Приходится переносить населенные пункты, предприятия, строить дороги и другие сооружения.

Для уменьшения отрицательных последствий, связанных с образованием водохранилищ, разрабатывается и осуществляется комплекс специальных мероприятий, включающий определение площади затопления (и возможностей ее уменьшения); инженерную защиту земель; поиск возможностей возместить потери продуктивных угодий; переселение жителей; перенос предприятий, сооружений, коммуникаций; реорганизацию территории и производств сельскохозяйственных предприятий. Возникает необходимость в сложных землеустроительных работах по межотраслевому перераспределению земель и осуществлению перечисленных мероприятий. Поэтому в составе предпроектных документов, определяющих размещение и параметры гидротехнических объектов, разрабатывается раздел по межхозяйственному землеустройству.

Проектные землеустроительные работы выполняются в соответствии с заданием на проектирование. По крупным объектам работы ведутся в несколько этапов – схема, технико-экономические расчеты (ТЭР), технико-экономическое обоснование (ТЭО), с различной точностью.

Для составления землеустроительного проекта задание на проектирование должно включать следующие исходные данные:

1) местоположение и назначение объекта;

2) отметка НПУ водохранилища (НПУ – нормальный подпорный уровень – это предельный уровень воды в водохранилище, который плотина поддерживает в нормальных условиях эксплуатации, определяемый отметкой уровня воды у плотины);

3) местоположение створа плотины;

4) размещение сооружений инженерной защиты земель, населенных пунктов и других объектов;

5) режим регулирования стока и т. д.

Затем проводятся подготовительные работы, включающие сбор, изучение и систематизацию исходных материалов о состоянии землевладений, землепользований и районов, расположенных на территории проектируемого водохранилища.

Зона затопления – это территория, находящаяся под водой постоянно или имеющая такой режим периодического затопления, при котором хозяйственное использование земли исключается. Они изымаются из существующих землевладений и землепользований.

Зона подтопления – прилегающая к водохранилищу территория, на которой в связи с подъемом уровня грунтовых вод изменяются условия использования земель. Подтопление вызывает избыточное увлажнение земель, в результате чего на них невозможно возделывать полевые культуры, плодово-ягодные растения, ухудшается растительный покров на лугах. Подтопление может привести также к посадке и деформации зданий.

Рассматриваемые земли не изымаются у землевладельцев и землепользователей (кроме расположенных в подзоне сильного подтопления). В практике проектирования принято считать, что в зоне подтопления подвержено сильному подтоплению 20 % площади, среднему – 35 и слабому – 45 %.

Зона переформирования берегов – это береговая полоса, подвергающаяся обрушению, размыву, оползневым и другим деформациям под влиянием водохранилища (ветровые волны и т. п.). Внешней границей зоны является линия, формирующаяся на момент стабилизации берега; она устанавливается на основе прогнозов. На предпроектной стадии берегообрушение предполагается в 100-метровой полосе вдоль крутых берегов на участках активного волнобоя.

Зона мелководий – территория, покрытая слоем воды глубиной не более 2 м относительно отметки НПУ. Это затопленные земли, не дающие существенного водохозяйственного эффекта. Данная зона может оказаться очагом размножения малярийных комаров. Ее выявление необходимо для разработки санитарных мероприятий и определения возможностей использования мелководных участков для нужд сельского хозяйства.

Зона ухудшения организационно-территориальных условий включает земли, которые в условиях образования водохранилища нецелесообразно или невозможно использовать по прежнему назначению из-за недоступности, малой величины остающихся участков, размещения их на островах и других организационно-хозяйственных причин.

Все названные зоны относятся к верхнему бьефу водохранилища. В нижнем бьефе также возможны изменения: сокращение площади заливных лугов, осуходоливание поймы, периодическое временное затопление узкой прибрежной территории и др.

Проекты крупных водохранилищ обычно разрабатываются несколькими проектными организациями в несколько предпроектных и проектных стадий.  Вопросы межхозяйственного землеустройства сначала разрабатываются применительно к вариантам размещения створа плотины и проектных отметок НПУ; рассчитанные при этом показатели технико-экономического обоснования учитываются при выборе лучшего варианта размещения. Затем, применительно к утвержденному створу плотины и отметке НПУ, составляется проект межхозяйственного землеустройства на зону воздействия водохранилища в следующей последовательности:

1. Устанавливается расположение всех земель, относящихся к зоне воздействия водохранилища и строительства гидроузла, их границы по хозяйствам и районам зоны затопления, подтопления, мелководий, строительные площади и т. д.

Размещение самого водохранилища, которое составляет основную часть предоставляемых земель, устанавливается в соответствии с границами зоны затопления (по горизонтали затопления), которые показываются на проектных планах масштаба 1 : 25 000 или 1 : 10 000. Наносятся земельные участки, предоставляемые в условиях образования водохранилища и строительства ГЭС. Выявляются образующиеся острова и определяется возможность их хозяйственного использования.

2. После нанесения границ предоставляемых земель (горизонталей затопления) вычисляют площади (общие по угодьям) и составляют экспликации по каждому землевладению и землепользованию. Готовят также проектные экспликации по категориям земель на каждый район, область и водохранилище в целом.

3. На проектные планы наносят границы подтопляемых земель, на которых запрещается новое строительство, изменяется характер использования сельскохозяйственных угодий и их продуктивность. Вычисляют проектные экспликации подтопляемых земель. По каждому землевладению и землепользованию определяют площади и составляют проектные экспликации остающихся угодий.

4. Устанавливают населенные пункты, производственные центры, дороги, мосты, линии связи и другие объекты, существование которых на прежнем месте в результате затопления, подтопления и др. причин становится невозможным или теряет свое хозяйственное значение. Решают вопрос о необходимости защиты тех или иных объектов.

Выявляют мелководья, наносят их границы, определяют площади; решается вопрос об их хозяйственном использовании или инженерной защите.

Инженерная защита – это ограждение земельных участков, населенных пунктов, предприятий земляными валами и другими видами сооружений в целях защиты их от затопления, подтопления, обрушения берегов. На защищаемой территории осуществляются мероприятия по отводу поверхностных вод и борьба с повышением их уровня (дренаж). Инженерная защита требует значительных затрат, но имеет много преимуществ по сравнению с переносом объектов на другое место.

5. Определяют размеры и способы возмещения потерь сельскохозяйственного производства в результате сокращения площади продуктивных земель и объема сельскохозяйственного производства. Возмещение площадей сельскохозяйственных угодий и объема производства продукции может быть осуществлено за счет освоения в пашню или кормовые угодья болот, кустарников, мелколесья и других земель посредством осушения, орошения, культуртехнических мероприятий. При этом учитывается качество земель.

6. Определяют виды и размеры убытков землевладельцев и землепользователей, которые складываются из потерь предприятий, а также потерь отдельных граждан (рабочих, служащих, пенсионеров), вызванных затоплением и подтоплением. Определяется стоимость всех убытков и размеры затрат на их возмещение, включая переселение.

7. Подготавливают предложения по снятию и  использованию плодородного слоя почвы с затопляемых земель для составления рабочего проекта.

8. Разрабатывают предложения по основным условиям предоставления земель новому объекту, включая восстановление нарушенных транспортных связей, охрану природных ресурсов и окружающей среды, охрану объектов культуры и истории, установление режимов использования водных ресурсов водохранилища и т. п.

9. Разрабатывают предложения по реорганизации существующих землевладений и землепользований, производства, расселения, определяют размер затрат на эти мероприятия.

ТЕМА: ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ

1. Понятие, задачи и способы перенесения границ земельных участков

в натуру

Перенесение проектов отвода земельных участков производится в случаях образования новых, реорганизации существующих землепользований, а также при отсутствии или невозможности восстановления документов, подтверждающих право на земельный участок.

Основанием для установления и закрепления границ земельного участка на местности являются решения Президента Республики Беларусь или компетентного органа исполнительной и распорядительной власти о его предоставлении, проект отвода данного участка, а также ходатайство юридического или физического лица, которому участок предоставляется.

Перенесение проекта в натуру и закрепление границ землепользований должно обеспечить:

бесспорность положения границ земельных участков на местности;

учет земель с необходимой и достаточной точностью;

последующий государственный контроль за целевым и рациональным использованием предоставленных земельных участков;

возможность бесспорного восстановления границ землепользования в случае утраты (уничтожения) межевых знаков;

последующий государственный контроль за целевым и рациональным использованием предоставленных земельных участков;

достоверность исчисления платежей за землю;

правильное юридическое и техническое оформление границ земельных участков для регистрации и защиты прав на землю.

Перенесение проекта межхозяйственного землеустройства может производиться геодезическим, аэрофотогеодезическим и комбинированным способами. Выбор способа должен быть обоснован соответствующими технико-экономическими расчетами, которые учитывают  конкретные условия проведения работ, наличие материалов аэрофотосъемки и опорных пунктов государственной геодезической сети, масштаб планового материала, степень оснащенности геодезическими инструментами и программным обеспечением, планируемое использование координат межевых знаков, необходимые затраты времени и рабочей силы.

Аэрофотографический способ установления границ применяется только при наличии качественных материалов аэрофотосъемки, позволяющих определить геодезические данные с точностью плана границ земельного участка. При этом производится опознавание в натуре проектных или существующих границ, существующих поворотных течек или точек, намеченных на проектном плане, а также их дешифрирование на основе бесспорно опознаваемых элементов ситуации на местности и материалах аэрофотосъемки (проектная граница наносится на материалы аэрофотосъемки и переносится в натуру идентично положению на фотоплане относительно смежных элементов ситуации или совмещается с естественными рубежами на фотопланах и на местности).

Геодезический предполагает прокладывание теодолитных или тахеометрических ходов, а в качестве основы применяются пункты опорной геодезической сети и съемочного обоснования.

При использовании комбинированного способа граница устанавливается в натуре по материалам аэрофотосъемки с применением геодезических приборов.

Работы по перенесению проекта в натуру подразделяются на три стадии:

подготовительные;

полевые;

камеральные.

Каждая из стадий имеет свое содержание и порядок выполнения работ.

2. Подготовительные работы при перенесении проекта отвода земельного участка в натуру

Подготовительные работы по перенесению границ земельного участка, предоставленного в установленном порядке, включают сбор, систематизацию и изучение следующих документов: материалов по изъятию и предоставлению земельного участка с проектом его отвода и копией строительного проекта, генерального плана сельского населенного пункта и поселка городского типа, проекта детальной планировки района застройки города; копии решения об изъятии и предоставлении данного участка; сведений о наличии пунктов опорной геодезической сети и съемочного обоснования; геодезических данных по границам ранее установленных смежных земельных участков; плана землепользования организации, из земель которой намечается отвод последнего срока обновления; материалов вычисления площадей контуров земель и др. Далее  намечаются способы перенесения проекта отвода на местность и привязки к пунктам геодезической сети, местоположение межевых знаков, проложение теодолитных или тахеометрических ходов, проводится подготовка геодезических данных, необходимых для проведения работ, устанавливается наличие подземных коммуникаций в местах постановки межевых знаков. При этом учитываются степень сложности ситуации, условия измерения углов, линий и привязки поворотных точек окружной границы земельного участка к пунктам опорной геодезической сети. При установлении (восстановлении) границ земельных участков в качестве исходных данных допускается использование ранее установленных на местности и координированных межевых знаков, углов капитальных строений и ограждений и т.д., а также сохранившиеся пункты плановой привязки аэрофотоснимков.

Основным графическим документом, необходимым для перенесения проекта отвода земельного участка в натуру, является рабочий (разбивочный) чертеж. На нем отображают: границы отводимого участка; точки поворота его границ, закрепляемые и ранее закрепленные межевыми знаками; пункты геодезической сети, используемые в качестве привязки; схемы проектируемых теодолитных или тахеометрических ходов; геодезические данные; углы зданий и сооружений, а также твердые точки ситуации для ориентирования на местности; границы смежных землепользований; масштаб; условные обозначения; штамп организации, выполняющей работы.

При графическом способе проектирования угловые и линейные величины определяются графически по плану или вычисляются по известным координатам исходных точек и графическим координатам проектных точек границ земельного участка.

Рабочий (разбивочный) чертеж является документом для определения объемов полевых работ и материальных затрат. Он не составляется только в случае установления (восстановления) границ предоставленных земельных участков в их фактических границах.

При перенесении проекта отвода земельного участка в натуру выполняются некоторые земляные работы, в результате которых могут быть повреждены подземные инженерные коммуникации. Поэтому, согласно земельному законодательству, выполнение проектно-сметных работ, связанных с нарушением почвенного покрова на глубину более 30 см, в целях обеспечения сохранности подземных кабельных линий связи, электропередач, водоводов, канализации и газопроводов во время проведения подготовительных работ должно быть согласовано с соответствующими организациями.

3. Полевые работы по перенесению проекта отвода в натуру и закреплению на местности границ земельного участка геодезическим и комбинированным

способами

Полевые работы по перенесению проекта отвода земельного участка в натуру графическим способом включают:

рекогносцировку участка;

перенесение на местность границ предоставленного земельного участка;

закрепление поворотных точек окружной границы межевыми знаками установленного образца;

прорубку просек в залесенных и закустаренных местах;

проведение необходимых геодезических измерений с целью определения координат установленных межевых знаков и осуществления привязки к твердым контурам местности;

ознакомление на местности представителей заинтересованных сторон с установленными границами земельного участка;

выполнение контрольных измерений и определений.

При рекогносцировке на местности устанавливается наличие и сохранность межевых знаков границ смежных землепользований твердых точек ситуации, по которым может быть предусмотрена привязка отводимого участка, уточняется способ перенесения проекта в натуру. В зависимости от условий местности, сложности границ и наличия опорных точек проект в натуру можно выносить несколькими способами:

1) способ последовательной установки поворотных точек в одном или двух встречных направлениях (данный способ способствует меньшему накоплению ошибок и более быстрому выполнению работ);

2) полярный способ, при котором, опираясь на твердую точку ситуации, откладывают углы и расстояния (контролем служат длины линий границы земельного участка);

3) способ промеров с использованием твердых контуров ситуации и закрепленных точек геодезической опоры на плане и на местности (применяется в открытой местности, когда точки поворота границы земельного участка находятся в створе опорных пунктов геодезической сети или бесспорно опознаваемых контурных точек или в случае, когда положение точек границы можно определить по перпендикуляру к створу);

4) вынос опорных точек отводимого участка по заданным углам и расстояниям с последующим выносом остальных элементов участка.

В зависимости от конкретных условий можно комбинировать эти способы.

В случае, когда границей предоставленного земельного участка являются канал, профилированная дорога и другие твердые линейные контура, они переносятся в натуру путем отождествления картографического материала с местность, а при необходимости – промерами от оси канала, дороги, внешней стороны капитальных зданий и ограждений.

Границы земельных участков закрепляются на местности межевыми знаками установленного образца с соответствующей окопкой. Допускается применение железобетонных и деревянных знаков. В верхней части межевого знака крепится марка с изображением букв «ГЗ», которая при установлении знака должна быть направлена на следующий по ходу часовой стрелки межевой знак. Под межевые знаки по возможности подкладываются нетленные предметы (кирпич, камень, стекло и т.д.).

Узловые точки границы закрепляются межевыми знаками со скрытыми центрами. Они представляют собой бетонный монолит с центром в виде металлического стержня, выступающего над поверхностью монолита на 20 мм, над которым устанавливается межевой знак.

Межевые знаки устанавливаются в местах, обеспечивающих длительную их сохранность, но не реже, чем через 500 м (минимальное расстояние допускается равным 0,5 м).

Во избежание повреждений подземных коммуникаций и аварий межевые знаки устанавливают не ближе 1 м от трассы водовода, канализации и не ближе 2 м от кабельных линий связи, радио, электросети.

По границам крупных сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, полос отвода автомобильных и железных дорог допускается установка межевых знаков только в узловых точках – стыках соседних землепользований, а также в характерных местах границы через 3–5 км группами по 3–4 знака со скрытыми центрами.

В местах, где граница отводимого участка совпадает с ранее установленной и сохранились старые межевые знаки, в новых нет необходимости. При этом только поправляют курган.

В случае прохождения границы по живому урочищу, межевые знаки устанавливаются только в местах пересечений или примыкания их к суходольной границе.

Межевые знаки не устанавливаются, когда точками поворота окружной границы являются углы капитальных зданий и ограждений, столбы, люки смотровых колодцев и другие твердые контура местности, а также при отводе земельных участков во временное пользование на период строительства линейных объектов.

В местах, где межевые знаки могут создавать неудобства при использовании земель и не обеспечивается их сохранность, поворотные точки границы закрепляются скрытыми межевыми знаками с закладкой верха на глубину не менее 25 см от поверхности земли.

При выполнении работ при замерзшем грунте допускается закрепление границ земельных участков межевыми знаками без окопки, которая осуществляется после оттаивания грунта.

После установления межевых знаков производится измерение геодезических данных, необходимых для определения их координат. При этом заполняется журнал полевых измерений и ведется абрис. Перед началом работ они должны быть пронумерованы. Все записи выполняются простым карандашом или шариковой ручкой, аккуратным почерком, без помарок и исправлений.

Средняя погрешность положения межевого знака относительно ближайших пунктов государственной геодезической сети и сетей сгущения не должна превышать 0,10 мм в масштабе создаваемого кадастрового плана на застроенной территории и в открытой местности и 0,15 – в закрытой растительностью местности.

При опознавании установленных границ на фотоплане средняя погрешность положения межевых знаков относительно опознанных смежных объектов и элементов ситуации допускается не более 0,20 мм в масштабе плана на равнинной и 0,25 мм – на пересеченной местности.

В случае непосредственного определения границ участка на фотоплане способом промеров от четких контуров данная величина не должна превышать 0,30 мм для равнинной и 0,40 мм – для пересеченной местности.

Установленные и закоординированные межевые знаки в целях их бесспорного опознавания на местности, восстановления и использования для установления границ смежных землепользований подлежат связи (привязке) путем измерения линейных отрезков с углами зданий, центрами люков смотровых колодцев, опор линий электропередач и связи, отдельно стоящих деревьев и другими твердыми контурными точками местности. Между межевыми знаками и характерными точками измеряются 3–4 линии с таким расчетом, чтобы углы при вершине линейной засечки лежали в пределах от 30о  до 150о.

По результатам полученных измерений оформляется схема связи (привязки) межевых знаков с объектами и контурами местности.

Установление границ земельного участка на местности производится в присутствии заинтересованного лица, которому предоставлен этот участок, землепользователя земельного участка, из земель которого он изъят, и при необходимости – смежных землепользователей, оформляется актом об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности и подписывается указанными лицами и представителем организации по землеустройству либо юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы по установлению границ земельного участка на местности, в момент осуществления этих работ.

В случае если при ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности эти стороны отказались подписывать акт, в нем должностным лицом местного исполнительного комитета делается соответствующая отметка. В этом случае местный исполнительный комитет принимает решение о разрешении возникшего земельного спора в порядке, установленном законодательными актами. Работы по перенесению проекта отвода земельного участка приостанавливаются со дня совершения отметки об отказе от подписи, и возобновляется со дня принятия решения о разрешении возникшего земельного спора, если оно не было обжаловано.

- Особенности полевых работ по перенесению проекта отвода  земельного участка  аэрофотогеодезиским способом

Аэрофотогеодезическим способом целесообразно устанавливать границы предоставляемого земельного участка в случае, если они согласно проекту отвода совпадают с границами контуров земель. При этом применяются методы полевого дешифрирования и комбинированный.

Комбинированный метод предполагает определение границ участка по материалам аэрофотосъемки с применением геодезических приборов и систем, а также опознавание на фотоизображении контурных точек местности, используемых в качестве опоры, с определением координат межевых знаков геодезическими или фотограмметрическими методами.

В состав работ при использовании аэрофотогеодезического способа перенесения проекта отвода земельного участка входят:

сбор материалов аэрофотосъемки и оценка их качества по пригодности для использования;

нанесение границ земельного участка на материалы аэрофотосъемки с картографического материала, использованного рои разработке проекта отвода данного участка;

установление границ земельного участка путем перенесения проекта  отвода земельного участка с материалов аэрофотосъемки на местность методами дешифрирования или комбинированным.

При дешифрировании границ земельного участка применяется  непосредственное опознавание на местности точек поворота и линий окружной границы, намеченных проектом отвода и имеющихся на материалах аэрофотосъемки, а также их дешифрирование на основе надежно опознаваемых элементов ситуации на местности и на фотоплане. Каждую точку поворота границы следует дешифрировать независимо от смежных точек, а найденное ее положение контролировать в натуре и камерально.

При выполнении камерального дешифрирования аэрофотоснимков фотопланов масштаба 1:10000 не показываются границы административно-территориальных единиц, землепользований, полос отвода дорог, полос обслуживания каналов и канав, охраняемых зон, которые устанавливаются и отображаются при выполнении полевого дешифрирования.

Границы предоставляемого земельного участка наносятся на фотопланы карандашом с одновременной отметкой вероятного положения межевых знаков.

Далее производится рекогносцировка местности, в процессе которой выявляются возможности применения различных методов перенесения поворотных точек границы в натуру, наличие и состояние межевых знаков по существующим границам, а также пунктов опорной геодезической сети.

Опознавание поворотных точек окружной границы предоставляемого участка в процессе полевых работ производится с использованием копий планов землепользований. На каждую опознанную точку поворота границы составляется абрис, отражающий метод определения ее положения.

Определение положения точки поворота на местности производится не менее чем от трех точек ситуации. Данная работа может производиться визуально по фотоплану с нанесенными границами земельного участка, если на местности сохранились признаки утраченного межевого знака, и инструментально. В закрытой местности при невозможности непосредственного опознавания поворотных точек их нанесение на фотопланы производится в процессе полевых работ инструментально путем измерения расстояний методами засечек. При этом на каждом фотоплане должно быть опознано не менее трех точек поворота границ.

После закрепления границ земельного участка межевыми знаками производятся геодезические измерения для координирования поворотных точек и изготовления плана границ.

5. Камеральные работы по перенесению границ земельного участка в натуру

Камеральные работы по перенесению в натуру границ предоставленных земельных участков заключаются в проверке полевых журналов, обработке материалов полевых измерений, составлении схемы связи (привязки) межевых знаков с объектами и контурами местности, вычислении координат межевых знаков, составлении каталогов координат, вычислении площади земельного участка аналитическим способом, составлении плана границ земельного участка. Данные работы проводятся с использованием персональных компьютеров и специального программного обеспечения.

Общая площадь земельного участка должна быть равной площади, утвержденной в установленном порядке решением компетентного органа исполнительной или распорядительной власти. Допустимое расхождение этих площадей определяется по формуле

fp = 2,5 m p,                                                                    (36)

где m p – средняя квадратическая погрешность определения площади.

Если полученная после отвода земельного участка площадь отличается от установленной в решении о предоставлении земельного участка на допустимую величину, то в качестве окончательной принимается площадь по результатам расчетов. Если расчетная площадь больше предусмотренной в решении на недопустимую величину, – излишки подлежат обрезке, а в случае невозможности или нецелесообразности ее  проведения юридическим или физическим лицом в установленном порядке решается вопрос о предоставлении ему дополнительного участка. Если отведенная в натуре площадь меньше предусмотренной в решении, то с согласия землепользователя, которому предоставляется земельный участок, она может быть принята в качестве окончательной.

В случае, если границей земельного участка является река или ручей, его общая площадь должна быть определена с учетом площади замагистральных участков, которая может быть определена аналитическим, графическим или механическим способами в зависимости от масштаба земельно-кадастрового плана и способов съемки границ.

Вычисление общей площади производится с округлением до 1 м2 .

После вычисления общей площади участка вычисляются площади контуров видов земель и составляется экспликация.

План границ предоставленного земельного участка строиться по координатам поворотных точек окружной границы. Масштаб его выбирается в зависимости от размера и конфигурации землепользования с таким расчетом, чтобы можно было показать все поворотные точки границы данного участка и участков посторонних землепользований.

На плане границ отображаются:

поворотные точки границы;

магистральные ходы, если они прокладываются для съемки рек и ручьев, являющихся границей земельного участка;

линии суходольных границ;

номера точек, длины линий;

границы посторонних землепользований;

границы, коды и площади земель с ограничением в использовании;

масштаб плана;

описание границ смежных земель;

условные обозначения земель с ограничением в использовании,

указывается общая площадь земель в границах плана и площадь, предоставленная юридическому или физическому лицу.

По окончании камеральных работ составляется пояснительная записка и все материалы брошюруются в землеустроительное дело, которое изготавливается в двух экземплярах: один передается в землеустроительную и геодезическую службу, второй – храниться в архиве проектной землеустроительной организации.

Землеустроительное дело по установлению границ земельного участка  должно содержать:

титульный лист;

перечень документов дела;

пояснительную записку;

ходатайство юридического или физического лица на производство работ по установлению границ предоставленного земельного участка;

копию свидетельства о регистрации юридического лица;

копию решения о предоставлении земельного участка;

материалы, собранные на стадии подготовительных работ;

рабочий (разбивочный) чертеж;

материалы полевых (журнал и абрис полевых измерений) и камеральных работ (ведомости вычисления координат поворотных точек, общей площади земельного участка и замагистральной площади и др.);

каталог координат точек поворота границы земельного участка;

схему связи (привязки) границ земельного участка с пунктами геодезической сети;

схему связи (привязки) межевых знаков границ земельного участка к объектам и контурам местности;

план границ земельного участка с ограничениями в использовании земель (в случае их наличия);

акт ознакомления заинтересованных сторон на местности с установленными границами земельного участка;

акт контроля и сдачи-приемки выполненных работ.

Землеустроительная и геодезическая служба передает один экземпляр дела вместе с заявлением о государственной регистрации  создания земельного участка и возникновения права на него в территориальную организацию по регистрации недвижимого имущества и прав на него.

6. Контроль качества работ по перенесению в натуру и закреплению границ

земельных участков

После проведения работ по перенесению в натуру и закреплению границ предоставленных земельных участков осуществляется проверка их качества. Качество работ проверяется начальником группы, главным или ведущим специалистом и руководителем проектной землеустроительной организации. Независимо от способа установления границ земельных участков исполнители работ несут полную ответственность за достоверность, полноту и точность их выполнения.

При оценке качества и приемке работ:

выясняется соблюдение установленной технологии проведения работ и выполнение технических требований;

изучается схема сети геодезического обоснования, оцениваются надежность и качество привязки межевых знаков к пунктам государственной геодезической сети и твердым точкам ситуации;

проверяется состояние и качество применяемых на производстве работ приборов;

выполняются полевые контрольные измерения, производится их обработка и по ее результатам оценивается точность работ;

составляется акт контроля и приемки работ с оценкой их качества.

В акте отражаются:

объем и сроки выполнения работ;

применяемые приборы, их состояние;

качество привязки межевых знаков к пунктам государственной геодезической сети и твердым точкам ситуации;

объем контрольных полевых измерений и оценка качества принимаемых работ;

правильность решения земельно-правовых вопросов согласно требованиям земельного законодательства;

качество оформления документов;

окончательная оценка качества принимаемых работ и предложения по повышению эффективности производства.

Полевой контроль перенесения границ земельного участка в натуру может проводится визуально, когда проверяется только соответствие установленных границ утвержденному проекту отвода земельного участка, правильность и качество закрепления границ межевыми знаками и их оформление, правильность привязки к пунктам государственной геодезической сети, выполнения угловых и линейных измерений, ведения журнала и абрисов, полнота отображения границ земель с ограничениями в использовании, а также инструментально, когда взаимное положение отдельных точек поворота границы контролируется простейшими измерениями соответствующих расстояний.

ТЕМА: УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ (ПОСЕЛКОВОЙ) ЧЕРТЫ, ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ЗЕМЕЛЬ

1. Понятие и назначение черты населенного пункта

Все земли в пределах черты города, поселка, сельского населенного пункта находятся в ведении местных органов исполнительной власти.

В состав земель населенных пунктов входят земли застройки, общего пользования, сельскохозяйственного пользования, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, занятые лесами, промышленности, транспорта, связи и иного назначения, которые объединяются городской (поселковой) чертой или границей сельского населенного пункта.

Городская (поселковая) черта, граница сельского населенного пункта – это внешняя граница, которая отделяет населенный пункт от других категорий земель. Она не служит границей землепользования, не имеет соответствующего правового и хозяйственного значения, а является административно-территориальной границей (такая же, как и граница административного района). Земли в ее пределах находятся в ведении, т. е. в управлении, администрации, а не в пользовании или собственности. Внутри городской (поселковой) черты и границы сельского населенного пункта располагаются многочисленные участки различного назначения, находящиеся в собственности, пользовании, аренде. Чересполосные участки, расположенные за пределами черты города или другого населенного пункта, используемые для его нужд или предприятиями, расположенными на его территории, не входят в состав его земель. Иногда землепользование входит в состав земель населенного пункта только частично и его можно размещать по обе стороны его черты.

Включение земельных участков в черту населенного пункта не ведет к прекращению права собственности, пользования и аренды на эти участки.

Все земли городов, поселков и других населенных пунктов используют в соответствии с генеральными планами, проектами планировки и застройки, которые определяют основные направления их использования для строительства, благоустройства и размещения мест отдыха населения.

2. Установление и изменение городской и поселковой черты

Землеустроительные работы по установлению городской (поселковой) черты выполняются по заказу органов местной администрации на основании их решения.

Проект установления или изменения городской черты выполняют в таком порядке: разработка задания на проектирование; подготовительные работы; составление проекта; рассмотрение и утверждение проекта.

В задании на проектирование указывают:

наименование проекта;

основание для проектирования;

заказчика проекта;

разработчика проекта;

сроки разработки проекта или отдельных его этапов;

сведения о существующей городской черте или границе города (поселка);

данные о современном использовании земельного фонда города;

сведения о территориальном развитии города по утвержденному генеральному плану;

предложения заказчика по установлению или изменению городской черты;

перечень обследовательских работ с указанием площадей, на которых их будут проводить;

требования к защите окружающей среды;

состав материалов, передаваемых заказчику, с указанием масштаба графической части проекта.

К заданию прилагают план территории города и смежных с ним земель; копию генерального плана; данные об использовании земель города и намеченных к включению в него земель (по материалам учета земель); перечень имеющихся материалов, которые могут быть использованы при проектировании.

Подготовительные работы заключаются:

в сборе юридических документов по существующей черте;

сборе, обработке и приведении к единому масштабу графических материалов (включая землеустроительные);

изготовлении необходимого числа копий с планово-картографического материала;

сборе статистических данных по включаемому в городскую черту населенному пункту;

изучении организации территории и управлении прилегающих к городу территорий;

выявлении и изучении пожеланий и предложений участников землеустройства и других заинтересованных сторон и т.д.

Проект установления границ состоит из проектного плана, пояснительной записки и вспомогательных чертежей. Проектный план выполняют в масштабах, зависящих от площади территории города (1 : 2000, 1 : 5000, 1 : 10 000, 1 : 25 000).

При составлении проекта особое внимание уделяют обоснованию:

возможности включения в городскую черту участков промышленных предприятий, расположенных смежно с городскими землями, а также населенных пунктов;

целесообразности исключения из городских земель сельскохозяйственных угодий;

необходимости и целесообразности расширения территории города за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственных предприятий включают в пределы городской черты только в исключительных случаях, учитывая настоящие или будущие потребности города. При этом учитывают перспективы их сельскохозяйственного использования, соблюдают принцип приоритета сельскохозяйственного землепользования. После включения в городскую черту эти земли какое-то время (иногда довольно долго) используют по прежнему назначению.

На проектном плане показывают:

существующую городскую черту или сложившуюся границу;

современное использование земель по категориям, землепользованиям, формам собственности;

современное использование прилегающих земель, включаемых в городскую черту;

проектные решения утвержденного генерального плана города или другой градостроительной документации, служащие основой для установления и изменения городской черты;

проектируемую городскую черту;

описание смежных с городом земель;

экспликацию земель города с указанием площади существующей и включаемой в его состав.

Пояснительная записка содержит:

сведения о городе, существующей городской черте, экспликацию земель по категориям, землевладениям, землепользованиям, видам использования;

изложение проектных решений утвержденного генерального плана, другой градостроительной документации, обосновывающих территориальное развитие города;

проектное решение и его обоснование: включение или исключение земель, включение населенных пунктов, промышленных организаций, социально-культурных учреждений, систем инженерного оборудования;

экспликацию включаемых и исключаемых земель;

сводный баланс земель города по проекту по категориям, землевладениям и землепользованиям;

описание проектной городской черты.

К пояснительной записке прилагают материалы по рассмотрению и согласованию проекта.

Проект согласовывают с органами местной администрации, архитектуры и градостроительства, землеустройства, землепользователями и собственниками земель.

3. Организация использования городских земель

На территорию города в пределах городской черты разрабатываются два разных по характеру и содержанию проектных документа:

1. на земли, занятые застройкой или предназначенные для этих целей – проекты детальной планировки и застройки;

2. на земли, не подлежащие застройке или временно не застраиваемые – проекты земельно-хозяйственного устройства города.

Проект земельно-хозяйственного устройства города состоит из двух частей: плана земельно-хозяйственного устройства города и детального проекта земельно-хозяйственного устройства города.

Первый содержит основные положения по использованию, освоению и эксплуатации городской территории, а также задание и графические схемы инженерной подготовки территорию. По своему содержанию и назначению – это проект межхозяйственного землеустройства, в котором разрабатываются следующие вопросы

распределение городских земель по назначению, видам и срокам использования, между землепользователями, землевладельцами, собственниками;

организация землепользований сельскохозяйственных предприятий и рациональное использование их земель;

размещение и организация зеленых насаждений: лесопарков, парков, садов, защитных насаждений;

организация мест отдыха и спорта;

размещение дачных районов, санаториев, курортов местного значения;

рациональное использование водных и других ресурсов;

мероприятия по устройству водоемов, предупреждению затоплений, размывов, по осушению болот;

организация сети пригородных магистралей и хозяйственных дорог.

Детальный проект земельно-хозяйственного устройства города состоит из проектов внутреннего устройства лесопарковых зон, парков, садов, цветочных и других хозяйств, а также рабочих проектов по строительству и проведению мелиоративных, агротехнических и других мероприятий. Следовательно, он представляет собой сводный проект внутрихозяйственной организации территории, составляемый по отдельным организуемым и существующим на городских землях объектам. Утвержденный план земельно-хозяйственного устройства города переносится в натуру.

3. Установление и изменение границ сельских населенных пунктов

Территории сельских населенных пунктов являются динамичными образованиями. Поэтому работы по установлению и изменению их границы проводят по мере необходимости, и они имеют свои особенности. Обычно это делают в случаях:

неясности или отсутствия закрепленных границ поселения;

изменения генерального плана и проекта планировки и застройки поселения;

предоставления дополнительной земельной площади для развития поселений или нужд сельской администрации.

Для уточнения площадей и использования земель сельских населенных пунктов проводят их инвентаризацию. Главная ее цель — создать основу для ведения государственного земельного кадастра, обеспечить регистрацию прав собственности, владения, пользования (аренду) с выдачей землевладельцам (землепользователям) документов установленного образца, создать банк данных на обычных и компьютерных носителях, организовать постоянный контроль за использованием земель.

Основными задачами инвентаризации земель сельских населенных пунктов являются:

выявление всех землепользователей (землевладельцев) с фиксацией сложившихся границ занимаемых участков;

выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель и принятие по ним решения;

установление границ землепользований, границ городской черты, вынос и закрепление их на местности.

Все работы по инвентаризации земель сельских поселений технологически разбивают на два этапа — подготовительный и производственный. Исходными материалами служат графические, текстовые и правовые документы на земельные участки, материалы предыдущих инвентаризаций, топографические карты и планы масштабов 1 : 500... 1 : 2000, каталоги координат пунктов городской (поселковой) геодезической сети.

Начальным этапом инвентаризации земель населенных пунктов являются подготовительные работы. Они включают:

сбор, изучение и анализ технической, методической и технологической обеспеченности работ;

разбивку кварталов и массивов и составление карты-схемы топообеспеченности;

подготовку инвентаризационного плана.

В зависимости от величины населенного пункта выбирается общая структура разбивки его территории. В качестве учетной кадастровой единицы выступает конкретное землепользование (приусадебный, садово-огородный и другие участки), а в качестве рабочей кадастровой единицы – квартал или любой другой компактный массив, ограниченный естественными границами.

Для создания инвентаризационного плана необходимо иметь в качестве основы топографические планы масштаба не менее 1:2000.

На производственном этапе по каждому кварталу формируется землеустроительное дело. Инвентаризация внутри квартала начинается с составления списка всех землепользователей, землевладельцев и собственников земельных участков, от каждого из которых получают декларацию о фактическом использовании земли и наличии документов, удостоверяющих права на землю.

При полевом обследовании территории производится опознавание в натуре поворотных точек и линий границ земельных участков. По его результатам вычисляются предварительные площади всех землепользований в установленных границах. В землеустроительное дело по кварталу включают:

список всех землепользователей, землевладельцев и собственников земли с указанием площади их участков по документам и результатам обследования;

рабочий инвентаризационный план с предварительно нанесенными границами земельных участков;

список пользователей земель без надлежаще оформленных прав на землю или с просроченными правами;

данные о неиспользуемых и  нерационально используемых землях;

выявленные несоответствия фактического использования земель их целевому назначению.

Устанавливают границу сельского населенного пункта на основании проектов внутрихозяйственного землеустройства, градостроительной документации, расчетов по обоснованию резервных и дополнительных площадей с использованием материалов инвентаризации земель населенного пункта с учетом нормативов и предельных размеров приусадебных и других участков, установленных местной администрацией.

В черту сельских поселений входят существующие на момент землеустройства и резервные территории (нужные для развития в перспективе):

селитебная (жилая) зона – существующая жилая застройка с приусадебными участками, участки общественных зданий, сооружения общего пользования, водоемы, площади, улицы и др.;

производственная зона – производственные центры, мастерские, склады, машинно-тракторные дворы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, транспортные сооружения и т. п.;

сельскохозяйственные и другие земли, расположенные внутри и вне поселений и предназначенные для содержания скота, сенокошения и строительства;

санитарно-защитная зона – защитные разрывы между жилой и производственной зонами;

резервные территории, необходимые для расширения населенных пунктов на ближайшие 5 лет.

В черту сельских поселений включают, как правило, земли хозяйств, на территории которых они расположены, что ведет к прекращению их права пользования или собственности. Такие сельскохозяйственные угодья может использовать землепользователь, и их можно изымать у него по мере необходимости. Изъятию также подлежат неиспользуемые или используемые не по назначению земли посторонних пользователей.

Землеустроительные работы проводят в следующей последовательности: подготовительные работы, составление проекта, согласование и утверждение проекта.

Подготовительные работы включают:

получение сведений о численности населения, числе семей, поголовье личного скота, площадях приусадебных участков, перспективах их роста, о предельных размерах;

подготовку планово-картографического материала на землевладения и землепользования хозяйств и территорию населенных пунктов, входящих в юрисдикцию конкретных сельских администраций, материала по вычислению площадей контуров угодий, сведения о посторонних землях;

анализ имеющегося проекта внутрихозяйственного землеустройства, его показателей;

изучение и анализ имеющихся проектов (схем) планировки и застройки поселений;

изучение и анализ материалов инвентаризации земель;

изучение обследовательских и проектных материалов мелиоративных и других инженерных мероприятий на проектируемой территории.

В проекте установления границы сельского населенного пункта:

определяют площади, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. С этой целью проводят оценку на ближайшие 5 лет числа дворов, численности населения, поголовья скота, потребности в земле для размещения приусадебных участков, огородов, луговых земель;

выявляют и уточняют имеющихся и потенциальных землепользователей и площади их участков;

проектируют черты поселений и границы луговых земель за этой чертой;

составляют экспликацию земель, включаемых в территорию всех поселений (в черте и за ее пределами);

определяют площади земель, изымаемых у прежних землевладельцев (землепользователей) и остающихся в их пользовании и собственности;

устанавливают резервные площади земель, изымаемых по мере необходимости.

При определении площади селитебной территории, нужной для размещения общественных, культурно-бытовых и других зданий и сооружений, улиц и проездов, используют показатели площади застройки в расчете на один дом.

При размещении производственных центров, зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории сельского поселения, учитывают соответствующие санитарные, ветеринарные и противопожарные требования, нормы технологического проектирования.

На обособленных земельных участках производственных зон сельских поселений санитарно-защитная зона должна быть не менее 300 м. Вокруг сельских поселений, расположенных в малолесных районах, предусматривают размещение защитных лесных полос шириной до 50 м.

В поселениях, расположенных вблизи водоемов, выделяют водоохранные зоны: для малых рек  – от 100 до 300 м, для водохранилищ  – до 500 м.

При проектировании границы сельского поселения учитывают следующие обстоятельства:

по возможности границу совмещают с существующими или проектируемыми линейными элементами организации территории (дорогами, ручьями, балками и т. п.);

дороги, проходящие по периметру поселения, в состав его земель не входят;

защитные лесные насаждения, расположенные между дорогой и землями поселения, включают в его состав;

в границу включают примыкающие к землям селения, лесные массивы, предназначенные для общего пользования, или существующие защитные насаждения;

участки производственных центров, примыкающие к землям сельского поселения, в границу можно и не включать;

если к сельскому населенному пункту примыкают водоемы, то границу устанавливают по ближним к нему берегам;

граница по возможности не должна разрезать контуры видов земель.

В результате выполненных работ по каждому населенному пункту и сельской администрации формируют землеустроительное дело, содержание которого и определяет состав проекта. Последний включает:

схему расположения населенных пунктов на территории сельской администрации;

проектные планы установления границ земель, передаваемых в ведение сельской администрации по каждому населенному пункту;

экспликации земель в установленных границах населенного пункта, передаваемых в ведение сельской администрации (в экспликации приводят данные по каждому поселению и в целом по администрации);

экспликации земель в установленных границах участка, изымаемых из состава сельскохозяйственных и других организаций и передаваемых в ведение сельской администрации; в экспликации приводят данные по каждому населенному пункту и в целом по администрации;

перечень посторонних землепользований, расположенных в пределах границы сельских поселений;

экспликации земель, остающихся в пользовании сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других организаций после изъятия земель и передачи их в ведение сельской администрации;

пояснительную записку;

документы согласования и утверждения материалов проекта.

После согласования проекта с заинтересованными землевладельцами и землепользователями, на территории которых расположены поселения, с землеустроительными органами, органами архитектурного надзора и охраны природы его рассматривает сельская администрация и утверждают районные исполнительные и распорядительные органы власти в установленном порядке.

МАТЕРИАЛЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

ТЕМА: РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ

С ОСОБЫМ ПРАВОВЫМ РЕЖИМОМ

Рекомендуемая литература: [4, 5, 11, 13]

1. Размещение особо охраняемых территорий

Зоны с особым правовым режимом использования земель создаются в целях обеспечения необходимых условий жизнеобеспечения и безопасности населения, сохранения и воспроизводства природных ресурсов, функционирования промышленных, транспортных, коммунальных и иных объектов и коммуникаций.

К территориям с особым правовым режимом использования земель относятся:

земли особо охраняемых территорий;

земли, включаемые в состав охранных, защитных, санитарных, запретных зон особо охраняемых территорий, объектов промышленности, транспорта, энергоснабжения, связи, источников водоснабжения, инженерных коммуникаций.

Размещение и установление границ данных территорий имеет свои особенности.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

особо охраняемых природных территорий, в т.ч. лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

природоохранного назначения;

рекреационного назначения;

историко-культурного назначения;

иные особо ценные земли.

Особо охраняемые природные территории – участки земли (включая атмосферный воздух над ними и недра) с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое и иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования.

Основной целью объявления территорий особо охраняемыми природными территориями является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия.

Установлены следующие их категории: заповедник, национальный парк, заказник, памятник природы.

Целью создания заповедников является сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, изучение генетического фонда животного и растительного мира, типичных и уникальных экологических систем и ландшафтов, создание условий для обеспечения естественного течения природных процессов. Это особо охраняемые природные территории республиканского значения, изымаемые из хозяйственного оборота и предоставляемые в постоянное пользование государственному природоохранному учреждению.

Национальный парк – особо охраняемая природная территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, и устойчивого их использования в природоохранных, научных, просветительских, оздоровительных и рекреационных целях. Они являются особо охраняемыми природными территориями республиканского значения. Их земли предоставляются в постоянное пользование государственному природоохранному учреждению, осуществляющему управление.

Заказники в зависимости от особенностей природных комплексов и объектов, подлежащих особой охране, подразделяются на следующие виды:

ландшафтные или комплексные, предназначенные для сохранения и восстановления ценных природных ландшафтов и комплексов;

биологические (ботанические, зоологические), предназначенные для сохранения и восстановления редких, исчезающих, а также ценных в экологическом, научном, хозяйственном и культурном отношении растений, животных или отдельных особо ценных участков леса;

водно-болотные, предназначенные для сохранения водно-болотных земель, имеющих особое значение главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц, в т.ч. в период миграции;

гидрологические (болотные, озерные, речные), предназначенные для сохранения и восстановления ценных водных объектов и связанных с ними экологических систем;

геологические, предназначенные для сохранения ценных объектов или комплексов неживой природы;

палеонтологические, предназначенные для сохранения ископаемых природных объектов и их комплексов.

Они могут быть местного или республиканского значения. Объявление территории заказником допускается как с изъятием соответствующих земельных участков, так и без изъятия при условии соблюдения землепользователями и землевладельцами режима охраны и использования заказника.

Памятники природы в зависимости от особенностей объекта делятся на следующие виды:

ботанические (ботанические сады, дендрологические парки, произведения садово-паркового искусства, участки леса с ценными древесными породами, отдельные вековые или редких пород деревья и их группы, участки территории с реликтовой или особо ценной растительностью, места произрастания вводов растений, находящихся под угрозой исчезновения и т.п.), предназначенные для сохранения, восстановления, изучения и обогащения разнообразия объектов растительного мира, ценных в экологическом, научном, культурном и хозяйственном отношениях;

гидрологические (озера, болота, участки рек с поймами, водохранилища и пруды, участки старинных каналов, родники т.п.), предназначенные для сохранения и восстановления небольших по размерам ценных водных объектов;

геологические (обнажение ледниковых отложений и коренных пород, характерные элементы рельефа, крупные валуны и их скопления, другие геологические объекты), предназначенные для сохранения небольших по размерам ценных объектов или комплексов неживой природы.

Они могут быть республиканского или местного значения и передаются в оперативное управление соответствующих государственных органов.

В пределах земель особо охраняемых природных территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов. Изъятие земельных участков или иное прекращение прав на землю для нужд, противоречащих целевому назначению указанных территорий, не допускается.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятного антропогенного воздействия на прилегающих к ним земельных участках могут быть созданы охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Их границы должны быть обозначены специальными информационными знаками.

На землях особо охраняемых территорий республиканского значения запрещается:

предоставлять садоводческие и дачные участки;

строить автодороги республиканского значения, трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации, а также строить и эксплуатировать промышленные, хозяйственные и жилые объекты, не связанные с функционированием особо охраняемых территорий;

проезжать и ставить механические транспортные средства, не связанные с функционированием особо охраняемых территорий, прогонять скот вне автомобильных дорог;

осуществлять другие виды деятельности, запрещенные республиканскими законами.

К землям природоохранного назначения относятся земельные участки:

водоохранных зон рек и водоемов;

запретных и нерестоохранных полос;

лесов, выполняющих защитные функции;

противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащитных лесных насаждений;

иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Водоохранная зона – территория, прилегающая к руслам водотоков или акваториям водоемов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В ее границах запрещается:

применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

использование навозных стоков на удобрение;

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами;

животноводческих ферм и комплексов;

мойка транспортных средств;

строительство и реконструкция сооружений и коммуникаций для очистки сточных вод, зданий, автозаправочных станций, пунктов технического обслуживания транспортных средств, гаражей и иных мест постоянного хранения транспортных средств, а также размещение садоводческих товариществ, дачных кооперативов, производство земляных, дноуглубительных, мелиоративных и буровзрывных работ, добыча полезных ископаемых и водных растений без согласования с территориальными органами Минприроды.

Прибрежная полоса – часть водоохраной зоны, непосредственно примыкающая к водному объекту, на которой устанавливается более строгий режим хозяйственной деятельности по отношению к режиму хозяйственной деятельности, установленному на всей водоохраной зоне.

В пределах прибрежных полос рек, озер и водохранилищ дополнительно к ограничениям, указанным для водоохранных зон, запрещается распашка земель, выпас скота и организация для него летних лагерей, применение удобрений. Прибрежные полосы рек, озер и водохранилищ, как правило, залужены.

Проект размещения водоохранных зон и прибрежных полос составляется в несколько стадий: подготовительные работы, разработка проектных решений с рекомендациями по использованию и охране земель, утверждение проектной документации.

Подготовительные работы включают сбор данных о наличии водных источников и их характеристику; изучение проектов внутрихозяйственного землеустройства, данных земельного кадастра, материалов различных обследований, а также выявление на местности источников загрязнения рек, озер и т.д., участков берегов, подверженных разрушению, участков эродированных сельскохозяйственных земель.

В состав водоохранных зон включают поймы и их притоки, бровки и крутые склоны, балки и овраги, непосредственно впадающие в речную долину. Их ширина зависит от вида земель, по которым проходит граница, и рельефа (табл. 2).

Границы водоохранных зон следует совмещать с естественными и искусственными рубежами или препятствиями, перехватывающими поверхностный сток с вышележащих территорий (бровками речных долин и балок т.д.) и обозначать на местности информационными знаками по установленной Минприродой форме.

Таблица 2. Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных полос при уклоне

поверхности земли до 3о

| Водный объект | Водоохранная зона, м | Прибрежная полоса, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | пахотные | покрытые древесно-кустарниковой растительностью | луговые |
| Ручей, родник | 100 | 15 | 15 | 15 |
| Малые реки | 500 | 20-50 | 20-50 | 20-30 |
| Пруды (хозяйственно-бытового назначения) | 500 | 55 | 55 | 35 |
| Водохранилища | 500 | 70 | 70 | 50 |
| Озера площадью менее 10 га | 500 | 35-50 | 35-50 | 35 |

Границы прибрежных полос искусственных водотоков (каналов) совмещаются с границами полос отвода под них земельных участков, а при их отсутствии – с бровками этих каналов.

В проектах установления границ водоохранных зон и прибрежных полос устанавливают режим  ведения хозяйственной и иной деятельности; определяют мероприятия и объемы работ по залужению, облесению территории и т.д.; проектируют мероприятия по защите почв от эрозии и рекультивации нарушенных земель; намечают сроки выполнения работ; составляют экспликацию включенных в границу зоны земель; оформляют графические материалы.

Разработанные проекты  установления границ водоохранных зон и прибрежных полос должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, соответствующими областными, Минской городской землеустроительной и геодезическими службами, организациями Министерства лесного хозяйства и представлены на государственную экологическую экспертизу.

Установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных полос:

для рек и озер – от среднегодового меженного уровня воды;

для водохранилищ и прудов – от уреза воды при нормальном уровне с учетом зон прогнозирования переработки берегов и постоянного подтопления земель;

для родников и ручьев, формирующих сток в водосборном бассейне, на прилегающих к ним территориях – от уреза воды.

К землям рекреационного значения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения. В их состав входят земельные участки, занятые домами отдыха, пансионатами, объектами физической культуры и спорта, туристическими базами, детскими и спортивными лагерями, лесопарками и т.д.

К объектам историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия Республики Беларусь, достопримечательных мест, военных и гражданских захоронений. Эти земли используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначены для лечения и отдыха граждан.

К особо ценным относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования и т.д.). Их размещают при разработке генеральных схем рационального использования и охраны земельных ресурсов, схем землеустройства, формировании целевых земельных фондов. Окончательно отводят им земли на основе проектов межхозяйственного землеустройства. По результатам выполненных работ готовится паспорт особо охраняемой территории, включающий перечень мероприятий, нормативов и требований по поддержанию режима природопользования и необходимые графические документы.

2. Размещение территорий, включаемых в состав охранных, защитных,

санитарных, запретных и иных зон с ограниченным (особым) режимом

использования земель

В зависимости от видов объектов, их функционального назначения и влияния на окружающую среду устанавливают следующие зоны с особым правовым режимом использования земель:

охраняемые;

охраняемые природные ландшафты;

санитарной охраны;

запретные и запретные районы;

санитарно-защитные;

ограниченной застройки;

минимальных расстояний;

шумовые;

опасные;

зоны воздействия.

На территории указанных зон режим использования земель ограничен. Например, в охранных зонах транспорта запрещается проводить без письменного согласия предприятий транспорта постоянные и временные строительные работы, вести вырубки леса и нарушать растительный покров способами, которые могут привести к образованию оползней, оврагов и т.д.

Охранные зоны линий, сооружений связи и радиофикации – земельные участки, для которых установлены ограничения на их хозяйственное использование для предупреждения повреждений линий связи и радиофикации.

В их пределах без письменного согласия и присутствия представителей соответствующих организаций запрещается:

производить любые строительные и земляные работы;

высаживать деревья, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма, удобрения;

устраивать проезды для автотранспорта, тракторов и других механизмов, строить каналы, заграждения.

В пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В запрещаются строительные и поливные работы, посадку и вырубку деревьев, складирование корма, удобрений, топлива, а также земляные работы на глубине более 0,3 м.

В охранных зонах электросетей напряжением более 1000 В запрещают строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и снос зданий и сооружений; мелиоративные работы, расположение полевых станов, загонов для скота, сооружение проволочных заграждений и полив сельскохозяйственных культур.

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается:

возводить любые постройки и сооружения;

высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, сено и солому, содержать скот;

размещать коллективные сады и огороды;

проводить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.

Техническому персоналу предприятий и организаций, эксплуатирующих эти линии и сети, предоставляется право беспрепятственного доступа в охранные зоны независимо от форм собственности на землю. Кроме того, данным организациям разрешается устройство за свой счет дорог и проездов, других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания этих объектов, проведение необходимых земляных работ.

Состав и содержание ограничений в использовании земель в пределах охранных зон устанавливаются вне зависимости от вида прав на земельный участок, в соответствии с нормативными правовыми актами, положениями и правилами.

Границы зон с особым режимом использования земель устанавливаются по проектам строительства соответствующих объектов, а при их отсутствии – по утвержденным нормативам с учетом местоположения режимообразующих объектов, их назначения, параметров, конструкции и степени влияния на окружающую территорию. Их отражают на планово-картографических материалах, к которым прикладывают реестр режимообразующих объектов и зон с особым режимом использования земель с указанием этих режимов, экспликацию включенных в зону земель.

Юридические и физические лица, в интересах которых устанавливаются зоны с особым режимом использования, обязаны обозначить их границы в натуре специальными информационными знаками.

3. Сервитуты и их учет в межхозяйственном землеустройстве

Ограничения в использовании земель обусловлены особым правовым режимом территорий, требованиями экологической защиты земель, сохранения почвенного плодородия, охраны окружающей среды.

Правовой режим использования земельного участка определяется категорией земель и разрешенным использованием с учетом установленных обременений. Под обременениями понимается передача части полномочий по пользованию, распоряжению и владению землей другим субъектам отношений. Обременительные ограничения могут быть приняты собственником земли добровольно, т.е. по соглашению с заинтересованными организациями, но могут быть введены принудительно, если того требуют государственные интересы.

Обременения и ограничения хозяйственной деятельности устанавливаются органами государственной власти для фиксирования зон с особыми правовыми режимами. Это делается для достижения следующих целей:

обеспечение условий для жизни и деятельности населения (разрешение транспортных проблем, доступности переездов к местам отдыха, работы и т.д.);

создания необходимых условий для нормальной эксплуатации промышленных, транспортных иных объектов;

сохранения или воспроизводства определенных видов природных ресурсов (посредством создания санитарных, защитных зеленых зон и других мер защиты).

Эти цели могут быть достигнуты при условии, если в решениях по отводу земельных участков будут зафиксированы границы зон с особыми правовыми режимами, определены конкретные признаки режима с учетом обременений и установлена правовая, административная или экономическая ответственность за нарушение их использования.

Объектами ограничительных обременений являются земельные участки, выполняющие охранные или защитные функции: природоохранные полосы, водоохранные, рыбоохранные, защитные и охранные зоны линейных объектов при условии, что эти участки не изъяты из состава предоставленных для размещения объекта земель.

Особую группу обременений составляют сервитуты. Они, как правило, имеют договорной характер, устанавливается по соглашению между лицами, требующими его, и собственником участка, но должны регистрироваться и подтверждаться государственными органами.

Право ограниченного пользования чужим участком (обременение, сервитут) устанавливается в случае, когда собственник земельного участка требует от собственника соседнего возможности ограниченного его использования. Типичные примеры – право прохода или проезда через соседний участок, прокладки и эксплуатации линий электропередач, трубопроводов, водоснабжения и мелиорации и т.д., которые не могут быть обеспечены без установления сервитутов.

Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования или собственности.

Существуют следующие виды сервитутов:

пешеходной тропы – правом ходить и ездить на велосипеде по пешеходной тропе через чужой участок (относятся участки, обеспечивающие оптимальную пешеходную связь с объектами производственного назначения и социальной сферы);

проезжей дороги – правом ездить на транспортных средствах по проезжей дороге через чужой участок (относятся участки, занятые автомобильными дорогами, не относящимися к категории земель транспорта, проходящие через земельные участки нескольких собственников земли);

линий коммуникаций – правом использования участка для прокладки, ремонта и эксплуатации коммунальных или индивидуальных коммуникаций через чужой участок, для размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

водопровода – правом проводить на свой участок воду из чужого водоема или через чужой участок (относятся участки, занятые водопроводными сооружениями, их санитарно-защитными и технологическими полосами);

дренажных работ – правом отвода воды со своего участка на чужой или через него (относятся земли, занятые водоотводными каналами, водосборными и водонаправляющими сооружениями, расположенными вне границ собственного земельного участка);

водозабора – правом брать воду для потребностей своего земельного участка их чужого водоема или пользоваться пешеходной тропой, ведущей к водоему (относятся участки, занятые водными объектами или их частями, территории непосредственного размещения водозаборных сооружений, а также земли, занятые пешеходными тропами, обеспечивающими доступ к местам водозабора);

скотопрогонной дороги – правом прогона скота и прохода по скотопрогонной дороге через чужой участок (относятся участки, предназначенные для прогона скота к местам его регулярного выпаса, водопоя и других целей через участки, не принадлежащие собственнику скота);

водопоя – правом поить скот из чужого водоема и пользования скотопрогонной дорогой, ведущей к чужому водоему (относятся участки, занятые водными объектами, находящимися в собственности одних лиц, право использования которых в целях водопоя скота имеют и другие лица, а также земли, занятые пешеходными тропами и скотопрогонами, обеспечивающими доступ к местам водопоя);

защитного сооружения – правом возведения и эксплуатации с целью защиты и сохранения ландшафтов и окружающей природной среды противоэрозионных (гидротехнических, лесомелиоративных) и других объектов и сооружений (относятся участки, предназначенные для размещения указанных объектов, обеспечивающих защиту территории как непосредственных собственников участков, на землях которых они размещены, так и сопредельных;

побочного лесного пользования – правом пользования лесами в целях отдыха, туризма, сбора ягод, грибов, растений и других продуктов леса (относятся все покрытые лесом участки, находящиеся в пользовании лесохозяйственных организаций, традиционно используемые населением для названных целей при условии, что указанные виды пользования на конкретных лесных территориях не запрещены государственными органами власти;

ремонтно-строительной полосы – правом установления строительных лесов и складирования материалов для ремонта фундаментов, стен, кровли зданий и сооружений, границы которых примыкают к чужой земле и др.

ТЕСТЫ ДЛЯ СДАЧИ МОДУЛЕЙ

МОДУЛЬ 1

Раздел 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

1.1. Понятие межхозяйственного землеустройства

Выберите один правильный ответ

1. Межхозяйственное землеустройство представляет собой:

1) инженерно-техническое мероприятие;

2) форму землеустроительных действий;

3) стадию землеустроительного процесса;

4) вид землеустройства;

5) предпроектные разработки по землеустройству;

6) технологию составления проектов землеустройства.

Выберите несколько правильных ответов

2. Предмет изучения дисциплины:

1) законы организации использования земель;

2) методы и содержание межевания объектов землеустройства;

3) экономика использования земель категорий земельного фонда;

4) теория, методика образования и упорядочения земельных участков собственников земли, землепользователей, землевладельцев и арендаторов;

5) закономерности развития экономики и технологии землеустроительного проектирования;

6) Вопросы организации территории сельскохозяйственных земель;

7) экология и охрана окружающей среды.

Выберите несколько правильных ответов

3. Межхозяйственное землеустройство позволяет осуществить:

1) организацию территории сельскохозяйственного предприятия;

2) устройство территории луговых земель;

3) организацию территории административно-территориальных образований;

4) образование новых объектов землеустройства;

5) организацию территории севооборотов;

6) упорядочение существующих объектов землеустройства.

Выберите несколько правильных ответов

4. Роль и значение межхозяйственного землеустройства заключается в:

1) улучшении организационно-хозяйственных условий;

2) создании условий для воспроизводства земельных ресурсов;

3) эффективном перераспределении земель по формам собственности, между категориями земельного фонда и землепользованиями;

4) повышении производительности труда и снижении ежегодных издержек на несельскохозяйственных объектах;

5) информационном обеспечении земельно-кадастровых работ;

6) повышении плодородия почв;

7) создании условий для внутрихозяйственного землеустройства.

Выберите несколько правильных ответов

5. Образование землепользования – это:

1) отвод земель;

2) размещение земельного участка нового предприятия, хозяйства на территории;

3) проектирование состава земель предприятия, хозяйства;

4) составление схемы использования земель;

5) определение площади земельного участка, землепользования всего хозяйства;

6) регистрация прав на объекты недвижимости.

Выберите несколько правильных ответов

6. Образование землепользования – это совокупность действий по:

1) установлению в натуре границ земельного участка;

2) передаче земель в собственность;

3) перенесению проекта в натуру и его осуществлению;

4) оформлению сделок с земельными участками;

5) составлению, обоснованию, утверждению проекта;

6) передаче земель в аренду.

Выберите один правильный ответ

7. Упорядочение землепользования – это:

1) организация территории хозяйства;

2) улучшение состава и качества земель землепользования;

3) повышение уровня интенсивности использования земель хозяйства;

4) улучшение параметров (площади, размещения, границ) земельного участка, землепользования хозяйства;

5) ликвидация мелкоконтурности земель;

6) повышение плодородия почв земельного участка.

Установите соответствие

8. Подберите определения, которые соответствуют приведенным понятиям:

| Понятия | Содержание понятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Реорганизация землепользований | 1. Создание соответствующего земельного участка нового хозяйства или организации на землях всех категорий земельного фонда |
| 2. Предоставление земель | 2. Комплекс землеустроительных работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка, определению его месторасположе- |
|  | ния и площади, а также юридическому оформлению полученных результатов |
| 3. Упорядочение землепользования | 3. Система землеустроительных действий, относящихся к землеустраиваемому объекту в целом и включающих образование, реорганизацию, упорядочение (совершенствование) землепользований и отвод земель в натуре |
| 4. Изъятие земель | 4. Землеустроительные действия по установлению в натуре границ земельного участка, предоставленного в собственность, владение, пользование, аренду |
| 5. Межевание земель | 5. Передача земельного участка в собственность, владение, пользование, аренду гражданину (физическому лицу) или организации, учреждению (юридическому лицу) |
| 6. Образование землепользования | 6. Прекращение в установленном порядке права использования (собственности, владения, пользования, аренды) конкретного земельного участка |
| 7.Организация землепользований | 7. Целенаправленное улучшение параметров земельных участков (размещения, площади, границ). |
| 8. Отвод земель | 8. Значительные изменения площадей, размещения, конфигурации и числа земельных участков организаций и граждан |

1.2. Принципы и факторы межхозяйственного землеустройства

Выберите один правильный ответ

1. Факторы межхозяйственного землеустройства – это:

1) природные и экономические условия зоны расположения объекта землеустройства;

2) освоенность территории в районе размещения объекта землеустройства;

3) причины и условия, вызывающие необходимость проведения межхозяйственного землеустройства;

4) состав, качество и ценность земель;

5) решения административных органов.

Выберите один правильный ответ

2. Первым и общим фактором межхозяйственного землеустройства является:

1) решения административных органов;

2) изменение рыночной конъюнктуры и цены земельных участков;

3) организация нового хозяйства, предприятия, для деятельности которого требуется земельный участок;

4) изменение условий производства;

5) улучшение плодородия и повышение качества земель.

Выберите несколько правильных ответов

3. К основным принципам межхозяйственного землеустройства относятся:

1) платность использования земли;

2) обеспечение инженерной, социально-экономической и экологической обоснованности мероприятий;

3) функциональность землеустроительных мероприятий;

4) соблюдение приоритета сельскохозяйственного землепользования;

5) максимальное использование научно-технических достижений в области строительства и технологии производства работ;

6) обеспечение охраны земель и других природных ресурсов;

7) обязательное выполнение административных решений и постановлений;

8) точное соблюдение земельного законодательства Республики Беларусь;

9) согласованность проектных решений с ранее  разработанными землеустроительными документами.

Выберите несколько правильных ответов

4. При составлении проектов межхозяйственного землеустройства используют научные методы:

1) экономического прогнозирования;

2) расчетно-конструктивный;

3) экономического сравнения;

4) экономико-математического моделирования;

5) корреляционно-регрессионный анализ;

6) экспериментальный;

7) расчетно-вариантный;

8) абстрактного мышления.

Выберите несколько правильных ответов

5. Межхозяйственное землеустройство проводится в случаях:

1) дарения земельного участка;

2) изъятия (выкупа) земельного участка;

3) ареста земельного участка;

4) укрупнения земельного участка;

5) загрязнения земельного участка;

6) разукрупнения земельного участка;

7) конфискации земельного участка;

8) продажи, покупки части земельного участка.

Выберите несколько правильных ответов

6. Объект территориального землеустройства представляет собой:

1) земельный участок;

2) производственное подразделение;

3) административно-территориальное образование;

4) несельскохозяйственные  земли;

5) массив севооборота, луговых земель;

6) категорию земельного фонда;

7) административный район.

1.3. Содержание и задачи межхозяйственного землеустройства

Выберите один правильный ответ

1. В основу выделения разновидностей межхозяйственного землеустройства положены:

1) составные части и элементы проекта землеустройства;

2) виды землеустройства;

3) особенности использования земель;

4) принципы землеустройства;

5) признаки, характеризующие категории земельного фонда;

6) закономерности землеустройства;

7) экономические законы и категории.

Выберите несколько правильных ответов

2. К задачам межхозяйственного землеустройства относятся:

1) определение рационального состава земель и типов севооборотов;

2) определение площади землепользований;

3) экономическое обоснование проекта внутрихозяйственного землеустройства;

4) установление границ земельных участков;

5) оформление и выдача документов на право собственности и пользования земельным участком;

6) реализация рабочих проектов;

7) межотраслевое перераспределение земель.

#### Выберите несколько правильных ответов

3. Проекты межхозяйственного землеустройства от других землеустроительных схем и проектов отличаются по:

1) количеству участников проекта;

2) срокам освоения проекта;

3) методам изысканий, проектирования и обоснования;

4) масштабу планово-картографического материала;

5) учёту зональных особенностей;

6) составу проекта.

Раздел 2. ПРОЦЕСС И ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

2.1. Процесс межхозяйственного землеустройства

#### Выберите несколько правильных ответов

1. В схеме землеустройства административного района решаются следующие вопросы межхозяйственного землеустройства:

1) предложения по перераспределению земельного фонда;

2) прогнозирование размещения производительных сил;

3) уточнение границ административно-территориальных образований;

4) установление (уточнение) границ особо охраняемых территорий;

5) выявление резервов земель для сельскохозяйственного освоения;

6) осуществление природно-сельскохозяйственного районирования;

7) организация территории района.

#### Выберите несколько правильных ответов

2. Основаниями проведения межхозяйственного землеустройства являются:

1) решения судебных органов;

2) постановления общего собрания коллектива сельскохозяйственной организации;

3) решения органов государственной власти;

4) договоры о проведении землеустройства;

5) распоряжения руководителей заинтересованных организаций;

6) решения органов местного самоуправления;

7) инициатива землеустроительных органов.

Установите правильную последовательность

3. Производственный процесс межхозяйственного землеустройства включает следующий состав и порядок действий:

1) оформление и выдача землеустроительных материалов и документов;

2) подготовительные работы;

3) осуществление проекта и авторского надзора за его реализацией;

4) разработка и обоснование проекта;

5) перенесение проекта в натуру;

6) рассмотрение, согласование и утверждение проектной документации.

2.2. Подготовительные работы

Установите правильную последовательность

1. Подготовительные работы к составлению проекта межхозяйственного землеустройства следует проводить в приведенных ниже последовательности и порядке:

1) сбор, подготовка, изучение всех необходимых материалов, сведений и данных;

2) подготовка и утверждение задания на разработку проекта;

3) установление состава участников межхозяйственного землеустройства;

4) выявление и изучение землеустроительных пожеланий заинтересованных сторон;

5) изучение состояния территории объекта землеустройства.

#### Выберите несколько правильных ответов

2. Для составления проекта межхозяйственного землеустройства требуются следующие материалы:

1) планово-картографические материалы;

2) проекты внутрихозяйственного землеустройства;

3) проекты организации строительства;

4) сведения ГЗК, государственной кадастровой оценки;

5) материалы о наличии обременений и сервитутов;

6) отчеты статистических органов;

7) материалы земельного контроля;

8) данные государственного градостроительного кадастра;

9) данные государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

10) материалы геоботанического обследования.

Выберите несколько правильных ответов

3. В процессе полевого обследования при межхозяйственном землеустройстве:

1) составляют акт землеустроительного обследования;

2) оформляют протокол о земельных правонарушениях;

3) составляют задание на разработку рабочих проектов;

4) оформляют чертеж землеустроительного обследования;

5) уточняют решения административных органов;

6) оформляют пожелания заинтересованных участников процесса землеустройства;

7) утверждают задание на проектирование.

Выберите один правильный ответ

4. Задание на проектирование разрабатывается:

1) сельской администрацией;

2) администрацией района;

3) заказчиком и исполнителем работ;

4) органами охраны природы.

2.3. Составление, рассмотрение и утверждение проекта

Выберите один правильный ответ

1. Проект межхозяйственного землеустройства состоит из:

1) пояснительной записки и графиков;

2) чертежа перенесения проекта в натуру и сметы на проектно-изыскательские работы;

3) проекта внутрихозяйственного землеустройства и смет;

4) чертежей, смет и пояснительной записки;

5) сметной документации;

6) графических материалов.

Выберите несколько правильных ответов

2. Проекты межхозяйственного землеустройства определяют:

1) площади объектов землеустройства, их частей, ограниченных в использовании;

2) строительные нормы и правила размещения объектов землеустройства;

3) эффективность капиталообразующих инвестиций;

4) границы объектов землеустройства;

5) возможности использования земель с учетом площади земельного участка;

6) обоснованность использования сельскохозяйственных земель;

7) объем капиталообразующих инвестиций на подготовку земельного участка для строительства объектов несельскохозяйственного назначения.

Выберите несколько правильных ответов

3. Проекты межхозяйственного землеустройства согласовывают с:

1) ветеринарной службой;

2) управлением внутренних дел;

3) органами архитектуры и строительства;

4) санитарно-эпидемиологической службой;

5) службой социального обеспечения населения;

6) органами МЧС;

7) органами, регистрирующими имущественные сделки.

Выберите один правильный ответ

4. Проект межхозяйственного землеустройства утверждается:

1) решением руководителя сельскохозяйственной организации;

2) всеми участниками землеустройства;

3) решением главы администрации района;

4) заказчиком проекта;

5) органами экспертизы;

6) решением компетентного Совета депутатов.

2.4. Перенесение проекта в натуру

Выберите один правильный ответ

1. Отвод земель – это землеустроительные действия по:

1) прекращению права пользования земельным участком;

2) установлению в натуре границ полей и рабочих участков;

3) образованию землепользования несельскохозяйственного назначения;

4) установлению в натуре границ земельного участка, предоставляемого в собственность или пользование;

5) образованию землепользования сельскохозяйственной организации;

6) передаче земель в собственность или пользование гражданам и юридическим лицам.

Выберите один правильный ответ

2. Перенесение проекта в натуру – это:

1) полевые изыскательские работы по изучению возможности размещения объекта землеустройства;

2) восстановление на местности межевых знаков и других элементов организации территории в соответствии с чертежами;

3) технически точное проложение на местности проектных границ землепользований и закрепление их межевыми знаками;

4) изменение на плане и местности граничных точек земельных участков.

Выберите один правильный ответ

3. Переносят проект в натуру на основе:

1) рабочего проекта;

2) эскизных чертежей;

3) чертежа землеустроительного обследования территории;

4) рабочего чертежа;

5) проекта межевания территории.

Выберите несколько правильных ответов

4. На плане границ земельного участка показывают:

1) поворотные точки границ, их номера;

2) розу ветров;

3) границы почвенных разностей;

4) элементы гидрографической сети;

5) элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства;

6) меры линий;

7) границы и номера зон, на которые установлены ограничения;

8) виды земель или категории земельного фонда в пределах границ земельного участка;

9) масштаб.

2.5. Оформление и выдача документов, удостоверяющих право

собственности на землю

Выберите один правильный ответ

1. Современным документом, удостоверяющим право на земельный участок является:

1) свидетельство о праве на наследство;

2) свидетельство о праве собственности на землю;

3) договор аренды земель;

4) государственный акт на пользование землей;

5) свидетельство о государственной регистрации земельного участка и прав на него.

Выберите несколько правильных ответов

2. Для регистрации права собственности на земельные участки необходимо представить:

1) постановление о государственной регистрации;

2) справку о доходах;

3) справку Бюро технической инвентаризации (БТИ) с техническим паспортом на объект;

4) договор с администрацией;

5) доверенность (при обращении представителя юридического лица);

6) запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Выберите один правильный ответ

3. При предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственных целей заключают:

1) соглашение на использование земель сельскохозяйственного назначения;

2) договор аренды земель сельскохозяйственного назначения;

3) контракт на аренду земель;

4) акт субаренды земель сельскохозяйственного назначения.

2.6. Осуществление проекта

Выберите несколько правильных ответов

1. Осуществление проекта заключается в:

1) поддержании в натуре сохранности межевых знаков;

2) достижении проектных показателей продуктивности сельскохозяйственных земель;

3) выполнении в установленные сроки мероприятий по обустройству территории;

4) достижении планируемых объемов производства продукции несельскохозяйственным объектом;

5) завершении геодезических работ;

6) своевременном использовании земельного участка в соответствии с целевым назначением и условиями землепользования.

Выберите несколько правильных ответов

2. Календарный план осуществления проекта включает:

1) сроки начала пользования участком;

2) план освоения севооборотов;

3) сроки и объемы проведения работ, намеченных проектом, включая мелиорацию, освоение, улучшение, рекультивацию земель;

4) выполнение условий предоставления земельного участка;

5) сроки достижения проектных показателей производства и реализации промышленной и сельскохозяйственной продукции;

6) график потребности в машинах, механизмах и трудовых ресурсах;

7) сроки возмещения потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельного участка.

Раздел 3. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ И УПОРЯДОЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Развитие и принципы организации землепользований сельскохозяйственных организаций

Выберите один правильный ответ

1. Категории земель – это части земельного фонда, которые различаются между собой по следующим признакам:

1) составу и качеству земель;

2) основному целевому назначению, правовому режиму использования и охраны земель;

3) формам собственности и видам пользования;

4) градостроительной ценности земель;

5) природным условиям и качеству почв.

Выберите один правильный ответ

2. Земли сельскохозяйственного назначения – это:

1) сельскохозяйственные земли;

2) земли, предоставленные сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам;

3) земли, предоставленные или предназначенные для нужд сельского хозяйства;

4) земли, обладающие почвенным плодородием;

5) земли, пригодные для ведения сельскохозяйственного производства.

3. Землепользование сельскохозяйственного назначения характеризуется следующими параметрами:

1) общей площадью;

2) количеством видов земель;

3) местоположением;

4) размещением границ;

5) организационно-правовой формой;

6) принципами управления земельными ресурсами;

7) конфигурацией и компактностью.

3.2. Разработка проекта образования землепользований

сельскохозяйственных организаций

Установите правильную последовательность

1. Проект образования землепользований сельскохозяйственных организаций разрабатывается в приведенной ниже последовательности:

1) проектирование границ землепользования;

2) определение площади землепользования;

3) установление видов и площадей земель в составе землепользования;

4) размещение усадьбы (в случае необходимости);

5) размещение и формирование землепользования;

6) составление схемы внутрихозяйственной организации территории хозяйства;

7) подготовка данных для определения размера земельного налога.

Выберите несколько правильных ответов

2. Содержание проекта межхозяйственного землеустройства, связанного с образованием землепользований сельскохозяйственных организаций, включает:

1) оценку территории, производительных и территориальных свойств земли, сложившихся землепользований и эффективности производства;

2) размещение производственных подразделений и хозяйственных центров;

3) размещение землепользований и их границ;

4) размещение объектов производственной и социальной инфраструктуры, имеющих межхозяйственное значение;

5) размещение и установление границ территорий с особым правовым режимом;

6) составление схем внутрихозяйственной организации территории с уточнением месторасположения центральных усадеб, обоснование состава и площадей земель.

Выберите один правильный ответ

3. Под площадью землепользования сельскохозяйственной организации подразумевается:

1) общая площадь сельскохозяйственных земель с учетом их кадастровой оценки;

2) площадь всех земель на территории сельскохозяйственного предприятия;

3) площадь сельскохозяйственных и несельскохозяйственных земель за исключением земель сельской администрации.

Выберите один правильный ответ

4. Оптимальным размером землепользования считается такой, при котором:

1) сельскохозяйственная организация не имеет убытков;

2) сельскохозяйственная организация является рентабельной и занимает ведущее место в административном районе;

3) при данной специализации хозяйства обеспечивается максимальная экономическая эффективность, рациональное использование и охрана земель;

4) сельскохозяйственная организация является конкурентоспособной, а производство  – ресурсосберегающим;

5) хозяйство наилучшим образом приспособлено к условиям рыночной экономики.

Выберите несколько правильных ответов

5. К основным факторам, влияющим на размер землепользования, относятся:

1) специализация хозяйства;

2) квалификация управленческого персонала;

3) зависимость от снабжения ресурсами и плановых показателей;

4) природные условия;

5) размер земельной доли;

6) условия кредитования и субсидирования;

7) наличие дорог, инфраструктуры, рынков сбыта.

Выберите несколько правильных ответов

6. Размещение и формирование землепользования хозяйства заключается в:

1) определении общей площади;

2) установлении конфигурации;

3) расчете удаленности;

4) определении местоположения на территории;

5) размещении центральной усадьбы хозяйства;

6) включении в состав землепользования различных видов земель;

7) формировании земельных массивов севооборотов.

Выберите один правильный ответ

7. За эталон компактного землепользования принимают:

1) треугольник;

2) круг;

3) квадрат;

4) прямоугольник;

5) трапецию.

Выберите один правильный ответ

8. Коэффициент компактности землепользования определяют как частное от деления его фактического периметра на периметр равновеликого по площади:

1) квадрата;

2) трапеции;

3) круга;

4) треугольника;

5) прямоугольника.

Выберите один правильный ответ

9. Протяженность землепользования – это:

1) максимальная удаленность земель от хозяйственных центров;

2) расстояние между крайними точками землепользования в меридиональном направлении, измеряемое по дорогам;

3) удаленность основного земельного массива от чересполосного участка;

4) расстояние между его наиболее удаленными частями, измеряемое по дорогам;

5) среднее расстояние между наиболее удаленными частями землепользования.

Выберите один правильный ответ

10. Удаленность земель от хозяйственных центров следует определять по следующей формуле:

1) ;

2) ;

3) ;

где S – расстояние от хозяйственного центра до отдельного земельного массива, км;

P – площадь отдельных частей землепользования, га.

Выберите один правильный ответ

11. Состав и площадь земель землепользования должны соответствовать:

1) природным условиям зоны расположения хозяйства;

2) рыночной стоимости земельных участков;

3) качественной оценке земель;

4) специализации сельскохозяйственной организации, составу и размерам ее отраслей;

5) минимальным затратам производства.

Выберите один правильный ответ

12. Землепользование сельскохозяйственной организации размещается на двух массивах. Площадь основного массива составляет 3000 га, площадь чересполосного – 500 га. Расстояние от хозцентра до основного массива составляет 4,5 км, а до чересполосного – 8,5 км. В целом расстояние по землепользованию хозяйства составит:

1) 13 км;

2) 6,5 км;

3) 5,1 км.

Выберите один правильный ответ

13. Землепользование сельскохозяйственной организации имеет форму, близкую к прямоугольнику, со сторонами 10000 м и 2500 м. Коэффициент компактности землепользования составит:

1) 1,2;

2) 1, 25;

3) 1,3.

3.3. Предоставление гражданам земель для ведения сельскохозяйственного

производства

Выберите несколько правильных ответов

1. Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются гражданам для:

1) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) личного подсобного хозяйства;

3) размещения производственных и административных зданий;

4) садоводства и огородничества;

5) разработки полезных ископаемых;

6) животноводства;

7) рекреации;

8) дачного строительства.

Выберите несколько правильных ответов

2. Землепользования граждан образуют на основе утвержденных:

1) проектов внутрихозяйственного землеустройства;

2) схем землеустройства районов;

3) рабочих проектов;

4) проектов перераспределения земель;

5) проектов образования землепользований несельскохозяйственных объектов;

6) схем образования специальных земельных фондов;

7) проектов образования землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.4. Землеустроительные работы, связанные с образованием крестьянских

(фермерских) хозяйств

Выберите правильный ответ

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство – это:

1) союз граждан, связанных родством, имеющих права на соответствующие земельные участки и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии;

2) объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии;

3) кооперация индивидуальных частных предпринимателей, с целью получения прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции.

Выберите несколько правильных ответов

2. Проект образования землепользования крестьянского хозяйства включает:

1) размещение усадьбы крестьянского хозяйства;

2) установление границ земельного участка;

3) разработку генерального плана застройки крестьянского подворья;

4) определение площади хозяйства;

5) размещение участка и его формирование;

6) образование земельного фонда специального назначения;

7) определение режима и ограничений в использовании земли;

8) разработку нормативов по размеру земельного налога, арендной платы, нормативной цены земли;

9) расчет плановых экономических показателей (товарная и валовая продукция, прибыль и др.).

Выберите несколько правильных ответов

3. Размер крестьянского (фермерского) хозяйства зависит от:

1) производственного направления;

2) направления господствующих ветров;

3) пестроты почвенного покрова;

4) обеспеченности трудовыми ресурсами;

5) наличия материально-технических средств;

6) уровня инфляции;

7) правовых норм, законодательных актов;

8) состояния дорог и удаленности от рынка сбыта;

9) наличия проектно-сметной документации.

Установите соответствие

4. Выявите соответствие между специализацией крестьянского хозяйства, его размером и составом земель.

| Специализация хозяйства | Размер и состав земель |
| --- | --- |
| 1. Овощеводческая | 1. Относительно большой размер, преобладание пахотных земель |
| 2. Полеводческая | 2. Небольшой размер ввиду больших трудовых затрат |
| 3. Свиноводческая | 3. Относительно большой размер, преобладание луговых земель |
| 4. Молочная | 4. Преобладание пахотных земель |

Выберите несколько правильных ответов

5. Для расчета площади крестьянского (фермерского) хозяйства требуются следующие данные:

1) виды и поголовье скота;

2) площади сельскохозяйственных культур;

3) планируемые объемы производства продукции;

4) данные кадастровой оценки земель;

5) протяженность дорожной сети;

6) нормативы для планирования сельскохозяйственного производства;

7) количество членов крестьянского хозяйства;

8) паспортные данные главы крестьянского хозяйства.

Выберите несколько правильных ответов

6. Для расчета площади крестьянского (фермерского) хозяйства применяются следующие методы:

1) расчетно-конструктивный;

2) монографический;

3) системного анализа;

4) экономико-математический;

5) расчетно-вариантный;

6) индексный;

7) статистический;

8) аналитический.

Выберите несколько правильных ответов

7. Границы землепользования крестьянского хозяйства размещают с учетом:

1) естественных границ и искусственных преград;

2) границ категорий земельного фонда;

3) водоразделов, тальвегов;

4) границ почвенных разностей;

5) сезонности полевых работ;

6) прямолинейности при сложном рельефе;

7) элементов гидротехнической сети.

Выберите несколько правильных ответов

8. Усадьбу крестьянского (фермерского) хозяйства формируют:

1) за счет существующего в населенном пункте приусадебного участка и его расширения;

2) производственную зону усадьбы размещают на существующем приусадебном участке, а жилую – на выделенном массиве;

3) за счет организации нового хозяйственного центра на выделенном крестьянскому хозяйству земельном массиве;

4) жилую зону усадьбы размещают на существующем приусадебном участке, а производственную – на выделенном массиве.

Выберите несколько правильных ответов

9. Жилую зону по отношению к животноводческим фермам следует размещать:

1) с наветренной стороны;

2) с подветренной стороны;

3) выше по склону;

4) ниже по склону;

5) выше по течению реки;

6) ниже по течению реки.

3.5. Образование землепользований и организация территории

коллективных садов, огородов и дачных хозяйств

Выберите несколько правильных ответов

1. При размещении коллективных садов, огородов и дачных участков следует выполнять следующие требования:

1) учитывать интересы местного населения, организаций;

2) размещать вблизи крупных промышленных центров, аэропортов, полигонов;

3) предоставлять малопродуктивные, удаленные от городских и сельских поселений земельные участки;

4) минимизировать расходы на освоение земель и благоустройство территории;

5) правильной конфигурации землепользования;

6) круглогодичного использования территории;

7) минимизации времени на проезд до участка;

8) своевременного обеспечения посадочным, строительными материалами и инвентарем.

Выберите один правильный ответ

2. Общую площадь территории коллективного сада рассчитывают по следующей формуле:

1) S=P+k(;

2) S=kP(;

3) S=P-k(;

4) S=P/(k(),

где S – площадь территории коллективного сада, га;

P – площадь земельного участка, выделяемого члену садоводческого товарищества, га;

k – количество членов садоводческого товарищества, чел.;

( – коэффициент, учитывающий площадь земель общего пользования.

Выберите несколько правильных ответов

3. Проект организации территории коллективных садов и огородов содержит:

1) установление размера и границ земельных участков каждого члена кооператива;

2) размещение пород и сортов плодовых насаждений;

3) проектирование внутренних дорог и проездов;

4) размещение защитных лесных полос;

5) установление границ зон общего пользования;

6) размещение инженерных коммуникаций;

7) разработку мероприятий по освоению и улучшению земель, охране природы.

3.6. Понятие и виды недостатков землепользований

Выберите один правильный ответ

1. Упорядочение или совершенствование существующих землепользований – это:

1) землеустроительные действия по внесению целенаправленных улучшающих изменений в организационно-правовую и организационно- территориальную структуру землепользования;

2) землеустроительные действия по внесению целенаправленных изменений в специализацию подразделений, их площадь, размещение, границы для улучшения использования и охраны земли, повышения эффективности производства;

3) землеустроительные действия по внесению целенаправленных улучшающих изменений в их площадь, размещение, структуру земель, границы в целях создания межхозяйственных территориальных условий для улучшения использования и охраны земли, повышения эффективности производства и устранения недостатков землепользования.

Установите соответствие

2. Подберите определения, которые соответствуют приведенным понятиям.

| Понятия | Содержание понятий |
| --- | --- |
| 1. Нерациональный размер землепользования | 1. Расчлененность хозяйства на обособленные участки, разделенные землями других землепользователей, что увеличивает удаленность земель и приводит к необходимости сообщения через земли других хозяйств, ухудшению условий управления производством, росту ежегодных издержек производства и снижению его эффективности |
| 2. Чересполосица | 2. Большое количество поворотных точек на окружной границе землепользования, что создает неудобства для внутрихозяйственной организации территории, вызывает дробление участков, ухудшает их конфигурацию, затрудняет использование техники, приводит к недопашкам, недосеву, выводу земель из оборота |
| 3. Вкрапливание | 3. Несоответствие площади землепользования специализации, производственному назначению, зоне расположения хозяйства и природоохранным требованиям |
| 4. Изломанность границ | 4. Представляет собой расположение внутри земельного массива и границ данного землепользования участка земли другого землевладельца, что увеличивает транспортные расходы, требует встречных переездов, иногда приводит к обезличке в использовании земли |
| 5. Дальноземелье | 5. Проявляется в значительной удаленности части земель хозяйства от населенных пунктов, производственных центров, животноводческих ферм, что затрудняет доступ к этим земельным участкам, требует дополнительного строительства дорог, увеличивает транспортные расходы на перевозку продукции, рабочей силы, затрудняет организацию производства |

Выберите один правильный ответ

3. Недостатки землепользований – это:

1) неудобства и отклонения в площади, структуре земельных массивов или участков, закрепленных за сельскохозяйственными организациями и гражданами;

2) неудобства и отклонения в площади, структуре, размещении и границах земельных массивов или участков, закрепленных за сельскохозяйственными организациями и гражданами, отрицательно влияющие на использование земли, экономику и организацию производства;

3) неудобства и отклонения в структуре, площади, размещении земельных массивов или участков, отрицательно влияющие на использование земли, экономику и организацию производства.

# Выберите один правильный ответ

4. Критерием установления недостатков землепользований является:

1) низкая производительность труда в растениеводстве;

2) отрицательное влияние на использование земли и результаты хозяйственной деятельности;

3) разобщенность землепользования;

4) величина среднего расстояния до севооборотных массивов;

5) удаленность от административного центра и пунктов переработки продукции.

# Выберите один правильный ответ

5. Задачей упорядочения землепользований является:

1) уменьшение количества обособленных участков;

2) ликвидация или снижение негативного влияния недостатков землепользований на организацию использования земель и эффективность сельхозпроизводства;

3) создание более однородных ландшафтов;

4) создание устойчивого землепользования;

5) уменьшение среднего расстояния.

3.7. Содержание проекта и способы устранения недостатков

землепользований

# Выберите несколько правильных ответов

1. Проект устранения недостатков создает лучшие территориальные условия для целей:

1) использования и охраны земли;

2) совершенствования внутрихозяйственного планирования;

3) организации и управления производством;

4) внутрихозяйственной организации территории;

5) улучшения использования средств механизации производственных процессов;

6) сокращения переездов между отдельными частями землепользования;

7) повышения заработной платы работников полеводства;

8) сокращения капиталовложений на оборудование территории;

9) более эффективного размещения производственных центров.

Выберите несколько правильных вариантов

2. Подготовительные работы по устранению недостатков землепользования включают:

1) анализ существующих землепользований;

2) выбор способов устранения недостатков;

3) выявление недостатков и доказательство их наличия;

4) составление схемы внутрихозяйственной организации территории;

5) установление возможностей устранения недостатков.

Выберите несколько правильных ответов

3. К основным способам ликвидации недостатков землепользований относятся:

1) обмен равновеликими и равноценными участками земли между хозяйствами;

2) разукрупнение землепользования;

3) обмен неравновеликими и неравноценными участками (с денежной компенсацией);

4) объединение землепользования с другим (смежным);

5) передача земель одного хозяйства другому без обмена земельными участками с денежной компенсацией (выкупом или продажей земельного участка);

6) безвозмездная передача земель от одного хозяйства другому;

7) полная реорганизация землепользований;

8) изменение организационно-правовой формы хозяйства.

# Выберите несколько правильных ответов

4. Критерием обоснованности проектного решения при устранении недостатков землепользований являются следующие показатели:

1) соблюдение социальных норм;

2) улучшение земли и ее охрана;

3) улучшение территориальных условий и организация производства;

4) увеличение объема производства и снижение его издержек;

5) нормативные сроки окупаемости капитальных вложений, зависящих от организации землепользования;

6) увеличение продуктивности скота;

7) создание производственных подразделений оптимальных размеров;

8) срок окупаемости затрат на трансформацию земель.

Выберите несколько правильных вариантов

5. При реорганизации землепользований от одного хозяйства другому целесообразно передавать:

1) севооборотные массивы;

2) меньшую часть подразделения;

3) большую часть поля;

4) целое поле;

5) целую водосборную площадь;

6) ландшафтные единицы.

# Выберите один правильный ответ

6. Передаваемый участок с баллом, равным 25 взамен обмениваемого участка в 50 га, с баллом, равным 40, имеет следующую площадь:

1) 100 га;

2) 60 га;

3) 80 га;

4) 120 га;

5) 90 га.

# Выберите один правильный ответ

7. Наилучшая компактность землепользования может быть достигнута при следующих коэффициентах компактности:

1) 2;

2.) 1,2;

3) 0;

4) 0,9;

5) 1,1;

6) 1,5.

МОДУЛЬ 2

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Содержание образования землепользований несельскохозяйственного

назначения

Выберите один правильный ответ

1. Образование землепользований несельскохозяйственных объектов – это:

1) вид землеустройства;

2) форма землеустройства;

3) разновидность землеустройства;

4) подвид землеустройства.

Выберите один правильный ответ

2. При предоставлении земельных участков выделяют определенные формы межхозяйственного землеустройства исходя из:

1) вида земель;

2) свойств земли;

3) категорий земельного фонда;

4) плодородия земель.

Выберите несколько правильных ответов

3. При размещении земельных участков несельскохозяйственных объектов возможны следующие отрицательные последствия:

1) снижение качества земель, прилегающих к объекту;

2) уменьшение занятости трудоспособного населения;

3) снижение инвестиционной привлекательности территории;

4) нарушение транспортных связей;

5) сокращение объемов и роста валового внутреннего продукта;

6) уменьшение поступлений земельных платежей в бюджет;

7) нарушение организации территории сельскохозяйственных организаций.

Выберите несколько правильных ответов

4. При образовании землепользований несельскохозяйственных объектов следует учитывать:

1) минимизацию предоставляемой площади;

2) соблюдение условия равенства всех категорий земельного фонда;

3) максимизацию доходности несельскохозяйственного объекта;

4) приоритет сельскохозяйственного землепользования;

5) недопущение деградации земель;

6) минимизацию ежегодных издержек при проектировании объекта;

7) уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Выберите несколько правильных ответов

5. По степени влияния на организацию территории, использование земли и окружающую среду выделяют следующие виды землепользований несельскохозяйственных объектов:

1) потенциально опасные;

2) небольшие по площади;

3) чрезвычайного назначения для народного хозяйства;

4) протяженные участки;

5) большие земельные массивы;

6) отраслевые и межотраслевые;

7) безвредного и безотходного производства.

Выберите несколько правильных ответов

6. Для расчета площади землепользования несельскохозяйственного объекта применяются:

1) СНиП и отраслевые стандарты;

2) удельные укрупненные показатели капитальных вложений на строительство;

3) нормы землеемкости аналогичных промышленных организаций;

4) нормы трудовых затрат;

5) нормативы сметных затрат на строительство фундамента объекта;

6) нормы минимальной плотности застройки;

7) нормы расхода площади земель на единицу выпускаемой продукции.

Выберите несколько правильных ответов

7. Принципы образования землепользований несельскохозяйственных объектов включают:

1) соблюдение приоритета несельскохозяйственного использования земель;

2) абсолютную экономию земель и минимальное расходование территории для несельскохозяйственных нужд;

3) повышение эффективности капитальных вложений;

4) обеспечение интересов всех отраслей народного хозяйства;

5) улучшение условий проживания населения;

6) полный учет влияния несельскохозяйственного объекта на территорию и окружающую среду;

7) равноправное развитие всех форм собственности на землю;

8) соблюдение приоритета сельскохозяйственного землепользования.

Выберите несколько правильных ответов

8. К основным требованиям, предъявляемым при образовании землепользований несельскохозяйственных объектов, относятся:

1) учет интересов всех отраслей, землепользователей при соблюдении приоритета сельскохозяйственного землепользования;

2) соблюдение стадийности проектирования;

3) соответствие площади, конфигурации и природных условий участка целям предоставления и параметрам производства;

4) точный учет интересов монополий и крупного капитала;

5) максимальная занятость населения;

6) охрана природы;

7) изменение бюджета местных органов власти.

  - Содержание и основы методики составления проекта образования землепользования несельскохозяйственного назначения

Установите правильную последовательность

1. Стадии образования землепользований несельскохозяйственных объектов имеют приведенную ниже последовательность:

1) предварительное согласование места размещения объекта;

2) оформление земельного участка;

3) разработка проекта отвода земельного участка и принятие на его основе решения об изъятии и предоставлении данного участка.

Установите правильную последовательность

2. Образование землепользований несельскохозяйственных объектов имеет следующий порядок проведения землеустройства:

1) принятие компетентным органом решения о предоставлении земельного участка и утверждение проектной документации;

2) подготовительные работы;

3) отвод земельного участка в натуре;

4) выдача землеустроительных материалов и документов, удостоверяющих право на землю;

5) составление, обоснование и согласование проекта.

Выберите один правильный ответ

3. Площадь землепользования промышленного предприятия зависит от:

1) зоны расположения землепользования;

2) площади и плотности застройки;

3) рыночной стоимости земли;

4) удаленности рынков сбыта продукции;

5) состава и соотношения земель на отводимом участке.

Выберите один правильный ответ

4. Минимальная плотность застройки – это выраженное в процентах отношение площади:

1) земель, предоставляемых во временное пользование, к общей площади участка постоянного пользования;

2) застройки к площади сельскохозяйственных земель на территории;

3) сельскохозяйственных земель к общей площади участка;

4) застройки к общей площади земельного участка;

5) застройки к площади сельскохозяйственных земель участка.

Установите правильную последовательность

5. Проект образования землепользования несельскохозяйственного объекта разрабатывается в приведенной ниже последовательности:

1) размещение землепользования на территории;

2) разработка предложений по реорганизации существующих землепользований, их территории, производства;

3) определение площади землепользования;

4) подготовка предложений по условиям представления земельного участка;

5) подготовка технических условий (задание на составление рабочего проекта) рекультивации нарушенных земель;

6) определение состава и ценности земель в границах землепользования;

7) установление размера убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев;

8) подготовка технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя с изымаемого участка;

9) установление размера потерь сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства.

Выберите несколько правильных ответов

6. К показателям экономического обоснования предоставления и изъятия земель для несельскохозяйственных целей относятся:

1) убытки (затраты), вызываемые возникающими неудобствами землевладения (землепользования);

2) затраты, необходимые для восстановления ухудшенного качества земель;

3) затраты на разукрупнение хозяйства;

4) прибыль несельскохозяйственной организации;

5) стоимость жилых зданий, объектов культурно-бытового назначения, производственных и иных зданий, сооружений или затрат по их переносу на новое место;

6) потери арендной платы за пользование земельными участками;

7) упущенная выгода;

8) увеличение штрафных санкций несельскохозяйственному землепользователю;

9) затраты на консервацию деградированных сельскохозяйственных земель, загрязненных токсическими промышленными отходами и радиоактивными веществами;

10) стоимость плодово-ягодных, защитных и иных многолетних насаждений, незавершенного производства;

11) потери сельскохозяйственного производства.

Выберите один правильный ответ

7. Потери сельскохозяйственного производства возмещаются в размере:

1) рыночной стоимости земель;

2) нормативной стоимости земель;

3) стоимости теряемой валовой продукции;

4) стоимости теряемого дохода;

5) стоимости освоения равновеликой площади новых земель и доведения их плодородия до плодородия изъятого участка.

Выберите один правильный ответ

8. Потери сельскохозяйственного производства возмещаются:

1) государственным органам местной администрации;

2) собственникам земли, у которых она изымается;

3) отрасли сельского хозяйства;

4) пользователям земельного участка;

5) будущим собственникам земельного участка.

Выберите один правильный ответ

9. Убытки возмещаются:

1) органам местного самоуправления, сельской администрации;

2) районной администрации;

3) собственникам и пользователям земельного участка;

4) отрасли сельского хозяйства.

Выберите один правильный ответ

10. Упущенная выгода возмещается в размере:

1) стоимости теряемой валовой продукции растениеводства;

2) рыночной стоимости земельного участка;

3) величины стоимости всех производственных затрат;

4) стоимости теряемой товарной продукции;

5) величины теряемого ежегодного дохода.

Выберите один правильный ответ

11. Упущенная выгода возмещается за период:

1) последний год работы хозяйства;

2) срока временного пользования земельным участком;

3) необходимый для восстановления нарушенного производства;

4) строительства нового объекта;

5) разработки проекта строительства нового объекта.

Выберите один правильный ответ

12. В проекте межхозяйственного землеустройства предусмотрено образование землепользования несельскохозяйственного (промышленного) объекта. Для расчета площади принимается минимальная плотность застройки на данном объекте – 40 % и площадь застройки объекта по схеме генерального плана – 8 га.

Площадь предоставляемого земельного участка составит:

1) 32 га;

2) 5 га;

3) 20 га.

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.1. Образование землепользований промышленных,

горнодобывающих организаций, АЭС и линейных объектов

Выберите несколько правильных ответов

1. Межхозяйственное землеустройство, связанное с образованием землепользований несельскохозяйственных объектов, имеет особенности:

1) размещение и параметры землепользования проектируются в соответствии с функциями объекта;

2) изъятию подлежат только малоценные сельскохозяйственные земли;

3) учитывается социально-экономическая и экологическая ценность предоставляемых земель;

4) всегда учитываются потери сельскохозяйственного производства в полном объеме;

5) обязательна разработка вариантов размещения земельных участков;

6) всегда требуется рекультивация нарушенных земель.

Выберите один правильный ответ

2. При проектировании землепользований промышленных организаций эффективным способом экономии земли является:

1) размещение объекта на землях лесного фонда;

2) изъятие только малоценных сельскохозяйственных земель;

3) размещение землепользований в составе промышленных узлов;

4) сокращение площади по сравнению с нормой минимальной плотности застройки;

5) размещение объекта в карьерах и оврагах.

Выберите несколько правильных ответов

3. Размеры земельных участков, предоставляемых для строительства автомобильных дорог, зависят от:

1) числа полос движения;

2) категории земельного фонда, изымаемой под строительство;

3) категории дороги;

4) высоты насыпи;

5) ширины тротуаров;

6) вида земель;

7) заложений откосов насыпей и выемок;

8) марок автотранспорта.

Выберите несколько правильных ответов

4. Особенностями размещения АЭС являются:

1) наличие запасов топлива;

2) близость поселений в радиусе не менее 3 км;

3) размещение в пересеченной местности;

4) потребность в больших земельных массивах;

5) наличие водохранилища;

6) близость поселений в радиусе не менее 5 км;

7) наличие карьера для сброса отходов не ближе 1 км.

Выберите несколько правильных ответов

5. Уменьшение площади земельных участков, предоставляемых для строительства линейных объектов, возможно при:

1) размещении объекта на землях запаса;

2) уменьшении числа транспортных развязок;

3) увеличении объемов инвестиций;

4) сокращении протяженности и высоты насыпей;

5) увеличении глубины выемок;

6) уменьшении крутизны откосов;

7) совмещении прокладки различных коммуникаций;

8) увеличении крутизны откосов.

Выберите один правильный ответ

6. Для горнодобывающих организаций осуществляют горный отвод, под которым понимают:

1) часть недр, предоставляемых для рекультивации участка после промышленной разработки, содержащихся в них залежей полезных ископаемых;

2) предоставление земельного участка после добычи полезных ископаемых открытым способом с размещением на них выработанного грунта и породы;

3) часть недр, предоставляемых для промышленной разработки содержащихся в них залежей полезных ископаемых;

4) отвод земель в холмистой местности с уклоном более 5 градусов.

2.2. Отвод земель для образования крупных гидротехнических сооружений и водохранилищ

Выберите несколько правильных ответов

1. В зонах строительства крупных водохранилищ при межхозяйственном землеустройстве разрабатывается комплекс мероприятий, включающий:

1) определение размеров затопления и возможностей возмещения потерь продуктивных земель;

2) определение необходимости осушения затапливаемых сельскохозяйственных земель;

3) внутриотраслевое перераспределение земель;

4) реорганизацию территории и производства сельскохозяйственных организаций;

5) переселение жителей;

6) межотраслевое перераспределение земель.

Установите правильную последовательность

2. Проектные работы на крупные объекты в зонах строительства крупных водохранилищ выполняются по следующим этапам:

1) технико-экономические расчеты;

2) составление схемы;

3) разработка рабочего проекта;

4) технико-экономическое обоснование.

Установите соответствие

3. Территориальные формы проявления влияния водохранилищ на использование земли ограничиваются определенными зонами, которые характеризуются следующими условиями:

| Наименование зоны | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| 1. Зона затопления | 1. Территория, покрытая слоем воды, глубиной не более 2 м относительно отметки НПУ |
| 2. Зона подтопления | 2. Земли, которые в условиях образования водохранилища нецелесообразно или невозможно использовать по прежнему назначению из-за недоступности, малой величины остающихся участков, нахождения их на островах и других организационно-хозяйственных причин |
| 3. Зона переформирования берегов | 3. Прилегающая к водохранилищу территория, на которой в связи с подъемом уровня грунтовых вод изменяются условия использования земель (не изымаются у существующих землепользователей) |
| 4. Зона мелководий | 4. Территория, находящаяся под водой постоянно или имеющая такой режим периодического затопления, при котором хозяйственное использование земель совершенно исключается (изымается от существующих землепользователей) |
| 5. Зона ухудшения организационно-территориальных условий | 5. Береговая полоса, подвергающаяся рушению, размыву, оползневым и другим деформациям под влиянием водохранилища (ветровые волны и др.). Внешней границей зоны является линия на момент стабилизации берега |

Установите правильную последовательность

4. В зонах строительства крупных водохранилищ последовательность работ по межхозяйственному землеустройству приведена ниже.

1. Устанавливаются населенные пункты, производственные центры, дороги, мосты, линии связи и другие объекты, существование которых на прежнем месте в результате затопления, подтопления, берегообрушения, оползней, ухудшения малярийной обстановки, организационно-хозяйственных причин становится невозможным или теряет свое хозяйственное значение. Решается вопрос о необходимости защиты тех или иных объектов. Выявляются мелководья, наносятся их границы, определяются площади. Решается вопрос об их хозяйственном использовании или инженерной защите.

2. Подготавливаются предложения по снятию и использованию плодородного слоя почвы с затопляемых земель для составления рабочего проекта.

3. Устанавливается размещение всех земель, относящихся к зоне воздействия водохранилища и строительства гидроузла, их границ по хозяйствам и районам зоны затопления, потопления, мелководий, строительные площади и др. Выявляются образующиеся острова в целях определения возможности их хозяйственного использования.

4. Разрабатываются предложения по реорганизации существующих землепользований, производства, расселения, определяется размер затрат на эти мероприятия.

5. Вычисляются площади (общие и по видам земель) и составляются экспликации по каждому землепользованию. Составляются проектные экспликации по категориям земель на каждый район и водохранилище в целом.

6. Разрабатываются предложения по основным условиям предоставления земель. К ним относятся: восстановление нарушенных транспортных связей, мероприятия по охране природных ресурсов и окружающей среды, охрана объектов культуры и истории, установление определенного режима использования водных ресурсов водохранилища и т.п.

7. Определяются виды и размеры убытков землевладельцев и землепользователей, которые складываются из потерь организаций, а также потерь отдельных граждан (рабочих, служащих, пенсионеров) в результате затопления и подтопления. Определяется стоимость всех убытков и размеры затрат на их возмещение, включая переселение.

8. На проектные планы наносится граница подтопляемых земель, которые не исключаются их состава землепользований, но на них запрещается новое строительство, изменяется характер использования сельскохозяйственных земель и их продуктивность. Составляются проектные экспликации подтопляемых земель. По каждому землепользованию вычисляются площади и составляют проектные экспликации остающихся земель.

9. Определяются размеры и способы возмещения потерь сельскохозяйственного производства в результате затопления и другого сокращения площадей продуктивных земель и объема сельскохозяйственного производства.

Раздел 3. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ЗЕМЛЕВАНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

Выберите один правильный ответ

1. Нарушенными землями называют земли всех категорий, которые утратили свою хозяйственную ценность в результате:

1) паводковых затоплений;

2) оползней, селей;

3) поднятия уровня грунтовых вод;

4) производственной деятельности человека;

5) других природных катаклизмов.

Выберите один правильный ответ

2. Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на:

1) повышение плодородия эродированных земель;

2) повышение плодородия малопродуктивных земель;

3) восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель;

4) освоение несельскохозяйственных земель;

5) осушение и орошение земель.

Выберите несколько правильных ответов

3. Рекультивация земель включает следующие этапы:

1) предварительная рекультивация;

2) техническая рекультивация;

3) основная рекультивация;

4) заключительная рекультивация;

5) биологическая рекультивация.

Установите правильную последовательность

4. Очередность выполнения этапов рекультивации:

1) сельскохозяйственная рекультивация;

2) биологическая рекультивация;

3) техническая рекультивация.

Выберите несколько правильных ответов

5. При образовании землепользований несельскохозяйственных объектов должны разрабатывать следующие рабочие проекты:

1) осушения и орошения земель;

2) землевания малопродуктивных земель;

3) планировки территории;

4) рекультивации нарушаемых земель;

5) освоения земель;

6) снятия и сохранения плодородного слоя.

Выберите один правильный ответ

6. Землевание – это комплекс:

1) технических мероприятий по сохранению и улучшению плодородного слоя почвы;

2) работ по рекультивации и нанесению плодородного слоя почвы;

3) работ по снятию, транспортировке и нанесению плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород на малопродуктивные земли с целью их улучшения;

4) организационно-хозяйственных и противоэрозионных мероприятий по снятию эродированного слоя почвы и внесению удобрений с целью их улучшения.

Выберите несколько правильных ответов

7. В рабочем проекте землевания малопродуктивных сельскохозяйственных земель решают вопросы:

1) установления местоположения и площади участка для снятия (сохранения) плодородного слоя почвы;

2) обмена земельными участками;

3) выбора технологии производства земляных работ;

4) определения потерь сельскохозяйственного производства, убытков и упущенной выгоды;

5) определения мощности снятия и нанесения плодородного слоя почвы;

6) выбора направления (вида) рекультивации;

7) установления потребности в машинах и механизмах;

8) охраны природы и безопасности труда.

Раздел 4. ПЕРЕНЕСЕНИЕ В НАТУРУ ПРОЕКТА ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Выберите несколько правильных ответов

1. Работы по перенесению проекта отвода земельного участка включают:

1) изготовление карты (плана) объекта землеустройства;

2) изготовление карты и плана неделимого участка;

3) определение границ объекта землеустройства на местности;

4) нанесение границ объекта землеустройства на местность, карту и в натуре;

5) закрепление на местности месторасположения границ объекта землеустройства межевыми знаками;

6) согласование проекта границ;

7) обмен земельными участками;

8) определение координат границ и площади участка.

Выберите несколько правильных ответов

2. Установление и закрепление границ на местности выполняют при:

1) объединении земельных участков внутри одного землепользования;

2) купле-продаже всего (части) земельного участка;

3) обмене всего (части) земельного участка;

4) аренде всего (части) земельного участка;

5) внутрихозяйственном землеустройстве;

6) дарении и завещании всего (части) земельного участка;

7) конфискации земельного участка;

8) отсутствии плана границ в документах, удостоверяющих права на земельный участок.

Выберите несколько правильных ответов

3. Межевые знаки размещают:

1) на всех поворотных точках границ земельного участка;

2) по живым урочищам;

3) через 500 метров;

4) при совпадении границ с естественными урочищами;

5) на стыках с суходольными границами;

6) при совпадении границ участка с искусственными линейными сооружениями;

7) через 100 метров.

Выберите несколько правильных ответов

4. Размеры межевых знаков должны быть не менее:

1) деревянные колья высотой 100 – 120 см, диаметром 8 – 10 см;

2) железные штыри и трубы высотой 40 – 50 см, диаметром 3 – 4 см;

3) деревянные колья высотой 50 – 60 см, диаметром 7 – 9 см;

4) железобетонные столбы высотой 200 – 250 см, диаметром 10 – 15 см;

5) деревянные колья высотой 75 – 80 см, диаметром 5 – 7 см;

6) асбестоцементные трубы высотой 150 – 170 см, диаметром 10 см.

Выберите один правильный ответ

5. Межевые знаки окапывают по кругу в виде канавки с:

1) внутренним диаметром 0,5 м, глубиной 0,5 м, шириной 0,3 м;

2) внешним диаметром 1,2 м, глубиной 0,8 м, шириной 0,4 м;

3) внутренним диаметром 0,8 м, глубиной 0,2 м, шириной 0,2 м;

4) внутренним диаметром 1,0 м, глубиной 0,4 м, шириной 0,4 м.

Выберите один правильный ответ

6. Установленные границы согласовывают с:

1) сельской администрацией;

3) администрацией района;

4) органами охраны природы;

5) заказчиком работ;

6) участниками процесса землеустройства.

Выберите несколько правильных ответов

7. В процессе подготовительных работ исполнитель собирает материалы:

1) инвентаризации земельных участков;

2) постановления административных органов;

3) договоры купли-продажи и сведения о других сделках с земельным участком;

4) схему землеустройства административных районов;

5) карту (план) границ, кадастровый план с границами земельного участка;

6) проекты внутрихозяйственного землеустройства;

7) схемы государственной геодезической сети или опорной межевой сети;

8) выписки из единого государственного реестра земель.

Выберите правильные ответы и установите их последовательность

8. Работы по перенесению проекта в натуру включают:

1) подготовительные работы;

2) определение площади земельного участка;

3) составление рабочего чертежа перенесения проекта в натуру;

4) полевое обследование границ земельного участка;

5) формирование землеустроительного дела;

6) контроль и приемку результатов перенесения проекта в натуру собственником земельного участка;

7) составление карты (плана) границ земельного участка.

Выберите несколько правильных ответов

9. Геодезической основой межевания земель служат:

1) межевые знаки;

2) пункты государственной геодезической сети (ГГС);

3) существующие границы смежеств;

4) пункты опорной межевой сети (ОМС);

5) опоры ЛЭП;

6) пункты опорных межевых знаков (ОМЗ).

Выберите несколько правильных ответов

10. Проект может быть перенесен в натуру следующими способами:

1) промеров;

2) аналитическим;

3) графическим;

4) обхода;

5) полярным;

6) механическим.

Выберите один правильный ответ

11. Площадь земельного участка вычисляют следующим способом:

1) графическим по координатам межевых знаков;

2) тригонометрическим;

3) аналитическим по координатам межевых знаков;

4) экономико-математическим;

5) тригонометрическим без координат межевых знаков.

Раздел 5. УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Выберите один правильный ответ

1. Городская (поселковая) черта, граница сельского населенного пункта

1) ограничивает права пользования, владения землей и право частной собственности на земельные участки;

2) отделяет земли населенных пунктов от земель других категорий;

3) устанавливает правовой режим использования земель.

Выберите один правильный ответ

2. Земли в пределах городской (поселковой) черты, границ сельских населенных пунктов находятся в

1) пользовании или владении юридических и физических лиц;

2) собственности юридических и физических лиц;

3) ведении местных органов исполнительной власти;

4) пользовании или владении местных органов исполнительной власти.

Выберите несколько правильных ответов

3. Земли городов, поселков, сельских населенных пунктов используются в соответствии с:

1) проектами внутрихозяйственного землеустройства;

2) проектами отвода земель для несельскохозяйственных нужд;

3) генеральными планами;

4) проектами межхозяйственного землеустройства;

5) рабочими проектами;

6) проектами планировки и застройки.

Установите правильную последовательность

4. Проект установления или изменения городской (поселковой) черты выполняется в приведенной ниже последовательности:

1) рассмотрение и утверждение проекта;

2) составление проекта;

3) подготовительные работы;

4) разработка задания на проектирование.

Выберите несколько правильных ответов

5. Границы сельских населенных пунктов устанавливаются и изменяются в случаях

1) неясности границ;

2) отсутствия границ;

3) прекращения права собственности на землю;

4) изъятия земельного участка;

5) изменения генерального плана планировки и застройки.

Выберите несколько правильных ответов

6. В границу сельского населенного пункта включают следующие зоны:

1) жилую;

2) санитарно-защитную;

3) промышленную;

4) производственную;

5) природоохранную;

6) водоохранную;

7) общего пользования.

Выберите несколько правильных ответов

7. Задачей инвентаризации земель сельских населенных пунктов являются выявление

1) всех землепользователей, землевладельцев и собственников земли с фиксацией границ их земельных участков;

2) земельных участков, требующих проведения рекультивации нарушенных земель;

3) неиспользуемых и нерационально используемых земель;

4) земельных участков, нуждающихся в улучшении.

Выберите несколько правильных ответов

8. Работы по инвентаризации земель населенных пунктов делятся на следующие этапы:

1) подготовительный;

2) полевой;

3) камеральный;

4) производственный;

5) обследовательский.

Раздел 6. РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ

С ОСОБЫМ ПРАВОВЫМ РЕЖИМОМ

6.1. Размещение особо охраняемых территорий

# Выберите несколько правильных ответов

1. Территории с особым правовым режимом использования земель – это:

1) земли особо охраняемых территорий;

2) земли обороны и безопасности;

3) земли промышленности;

4) земли, включаемые в состав охранных зон объектов промышленности;

5) пригородные зоны;

6) земли, включаемые в состав запретных зон источников водоснабжения, инженерной инфраструктуры и коммуникаций;

7) лесные земли.

## Выберите несколько правильных ответов

2. Особо охраняемые территории – это земли:

1) природоохранного назначения;

2) запаса;

3) лесного фонда;

4) рекреационного назначения;

5) для обеспечения космической деятельности;

6) историко-культурного назначения;

7) водного фонда;

8) особо охраняемые природные территории;

9) особо ценные земли.

## Выберите несколько правильных ответов

3. На территории особо охраняемых территорий проводят следующие виды зонирования:

1) функциональное;

2) сельскохозяйственное;

3) залегания полезных ископаемых;

4) ландшафтное;

5) градостроительное;

6) ограничения промышленной и иной хозяйственной деятельности.

6.2. Размещение территорий с особым правовым режимом использования

земель

## Выберите несколько правильных ответов

1. К зонам с особым правовым режимом использования земель относятся следующие зоны:

1) охранные;

2) шумовые;

3) общего режима;

4) ограниченной застройки;

5) специальные;

6) санитарно-защитные;

7) облегченного режима.

Выберите несколько правильных ответов

2. Зоны с особым правовым режимом использования земель устанавливают в зависимости от:

1) вида объектов;

2) функционального назначения объекта;

3) размера объекта;

4) конфигурации объекта;

5) влияния объекта на окружающую среду;

6) формы собственности.

6.3. Составление проектов размещения водоохранных зон и прибрежных

полос

Выберите один правильный ответ

1. Ширина водоохраной зоны для рек протяженностью от истока до 10 км составляет:

1) 20 м;

2) 300 м;

3) 500 м;

4) 400 м.

Выберите один правильный ответ

2. Ширина прибрежной полосы для рек протяженностью от истока до 10 км:

1) шире водоохраной зоны;

2) меньше водоохраной зоны;

3) равна.

Установите правильную последовательность

3. Проект размещения водоохранных зон и прибрежных полос составляют в несколько стадий:

1) оформление;

2) подготовительные работы;

3) утверждение проектной документации;

4) согласование;

5) разработка проектных решений по установлению границы водоохранных зон и прибрежных полос с рекомендациями по использованию и охране земель на этих территориях.

Выберите несколько правильных ответов

4. В водоохраной зоне запрещается:

1) распашка земель;

2) применение ядохимикатов;

3) пастьба скота и размещение летних лагерей;

4) строительство новых и расширение действующих промышленных предприятий;

5) строительство баз отдыха;

6) стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автотранспорта.

Выберите несколько правильных ответов

5. В прибрежной полосе запрещается:

1) применение удобрений и ядохимикатов;

2) купание и установка палаток для отдыха;

3) пастьба скота и размещение летних лагерей;

4) сенокошение;

5) производственное строительство и расширение существующих объектов;

6) сбор ягод, грибов, лекарственных растений;

7) распашка земель;

8) охота, ловля рыбы;

9) строительство баз отдыха.

Выберите один правильный ответ

6. Границы водоохранных зон рек и озер устанавливают от:

1) берегов;

2) среднемесячного уреза воды в осенний период;

3) среднемноголетнего уреза воды в летний период;

4) крайних водопроводов;

5) в зависимости от глубины и ширины водоисточника.

6.4. Понятие и виды ограничений и обременений в использовании земель

Выберите правильный ответ

1. Термин «ограничения» означает:

1) вид обременения, содержащий перечень действий, осуществление которых на данной территории запрещено или ограничено какими-либо условиями;

2) сервитут;

3) один из видов использования режимного объекта.

Выберите один правильный ответ

2. Право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества – это:

1) обременение;

2) сервитут;

3) особый режим использования земель;

4) аренда;

5) рента.

Выберите несколько правильных ответов

3. Ограничения и обременения в использовании земель устанавливаются в следующих документах:

1) дежурной карте ограничений и обременений в использовании земель на территории административного района;

2) рабочем проекте;

3) проекте внутрихозяйственного землеустройства;

4) дежурной земельно-кадастровой карте.

Выберите один правильный ответ

4. Объект, на территории которого установлен особый режим землепользования (природопользования),  – это

1) режимообразующий объект;

2) особый объект;

3) режимный объект;

4) сервитут.

Выберите один правильный ответ

5. Режимный объект – это:

1) территория с особым режимом землепользования, выделяемая на основании правоустанавливающих и нормативных документов;

2) объект, на территории которого установлен особый режим землепользования;

3) объект, где установлено право ограниченного пользования чужим объектом недвижимости.

Выберите один правильный ответ

6.Территория, отделяющая объекты, являющиеся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных уровней шума, ультразвука, – это:

1) санитарно- защитная зона;

2) шумовая зона;

3) зона санитарной охраны;

4) охранная зона.

Выберите несколько правильных ответов

7. В проектах межхозяйственного землеустройства отображают границы земельных участков, обремененных сервитутами:

1) проезда;

2) водозабора;

3) линий коммуникаций;

4) провоза;

5) простоя;

6) временного использования.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Возникновение и развитие землеустроительного  проектирования.

2. Значение землеустроительного  проектирования и его место в системе землеустройства.

3. Связь земпроектирования с другими дисциплинами землеустроительного цикла.

4. Понятие о  проектировании  и организация проектно-сметного дела в республике.

5. Объект и предмет научной  дисциплины  "Землеустроительное проектирование".

6. Проектно-сметная документация.

7. Принципы землеустроительного проектирования.

8. Исходные материалы и предпроектные разработки.

9. Классификация землеустроительных проектов.

10. Стадийность в землеустроительном проектировании.

11. Методы научных  исследований,  применяемые в землеустроительном проектировании.

12. Земельный фонд  Республики Беларусь как объект межхозяйственного землеустройства, его состав и использование.

13. Экономическое и   экологическое  обоснование  принимаемых проектных решений.

14. Сущность межхозяйственного землеустройства,  его задачи и объект.

15. Разновидности и типы межхозяйственного землеустройства.

16. Факторы и принципы межхозяйственного землеустройства.

17. Понятие и общая характеристика производственного процесса межхозяйственного землеустройства.

18. Подготовительные работы  при  межхозяйственном  землеустройстве.

19. Составление, рассмотрение  и  утверждение  проекта межхозяйственного землеустройства.

20. Перенесение проекта  в  натуру и оформление границ землепользований.

21. Осуществление проекта межхозяйственного землеустройства.

22. Параметры и принципы организации  землепользований  сельскохозяйственного назначения.

23. Соотношение размеров  производства   и   землепользований сельскохозяйственных организаций.

24. Методы определения рациональных размеров землепользований сельскохозяйственных организаций.

25. Составление и обоснование проекта образования  землепользования сельскохозяйственного назначения.

26. Методика решения задачи образования землепользований сельскохозяйственных организаций.

27. Установление площади   землепользований сельскохозяйственного назначения.

28. Размещение и формирование  землепользований сельскохозяйственного назначения.

29. Размещение  границ  отводимого  участка  при образовании землепользования сельскохозяйственного назначения.

30. Подготовка исходных данных для определения  размера  земельного налога.

31. Показатели оценки вариантов размещения землепользований сельскохозяйственного назначения.

32.  Размещение центральной усадьбы  при  образовании  землепользований сельскохозяйственного назначения, установление необходимых видов  и состава земель.

33. Разработка схемы внутрихозяйственной организации территории.

34. Особенности формирования, размещения и межхозяйственного землеустройства крестьянских  (фермерских) хозяйств.

35. Обоснование размера землепользования крестьянского  (фермерского) хозяйства.

36. Выбор земельного  участка  для  размещения  крестьянского (фермерского) хозяйства.

37. Назначение, обоснование размера и выбор участка для размещения землепользования садоводческого товарищества.

38. Особенности образования землепользований подсобных  сельских хозяйств (ПСХ) промышленных организаций.

39. Виды недостатков землепользований.

40. Пространственные показатели оценки землепользований.

41. Способы устранения  недостатков землепользований.

42. Цели и задачи межхозяйственного землеустройства при предоставлении земель для несельскохозяйственных нужд.

43. Виды  землепользований несельскохозяйственного назначения.

44. Приоритет сельскохозяйственного землепользования и  его учет при образовании землепользований несельскохозяйственного назначения.

45. Процесс  образования  землепользований  несельскохозяйственного назначения.

46. Определение ориентировочной  площади и  выбор  участка для размещения объекта несельскохозяйственного назначения.

47. Определение  потерь  сельскохозяйственного  производства при отводе земель для несельскохозяйственных нужд.

48. Установление видов и размеров убытков землепользователей.

49. Подготовка технических условий снятия,  сохранения и использования плодородного слоя почвы, а также  рекультивации  нарушенных земель.

50.  Оценка и сравнение вариантов проектных решений по отводу земель для несельскохозяйственных целей.

51. Подготовительные работы при перенесении в натуру проекта отвода земельного участка.

52. Полевые  работы  при перенесении в натуру проекта отвода земельного участка.

53. Особенности перенесения в натуру проектов отвода земельных участков в различных условиях.

54. Понятие и  задачи  установления  и  восстановления границ землепользований.

55. Выбор способов установления и восстановления границ землепользований.

56. Закрепление  границ  землепользований на местности.

57. Особенности  образования  землепользований  несельскохозяйственного назначения для промышленных и горнодобывающих предприятий.

58. Отвод земель для строительства линейных сооружений.  Отвод территории заповедников.

59. Межхозяйственное землеустройство в связи с  отводом  земель для крупных гидротехнических сооружений и водохранилищ.

60. Понятие и назначение черты населенного пункта.

61. Установление границ сельских населенных  пунктов.  Состав земель (зон), включаемых в черту сельского населенного пункта.

62. Инвентаризация земель сельских населенных пунктов.

63. Подготовительные работы по установлению границ сельских населенных пунктов.

64. Установление и изменение городской и поселковой черты.

65. Организация использования городских земель.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И  КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

1. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Работа 1. Подготовительные работы для составления проекта

межхозяйственного землеустройства

Цель. Сбор и анализ исходных данных и материалов для проектирования.

Содержание:

1. Установление оснований и участников землеустройства;

2. Изучение земельно-кадастровых и других материалов, характеризующих хозяйство, на базе которого создается новое землепользование сельскохозяйственного назначения;

3. Характеристика сложившегося землепользования и организационно-хозяйственного состояния сельскохозяйственной организации;

4. Выявление особенностей хозяйственного состояния, качества и интенсивности использования земель на территории сельскохозяйственной организации.

Исходные данные:

1. План землепользования сельскохозяйственной организации в масштабе 1:10000 (с горизонталями);

2. Почвенная земельно-кадастровая карта;

3. Калька контуров;

4. Материалы вычисления площадей земель.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) список смежных землепользований;

2) справку об экономическом состоянии сельскохозяйственной организации;

3) ведомость вычисления среднего расстояния от обслуживаемой территории до центральной усадьбы сельскохозяйственной организации;

4) расчет показателей оценки пространственных условий землепользования сельскохозяйственной организации;

5) экспликацию земель сельскохозяйственной организации;

6) пояснительную записку.

Установление оснований и участников землеустройства. В порядке выявления оснований проведения межхозяйственного землеустройства студент знакомится с материалами по образованию землепользования сельскохозяйственного назначения. При этом следует четко установить состав участников процесса землеустройства, наименование заказчика, основные данные о нем, целях выделения земельного участка и основное производственное направление его деятельности.

Одним из участников землеустройства является сельскохозяйственная организация, в пределах землепользования которой намечается подбор земельного участка для размещения создаваемого землепользования сельскохозяйственного назначения. Все необходимые материалы по данному хозяйству выдаются кафедрой.

Изучение земельно-кадастровых и других материалов, характеризующих хозяйство, на базе которого создается новое землепользование сельскохозяйственного назначения. По выданному плану землепользования сельскохозяйственной организации выявляют смежных землепользователей и составляют их список по установленной форме.

Пользуясь планом землепользования, изучают границы сельскохозяйственной организации. При этом обращают внимание на четкость их отображения, особенно в местах пересечения суходольных границ с живыми урочищами и совмещения их с границами последних, наличие выписанных мер линий. Затем красной тушью вычерчивают линии и поворотные точки границ, черной подписывают меры линий и номера точек (внутри границ). При этом линии окружной границы следует вычерчивать толщиной примерно 0,5 мм, точки – кронциркулем в виде кружков диаметром 1,0 – 1,5 мм.

В процессе обследования границ землепользования сельскохозяйственной организации устанавливают наличие в границах плана участков посторонних землепользователей. При этом используется дело по межхозяйственному землеустройству, выдаваемое кафедрой. На плане землепользования сельскохозяйственной организации границы участков посторонних землепользователей отображаются красной тушью. Внутри каждого участка или рядом с ним выписывается красной тушью его номер в соответствии со списком посторонних землепользователей, помещенным на указанном плане. Это относится также и к землям населенных пунктов, переданным в ведение сельских Советов. Все участки посторонних землепользователей окрашиваются слабым тоном коричневого или розового цвета. Участки лесного фонда окрашиваются зеленым цветом.

С целью обеспечения в дальнейшем проведения геодезических работ на плане сельскохозяйственной организации должны быть найдены и четко показаны черной тушью пункты геодезической опоры.

Характеристика сложившегося землепользования  и организационно-хозяйственного состояния сельскохозяйственной организации. Для изучения землепользования сельскохозяйственной организации кроме общей площади необходимо установить также состав, соотношение земель и землеобеспеченность хозяйства. Для этого можно использовать данные исходных дел по межхозяйственному землеустройству, выполненных подготовительных работ при внутрихозяйственном землеустройстве и др. Одновременно выявляется основной хозяйственный центр, количество, границы и центры производственных подразделений в хозяйстве, размещение животноводческих ферм, которые следует отобразить черной тушью на плане землепользования. На основе изучения исходных материалов по установленной форме составляется справка об организационно-хозяйственном (экономическом) состоянии сельскохозяйственной организации.

Выполняется оценка пространственных условий сложившегося землепользования сельскохозяйственной организации. Для этого производится установление соответствующих показателей. Состав показателей и формулы для их расчета приведены в табл. 3. Ход вычислений конкретных параметров землепользования показывается и комментируется в текстовой части курсового проекта, а результаты расчетов приводятся в табл. 3.

Таблица 3. Характеристика сложившегося землепользования сельскохозяйственной организации

| Показатели | Формула для расчета показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая площадь (Р), км2 |  |  |
| 2. Длина (В), км | Измеряется по плану |  |
| 3. Ширина (А), км |  |  |
| 4. Соотношение сторон |  |  |
| 5. Периметр, км :фактический | Измеряется по плану |  |
| прямоугольника |  |  |
| квадрата |  |  |
| 6. Протяженность, км : фактическая |  |  |
| квадрата |  |  |
| 7. Среднее расстояние , км |  |  |

Окончание

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8. Коэффициенты: прямолинейности |  |  |
| компактности |  |  |
| протяженности |  |  |
| дальноземелья |  |  |

Примечание: r – расстояние от земельного участка до хозцентра, км.

Если значения коэффициентов К пр , К к , К п , К д находятся в интервале 1,00 – 1,25, то в хозяйстве сложились хорошие пространственные условия землепользования, 1,25 – 1,75 – удовлетворительные и в случае превышения 1,75 – плохие.

Выявление особенностей хозяйственного состояния, качества и интенсивности использования земель на территории сельскохозяйственной организации. Для общей характеристики использования земель существующей сельскохозяйственной организации студент составляет подробную экспликацию земель по установленной форме. Для создания землепользования сельскохозяйственного назначения согласно законодательству предоставляются земли из специального фонда земельного запаса местных Советов.

Если ранее этот фонд на территории данного хозяйства не был выделен, необходимо рассчитать его площадь и сравнить с предварительно испрашиваемой. При ее достаточности место размещения проектируемого землепользования выбирается с учетом соответствующих требований.

Для выделения земель специального фонда на плане землепользования сельскохозяйственной организации необходимо выписать оценочные баллы пахотных и других земель. Последние проставляются красной тушью в кружке на всех контурах пахотных, а также улучшенных луговых земель. Кроме того, на массивах пахотных земель следует выписать черной или коричневой тушью значения агрохимических показателей почв (кислотность, наличие калия, фосфора, гумуса). На пахотных контурах, подверженных эрозии, необходимо вычертить красной тушью соответствующие условные знаки.

Студент должен изучить культуртехническое состояние естественных луговых земель, обратив особое внимание на их закустаренные, залесенные и заболоченные участки, а также земли, занятые лесной и кустарниковой растительностью.

В этой работе важное значение имеет выявление степени соответствия характера и уровня использования земель их природным свойствам. Следует знать, что к нерационально используемым сельскохозяйственным землям относятся те, на которых фактический уровень урожайности (продуктивность луговых земель) в среднем за пятилетний период ниже нормативного показателя, определенного по кадастровой оценке, а также те лесные участки, которые заняты малоценными лесными породами, но по своим почвенным и другим условиям пригодны для освоения в качестве сельскохозяйственных земель (за исключением лесных насаждений защитного назначения). При прочих равных условиях менее продуктивными сельскохозяйственными землями можно считать такие, у которых оценочный балл ниже по сравнению с другими землями. Практика показывает, что, как правило, менее продуктивными и хуже используемыми являются земли, удаленные от хозяйственных центров и дорог, чересполосные участки и т. п.

Образование фонда перераспределения земель и размещение новых землепользований не должно вести к возникновению недостатков в землепользовании существующей сельскохозяйственной организации. Выделение земель производится с учетом их природного потенциала и перспективного использования.

Работа 2. Технико-экономическое обоснование проекта образования

землепользования сельскохозяйственного назначения и выбор земельного участка

Цель. Освоить методику технико-экономического обоснования образования и размещения землепользования сельскохозяйственного назначения.

Содержание:

1. Обоснование площади испрашиваемого (отводимого) участка;

2. Предварительный выбор земельных массивов для размещения образуемого землепользования сельскохозяйственного назначения;

3. Уточнение площади земельных участков с учетом качества земель предварительно выбранных массивов;

4. Оценка вариантов размещения земельных участков и принятие окончательного решения;

5. Установление состава сельскохозяйственных земель;

6. Подготовка правовых документов.

Исходные данные:

1. План землепользования сельскохозяйственной организации в масштабе 1:10000 (с горизонталями);

2. Почвенная земельно-кадастровая карта;

3. Материалы вычисления площадей контуров земель (калька контуров);

4. Нормативные материалы и справочная литература;

5. Бланки и формы таблиц.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) ходатайство о предоставлении земельного участка для создания землепользования сельскохозяйственного назначения;

2) программу деятельности и создания землепользования сельскохозяйственного назначения (для крестьянских, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций);

3) результаты предварительного и уточненного расчетов площади земель испрашиваемого участка;

4) материалы обоснования результатов размещения землепользования сельскохозяйственного назначения;

5) акт выбора земельного участка для создания землепользования сельскохозяйственного назначения;

6) план землепользования сельскохозяйственной организации с вариантами размещения отводимого земельного участка;

7) экспликацию земель землепользования сельскохозяйственного назначения;

8) проект решения райисполкома об утверждении акта выбора земельного участка;

9) пояснительную записку.

Обоснование площади испрашиваемого (отводимого) земельного участка. До оформления ходатайства на отвод земельного участка производится обоснование его площади. Расчет размеров земельных участков устанавливается в зависимости от вида землепользования и планируемых объемов производства.

Расчет площади и поголовья скота для образования крестьянского (фермерского) хозяйства выполняется с учетом его специализации, наличия рабочей силы, уровня энерговооруженности, качества земель и других факторов. Основными исходными предпосылками при выполнении расчетов являются следующие:

крестьянское хозяйство имеет определенную специализацию в растениеводстве и животноводстве;

размер выделяемого земельного участка и содержащееся поголовье скота должны обеспечить полную занятость трудовых ресурсов семьи с учетом участия его членов в крестьянском хозяйстве;

производство продукции животноводства будет вестись за счет кормов собственного производства;

животноводческие отрасли должны находиться в рациональном для данных условий соотношении;

затраты труда на возделывание одного гектара посевов и обслуживание одной головы скота принимаются в соответствии с прогрессивными технологиями производства, уровнем механизации и наличием ручного труда;

для обслуживания производства наряду с техникой крестьянское хозяйство может иметь рабочий скот (лошадей);

крестьянское хозяйство может иметь определенную площадь земель для производства продукции, обеспечивающей внутренние потребности семьи. Однако затраты труда на производство продукции для семейного потребления не входят в годовой фонд рабочего времени данных работников;

общая площадь земель, выделяемых крестьянскому хозяйству, слагается из сельскохозяйственных земель, используемых для производства товарной продукции, а также земель, занятых под постройками, дорогами, садом, огородом и другими объектами.

Расчет размеров крестьянского хозяйства, специализирующегося на производстве животноводческой продукции и товарной продукции растениеводства (S общ), можно выполнить по формуле

(37)

где Т с – суммарный годовой фонд рабочего времени крестьянской семьи, чел.-ч;

П р – поголовье рабочего скота, гол.;

t p– затраты на обслуживание рабочего скота, чел.-ч/гол.;

q p– затраты кормов на содержание одной головы рабочего скота, ц к. ед/гол.;

t op, t др, t pp– затраты труда на производство 1 ц к. ед. кормов для основного, дополнительного поголовья и рабочего скота, чел.-ч;

У – продуктивность сельскохозяйственных земель, выделяемых крестьянскому хозяйству, ц к. ед/га;

Q o , Q д – продуктивность одной головы основного и дополнительного поголовья, ц;

t o , t д – затраты труда на производство 1 ц продукции основного и дополнительного поголовья, чел.-ч;

K – соотношение основного и дополнительного поголовья

t j – затраты труда на производство 1 ц j-й сельскохозяйственной культуры, чел.-ч;

S у – площадь земель, занятых под усадьбой (двором, садом, огородом, постройками, сооружениями, дорогами), га;

q o , q д – затраты кормов на производство 1 ц продукции основного и дополнительного поголовья, ц к. ед.;

S j –  площадь j-й товарной сельскохозяйственной культуры, га;

У j – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц/га;

j –    виды товарных сельскохозяйственных культур от 1 до m.

Основное поголовье скота (П о), планируемое для содержания крестьянским (фермерским) хозяйством, можно определить по формуле

(38)

где  – площадь луговых земель, га.

(39)

При специализации хозяйства в растениеводческом направлении расчет площади крестьянского хозяйства (S общ ) можно выполнить  по формуле

(40)

где Т с , П р , У, У j , q p , S у – то же, что и в формуле (2.1);

t p – затраты времени на обслуживание одной головы рабочего скота, чел.-ч;

Q j – доля j-й сельскохозяйственной культуры в структуре посевных площадей;

t j – затраты труда на возделывание 1 га j-й сельскохозяйственной культуры, чел.-ч;

j –     вид сельскохозяйственной культуры от 1 до m.

Для расчета трудовых ресурсов крестьянской семьи целесообразно использовать коэффициенты перевода ее членов в равнозначные трудовые единицы, которые дают возможность соизмерить и сопоставить семьи неодинакового количественного состава.

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет коэффициент перевода принят за 1, для женщин от 18 до 55 лет – 0,8, подростков от 12 до 16 лет – 0,5, от 16 до 18 лет – 0,75 (для мальчиков) и 0,6 (для девочек), для лиц пенсионного возраста – 0,5. Коэффициенты используются с учетом времени реальной занятости членов семьи в крестьянском хозяйстве. Годовой фонд рабочего времени одного работника при шестичасовом рабочем дне составит:1830 чел.-ч, семичасовом – 2135,  восьмичасовом – 2440 чел.-ч.

Обоснование размеров площади земель для образования подсобного сельского хозяйства промышленной организации выполняется с учетом его специализации, планируемого объема производства определенных видов продукции и плодородия отводимых земель.

Функционирование подсобного сельского хозяйства промышленной организации предполагает полное самообеспечение животноводства кормами, потребностей в семенах возделываемых культур, производство планируемого объема растениеводческой продукции для других целей.

Установление площади выделяемых земель (S общ ) в данном случае производится по формуле

(41)

где П i  – поголовье i-го вида скота;

S i – кормовая площадь, необходимая для содержания одной головы i-го вида скота, га;

Q j – потребность в семенах j-й культуры, ц;

Q t j – объем товарной продукции j-й сельскохозяйственной культуры, ц;

У j – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц/га;

S x – площадь под дорогами, хозяйственными постройками и другими инженерными коммуникациями, га;

i –  виды скота от 1 до n;

j –  вид сельскохозяйственной культуры от 1 до m.

При этом в уравнении (41) значения П i , Q j , Q t j определяются заказчиком на выделение земельного участка и приводятся студенту в задании на проектирование. Остальные параметры рассчитываются исходя из местных условий.

Расчет урожайности зерновых (, ц/га) производится по формуле

(42)

где Б п – балл пахотных земель (принимается из земельно-кадастровой карты);

Ц б – цена балла пахотных земель, ц;

– норма внесения минеральных удобрений в действующем веществе (250–300), кг/га;

Qnpk – оплата минеральных удобрений урожаем (0,052), ц на 1 кг;

Д оу – норма внесения органических удобрений (20-40), т/га;

Q оу – оплата органических удобрений урожаем (0,20), ц на 1т.

Площадь земель для организации коллективного садоводства и огородничества включает земли, выделяемые непосредственно под садовые и огородные участки, а также территории общего пользования (дороги, места стоянки транспорта, водоемы, лесополосы и др.).

Расчет площади для коллективного садоводства и огородничества (S, га) можно выполнить по формуле

(43)

где N – количество членов садоводческого или огороднического товарищества;

P – площадь одного земельного надела, га;

K – коэффициент, учитывающий площадь земель, занятых под дорогами, коммуникациями и другими объектами общего пользования.

Размеры участков, предоставленных в коллективных садах, определяются земельным законодательством.

Значение коэффициента K для малых садов (от 30 до 100 участков) принимается равным 1,25, для средних (от 101 до 300 участков) – 1,22, для крупных (свыше 300 участков) – 1,19. При проведении мелиоративных работ, создании водоемов или при уклоне территории свыше 80 общую площадь участка увеличивают на 5%. В необходимых случаях к расчетной территории коллективного сада добавляют площадь подъездных путей и площадь участка охраняемого леса.

Предварительный выбор земельных массивов для размещения образуемого землепользования сельскохозяйственного назначения. Выбор земельного участка для образования землепользования сельскохозяйственного назначения производится, как правило, путем разработки и сравнительной оценки альтернативных вариантов места его размещения. В зависимости от формы  хозяйствования на образуемом землепользовании к участку предъявляются соответствующие требования. Необходимо учитывать интересы образуемых землепользований и существующих сельскохозяйственных организаций.

Во всех случаях выделение земель должно производиться с учетом их природного потенциала и перспективного использования, создания благоприятных организационно-территориальных и хозяйственных условий для ведения сельскохозяйственного производства, охраны земель и улучшения экологической ситуации. Земли участка должны быть пригодны для использования по целевому назначению, ведения сельскохозяйственного производства, а его размещение не должно порождать недостатки землепользования сельскохозяйственной организации (чересполосицу, дальноземелье, вкрапливание, вклинивание и др.). Участок должен располагаться единым массивом по возможности компактной формы, иметь надежное водоснабжение, хорошую связь с дорогами общего пользования и соответствующими пунктами. Размещение выделяемого участка должно способствовать повышению эффективности капитальных вложений и сокращению сроков окупаемости.

Решая поставленную задачу, студент совместно с преподавателем на плане землепользования сельскохозяйственной организации предварительно с учетом названных выше и других специальных требований определяет возможное место размещения выделяемого участка и намечает его ориентировочные границы, которые следует по возможности совмещать с естественными и искусственными рубежами.

При выборе участка для создания нового землепользования сельскохозяйственной организации исходят из его площади и необходимости сохранения основы производственного комплекса действующей сельскохозяйственной организации.

Для создания нового землепользования желательно выделять земли, расположенные неудобно по отношению к хозяйственному центру существующей сельскохозяйственной организации, удаленные от него. Если возникает необходимость обеспечения будущего производства рабочей силой, то на территории образуемого землепользования желательно иметь небольшой населенный пункт или выбирать местоположение нового участка с учетом примыкания его к какому-нибудь селению, не являющемуся хозяйственным центром существующей сельскохозяйственной организации.

Место размещения искомого участка намечается в 2–3 вариантах. По установленным показателям дается характеристика подобранных участков. Намечаемые варианты размещения отражаются в акте выбора земельного участка (приложение 25).

При выделении земель крестьянским (фермерским) хозяйствам наряду с общими, названными выше требованиями, необходимо учитывать следующие:

размещение земель крестьянских хозяйств с учетом исторически сложившегося расселения и элементов инфраструктуры (дорог, линий электропередач, связи и т. д.);

групповое размещение земель крестьянских хозяйств на территории;

наличие на земельном массиве мест, пригодных для строительства зданий и сооружений;

максимальная экономия средств на создание, внешнее и внутреннее обустройство крестьянского хозяйства.

Размещение земельных участков коллективных огородов и подсобных сельских хозяйств промышленных организаций выполняется с учетом приведенных выше требований.

Организация садовых товариществ и выделение для этих целей земель должны производиться с учетом рельефа – крутизны и экспозиции склонов, а также почвогрунтов. Наиболее приемлемы для размещения садов склоны крутизной 3–60 южной и юго-западной экспозиций.

Почвогрунты участков, выделяемых под сады, должны иметь хорошую воздухо- и водопроницаемость на глубину распространения основной массы корневой системы. Наиболее приемлемы для садов суглинистые и супесчаные почвы, не имеющие включения глеевых и торфяно-болотных почв. Глубина залегания грунтовых вод для садов должна быть 2,0–2,5 м.

С учетом приведенных выше требований и ранее рассчитанной площади испрашиваемого участка студент выбирает на плане  землепользования сельскохозяйственной организации два-три массива вероятного размещения образуемого землепользования сельскохозяйственного назначения. Границы предварительно выбранных земельных массивов отображаются на плане простым карандашом.

Уточнение площади земельных участков с учетом качества земель предварительно выбранных массивов. При образовании землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций и садоводческих товариществ с учетом качества земель выбранных массивов студент путем корректировки границ уточняет площадь испрашиваемого участка. При этом площади земельных участков по вариантам должны быть равновеликими в балло-гектарах.

Выбор окончательного решения производится путем оценки рассматриваемых вариантов по пространственным условиям землепользования, техническим и экономическим показателям.

Оценка вариантов размещения земельных участков и принятие окончательного решения. Оценка вариантов размещения земельных участков начинается с установления пространственных условий существующего землепользования сельскохозяйственной организации с учетом предстоящего изъятия земель.

Состав и формулы для вычисления пространственных показателей приведены в табл. 3 (работа 1). Результаты их расчета по вариантам заносятся в табл. 4.

Показатели и их значения по существующему землепользованию выбираются из табл. 3 (работа 1). Остальные графы таблицы рассчитываются с учетом намеченных вариантов размещения отводимых участков.

Т а б л и ц а 4. Оценка  пространственных условий землепользования

сельскохозяйственной организации и отводимого участка по вариантам

| Показатели | Значение пространственных показателей землепользования |
| --- | --- |
|  | существующего хозяйства | существующего хозяйства по вариантам | образуемого объекта по вариантам отвода земель |
|  |  | I | II | III | I | II | III |

Такая оценка является предварительной. Она свидетельствует о пространственной организации территории. Выбор окончательного решения  производится путем сравнения вариантов по техническим и экономическим показателям. В состав технических показателей входят площадь отводимого земельного участка, балл земель, протяженность дорог, дополнительных внешних инженерных коммуникаций, виды и объемы строений и сооружений, не планируемые для пользования в общественном производстве сельскохозяйственной организации, переданные новому землепользователю, строений и сооружений, ликвидируемых в связи с отводом земель, площадь земель, занятая под дополнительными дорогами, коммуникациями и объектами строительства, среднее расстояние от земельных массивов нового землепользования до его хозяйственного центра, объемы грузоперевозок и полевых механизированных работ по новому землепользованию, затраты труда на обслуживание отводимых земель.

При образовании крестьянских (фермерских) хозяйств в дополнение к названным выше показателям устанавливается количество членов семьи крестьянского двора и число трудоспособных, занятых в крестьянском хозяйстве, годовое количество посещений членами семьи культурно-бытовых учреждений и других внешних центров обслуживания и т. д.

Технические показатели ложатся в основу расчета экономических показателей рассматриваемых решений. Наиболее экономически эффективный вариант устанавливается по минимуму приведенных затрат (, тыс. рублей), определяемых по известной формуле:

(44)

где K – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений (принимается равным 0,12);

K i – единовременные капитальные затраты на строительство объектов и коммуникаций, связанных с образованием нового землепользования, тыс. рублей;

C i – ежегодные расходы, связанные с функционированием нового землепользования, тыс. рублей.

К единовременным капитальным затратам относятся: затраты на строительство жилых и производственных построек, складских помещений, дополнительных внешних подъездных дорог, внешних инженерных коммуникаций и других  объектов (K у); стоимость существующих объектов, вовлекаемых в использование при организации землепользования сельскохозяйственного назначения (K c), ликвидируемых объектов и сооружений в связи с выделением земель для образования землепользования сельскохозяйственного назначения (K л); дополнительные необходимые затраты на освоение земель (K o).

Ежегодные расходы включают: амортизационные и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием дополнительных дорог и подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (А э); убытки в связи с занятием земель для строительства дополнительных дорог, внешних инженерных коммуникаций и объектов (У п); транспортные расходы на перевозки грузов между земельными массивами образуемого землепользования сельскохозяйственного назначения и его хозцентром, а также внешними грузооборотными пунктами (Т г); на перевозки, связанные с получением культурно-бытовых и других услуг (Т кб); на переезды работников для обслуживания земельного массива (Т л); условную стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды работников до земельного массива с целью его обслуживания (В о); транспортные расходы по перевозке грузов между хозяйственным центром и земельными массивами сельскохозяйственной организации (Т гп); затраты сельскохозяйственной организации на перевозки людей (Т лп), перегоны техники    (Т tn) и условную стоимость непроизводительно затраченного времени на переезды и переходы работников для обслуживания земельных массивов сельскохозяйственной организации (B n); ущерб, нанесенный существующей сельскохозяйственной организации в связи с образованием нового землепользования сельскохозяйственного назначения (У сп); убытки или экономию существующей сельскохозяйственной организации на обслуживание территории, обусловленные изменением средневзвешенного расстояния в связи с образованием землепользования сельскохозяйственного назначения (Э к); прочие расходы, связанные с образованием землепользования сельскохозяйственного назначения  (П р).

Значения составляющих единовременных капитальных затрат и ежегодных расходов (в рублях) можно вычислить с использованием приведенных ниже формул (45) – (56):

(45)

где Q i – объем i-го строения, сооружения;

C i – стоимость строительства единицы объема i-го объекта, руб.;

i – вид строительного объекта от 1 до n.

(46)

где G j – современная стоимость строения, сооружения, насаждения и  т. д., руб.:

d1 – расчетный срок перехода к проектным предложениям, лет;

d2 – расчетный срок службы зданий, сооружений и других объектов, лет;

j – количество сохраняемых строений, сооружений и других объектов, от 1 до m.

(47)

где G j , d1 , d2 – то же, что и в формуле (2.10);

Д j – затраты, связанные с демонтированием зданий, сооружений и других объектов, руб.;

K m – стоимость материалов демонтируемых зданий и сооружений, руб.

(48)

где S l – площади l-го вида земель, подлежащего освоению для использования по целевому назначению, га;

C l – затраты на освоение 1 га территории l-х земель, руб.;

l –    вид земель от 1 до ε.

Амортизационные и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием дополнительных дорог и подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (A э) принимаются в размере 8–9 % от стоимости объекта и 10 % от капитальных затрат на строительство дорог.

Значения показателя У п определяется по формуле

(49)

где Ч дl – чистый доход с 1 га l-х сельскохозяйственных земель, руб.;

S l – площадь l-х земель, занимаемых под строительство, га;

l –   вид сельскохозяйственных земель от 1 до k.

Транспортные расходы на перевозки грузов (Т г) определяются по следующим формулам:

(50)

или

(51)

где а// и b // – эмпирические коэффициенты;

L –  средневзвешенное расстояние перевозки грузов, км;

Q – объемы перевозимых грузов в пересчете на грузы первого класса, т;

C1 – стоимость одного тонно-километра грузоперевозок, руб.

Расчет транспортных расходов на перевозки, связанные с получением культурно-бытовых и других услуг, выполняется по формуле

(52)

где n /i – число посещений учреждений сферы обслуживания I ступени i-м жителем за год;

H i – количество жителей определенной демографической категории (дошкольники, школьники, трудоспособные, пенсионеры и др.), чел.;

L i – расстояние от хозцентра образуемого землепользования до учреждений I ступени обслуживания, км;

C / – стоимость перевозки пассажира на 1 км, руб.;

n //i – число посещений учреждений сферы обслуживания II ступени i-м жителем за год;

L 2 – расстояние от хозцентра образуемого землепользования до учреждений II ступени обслуживания, км.

Затраты на переезды работников для обслуживания земельного массива образуемого землепользования (Т л , руб.) и земель сельскохозяйственной организации (Т лп) можно рассчитать по следующей формуле:

,                                                                     (53)

где F – затраты времени на обслуживание сельскохозяйственных земель, чел.-дни;

n – количество переездов работников в день;

C 1 – стоимость 1 км пробега транспортного средства, руб.;

L – средневзвешенное расстояние перевозки людей, км;

Е – вместимость транспортного средства, чел.;

Z – коэффициент использования пробега транспортного средства;

γ – коэффициент использования вместимости транспортного средства.

Условную стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды и переходы работников для обслуживания земель образуемого землепользования (Во) и сельскохозяйственной организации (В n) можно рассчитать по формуле

(54)

где F и L – то же, что и в формуле (2.17);

n – количество переездов работников в день;

C // – стоимость 1 чел.-ч работы, руб.;

V – средняя скорость передвижения автомобиля, км/ч;

t – время, затраченное на переходы, поездки, посадку и высадку людей, ч.

Затраты на перевозку грузов между хозцентром и земельными массивами сельскохозяйственной организации (T гп) устанавливаются по формуле (2.14).

Затраты на перегоны техники для обслуживания сельскохозяйственных земель () устанавливаются по формуле

(55)

где Р – площадь сельскохозяйственных земель, га;

Q – объем механизированных работ, выполняемых на 1 гектар сельскохозяйственных земель, усл. эт. га;

n / – количество переездов агрегатов в смену;

L – средневзвешенное расстояние перегонов техники, км;

С / – затраты на 1 км переезда агрегата, руб.;

W – средняя выработка одного агрегата в смену, усл. эт. га;

K c – коэффициент сменности работы агрегатов.

Ущерб, нанесенный существующей сельскохозяйственной организации в связи с образованием нового землепользования сельскохозяйственного назначения (Усп), рассчитывается по формуле:

(56)

где Чд – чистый доход с 1 га сельскохозяйственных земель, руб.;

Si – площадь изымаемых земель, га.

Убытки и экономия существующей организации, обусловленные изменением средневзвешенного расстояния в связи с образованием землепользования сельскохозяйственного назначения, устанавливаются как разность между затратами на обслуживание территории (затраты на перевозки грузов, перегоны техники, переезды людей для обслуживания сельскохозяйственных земель) при существующем положении хозяйства и с учетом отвода земель. Значения эмпирических коэффициентов и нормативные материалы для расчетов по приведенным выше формулам в виду их динамичности представляются студенту преподавателем.

Результаты расчетов экономических показателей по вариантам сводятся в табл. 5. В целях сокращения расчетов в оценку включаются лишь те показатели, значения которых различаются по вариантам. Постоянные показатели из оценки исключаются.

Т а б л и ц а  5.  Экономическая оценка вариантов, тыс. руб.

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| Единовременные капитальные затраты |  |  |  |
| Ежегодные расходы |  |  |  |
| Приведенные затраты |  |  |  |

По результатам экономической оценки вариант с минимальными приведенными затратами считается экономически наиболее эффективным и принимается, как правило, в качестве окончательного проектного решения. Это фиксируется в акте  выбора  земельного участка  образования землепользования сельскохозяйственного назначения.

Установление состава сельскохозяйственных земель. На плане земель существующей сельскохозяйственной организации студент уточняет границы земельного массива образуемого землепользования сельскохозяйственного назначения с таким расчетом, чтобы обеспечить испрашиваемую (расчетную) площадь сельскохозяйственных земель.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к установлению границ землепользования сельскохозяйственного назначения, производится установление проектных границ отводимого участка.

В пределах установленных границ студент предварительно вычисляет площадь всего земельного участка вновь образуемого землепользования и площади отдельных контуров земель. Расчет производится на основе материалов вычисления контуров земель существующей сельскохозяйственной организации, с применением планиметра, измерителя и масштабной линейки, палетки и т. п. Все записи ведутся в ведомости вычисления площадей земель.

По данным вычисления площадей составляется предварительная экспликация земель образуемого землепользования. При этом возможны небольшие отклонения от изначально полученных расчетных площадей земель.

Подготовка правовых документов. В состав правовых документов по образованию землепользования сельскохозяйственного назначения входят: ходатайство о предоставлении земельного участка, программа деятельности и создания землепользования сельскохозяйственного назначения (для крестьянских хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций), акт выбора земельного участка и проект решения районного исполнительного комитета об утверждении акта выбора земельного участка.

Работа 3. Разработка проекта отвода земельного участка для создания

землепользования  сельскохозяйственного назначения

Цель. Овладеть методикой разработки проекта отвода земельного участка для сельскохозяйственных нужд и составления схемы организации его территории.

Содержание:

1. Составление графического проекта отвода земельного участка;

2. Вычисление площадей участка и контуров земель, составление экспликации;

3. Составление схемы внутрихозяйственной организации территории образуемого землепользования. Проектная экспликация земель;

4. Подготовка исходных данных для определения размера земельного налога;

5. Окончательное оформление графического проекта отвода земельного участка;

6. Подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка.

Исходные данные:

1. Ходатайство о предоставлении земельного участка;

2. Технико-экономическое обоснование или программа деятельности создаваемого землепользования сельскохозяйственного назначения;

3. Акт выбора земельного участка;

4. Проект решения райисполкома об утверждении акта выбора земельного участка;

5. План землепользования сельскохозяйственной организации с вариантами размещения отводимого земельного участка;

6. Бланки ведомостей вычисления площадей земель, экспликаций и др.;

7. Методические указания;

8. Нормативные и справочные материалы.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) ведомость вычисления площадей участка и контуров земель;

2) экспликацию земель отводимого участка;

3) ведомость проектирования элементов организации территории;

4) проектную экспликацию земель;

5) ведомость расчета размера земельного налога;

6) графический проект отвода земельного участка;

7) план землепользования сельскохозяйственной организации с элементами схемы внутрихозяйственной организации территории вновь образованного землепользования;

8) пояснительную записку.

Составление графического проекта отвода земельного участка. В соответствии с утвержденным актом выбора земельного участка студент уточняет границы образуемого землепользования.

В результате на плане землепользования простым карандашом намечается граница выделяемого участка соответствующими условными знаками. При этом учитываются требования к размещению границ, изложенные в работе 2.

Вычисление площадей участка и контуров земель. Составление экспликации. Убедившись в том, что запроектированный земельный участок удовлетворяет требованиям создания нового землепользования, вычисляют площади всех контуров земель и общую площадь участка. Для этого используют площади контуров видов земель, выписанные на плане землепользования сельскохозяйственной организации.

Вычисление производят с помощью планиметра двумя обводами, палеткой либо измерителем и масштабной линейкой. Результаты вычислений записывают карандашом в ведомости. Если контур включается в проектируемый земельный участок целиком, тогда его площадь вписывают в ведомость без вычислений. Если он разрезается на части, то вычисляют площади каждой из них в отдельности и увязывают с общей площадью контура. Аналогично поступают и с линейными контурами (реками, дорогами, каналами и др.). В случаях прохождения границы земельного участка образуемого землепользования по реке, в него включают только половину последней.

Закончив вычисление площадей контуров всех видов земель, их суммируют и получают общую площадь отводимого участка. В этой же ведомости делают выборку площадей по видам земель и записывают их суммарные площади, т. е. составляют экспликацию земель образуемого землепользования, форма которой выдается студенту на кафедре.

Составление схемы внутрихозяйственной организации территории образуемого землепользования. Проектная экспликация земель. Внутрихозяйственная организация территории образуемого землепользования необходима для проверки правильности его формирования. При этом в схеме решаются принципиальные вопросы размещения хозяйственного центра, основных  дорог и организации использования сельскохозяйственных земель.

В связи с особенностями организации использования земель и функционирования производства вопросы разработки схемы в более полной мере решаются для крестьянских (фермерских) хозяйств и подсобных сельских хозяйств промышленных организаций.

При размещении хозяйственных центров крестьянских и подсобных сельских хозяйств необходимо стремиться, чтобы они располагались вблизи дорог, которые обеспечивают хорошие внешние связи с выделенными сельскохозяйственными землями. При этом необходимо максимально учитывать имеющиеся производственные здания, сооружения, инженерные сети. Очень важно также при размещении хозяйственных центров учитывать расположение источников водоснабжения и внешних инженерных коммуникаций и возможности подключения к ним. Расположение хозяйственных центров необходимо производить при соблюдении производственных, экономических, санитарно-гигиенических, инженерно-строительных, экологических и других требований. Выбираемые под хозяйственные центры участки не должны затопляться и заболачиваться. Их следует размещать на менее ценных землях. Массивы оставшихся сельскохозяйственных земель разделяются на участки с учетом рационального хозяйственного использования.

При составлении схем организации коллективных садов и огородов выделяются места общего пользования (стоянки для транспорта, – из расчета 1,1 м2 на 1 садовый участок, хозяйственные постройки – 0,5 м2 на 1 садовый участок, водоемы и др.), дороги, лесополосы и участки садов или огородов членов товарищества.

Результаты организации территории и изменения состава образуемого землепользования отражаются в проектной экспликации.

Принятые проектные решения по схеме организации территории отражаются на планово-картографическом материале. Запроектированные элементы схемы организации территории на проектном плане оформляются красной тушью.

Подготовка исходных данных для определения размера земельного налога. Согласно закону Республики Беларусь “О платежах за землю”, принятому Верховным Советом Республики Беларусь 18 декабря 1991 г., ставки земельного налога за землю сельскохозяйственного назначения дифференцируются в зависимости от видов земель, их качества, а также местоположения относительно республиканского, областных и районных центров. Прежде всего, следует определить площади и средневзвешенные баллы пахотных, луговых земель, земель, занятых многолетними плодовыми насаждениями. Вычисление средневзвешенных баллов сельскохозяйственных земель производится  в специальной ведомости, составленной по форме, приведенной в приложении 29. Площади контуров видов земель выбираются по плану землепользования, баллы – по земельно-кадастровой карте.

Для расчета суммы земельного налога составляется ведомость или экспликация по форме, приведенной в задании. Ставки земельного налога принимаются согласно указанному Закону и приложениям к нему. В результате устанавливается общая сумма платежей за землю, предоставленную землепользователю или землевладельцу.

Окончательное оформление графического проекта отвода земельного участка. Графический проект отвода земельного участка для создания землепользования сельскохозяйственного назначения оформляется на плане землепользования сельскохозяйственной организации. Прежде всего, поднимают красной тушью линии и поворотные точки границы. Внутри земельного массива оттеняют красным цветом все участки посторонних землепользователей с указанием черной тушью их площади, а также земли населенного пункта. Границы почвенных разновидностей наносятся коричневым цветом. На участках пахотных и других сельскохозяйственных земель красным цветом в кружках выписывают баллы оценки земель. Примерно в середине земельного участка делают красным цветом крупную надпись названия землепользования, а под ней – площадь. На свободном месте плана помещают отметки о согласовании с начальником землеустроительной и геодезической службы района и районным архитектором, а также условные обозначения. В картуши пишут “Проект отвода земель крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова И.И. Минского сельсовета Минского района” или “Проект отвода земельного участка подсобного сельского хозяйства машиностроительного завода г. Горки”, или “Проект отвода земельного участка садоводческого товарищества “Труд” соответственно.

Все надписи выполняют одним из шрифтов: стандартным, рубленым, курсивом или с использованием ПЭВМ.

Подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка. Проект решения райисполкома о предоставлении земельного участка подготавливается по предлагаемой форме.

Работа 4. Подготовка данных для установления границ земельного участка

в натуре

Цель. Освоить методику  и подготовить данные для перенесения в натуру проекта границ земельного участка.

Содержание:

1. Снятие графических координат с проекта границ земельного участка;

2. Вычисление по координатам точек углов и длин линий;

3. Определение площади земельного участка;

4. Составление рабочего чертежа и организация перенесения в натуру проекта границ земельного участка;

5. Оформление документов по перенесению проекта в натуру и приемке работ.

Исходные данные:

1. Проект границ земель отводимого участка (работа №2);

2. План земель сельскохозяйственной организации;

3. Нормативные материалы;

4. Методические указания и стандарты организации.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) ведомость вычисления обратных геодезических задач;

2) схему вычисления замагистральной площади (при необходимости);

3) оформленный рабочий чертеж перенесения в натуру границ отводимого земельного участка;

4) акт перенесения в натуру проекта отвода земельного участка;

5) акт полевой приемки работ;

6) пояснительную записку.

Снятие графических координат с проекта границ земельного участка. Подготовка данных для перенесения в натуру земельного участка предполагает, что работы будут выполняться с помощью теодолита и мерной ленты способом последовательного установления поворотных точек в одном направлении. По проекту границ земель образуемого землепользования снимают графические координаты (с точностью до целых метров) всех точек окружной границы запроектированного земельного участка. Численные значения координат записывают в ведомость вычисления обратных задач, которая составляется по следующей форме (табл.4.1).

Вычисление углов и длин линий по координатам точек. По снятым с плана землепользования координатам точек границы земельного участка путем решения обратной геодезической задачи производится вычисление приращений координат ΔΧ и ΔУ, после их увязки рассчитываются румбы, длины линий и углы поворотных точек. Все вычисления ведутся в табл. 4.1.

При этом приращения координат вычисляются с точностью до целых метров, дирекционные углы и углы на поворотных точках – до целых минут, длины линий – до десятых долей метра. Для контроля правильности вычисления в соответствующих графах получают сумму приращений координат и углов. Полученные невязки разверстывают по правилам геодезических вычислений.

Вычисления могут производиться с использованием ПЭВМ и программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1 (раздел 3).

Определение площади земельного участка. В этой ведомости (табл. 6) по графическим координатам вычисляют площадь участка, необходимую для контроля, т. е. для сравнения с проектной.

Т а б л и ц а  6. Решение обратной геодезической задачи

| № точки | Координаты, м | Приращения, м |  | Румб | Угол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | У | ΔХ | ΔУ |  | меры линий |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

где Р – периметр многоугольника.

Вычисления рекомендуется производить с использованием ПЭВМ и программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1 (раздел 3)..

Если граница земельного участка частично устанавливается по живому урочищу, то к площади, вычисленной по координатам, прибавляется замагистральная площадь, определяемая механическим или графическим способами.

Допустимое расхождение данных площадей определяется по формуле

(57)

где М – численное значение масштаба земельного участка;

Р – площадь земельного участка, га.

Составление рабочего чертежа и организация перенесения в натуру проекта границ земельного участка. По материалам вычисления обратных геодезических задач и полученным линейным данным составляют рабочий чертеж перенесения в натуру границ земельного участка. Рабочий чертеж можно составлять с использованием ПЭВМ и программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1, на копии плана земель сельскохозяйственной организации, за счет которой выделяется участок, либо на отдельной восковке.

В последнем случае на восковку черной тушью с проекта границ наносят границы образуемого землепользования, выписывают номера точек, величины углов, длины линий и другие геоданные. Кроме того, для лучшего ориентирования на местности на рабочем чертеже показывают некоторые элементы ситуации (населенные пункты, производственные центры, дороги и т. п.). По границам надписываются смежества, например, земли СПК “Дружба”. Внутри участка земель необходимо указать его площадь.

В верхней части листа восковки оформляют картуш “Рабочий чертеж перенесения в натуру границ землепользования ...”. В правом нижнем углу подписывается исполнитель работ, например: “Чертеж изготовил студент 3 курса 1 группы Н.И. Романов”.

Все надписи выполняются одним из шрифтов, применяемых в землеустроительном производстве.

После составления рабочего чертежа необходимо продумать целесообразность закрепления границ землепользования межевыми знаками установленного образца, возможность использования в качестве границ твердых контуров ситуации (канав, дорог, рек, опушек леса и др.) без постановки межевых знаков. При этом следует иметь в виду, что межевые знаки устанавливаются (по возможности) в местах, обеспечивающих их длительную сохранность и возможность использования для привязок различных объектов. Новые межевые знаки не устанавливаются в местах, где проектная граница совпадает с ранее установленной, имеющей старые межевые знаки.

С учетом отмеченного выше необходимо определить количество и тип устанавливаемых межевых знаков. Чаще всего применяется деревянный знак.

Завершается выполнение задания определением состава бригады для осуществления полевых работ и необходимых инструментов соответственно выбранному способу перенесения в натуру проекта отвода земельного участка.

Оформление документов по перенесению проекта в натуру и приемке работ. В результате выполнения работ по перенесению проекта в натуру заполняется акт об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности и акт полевой приемки работ.

Работа 5. Изготовление плана границ землепользования

Цель. Освоение методики изготовления плана границ землепользования.

Содержание:

1. Составление плана границ выделяемого земельного участка.

Исходные данные:

1. Ведомость вычисления обратных геодезических задач (работа 4);

2. Условные знаки;

3. Инструкция и технические указания.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) план границ выделяемого земельного участка;

2) пояснительную записку.

Составление плана границ выделяемого земельного участка. Составление плана границ земельного участка может выполняться вручную и с использованием программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1. Масштаб плана выбирают в зависимости от размеров землепользования и сложности ситуации с таким расчетом, чтобы на нем можно было показать все поворотные точки границы. В условиях Республики Беларусь таковыми являются обычно масштабы 1:10000, 1:5000 и 1:2000.

Перед составлением плана вручную необходимо построить координатную сетку. Для этого применяют линейку Дробышева. В зависимости от размера листа чертежной бумаги используют всю длину линейки, имея в виду размеры катетов треугольника по 50 мм, либо длину линейки в 50 мм для гипотенузы в треугольнике с размерами катетов 30 и 40 мм.

Приступать к построению сетки следует только после того, как будет определено место линий и квадратов сетки с учетом того, чтобы после нанесения по координатам поворотных точек границы полигон землепользования разместился примерно в центре листа бумаги с некоторым смещением вниз для высвобождения сверху листа места под картуш.

Построение сетки производится с помощью твердого, хорошо очиненного карандаша. При контроле правильности построения сетки отклонения от теоретических значений размеров сторон квадратов и их диагоналей не должны превышать 0,2 мм. Вычерчивание и подписывание сетки производится голубым цветом (лазурью). По графическим координатам (работа 4) наносят все точки окружной границы, проходящей по суходольной местности и вдоль живых урочищ. Граничные живые урочища наносят на план путем копирования с ситуационного плана колхоза при помощи восковки.

На план границ должны быть нанесены земельные участки посторонних землепользователей (школы, магазины, кладбища, расположенные вне населенных пунктов; дороги, имеющие полосу отвода; границы населенных пунктов и др.). Эту работу выполняют копированием с помощью восковки либо светопульта. Не следует переносить на план ручьи и реки, протекающие внутри земельного массива выделяемого участка и не закрепленные за посторонними землепользователями. В итоге на плане границ должны быть показаны:

все точки, закрепляемые в натуре межевыми знаками (кружок черного цвета, диаметром 1 мм);

линии суходольных границ и живых урочищ, служивших границами, с крайними промерами до них от межевых знаков;

посторонние землепользования с обозначением их номеров (в кружках черного цвета);

меры линий и номера точек. Надписи мер линий выполняют с внешней стороны границы против соответствующих линий плана, а номера – внутри границы против точек, выборочно, т. е. все нечетные, при коротких линиях допускается делать выноску надписей их длин в сторону. Высота букв и цифр – 2 мм, длины линий подписывают с округлением до 0,1 м;

картуш размещается вверху чертежа, описание смежеств – в левом нижнем углу, надпись об утверждении проекта, всего земель в границах плана в гектарах, закреплено за образованным землепользованием в гектарах – в правом верхнем углу, список посторонних землепользователей с указанием по каждому из них площади закрепленных участков – в левом нижнем углу, масштаб – внизу посередине листа;

надписи выполняют черным цветом параллельно линиям координатной сетки или сторонам рамки плана, если сетка наклонная. При выполнении надписей применяют курсивный каллиграфический, стандартный (нормальный), рубленный и обыкновенный шрифты.

По краям листа на расстоянии 1,5–2,0 см вычерчивают рамку черного цвета, желательно в две линии.

2.  КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовой проект разрабатывается по индивидуальному заданию, выданному преподавателем и утвержденному заведующим кафедрой. При этом используются материалы выполненных лабораторных работ и методика, изложенная в данных указаниях, рекомендуемая нормативная и справочная литература.

На защиту курсового проекта представляются приведенные ниже материалы.

1. Расчетно-пояснительная записка и названные ниже документы:

список смежных землепользований;

справка об экономическом состоянии сельскохозяйственной организации;

ведомость вычисления среднего расстояния от обслуживаемой территории до центральной усадьбы сельскохозяйственной организации;

расчет показателей оценки пространственных условий землепользования сельскохозяйственной организации;

ходатайство о предоставлении земельного участка для создания землепользования сельскохозяйственного назначения;

программа деятельности и создания землепользования сельскохозяйственного назначения (для крестьянских (фермерских) хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций);

результаты расчетов площади земель испрашиваемого участка;

акт выбора земельного участка для создания землепользования сельскохозяйственного назначения;

экспликация земель землепользования сельскохозяйственного назначения;

проект решения райисполкома об утверждении акта выбора земельного участка;

ведомость проектирования элементов внутрихозяйственной организации территории;

проектная экспликация земель;

ведомость расчета земельного налога;

ведомость вычисления обратных геодезических задач;

ведомость вычисления замагистральной площади (при необходимости);

акт об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности;

акт полевой приемки работ.

2. Графические материалы:

план землепользования сельскохозяйственной организации с вариантами размещения отводимого земельного участка;

графический проект отвода земельного участка;

план землепользования с элементами схемы внутрихозяйственной организации территории вновь образованного землепользования;

схема проекта замагистральной площади (при необходимости);

рабочий чертеж перенесения в натуру границ отводимого земельного участка;

план границ выделяемого земельного участка.

2.1. Примерная программа пояснительной записки

Введение. Актуальность межхозяйственного землеустройства. Цели и задачи курсового проекта. Тема и объект проектирования. Основные вопросы, подлежащие разработке. Использованные материалы. Состав и объем проекта.

1. Содержание и методика образования землепользований сельскохозяйственного назначения.

1.1. Производственный процесс по межхозяйственному землеустройству и его стадии.

Понятие и назначение процесса; правовые акты, регулирующие производственный процесс; стадии процесса, их краткое содержание.

1.2. Содержание разработки проекта образования землепользования.

Задачи составления проекта, основные вопросы (составные части) проекта образования землепользования, их краткое содержание; экономическое обоснование проекта, показатели экономического обоснования; проектная документация; подготовка данных для определения размера земельного налога.

1.3. Установление границ землепользований.

Понятие установления границ, требования, предъявляемые к установлению границ, способы установления границ и их выбор; привязка межевых знаков; оформление границ на местности.

1.4. Особенности образования землепользований сельскохозяйственного назначения.

Назначение крестьянских (фермерских) хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций, коллективных садов и коллективных огородов, порядок подготовки технико-экономического обоснования; разработка программы хозяйственной деятельности и возбуждение ходатайства о предоставлении земель для создания землепользования сельскохозяйственного назначения; выбор земельных участков для размещения образуемого землепользования; общий порядок установления площади земельного массива образуемого землепользования; содержание проекта отвода земельного участка, его рассмотрение и утверждение.

2. Характеристика землепользования сельскохозяйственной организации и технико-экономическое обоснование проекта образования землепользования сельскохозяйственного назначения.

2.1. Общие сведения об участниках и объектах землеустройства.

Основания проведения землеустройства и его участники, их местоположение, земельно-учетные данные о землепользовании сельскохозяйственной организации.

Природные условия сельскохозяйственной организации, ее организационно-производственная структура, дорожная сеть, основные экономические показатели развития общественного хозяйства.

2.2. Характеристика землепользования сельскохозяйственной организации и использование ее земель.

Количество участков, составляющих землепользование сельскохозяйственной организации, их конфигурация, общая площадь и площадь сельскохозяйственных земель, размещение основного хозяйственного центра относительно границ хозяйства, дорог, основных массивов сельскохозяйственных земель.

Расчет среднего расстояния, коэффициентов, характеризующих пространственные условия, их анализ и вывод о степени совершенства сложившегося землепользования.

Распределение земель по видам (экспликация земель); качественная характеристика сельскохозяйственных земель; выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель, специальный фонд земельного запаса местных Советов, его площадь и размещение.

2.3. Предварительные варианты размещения землепользования сельскохозяйственного назначения и их согласование с заинтересованными сторонами.

Количество выбранных участков, их местоположение, преимущества и недостатки вариантов, критерии выбора наиболее целесообразного варианта, учет природоохранных требований при размещении землепользования сельскохозяйственного назначения.

2.4. Определение размеров производства и земельной площади.

Данные, положенные в основу расчета площади земель для создания нового землепользования. Содержание программы создания и деятельности образуемого хозяйства. Расчет средневзвешенного балла пахотных земель и урожайности сельскохозяйственных культур, определение потребности в посевных площадях и луговых землях (для крестьянских хозяйств и подсобных сельских хозяйств промышленных организаций). Установление площади земель и размеров производства образуемого землепользования по вариантам. Оценка вариантов размещения образуемого землепользования по пространственным условиям и экономическим показателям. Выбор окончательного решения.

3. Состояние и экономическое обоснование проекта образования землепользования сельскохозяйственного назначения.

3.1. Формирование земельного массива образуемого землепользования.

Формирование земельного массива образуемого хозяйства, обоснование состава земель, целесообразность трансформации земель; условия, предопределившие выбор хозяйственного центра, характеристика выбранного земельного участка по площади, рельефу и другим показателям с точки зрения санитарных, строительных и других требований.

Требования, учитываемые при размещении границ землепользования, описание их проложений относительно ситуации, протяженность, количество точек и др.

3.2. Составление схемы внутрихозяйственной организации территории нового землепользования.

Основные вопросы, разработанные в схеме внутрихозяйственной организации территории: характеристика дорог, связывающих хозяйственный центр с сельскохозяйственными землями; состав и соотношение земель, характеристика их размещения; проектируемые участки.

Установление структуры посевных площадей и схем чередования культур в севообороте, средний размер поля севооборота (для крестьянских хозяйств и подсобных сельских хозяйств промышленных организаций).

Проектная экспликация земель. Вывод о соответствии параметров сформированного земельного массива требованиям образуемого хозяйства.

3.3. Вычисление площадей и оценка землепользования для определения земельного налога.

Площади земель, подлежащих обложению земельным налогом; определение средневзвешенного балла сельскохозяйственных земель; принятые ставки платы за землю; порядок внесения платежей.

3.4. Графическое и юридическое оформление проекта отвода земельного участка.

Характеристика планового материала, положенного в основу составления графического проекта отвода земельного участка, его масштаб.

Способ нанесения на план поворотных точек окружной границы земельного массива, описание условий прохождения границ относительно ситуации, количество точек, особенности вычерчивания границ, совмещенных с живыми урочищами, дорогами, опушками лесов и другими твердо сохраняемыми контурами ситуации, зарамочного содержания графического проекта отвода земельного участка. Документы, подготовленные для предоставления земельного участка.

4. Перенесение в натуру границ земельного участка и изготовление плана границ.

4.1. Подготовка геодезических данных для перенесения границ участка в натуру и организация полевых работ.

Выбранный способ перенесения в натуру проекта отвода земельного массива, способ вычисления приращения координат и углов, их увязка, контроль вычисления общей площади земельного участка, результаты и анализ ее с площадью, вычисленной ранее. Рабочий чертеж для перенесения проекта в натуру, его содержание.

Определение состава бригады для выполнения полевых работ, распределение обязанностей среди членов бригады, необходимые геодезические и другие инструменты.

4.2. Установление границы участка и закрепление ее поворотных точек на местности.

Порядок выполнения работ по установлению поворотных точек границы на местности в соответствии выбранному способу перенесения их в натуру.

Количество межевых знаков, использование твердых контуров ситуации, предлагаемое оформление границ на местности в различных условиях (на суходолах, на участках с лесной растительностью, вдоль живых урочищ и т. п.).

Тип межевого знака, рекомендованного для закрепления поворотных точек границы, материал для изготовления знака, его чертеж.

Содержание последующих технических действий. Приемка и сдача работ, оформляемые по ним документы.

4.3. Изготовление плана границ землепользования.

Расчет размера листа для изготовления плана границ землепользования с учетом выбранного масштаба и правильного расположения на листе бумаги земельного массива; инструменты, применяемые для построения координатной сетки; контроль точности построения квадратов.

Нанесение точек по координатам, контроль за правильностью построения.

Вычерчивание границы земельного массива, учет требований технических указаний по установлению и восстановлению границ землепользований и других инструктивных материалов. Содержание плана границ землепользования.

Изготовление землеустроительных дел и порядок их хранения.

Основной юридический документ, удостоверяющий право на земельный участок.

Выводы и предложения.

1. Площадь, состав сельскохозяйственных земель и характеристика пространственных условий землепользования существующей сельскохозяйственной организации.

2. Вывод о возможностях отвода участка земель для образования землепользования сельскохозяйственного назначения.

3. Характеристика образуемого хозяйства (специализация, размеры производства, примерная испрашиваемая площадь).

4. Вывод о размещении образуемого землепользования: местоположение, площадь, состав земель.

5. Предложения по внутрихозяйственной организации земель, устройству, инженерному оборудованию территории.

6. Основные данные для перенесения проекта в натуру (количество поворотных точек, межевых знаков, необходимые инструменты, потребность в рабочей силе, транспорте и др.).

7. Состав документов, оформляемых при образовании землепользования сельскохозяйственного назначения.

Литература.

##### Темы курсовых проектов.

1. Проект межхозяйственного землеустройства в связи с организацией землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Проект межхозяйственного землеустройства в связи с образованием подсобного хозяйства.

3. Проект межхозяйственного землеустройства в связи с образованием садоводческого товарищества.

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

## Определение площадей

Вычисление площади землепользования, образовываемого в результате межхозяйственного землеустройства, выполняется при помощи программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1 (С.В.Маковский).

Для запуска программы tGeodesy в операционной системе Windows последовательно выбирают Пуск | Программы | aGeodesy Suite 3.1 | Обработка данных - tGeodesy. После запуска программа имеет следующую структуру: верхний заголовок tGeodesy - [Ведомости1]; строка меню; панель инструментов; рабочая область, занимающая основную часть окна (рис. 2).

Рис. 2.  Интерфейс программы tGeodesy.

Для подготовки геодезических данных для выноса проекта в натуру необходимо решить обратную геодезическую задачу. Для этого следует перейти к вкладке Каталог (рис. 3.).

Рис. 3. Перечень типов ведомостей.

С использованием манипулятора «мышь» и клавиатуры вносятся следующие данные в Ведомость Каталог: название объекта межхозяйственного землеустройства, номера углов поворота границ и обозначения пунктов привязки, их координаты X, Y (рис. 4.).

Каталог координат углов поворота границ земельного участка

Крестьянское (фермерское) хозяйство гр………………Система координат местная

| № по ката-логу | № углов поворота границ | Вид закрепления углов поворота границ | Коорди- наты, м | Дирекцион- ные углы, Y | Расстоя- ние, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |  | 1152.00 1393.00 1304.00 997.00 | 1103.00 1348.00 1542.00 1461.00 | 4528.3 11438.6 19446.8 29324.6 | 343.666 213.441 317.506 390.114 |

Площадь участка 95509 м2  (9,5509 га)    Периметр полигона 1264,726 м

Допустимое расхождение площади др ( 0,05 * 500 / 10000 * 0.00773 га

Рис. 4. Вид ведомости Каталог.

Ввод исходных данных в ведомостях осуществляется в ячейки, обозначенные курсором. Если курсор красного цвета, то ячейка допускает ввод данных, если курсор серого цвета, то ячейка не предназначена для ввода данных (в  ней  будут  содержаться  вычисленные значения). При заполнении координат X и Y в ведомости автоматически дополняется внизу свободная строка для ввода новых данных. Для навигации по ведомости используют клавиши <→>, <←>, <↑>, <↓>. При необходимости можно добавить строку (Ведомости | Добавить строку) или удалить строку (Ведомости | Добавить строку).

При выборе меню Вид | Графика будет представлен результат построения границ землепользования по координатам X, Y (рис. 5.).

Рис. 5. Фрагмент окна Вид | Графика.

В программе с графическими материалами можно работать в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000 и 1:100000. Масштаб изображения изменяют с использованием выпадающего меню, расположенного в правом нижнем углу рабочей области программы.

В меню Построения | Создание каталога выбирают название ведомости (к примеру, uchastok) или пиктограмму , а затем, последовательно щелкая кнопкой мыши по графическому изображению нужных точек, создают каталог. Выбор точек необходимо закончить, нажав на правую кнопку мыши или клавишу ESC. Для возврата в режим ведомости необходимо выбрать меню Вид | Ведомости.

По материалам вычисления обратных геодезических задач и полученным линейным и угловым данным впоследствии будет составлен рабочий чертеж перенесения в  натуру границ  земельного участка. Для этого необходимо выбрать Файл | Экспорт данных.

Ведомость решения обратной геодезической задачи распечатывается на лист формата А4 (Файл | Печать) и сохраняется (Файл | Сохранить). Файлы сохраняются в собственном формате данных *.tgd.

Составление рабочего чертежа

Графические построения рабочего чертежа перенесения в натуру границ земельного участка осуществляются в программе аGeodesy.

Для запуска программы аGeodesy в операционной системе Windows последовательно выбирают Пуск | Программы | aGeodesy Suite 3.1 | Графические построения - аGeodesy. После запуска программа имеет следующую структуру: верхний заголовок аGeodesy [План1]; строка меню; панель инструментов; рабочая область, занимающая основную часть окна (рис. 6.).

Рис. 6. Интерфейс программы аGeodesy.

Для импорта данных из tGeodesy последовательно выбирают Файл | Импорт  |  Данные  tGeodesy.  В  открывающемся  каталоге  из  папки Площади выбирают название каталога (uchastok), нажимают иконку . При ошибочном введении какого-либо каталога его удаляют нажатием на иконку  (рис. 7.).

Рис. 7. Фрагмент окна импортирования данных из программы

tGeodesy в аGeodesy.

Выбранная ведомость должна появиться в правом списке ведомостей для импорта. Далее нажимают OK и выбирают наиболее удобный масштаб для работы с графическим документом (рис. 8.).

Рис. 8. Результат импорта данных (каталог uchastok).

Для нанесения геодезических данных на чертеж необходимо выбрать команду Вид | Землеустроительная таблица, открывающая диалог “Землеустроительная таблица” (рис. 9.).

| Рис. 9. Диалог Землеустроительная таблица. | Вначале с использованием мыши и клавиши Shift выделяют блок направлений (1–2, 2–3, 3–4, 4–1). Далее при нажатии иконки появляется таблица, в которой может содержаться информация о номерах точек, их координатах, длинах линий и дирекционных углах. Выбор перечня показателей осуществляется в диалоге Настройка столбцов в опции Столбцы. |
| --- | --- |

При нажатии  будут выписаны направления и длины линий на чертеже (рис. 10.).

Рис. 10. Результат диалога Землеустроительная таблица.

Для указания углов поворота необходимо щелкнуть указателем мыши по центру точки поворота. Далее выбирают Вид | Параметры точки. В открывающемся диалоге Точка в закладке Скрыть, показать ставят отметки напротив опций номер, угол, дуга угла, линия (рис. 11.).

Рис. 11. Диалог Точка.

Далее наносятся все остальные необходимые надписи. Для этого выбирают Инструменты | Мастера | Землеустроительный. В диалоге Заголовок плана вводят название рабочего чертежа, в диалоге Значения площадей подтверждают текущие установки, в диалоге Описание границ смежных землепользователей указывают смежников с использованием клавиш Ctrl+Enter, в диалоге Земли с ограничениями в пользовании указывают обременения в использовании земель, а также выбирают форматы для распечатки (А4 книжная, А4 альбомная, А3 альбомная).

Для лучшего ориентирования на местности при выносе проекта в натуру на чертеже показывают некоторые элементы ситуации (населенные пункты, дороги и т.д.).

При наличии координат элементов привязки их указывают в нижней части рабочей программы. Для этого необходимо выбрать меню План | Добавить контур, в нем указать имя контура и его тип (замкнутый, разомкнутый или свободный). Далее указателем мыши щелкают внизу рабочего поля и для ввода новой точки в панели нажимают на клавиатуре клавишу “стрелка вниз” (рис. 12.).

Рис. 12. Поле для ввода координат элементов привязки.

В появившейся пустой строке вводятся координаты точек элементов ситуации.

Для лучшей ориентации при выносе проекта в натуру создают схемы ситуации. Для этого необходимо в нижнем левом углу программы выбрать режим Ситуация. Далее выбирают План | Добавить слой и задают имя слоя. После этого нажимают План | Добавить элемент ситуации, где определяют тип элементов (площадной, линейный, точечный) и его название. Нанесение элементов ситуации осуществляется при помощи панели инструментов

– инструмент рисования, включающий

– элемент ситуации, включающий ,

– свободное вращение, – текст, – поворот текста,

– текст и линия.

Редактируют текст при помощи клавиш Ctrl+Enter, удаляют любой объект Alt+Del.

Для нанесения точечных или линейных объектов существует библиотека условных обозначений. Для ее загрузки выбирают Файл | Загрузить знаки. В открывающемся диалоге необходимо загрузить файл  Знаки500.csg. Для нанесения объекта нажимают на пиктограмму элемент ситуации, выбирают тип объекта, щелчком клавиши мыши указывают его месторасположение, если объект точечный, либо мышью рисуют линейный или площадной объект. Далее выбирают меню План | Условный знак. В открывающемся меню выбирают необходимый  условный знак (рис. 13.).

Рис. 13. Фрагмент диалога Формат элемента

ситуации.

С использованием меню  Инструменты | Мастера | Заголовок и обозначения вводят название рабочего чертежа, объект, условные обозначения. В результате будет получен рабочий чертеж перенесения в натуру границ землепользования (рис. 14.).

Рис. 14. Фрагмент рабочего чертежа перенесения

проекта в натуру.

Форму штампа выбирают в режиме Инструменты | Рамка и штамп. Двойной щелчок указателем мыши по штампу позволяет его заполнить.

Рабочий чертеж перенесения проекта в натуру необходимо распечатать (Файл | Печать) и сохранить (Файл | Сохранить). Файлы сохраняются в собственном формате данных *.geo3.

Обработка результатов полевых измерений

Обработка результатов полевых измерений выноса проекта в натуру осуществляется в программе tGeodesy в ведомости Теод. ход. В начале работы необходимо уточнить параметры теодолитных ходов (Ведомости | Параметры). В открывающемся диалоге для нашего варианта необходимо выполнить следующие установки (рис. 15.).

В опции Формат данных устанавливают формат углов: 000000,0/ или 000000/00,0// и формат координат: количество знаков после запятой. После установок в ведомость Теод. ход вносят номера точек, горизонтальные углы, горизонтальные проложения, начальный дирекционный угол (1-2), координаты точки 1. В результате будет рассчитана ведомость вычисления координат точек опорного теодолитного хода (рис. 16), которую необходимо распечатать и сохранить.

Рис. 15. Диалог установок параметров теодолитного хода

# Ведомость вычисления координат точек опорного теодолитного хода

| № точ- ки | Горизон- тальные углы, ( | Поп-равка | Дирек-ционные углы, ( | Горизонтальные проложения. м | Прира- щения, X, m | Поп- равка | Прира- щения, Y, m | Поп- равка | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 29203.7 24910.5 26008.3 27837.7 | -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 | 4528.3 11438.8 19447.0 29324.6 | 343.650 213.450 317.500 390.150 | 240.989 -89.010 -306.990 155.015 | -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 | 244.989 194.005 -81.015 -358.033 | 0.014 0.009 0.013 0.016 | 1151.00 1391.99 1302.98 995.99 | 1103.00 1348.00 1542.02 1461.02 |

(S  1264.75

(( пр 1080(00.2'                                  ((X пр   0.003     ((( пр   -0.053

(( тр 1080(00.0'                                  ((X тр   0.000     ((( тр     0.000

f (        0.2            -0.2                        f(X       0.003      f((         -0.053

f ( доп    1.0                                          f ((        0.053      f от            1:23900

Рис. 16. Результат обработки полевых измерений.

Литература

Основная

1. Кодекс Республики Беларусь о земле. Кодекс Республики Беларусь о недрах. Водный кодекс Республики Беларусь. Лесной кодекс Республики Беларусь. – Минск: Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 2008. 393 с.

2. Земельные отношения в Республике Беларусь / Сост. А.А. Гаев и др. – Минск: Беларуская навука, 2003. 583 с.

3. Указ Президента РБ «Об изъятии и предоставлении земельных участков» № 667 от 27 декабря 2007 г. – Минск: Госком по имуществу РБ, 2007. 54 с.

4. Волков, С.Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Учебник. Т.1. – М.: Колос, 2001. 496 с.

5. Волков, С.Н. Землеустройство. Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное землеустройство. учебник. Т.3. – М.: Колос, 2002. 384 с.

6. Землеустроительное проектирование: учебник / под ред. С.Н. Волкова. – М.: Агропромиздат,1997. 608 с.

7. Землеустройство крестьянских хозяйств / под ред. В.Н. Хлыстуна и С. Н. Волкова. – М. Колос, 1995. 224 с.

8. Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное землеустройство в связи с образованием землепользования сельскохозяйственного предприятия / Белорус. гос. с.-х. акад. ; Сост. В.Ф. Колмыков и др. – Горки, 2005. 96 с.

9. Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное землеустройство: тесты. Часть 1 / БГСХА; сост. С.М. Комлева, О.В. Орешникова, С.Л. Червякова. – Горки, 2008. 28 с.

10. Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное землеустройство: тесты. Часть 2 / БГСХА; сост. С.М. Комлева, О.В. Орешникова, С.Л. Червякова. – Горки, 2008. 24 с.

11. Инструкция по установлению, восстановлению и закреплению границ земельного участка. – Минск: Госком по имуществу РБ, 2006. 80 с.

12. Колмыков, В.Ф. Курсовое и дипломное проектирование по землеустройству. Учебное пособие. – Горки: БГСХА, 2002. 246 с.

13. Комлева, С.М., Орешникова, О.В., Казакевич,  Н.А. Производственный процесс межхозяйственного землеустройства: лекция. – Горки: БГСХА, 2008. 24 с.

14. Орешникова О.В., Комлева С.М. Межхозяйственное землеустройство: Лекция. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2007. 40 с.

15. Словарь-справочник землеустроителя / под ред. А.С. Помелова. Минск: Учебный центр подгот., повышения квалификации и переподгот. кадров землеустроит. и картографо-геодез. службы, 2004. 271 с.

16. Сулин М.А. Землеустройство: учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2005. 448 с.

17. Указания по оформлению материалов на представление земельных участков для коллективного садоводства. – Минск: "Белгипрозем", 1992. 17 с.

Дополнительная

18. Волков, С.Н., Хлыстун, В.Н., Улюкаев, В.Х. Основы землевладения и землепользования. – М.: Колос, 1992. 144 с.

19. Заплетин, В.Я. Межхозяйственное землеустройство. – Воронеж: Центрально-черноземное книжное изд-во, 1970. 120 с.

20. Землеустроительное проектирование: учебник / под ред. М.А. Гендельмана. – М.: Агропромиздат, 1986. 512 с.

21. Научные основы землеустройства: учебник / под ред. В.П. Троицкого. – М.: Колос, 1995. 175 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Требования к знаниям и умениям студентов………………………………………............................... | 3 |
| Учебная программа……………………………………………………………………………………… | 4 |
| Учебно-методическая карта дисциплины ……………………………………………………………... | 11 |
| Конспект лекций…………………………………………………………………………………………. | 15 |
| Вопросы для сдачи модулей ……………………………………………………………………………. | 114 |
| Экзаменационные вопросы……………………………………………………………………………… | 145 |
| Методические указания и задания по лабораторным работами курсовому проектированию……………………………………………………………………………………………………….. | 148 |
| Программное обеспечение лабораторных работ и курсового проектирования………………………………………………………………………………………………………… | 170 |
| Литература……………………………………………………………………………………………….. | 177 |

Учебное издание

Светлана Михайловна Комлева

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Издано в авторской редакции

Подписано в печать  25.02 2009.

Формат 60×84 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л.       . Уч.-изд.л.         .

Тираж 2 экз. Заказ         . Цена

Отпечатано с оригинал-макета в отделе издания учебно-методической

литературы, ризографии  и художественно-оформительской

деятельности БГСХА

213407, Могилевской область, г. Горки, ул. Мичурина, 5

# Text boxes

Землеустроительная наука

История

Стороны землеустройства

Техника

Технология

Организация

Теория

Методология

Экономика

Право

Отрасли научных знаний (научные дисциплины)

История землеустройства

Геодезические работы при землеустройстве

Экономико-математические методы

Организация землеустроительных работ

Методика научных исследований

НОЗ

Земпроектирование

Экономика землеустройства

Земельное право

Верхний заголовок tGeodesy-[ведомости]

Рабочая область

Панель инструментов

Строка меню

Строка меню

Панель инструментов

Верхний заголовок аGeodesy-[план1]

Рабочая область